Urząd Miasta Sławków

Plan Gospodarki Odpadami

dla miasta Sławków

na lata 2004-2015

Sławków, wrzesień 2004r.

Wykonawca:

AGOS – GEMES Sp. z o.o.

40-053 Katowice

ul. Barbary 21a

e-mail: poczta@agos.pl

tel / fax: 257-08-17, 257-08-19, 251-53-09

Zespół autorski:

- dr Renata Przywarska

- mgr Andrzej Lewandowski

- mgr inż. Bożena Kuzio

- dr inż. Szymon Kuzio

- mgr Barbara Labryga

- Kamila Rychcik

- Wojciech Liberski

- mgr inż. Izabela Grudzień

Spis treści

1. Wprowadzenie	7

2. Ogólna charakterystyka gminy Sławków	8

2.1. Położenie administracyjne i geograficzne, charakterystyka gospodarcza Sławkowa	8

2.2. Środowisko przyrodnicze	9

2.3. Warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne i glebowe	10

3. Odpady powstające w sektorze komunalnym	11

3.1. Odpady komunalne	11

3.1.1. Aktualny stan gospodarki odpadami	11

3.1.1.1. Źródła wytwarzania, ilości i rodzaje odpadów	11

3.1.1.2. Stan aktualny w zakresie zbierania i transportu odpadów	15

3.1.1.3. Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów	20

3.1.1.4. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi	23

3.1.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych	24

3.1.3. Założenia krajowej i wojewódzkiej polityki gospodarki odpadami komunalnymi	29

3.1.4. Założone cele, kierunki działań i przyjęty system gospodarki odpadami komunalnymi	32

3.1.5. Niezbędne koszty związane z realizacją zamierzonych celów	45

3.2. Odpady opakowaniowe	47

3.3. Odpady z oczyszczalni ścieków	49

4. Odpady powstające w sektorze gospodarczym	51

4.1. Analiza stanu aktualnego	51

4.1.1. Odpady inne niż niebezpieczne	51

4.1.1.1. Ilość, rodzaje i źródła powstawania odpadów	51

4.1.1.2. Instalacje do odzysku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne	55

4.1.2. Odpady niebezpieczne	56

4.1.2.1. Ilość, rodzaje i źródła powstawania odpadów	56

4.2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym	59

4.3. Cele i kierunki działań	60

5. Odpady szczególne	60

5.1. Odpady medyczne i weterynaryjne	61

5.1.1. Analiza stanu aktualnego	61

5.1.2. Prognozy, cele i kierunki działań	62

5.2. Oleje odpadowe	62

5.2.1. Analiza stanu aktualnego	62

5.2.2. Prognozy, cele i kierunki działań	62

5.3. Akumulatory i baterie	63

5.3.1. Ocena stanu aktualnego	63

5.3.2. Prognozy, cele i kierunki działań	64

5.4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	64

5.4.1. Analiza stanu aktualnego	64

5.4.2. Prognozy, cele i kierunki działań	65

5.5. Odpady zawierające PCB	65

5.5.1. Analiza stanu aktualnego	65

5.6. Odpady zawierające azbest	66

5.6.1. Analiza stanu aktualnego	66

5.6.2. Prognozy, cele i kierunki działań	67

5.7. Wraki samochodowe	67

5.7.1. Analiza stanu aktualnego	67

5.7.2. Prognozy, cele i kierunki działań	68

5.8. Zużyte opony	68

5.8.2. Prognozy, cele i kierunki działań	69

6. Harmonogram realizacji działań oraz szacunkowe koszty proponowanego systemu gospodarki odpadami	69

7. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację planu	71

7.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej	71

7.2. EkoFundusz	72

7.3. Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy Operacyjne	72

8. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów	73

9. Streszczenie	76

9.1. Sektor komunalny	76

9.2. Sektor gospodarczy	80

9.3. Koszty realizacji planowanych przedsięwzięć	82

10. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz sposób ich uwzględniania w planie	82

Załączniki	86

Spis tabel

Tabela nr 3.1. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w roku bazowym 2003 wg. źródeł powstawania odpadów	12

Tabela nr 3.2. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury	13

Tabela nr 3.3. Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Sławków w 2003 roku wg. strumieni odpadów	14

Tabela nr 3.4. Bilans odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie Sławków w 2003 roku	15

Tabela nr 3.5. Podmioty prowadzące działalność w zakresie wywozu i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Sławków	16

Tabela nr 3.6. Rodzaje, ilości i rozmieszczenie zbiorników do zbierania odpadów komunalnych na terenie Sławkowa	18

Tabela nr 3.7. Ilość odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki	20

Tabela nr 3.8. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów zebranych, poddanych odzyskowi i recyklingowi przez firmę DSS Recykling	21

Tabela nr 3.9. Zbiorcze zestawienie ilości zebranych, odzyskanych i przekazanych do recklingu odpadów przez LE GALL Polska Sp. z o.o. w roku 2003	22

Tabela nr 3.10. Prognoza liczby ludności wg GUS w gminie Sławków w latach 2004 – 2015	24

Tabela nr 3.11. Prognoza zmian wskaźników emisji strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich w latach 2004-2015 w województwie śląskim	25

Tabela nr 3.12. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 	28

Tabela nr 3.13. Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Sławków w latach 2004-2015 	29

Tabela nr 3. 14 Prognozowana ilość surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 	33

Tabela nr 3. 15 Zakładany odzysk surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 	34

Tabela nr 3. 16 Planowany recykling odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Sławków w latach 2004-2015	35

Tabela nr 3.17. Planowany odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w gminie Sławków w latach 2004-2015 	36

Tabela nr 3.18. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 pod kątem zakładanego postępowania z nimi	36

Tabela nr 3.19. Ilość odpadów komunalnych do składowania w latach 2004-2015 w gminie Sławków	37

Tabela nr 3.20. Określenie poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów gminy Sławków w latach 2007-2015	38

Tabela nr 3.21. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi	42

Tabela nr 3.22. Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji	45

Tabela nr 3.23. Koszty transportu	45

Tabela nr 3.24. Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w różnych technologiach	45

Tabela nr 3.25. Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych	46

Tabela nr 3.26. Średnie, szacunkowe koszty eksploatacyjne realizacji PGO – gmina Sławków	46

Tabela nr 3.27. Wskaźniki powstawania odpadów opakowaniowych na statystycznego mieszkańca	47

Tabela nr 3.28. Dane szacunkowe dotyczące masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych w latach 2000-2007	47

Tabela nr 4.1. Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w Sławkowie w 2002 roku	52

Tabela nr 4.2. Najwięksi wytwórcy odpadów z sektora gospodarczego na terenie Sławkowa	54

Tabela nr 4.3. Wykaz instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne	55

Tabela nr 4.4. Odpady niebezpieczne wytworzone w 2002 na terenie gminy Sławków w 2002 roku według grup	58

Tabela nr 5.1. Wykaz miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy  Sławków	66

Tabela nr 6.1. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2004-2015	70

Tabela nr 8.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami	74

Tabela nr 9.1. Prognozowane ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004 – 2015	78

Tabela nr 9.2. Planowany odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w latach 2004 – 2015 	79

Spis rysunków

Rysunek nr 2.1. Lokalizacja Sławkowa w regionie	8

Rysunek nr 2. 2. Mapa Sławkowa	9

Rysunek nr 3.1. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w roku bazowym 2003 wg. źródeł powstawania odpadów	12

Rysunek nr 3.2. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury	13

Rysunek nr 3.3. Punkty zbiórki odpadów komunalnych i	17

selektywnej zbiórki odpadów funkcjonujące w Sławkowie	17

Rysunek nr 3.4. Prognoza wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2004-2015	28

Rysunek nr 3.5. Prognoza emisji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Sławków	29

Rysunek nr 3.6. Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawana odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach 2007-2015	35

Rysunek nr 3.7. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku i unieszkodliwiania w poszczególnych przedziałach czasowych	37

Rysunek nr 3.8. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)	43

Rysunek nr 3.9. Schemat proponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Sławków	44

Rysunek nr 4.1. Struktura gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym w Sławkowie w 2002 roku	51

Rysunek nr 4.2. Struktura wytwarzania odpadów według grup odpadów	54

Rysunek nr 4.3. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi na terenie gminy Sławków w 2002 roku	57

Rysunek nr 4.4. Ilości wytwarzanych w 2002 roku odpadów niebezpiecznych  przez wytwórców z  gminy Sławków	57

Rysunek nr 4.5. Struktura wytwarzania odpadów niebezpiecznych według grup odpadów	59

Spis załączników

Zał. nr 1. – Gospodarka odpadami (zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów)

Zał. nr 2. – Wykaz podmiotów gospodarczych z terenu Sławkowa posiadających aktualne decyzje Starosty Będzińskiego w zakresie wytwarzania, odzysku i zbierania odpadów,

Zał. nr 3. – Wykaz aktualnych uregulowań prawnych związanych z gospodarką odpadami.

# 1. Wprowadzenie

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sławków powstał jako realizacja ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001. 62. 628), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy projekt uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Wg § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003. 66. 620), gminny plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowanie zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych,

- działania zmierzające do poprawy  sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów,

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację,

- sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów, w szczególności zaś odpady komunalne.

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy miejskiej Sławków  jest Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Będzińskiego.

Dane wyjściowe do Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy miejskiej Sławków dotyczą roku bazowego 2003.

Plan gospodarki odpadami stanowi integralną część Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

# 2. Ogólna charakterystyka gminy Sławków

## 2.1. Położenie administracyjne i geograficzne, charakterystyka gospodarcza Sławkowa

Miasto Sławków w układzie administracyjnym należy do powiatu Będzińskiego w województwie śląskim. Znajduje się we wschodniej część województwa śląskiego, bezpośrednio przy granicy z województwem małopolskim. Graniczy z pięcioma gminami: od zachodu z Sosnowcem, od północy z Dąbrową Górniczą, od wschodu z Bolesławiem, a od południa z Bukownem oraz Jaworznem. Lokalizację Sławkowa w regionie przedstawia rys. 2.1.

Rysunek nr 2.1. Lokalizacja Sławkowa w regionie

Sławków jest gminą miejską. Miasto zajmuje powierzchnię 3660 ha (36,6 km2). Zamieszkuje w nim 6789 mieszkańców – stan na koniec 2003 r. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w  ok. 185 osoby na 1km2.

Miasto Sławków za wyjątkiem śródmieścia posiada luźną zabudowę mieszkaniową. Wyjątkową atrakcją Sławkowa są unikalne walory zabytkowe starówki, zachowującej swoisty klimat tradycyjnego polskiego miasteczka.

Miasto Sławków położone jest we wschodniej części Wyżyny Górnośląskiej, w dwóch jej jednostkach geograficznych mianowicie Garbie Ząbkowickim oraz Kotlinie Mysłowickiej zwanej także Kotliną Przemszy lub Biskupiego Boru. Bardzo wyraźnie zaznacza się odmienność północnej od południowej części Sławkowa. Tereny północne położone są o 30-40 m wyżej od południowych. Na północy szerokie wierzchowiny, pofalowane powierzchnie osiągają wysokość  325-345 m n.p.m. (najwyższej do 370 m), a na południu teren przechodzi w równinę i opada do 275 m n.p.m.

Na terenie Sławkowa znajdują się udokumentowane złoża gliny, są one eksploatowane w niewielkim stopniu , głównie z powodu miejskiego zainwestowania.

Do najważniejszego sektora gospodarczego w mieście Sławkowie należą linie kolejowe wraz z  czterema terminalami kolejowymi. Z uwagi na rozwiniętą infrastrukturę kolejową miasto ma szansę w niedługim czasie stać się miejscem lokalizacji największego w kraju i Europie „suchego portu” dla rozwoju handlu z Europą Wschodnia i Azją. Planowane Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie jest uznawane za jedną z priorytetowych inwestycji strukturalnych a regionie. Mapę Sławkowa przedstawiono na rys. nr 2.2.

Ponadto w mieście aktualnie zarejestrowanych jest około 500 jednostek gospodarczych. Istniejące zakłady należą do małych i średnich i prowadzą różnorodną branżowo wytwórczość. Najpowszechniej rozwinęła się  tutaj działalności produkcyjna wyrobów metalowych, przetwórstwo spożywcze.  Na terenie Sławkowa produkowane są także wyroby ceramiki budowlanej z lokalnego złoża gliny – tzw. gliny sławkowskie.

Rysunek nr 2.2. Mapa Sławkowa

## 2.2. Środowisko przyrodnicze

Sławków leży w pobliżu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, a jedynie północno-wschodnia część terenów Sławkowa znajduje się w otulinie tego zespołu krajobrazowego.

Szatę rośliną Sławkowa stanowią elementy środkowo-europejskie i eurosyberyjskie. Tereny leśne zajmują 1150 ha to jest  31,4 % ogólnej powierzchni miasta. Prawie cała powierzchnia leśna znajduje się w południowej części miasta. W lasach, dominują lite drzewostany sosnowe, występują także siedliska lasów mieszanych (sosna i brzoza), grądy, łęgi oraz buczyny.. Oprócz zespołów leśnych szatę roślinną Sławkowa tworzą rośliny należące do zespołów wodnych i szuwarowych. półnaturalnych i antropogenicznych łąk i pastwisk oraz antropogenicznych zbiorowisk segetalnych i ruderalnych.

W wodach powierzchniowych na terenie Sławkowa np. w Strudze Sławkowskiej występuje kiełż. Obecność tego skorupiaka świadczy o względnej czystości i dobrym natlenieniu wody. Miejscami ciekowi temu towarzyszą łęgi olszowe, tworzące niewielkie zagajniki.

Klimat obszaru Sławkowa można scharakteryzować jako łagodny i umiarkowanie wilgotny. Średnia temperatura roczna waha się od +7,7 do + 8,4OC. Przeważającym kierunkiem wiatrów jest zachodni i południowo-zachodni.

## 2.3. Warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne i glebowe

Na terenie Sławkowa niemal całość wód powierzchniowych odprowadzana jest do rzeki Białej Przemszy. Rzeka Biała Przemsza jest dopływem Przemszy w zlewni Wisły.

Hydrografię terenu miasta uzupełniają:

- większe potoki takie jak: Struga Sławkowska lewobrzeżny dopływ Białej Przemszy (ciek płynący od Gwarków Sławkowskich), Sztoła prawobrzeżny dopływ Białej Przemszy - w południowej części miasta, rejon Ryszki; oraz rzeka Bobrek (źródło) w zachodniej części miasta;

- mniejsze cieki i rowy powierzchniowe.

Sławków nie ma większych zbiorników wód powierzchniowych. Występuje natomiast kilka stawów, które najczęściej towarzyszą ciekom wodnym. Najwięcej takich stawów występuje wzdłuż rzeki Biała Przemsza. Należą do nich stawy w rejonie Chwalibowskiego, Zakładów Wyrobów Metalowych, połączenia ulic Olkuskiej i Fabrycznej, Oczyszczalni Ścieków przy ul. Browarnej i rejonu Ryszki. Poza doliną rzeki Biała Przemsza można wyróżnić dwa zbiorniki Gozica, położone w lesie na południe od Ciłokowizny.

Z badań monitoringowych prowadzonych na rzece Biała Przemsza wynika, że w  2002 roku nastapiła poprawa jakości wód na całej długości rzeki w zakresie BZT5, zawiesiny, fosforu ogólnego i fosforanów. Degradację wód Białej Przemszy spowodowały głównie metale ciężkie - cynk i ołów, pochodzące z dopływów Białej Przemszy przed Sławkowem. Ponadto ponadnormatywne zanieczyszczenie wód spowodowały również biogeny na odcinku od Błędowa do Maczek. Pozostałe zanieczyszczenia fizykochemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych norm. W klasyfikacji bakteriologicznej na odcinku poniżej Błędowa do Maczek wody spełniały normy II klasy czystości

W rejonie gminy Sławków wyróżnić można dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) –  a mianowicie:

- Olkusz – Zawiercie (GZWP 454), obejmujący część północną i północno-wschodnią gminy,

- Dolina rzeki Białej Przemszy – Biskupi Bór (GZWP 453) – obejmujący część południową i południowo-zachodnią gminy.

Zbiornik Olkusz-Zawiercie, położony jest w zasięgu monokliny krakowsko-śląskiej. Jest on jedym z pięciu zbiorników wydzielonych w ramach kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu w województwie śląskim. GZWP nr 454 stanowi przedłużenie w kierunku wschodnim zbiornika Lubliniec-Myszków (GZWP nr 327). W kierunku wschodnim sięga daleko pod utwory jury. Zbudowany jest ze skał dolomityczno-wapiennych facji litologicznych: wapienia muszlowego i retu. Wody w tym zbiornikach występują w ośrodkach szczelinowo-krasowych. Zasilanie wód podziemnych następuje bezpośrednio w miejscach kontaktu warstwy wodonośnej triasowej z powierzchnią terenu (z wychodni) oraz pośrednio w miejscach kontaktu hydraulicznego, poprzez przepuszczalną lub półprzepuszczalną warstwę czwartorzędową  lub jurajską. Pod względem jakości wody te można zaliczyć do klas Ib (wysokiej jakości).

Wody podziemne GZWP Olkusz Zawiercie, leżące w obszarze Sławkowa wykorzystywane są na potrzeby komunalne miasta. Pochodzi stąd 98% wody zasilającej wodociągi miejskie Sławkowa.

GZWP Biskupi Bór jest zbiornikiem występującym w utworach czwartorzędowych położonych w dolinie rzeki Białej Przemszy. Jest to zbiornik zbudowany z utworów piaszczysto-żwirowych, czwartorzędowych i lokalnie gliniastych, o charakterze porowym ośrodka, wykazującym naturalną odporność na zanieczyszczenia. Jakość wód w tym zbiorniku odpowiada Ib (wysokiej jakości) i II (średniej) klasie czystości wód podziemnych. Na terenie miasta nie wykorzystuje się wód z tego zbiornika.

Gleba rejonu Sławkowa pokryta jest głównie ubogimi glebami bielicowymi, które powstały na piaskach, przeważnie klasy IV, V i VI. Areał użytków rolnych wynosi 1349 ha (36,8 % ogólnej powierzchni).

# 3. Odpady powstające w sektorze komunalnym

## 3.1. Odpady komunalne

### 3.1.1. Aktualny stan gospodarki odpadami

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy reguluje Uchwała Nr 253/97 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 18 czerwca 1997 roku w sprawie: szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Sławkowa, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą  nr 120/99 z dnia 20 października 1999 roku.

#### 3.1.1.1. Źródła wytwarzania, ilości i rodzaje odpadów

Zgodnie z ustawą o odpadach – definicja odpadów komunalnych jest następująca: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska i inne.

Przyjęto do dalszych rozważań następujące grupy odpadów, które wytwarzane są przez w/w źródła:

- odpady z gospodarstw domowych,

- odpady z obiektów infrastruktury,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,

- odpady z parków i ogrodów,

- odpady z oczyszczania ulic i placów,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Bilans odpadów komunalnych z poszczególnych źródeł

W gminie Sławków nie jest prowadzona ewidencja odpadów komunalnych.

Dla potrzeb Planu ustalono bilans odpadów komunalnych w oparciu o dane wskaźnikowe, które przyjęto za planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego (WPGO) z uwzględnieniem miejskiego charakteru gminy oraz ilości mieszkańców – 6690 (GUS – stan ludności na dzień 30.06.2003 rok) – tab. 3.1 i rys. 3.1.

Tabela nr 3.1. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w roku bazowym 2003 wg. źródeł powstawania odpadów

| Lp. | Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M·rok]* | Ilość odpadów [Mg] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady z gospodarstw domowych | 215,4 | 1441 | 57,4 |
| 2. | Odpady z obiektów infrastruktury | 90,0 | 602 | 24,0 |
| 3. | Odpady wielkogabarytowe | 16,0 | 107 | 4,2 |
| 4. | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 31,8 | 213 | 8,5 |
| 5. | Odpady z ogrodów i parków | 12,0 | 80 | 3,3 |
| 6. | Odpady z oczyszczania ulic i placów | 8,0 | 54 | 2,2 |
| 7. | Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 2,0 | 13 | 0,5 |
|  | Razem: | 375,2 | 2510 | 100,0 |

*kg/M·rok – kg/statystycznego mieszkańca i rok

Rysunek nr 3.1. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w roku bazowym 2003 wg. źródeł powstawania odpadów

Charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych

Skład morfologiczny odpadów zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od: wielkości miejscowości, stopnia jej uprzemysłowienia, poziomu życia mieszkańców, techniczno-sanitarnego wyposażenia budynków itp. Skład morfologiczny odpadów komunalnych gminy Sławków nie jest znany (brak aktualnych badań w tym zakresie).

Dla rozważań w ramach gminnego planu gospodarki odpadami przyjęto średni skład morfologiczny odpadów komunalnych pochodzący z badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (tab. 3.2. i rys. 3.2).

Tabela nr 3.2. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury [%]*

| Lp. | Frakcje odpadów* | Odpady z gospodarstw domowych | Odpady z obiektów infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 29 | 10 |
| 2. | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | - |
| 3. | Inne odpady organiczne | 2 | - |
| 4. | Papier i tektura | 17 | 30 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 13 | 30 |
| 6. | Materiały tekstylne | 3 | 3 |
| 7. | Szkło | 8 | 10 |
| 8. | Metale | 4 | 5 |
| 9. | Odpady mineralne | 8 | 5 |
| 10. | Frakcja drobna (pon. 10mm) | 14 | 7 |
|  | Razem: | 100 | 100 |

* Podział wg. PN-93/Z-15006

Rysunek nr 3.2. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury

Ustalenie strumieni odpadów komunalnych

Biorąc pod uwagę przedstawiony w tab. 3.2. podział odpadów komunalnych, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz potrzebę bliższej charakterystyki odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto ostatecznie podział odpadów komunalnych na 18 następujących strumieni:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier  i karton nieopakowaniowy,

- opakowania z papieru i tektury,

- opakowania wielomateriałowe,

- tworzywa sztuczne nieopakowaniowe,

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- szkło nieopakowaniowe,

- opakowania ze szkła,

- metale,

- opakowania z blachy stalowej,

- opakowania z aluminium,

- odpady tekstylne,

- odpady mineralne,

- drobna frakcja popiołowa,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady niebezpieczne.

W tab. 3.3. podano oszacowane ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Sławków w roku bazowym 2003 w podziale na 18 strumieni na podstawie przyjętych wskaźników dla statystycznego mieszkańca gminy.

Tabela nr 3.3. Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Sławków w 2003 roku wg. strumieni odpadów

| Lp. | Nazwa strumienia odpadów | Przyjęty wskaźnik strumienia odpadów [kg/M·rok] | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 101,0 | 676 |
| 2. | Odpady zielone | 12,2 | 82 |
| 3. | Papier i tektura nieopakowaniowe | 23,9 | 160 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 23,6 | 158 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 5,3 | 35 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 28,1 | 188 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 12,1 | 81 |
| 8. | Szkło nieopakowaniowe | 3,6 | 24 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 21,2 | 142 |
| 10. | Metale | 8,6 | 57 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 2,4 | 16 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 1,2 | 8 |
| 13. | Odpady tekstylne | 9,2 | 62 |
| 14. | Odpady mineralne | 32,6 | 218 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 40,4 | 270 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 16,0 | 107 |
| 17. | Odpady budowlane | 31,8 | 213 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2,0 | 13 |
|  | Razem: | 375,2 | 2510 |

Do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura nieopakowaniowe,

- opakowania z papieru i tektury.

W tabeli 3.4. przedstawiono bilans odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytworzonych w gminie Sławków w roku 2003.

Tabela nr 3.4. Bilans odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie Sławków w 2003 roku

| Lp. | Nazwa strumienia odpadów | Przyjęty wskaźnik strumienia odpadów [kg/M·rok] | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 101,0 | 676 |
| 2. | Odpady zielone | 12,2 | 82 |
| 3. | Papier i tektura nieopakowaniowe | 23,9 | 160 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 23,6 | 158 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji | 160,7 | 1076 |

Do odpadów komunalnych zaliczane są również odpady ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06. Zbiórka tych odpadów zajmuje się Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Rocznie powstaje tych odpadów od 100 do 400 kg.

#### 3.1.1.2. Stan aktualny w zakresie zbierania i transportu odpadów

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych

W zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy Sławków działają 4 podmioty gospodarcze, które scharakteryzowano w tab. 3.5, a 8 posiada decyzję Burmistrza Miasta na działalność w tym zakresie.

Tabela nr 3.5. Podmioty prowadzące działalność w zakresie wywozu i transportu odpadów komunalnych na terenie Gminy Sławków

| Lp. | Nazwa i adres przedsiębiorstwa | Nr decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta |  |  |  | Środki techniczne w dyspozycji przedsiębiorstwa | Odbiorca odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 175 Gk-I-7051-U-5/97 z dnia 14.07.1997r. (na czas nieokreślony) | X | X (od stycznia 2004r) |  | Śmieciarka Mercedes – 3,5t (PA1100) – 2 szt.; 9,6t (PA 1100, KP-7) – 1 szt; 6,3t (KP-7) – 1 szt; MAN-10,3t (PA 1100, KP-7) – 1 szt.; Jelcz 422-7t – 1 sz.t; Jelcz 422 SMW 6T – 1 szt.; Jelcz 315-6t – 1 szt.; Star 1142 SMW-6t – 1 szt.; Jelcz P422 – 5,5t (POK-11) – 1 szt., Star HDS-6t (3t) – 1 szt. | Składowisko odpadów w Ujkowie Starym, a od 26.01.2004r. składowisko „Lipówka” w Dąbrowie Górniczej |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław | 475 Gk-I-7062-U-1/2002 z dnia 30.12.2002r. (do 2012r.) | X | X do grudnia 2003r) |  | Śmieciarka Star 1142 typ SK1 – 2 szt.; Jelcz SM-11 – 2 szt.; samochód Star 200 (KP-7). | Składowisko odpadów w Ujkowie Starym (odpady niesegregowane), a odpady z segregacji do stacji segregacji należącej do ZGK „Bolesław” |
| 3. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Okradzionowska 29B, 41-260 Sławków | b.i. |  |  | X | beczkowóz Jelcz | Oczyszczalnia ścieków w Sławkowie |
| 4. | Piotr Lewicki, ul. Burki 5, 42-533 Sławków | 259 Gk-I-7051-U-6/97/99 z dnia 06.08.1999r. (na czas nieokreślony) |  |  | X | beczkowóz Star | Oczyszczalnia ścieków w Strzemieszycach, oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Górniczej |

Oznaczenia w tabeli (x): 1 – wywóz odpadów stałych, 2 – selektywna zbiórka odpadów, 3 – wywóz nieczystości płynnych, b.i. – brak informacji

Systemy gromadzenia odpadów na terenie miasta Sławkowa można podzielić na:

- system tradycyjnego gromadzenia odpadów niesegregowanych,

- system selektywnego gromadzenia odpadów,

- gromadzenie odpadów wielkogabarytowych.

W zakresie odbioru odpadów niesegregowanych właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem gospodarczym, a świadczenie usług w ramach umowy powinno być potwierdzone rachunkami, które będą dokumentować wykonaną usługę lub korzystać z kontenerów miejskich, wystawionych w miejscach wyznaczonych po zawarciu umowy z Burmistrzem Miasta Sławkowa.

Właściciele nieruchomości korzystają przede wszystkim z tej drugiej formy odbioru odpadów niesegregowanych, a ilość pojemników do zbierania odpadów u źródła jest niewielka (ok. 5 szt., 110 dm3).

Na terenie miasta znajduje się 109 punktów zbiórki odpadów komunalnych w tym 45 punktów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów takich jak: papier i makulatura (kolor niebieski pojemnika), tworzywa sztuczne (kolor żółty pojemnika), szkło (kolor zielony pojemnika), metale-puszki (kolor czerwony pojemnika). Odpady gromadzone są w pojemnikach typu PA-1100 i GMT 240. Punkty zbiórki odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki odpadów funkcjonujące w Sławkowie przedstawiono na rysunku nr 3.3. Odbiór i wywóz wyselekcjonowanych odpadów jest opłacony w funduszy gminnych. całkowita cena zryczałtowana za selektywną zbiórkę wynosi aktualnie 213893 zł/rok.

Usługi w zakresie odbioru odpadów stałych (w tym selektywnej zbiórki) wykonywał do końca 2003 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” z Bolesławia, a od stycznia 2004 roku wykonuje firma ALBA MPGK z Dąbrowy Górniczej.

Odpady wysegregowane w ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez przewoźni-

Rysunek nr 3.3. Punkty zbiórki odpadów komunalnych i

selektywnej zbiórki odpadów funkcjonujące w Sławkowie

ka są doczyszczane i zbywane we własnym zakresie, przy czym firma ALBA MPGK posiada linię segregacji odpadów, belownice oraz zakład przerobu szkła.

Wykaz i rozmieszczenie zbiorników do odbioru odpadów w Sławkowie oraz częstotliwość wywozu odpadów przedstawiono w tab. 3.6. i na rys. 3.3. (źródło: ALBA MPGK Dąbrowa Górnicza).

Tabela nr 3.6. Rodzaje, ilości i rozmieszczenie zbiorników do zbierania odpadów komunalnych na terenie Sławkowa

| Lp. | Adres |  | Selektywna | POK | KP-7 | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2. | Browarna | ubojnia |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 3. | Browarna | za wiaduktem |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 4. | Browarna | droga do oczyszczalni | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 5. | Browarna | skrz. z ul. Kabania | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 7. | Burki | Przystanek |  | 1 |  | 2 x m-c |
| 8. | Burki | Stary sklep | 1 | 1 |  | 2 x m-c |
| 9. | Burki | Rondo – koniec ulicy | 1 | 1 |  | 2 x m-c |
| 10. | Chwaliboskie | na wjeździe |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 11. | Chwaliboskie | przed mostem | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 12. | Cmentarz | od ul. Hallera |  |  | 1 | 1 x tydzień |
| 13. | Cmentarz | od ul. Grodzkiej |  |  | 1 | 1 x tydzień |
| 14. | Dębniki | na końcu ulicy |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 15. | Dębowa Góra | przy drodze do Stawek |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 16. | Dębowa Góra | przy przystanku | 1 | 1 |  | 1 tydzień |
| 17. | Dymniki | skrz. z Dębnikami |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 18. | Fabryczna | bud. Komunalny – staw |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 19. | Fabryczna | Skład budowlany | 1 | 1 |  | codziennie |
|  | Fabryczna | Willa |  | 1 |  | 1xm-c |
| 21. | Gajowych |  | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 22. | Groniec | przy posesji nr 10 | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 23. | Groniec | Lasek brzozowy |  | 1 |  | 2 x m-c |
| 24. | Groniec | Skrzyżowanie |  | 1 |  | 2 m-c |
| 25. | Groniec | Krzyż |  | 1 |  | 2 x m-c |
| 26. | Groniec | Łąki |  | 1 |  | 2 x m-c |
| 27. | Groniec | Łąki |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 28. | Groniec | Zakład |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 29. | Gw. Sławkowskich | przed wiaduktem |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 30. | Gw. Sławkowskich | za wiaduktem |  | 1 |  | 1 x tydzień |
|  | Gw. Sławkowskich | na końcu ulicy |  | 1 |  |  |
| 32. | Hrubieszowska | kapliczka P. Proszczek |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 33. | Hrubieszowska | za przejazdem nr 14 | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 34. | Hrubieszowska | obok nr 45 | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 35. | Hrubieszowska | za sklepem |  |  | 1 | 2 x tydzień |
| 36. | Jagiellońska | transformator |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 37. | Jagiellońska | Skrz. Z ul. Kownackiego |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 38. | Jagiellońska | przy bloku | 1 | 2 |  | 1 x tydzień |
| 39. | Jagiellońska | Lasek | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 41. | Kołdaczka | skrz. Żupniczej | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 42. | Korzenna | koniec ulicy |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 44. | Kownackiego | skrz. z ul. Okradzionowską |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 45. | Krakowska | skrz. z ul. Młyńską | 1 | 2 |  | 3 x tydzień |
| 46. | Krakowska | garaże | 1 | 1 |  | 3 x tydzień |
| 47. | Krakowska | budynek komunalny |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 48. | Krakowska | przed przejazdem |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 49. | Legionów Polskich | wjazd do rynku |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 50. | Legionów Polskich | targowisko |  |  | 1 | 2 x tydzień |
| 51. | Łosińska | koniec ul. przed DK-94 |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 53. | Łosińska | na terenie Urzędu |  |  | 1 | 1 x m-c |
| 54. | Mały Rynek | obok Policji |  | 1 |  | Codziennie |
| 55. | Matejki | koniec ulicy | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 56. | Matejki | wiadukt na DK-94 | 1 | 1 |  | 1 tydzień |
| 57. | Michałów | TKKF | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 58. | Michałów | Sklep, transformator | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 59. | Michałów | koniec ulicy |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 60. | Miedawa | pośrodku | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 61. | Miedawa | posesja nr 5,6 |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 62. | Młyńska | kapliczka |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 64. | Myśliwych | na łuku przed nr 3 | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 65. | Niwa | przed kanionem (Dębski) |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 66. | Niwa | za kanionem Nr 9 |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 68. | Niwa | za kościołem | 1 | 1 |  | 2 x m-c |
| 69. | Niwa | za Schroniskiem Nr 59 |  | 1 |  | 1 x m-c |
| 70. | Nullo | skrz. z ul. Komora |  | 2 |  | 1 x tydzień |
| 71. | Obr. Westerplatte | skrz. z ul. Krzywda |  | 1 |  | 2 x m-c |
| 72. | Obr. Westerplatte | skrz. z ul. Sikorskiego |  | 1 |  | 2 x m-c |
| 73. | Obr. Westerplatte | skrz. z ul. Cegielnianą | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 75. | Olkuska | Posesja nr 36 |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 76. | Olkuska | Zatoka | 1 | 2 |  | 3 x tydzień |
| 77. | Olkuska | Budynek Komunalny | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 78. | Owocowa | skrz. z ul. Wiejską |  | 1 |  | 3 x tydzień |
| 79. | Owocowa | koniec drogi | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 80. | PCK (osiedle) | Przych. blok nr 7,21,13 | 2 | 11 |  | 3 x tydzień |
| 81. | Rynek | za budynkiem Ratusza | 1 |  | 2 | 3 x tydzień |
| 82. | Siewierska | wyjazd z Rynku | 1 | 1 |  | 3 x tydzień |
| 83. | Sikorskiego | skrzyż. z ul. 23 Stycznia |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 84. | Słowackiego | słup rozkraczny |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 85. | Stawki | w rej. Budynku nr 5 |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 86. | Św. Jakuba | kościółek | 1 | 1 |  | 3 x tydzień |
| 87. | Świętojańska | zatoka dla autobusów | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 88. | Wita Stwosza | przedszkole | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 89. | Walcownia | budynki komunalne |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 90. | Walcownia | zjazd do GS |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 91. | Walcownia | przy posesji nr 24 Godzina |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 92. | Wał | skwer | 1 | 2 |  | 3 x tydzień |
| 93. | Wiejska | skrzyż. z ul. Stawki |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 94. | Wrocławska | za przyst. ul. Łosińska |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 95. | Wrocławska | skrzyż. z ul. Grodzką | 1 | 1 |  | 2 x tydzień |
| 96. | Wrocławska | za zjazdem z DK-94 w prawo |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 97. | Wrocławska | za wiaduktem | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 98. | Wrzosowa | rozjazd do Miedawy | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 99. | Wrzosowa | koniec ulicy | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 100. | Zagródki | lasek za przejazdem |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 101. | Zagródki | skrzyż. za lasem |  | 1 |  | 1 x tydzień |
| 102. | Zakościelna | przy posesji nr 6 |  | 1 |  | 2 x tydzień |
| 103. | Zawalna | skrzyż. ul. Podwalna/Krakowska |  | 1 |  | 3 x tydzień |
| 104. | Zawalna | skrzyż. ul. Krzywda | 1 | 2 |  | 3 x tydzień |
| 105. | Zbożowa | skrzyż. z Radosną | 1 | 1 |  | 1 x tydzień |
| 106. | Zbożowa | skrzyż. z Okradzionowską |  | 1 |  | 3 x tydzień |
|  | Razem: |  | 45 | 108 | 7 |  |

Odpady wielkogabarytowe odbierane są na indywidualne zgłoszenia właścicieli nieruchomości.

Z odpowiedzi na ankietę dotyczącą odpadów wynika, że w gminie Sławków;

- liczba mieszkańców objęta zorganizowanym wywozem odpadów wynosi 6216, co stanowi ok. 93% wszystkich mieszkańców (liczba zawartych umów wynosi 1554),

- selektywną zbiórką odpadów prowadzoną od 2000 roku objętych jest 5431 mieszkańców, co stanowi ok. 81% ogólnej liczby mieszkańców.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na każdy punkt („gniazdo” pojemników) systemu selektywnej zbiórki przypada ok. 150 mieszkańców, podczas gdy przyjmuje się, że każdy punkt takiego systemu powinien obsługiwać przynajmniej 500-1000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200m. W tej sytuacji ilości „gniazd” pojemników nie trzeba powiększać - jest wystarczająca, ale zmienić położenie niektórych z nich ponieważ z rys. 3.3. wynika, że w niektórych dzielnicach nie umieszczono w ogóle punktów selektywnej zbiórki odpadów lub ich ilość jest niewystarczająca.

W ankiecie podano następujące informacje dotyczące opłat za wywóz odpadów niesegregowanych od mieszkańców: 1 osoba - 4,40 zł + 7% VAT; 2 osoby - 7,60 zł + 7% VAT; 3 osoby - 9,80 zł + 7% VAT; 4 osoby i więcej - 12,00 zł + 7% VAT; podmiot gospodarczy – 20,00 zł + VAT, podmiot gospodarczy w budynku mieszkalnym – 25,00 + 7% VAT. Chodzi prawdopodobnie o opłatę za wywóz zawartości 1 pojemnika na odpady w zależności od jego wielkości (110, 1100 dm3; 1,5 i 7m3).

Koszty opłat ponoszonych przez gminę Sławków w zakresie gospodarki odpadami wynosiły w 2003 roku 285.622,80 zł.

Ilość odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki przedstawia tabela 3.7.

Tabela nr 3.7. Ilość odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki [Mg]

| Odpady | 2002 rok | 2003 rok |
| --- | --- | --- |
| Szkło | 11,70 | 14,22 |
| Tworzywa sztuczne | 2,76 | 4,98 |
| Makulatura | 0,54 | 3,56 |
| Razem: | 15,00 | 22,76 |

Ogółem sumy wydzielonych w selektywnej zbiórce składników o właściwościach surowców wtórnych są niewielkie i stanowią odpowiednio w roku 2002 i 2003 ok. 0,6 i 0,9% ogólnej masy odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Sławków nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów budowlano-remontowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Ze względu na fakt, że tylko 2300 mieszkańców (ok. 37% ogólnej liczby) może korzystać z kanalizacji sanitarnej, nieczystości płynne gromadzone w zbiornikach bezodpływowych wywożone są przez firmy specjalistyczne głównie do oczyszczalni ścieków komunalnych w Sławkowie przy ul. Browarnej.

#### 3.1.1.3. Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów

W myśl Ustawy o odpadach „unieszkodliwianie odpadów – to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia lub dla środowiska”.

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane  w miejscu ich powstania; te które nie mogą  być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.

Zakłady odzysku odpadów

W gminie Sławków funkcjonują dwa następujące zakłady odzysku odpadów (lokalizacja obiektów zał. 1):

- DSS Recykling Sp. z o.o. Chróścina Opolska, Filia Sławków, ul. Walcownia 1 – zajmuje się recyklingiem odpadów szklanych (decyzja WOŚ-7644/0/103/02/03),

- LE GALL Polska Sp. z o.o., Sławków, ul. Fabryczna 10 – zajmuje się odzyskiem surowców wtórnych (decyzja WOŚ 7644/0/10/02).

DSS Recykling Sp. z o.o. zajmuje się produkcją stłuczki szklanej pozyskiwanej z odpadów szklanych.

Podstawowe operacje  prowadzone na liniach technologicznych przeróbki odpadów szklanych to: rozdrabnianie, separacja tworzyw sztucznych, papieru, tektury i metali oraz frakcjonowanie stłuczki szklanej.

Informacje dotyczące ilości zebranych odpadów, poddanych odzyskowi i procesom recyklingu przedstawiono w tab. 3.8.

Tabela nr 3.8. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów zebranych, poddanych odzyskowi i recyklingowi przez firmę DSS Recykling

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg] | Obszar działalnościf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 38907,0 | Śląskie Łódzkie |
| 2. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 2827,0 | Małopolskie Podkarpackie |
| 3. | 16 01 20 | Szkło | 544,0 | Świętokrzyskie Lubelskie |
| 4. | 17 02 02 | Szkło | 282,0 | Mazowieckie Dolnośląskie |
| 5. | 19 12 05 | Szkło | 4782,0 | Opolskie |
| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg] | Metoda odzysku Rh |
| 1. | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 23698,0 | R14 |
| 2. | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 15209,0 |  |
| 3. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 2827,0 |  |
| 4. | 16 01 20 | Szkło | 544,0 | R5 |
| 5. | 17 02 02 | Szkło | 282,0 |  |
| 6. | 19 12 05 | Szkło | 4782,0 |  |

Należy zaznaczyć, ze firma DSS Recykling nie obejmuje swoją działalnością gminy Sławków.

Firma LE GALL Polska zajmuje się skupem, odzyskiem i sprzedażą surowców wtórnych. Posiada w hali prymitywną linię do ręcznej segregacji. Bilans przyjętych, a następnie odzyskanych i przekazanych do recyklingu odpadów (w tym surowców wtórnych) przedstawiono w tab. 3.9.

Tabela nr 3.9. Zbiorcze zestawienie ilości zebranych, odzyskanych i przekazanych do recklingu odpadów przez LE GALL Polska Sp. z o.o. w roku 2003

| Rodzaj odpadów | Kod odpadów | Masa przyjętych odpadów [Mg] | Masa przekazanych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | 17 04 02 | 86,3 | 82,4 |
| Baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | 0,8 | 0 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 21,1 | 17,7 |
| Cynk | 17 04 04 | 1,4 | 5,9 |
| Metale nieżelazne | 16 01 18 | 2,4 | 0,7 |
| Miedź, brąz, mosiądz | 17 04 01 | 10,2 | 12,6 |
| Mieszaniny metali | 17 04 07 | 36,1 | 0 |
| Odpady z piłowania i tłoczenia metali nieżelaznych | 12 01 03 | 24,4 | 43 |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 499,4 | 341,8 |
| Odpady z piłowania i tłoczenia żelaza i jego stopów | 12 01 01 | 81,4 | 67,7 |
| Opakowania z metali – puszki | 15 01 04 | 23, 7 | 15,3 |
| Ołów | 17 04 03 | 0,7 | 1,6 |
| Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 | 223 szt. | 0 |
| Papier i tektury | 19 12 01 | 0 | 2,48 |
| Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | 2,5 | 0 |
| Zgary i żużle odlewnicze | 10 10 03 | 3,247 | 18,79 |
| Żelazo i stal | 17 04 05 | 152,5 | 151,7 |

Składowanie odpadów

Składowanie zgodnie z Ustawą o odpadach jest jednym z procesów unieszkodliwiania odpadów. Ustawa ta wprowadza obowiązek mówiący o tym, że przed umieszczeniem na składowisku odpadów, odpady powinny być one poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, przekształcania odpadów komunalnych przed ich wprowadzeniem na składowisko. Składowanie odpadów jest więc ostatnim nieuniknionym ogniwem w planowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sławkowie jest składowanie.

Aktualnie wywozi się odpady komunalne z terenu Sławkowa na składowisko odpadów w Ujkowie Starym k/Bolesławia (woj. małopolskie) oraz na składowisko „Lipówka” w Dąbrowie Górniczej.

Na terenie gminy Sławków nie jest zlokalizowane składowisko odpadów komunalnych i nie planuje się takiej inwestycji w przyszłości.

Nielegalne wysypiska odpadów

W niektórych rejonach gmin notuje się powstawanie tzw. „dzikich” wysypisk. Zasadniczo powstają one tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady, częściej powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców.

Nielegalne wysypiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich znajdować również niebezpieczne odpady budowlane (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, oleje, itp.).

W Sławkowie występują trzy dzikie składowiska odpadów, których lokalizację (Stawki, Okradzionowska i Świerkowa) przedstawiono na rys. zał.1. Żadne z nich nie przekracza powierzchni 50m2.

#### 3.1.1.4. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 roku (Dz. U. 132. 622 z późn. zm.) określająca kompetencje gminy dotyczące gospodarowania odpadami z uwzględnieniem ustawy o odpadach, zobowiązuje gminy do stworzenia systemu postępowania z odpadami komunalnymi, uwzględniającego ich selektywną zbiórkę, segregację i wykorzystanie (art. 3).

Rozróżnia się systemy formalnie zarządzane przez władze lokalne oraz systemy w ramach których wytwórcy odpadów są zobowiązani do stosowania się do wymogów  prawa lokalnego (gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku), ale dla których władze nie zapewniają sprzętu ani usług (obsługiwane  przez firmy prywatne). Gospodarka odpadami może być prowadzona przez gminę (np. w formie gminnych jednostek budżetowych) lub przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia w drodze umowy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Gmina Sławków w zakresie odbioru odpadów postępuje w następujący sposób – właściciele nieruchomości zawierają umowy bezpośrednio z Zarządem Gminy, a ten z przedsiębiorstwami zajmującymi się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych.

W związku z tym oddziaływanie gminy na gospodarkę odpadami jest znaczące.

Do zadań gminy należy również wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez podmioty działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Gmina w tym zakresie wykonuje swoje obowiązki. Stwierdzono jednak, że przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na w/w działalność nie prowadzą ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (brak informacji na ten temat w gminie).

Gmina Sławków wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Sporządziła roczne sprawozdane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o rodzajach i ilościach odpadów opakowaniowych zebranych przez podmioty działające w jej imieniu (za rok 2002 i 2003 - Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”).

Zbieranie odpadów zarówno niesegregowanych jak i selektywna zbiórka odbywa się z zastosowaniem systemu gniazd kontenerowych. Zbiórki odpadów „u źródła” nie stosuje się prawie w ogóle (kilka pojemników 110 dm3).

Przedstawiony aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sławków charakteryzuje się przede wszystkim:

- zorganizowanym wywozem niesegregowanych odpadów komunalnych systemem „kontener w sąsiedztwie” obejmującym ok. 93% mieszkańców,

- prowadzeniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych systemem gniazd kontenerowych obejmującym ok. 81% mieszkańców,

- małą efektywnością selektywnej zbiórki,

- brakiem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlano-remontowych i niebezpiecznych,

- prowadzeniem zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku,

- istnieniem obu obiektów mogących wspomagać selektywną zbiórkę surowców wtórnych (DSS Recykling – prowadzący odzysk i recykling odpadów szklanych ale nie z terenu Sławkowa oraz LE GALL Polska prowadzący skup, odzysk i sprzedaż surowców wtórnych),

- podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie jest składowanie,

- odzysk niewielkiej ilości surowców wtórnych pozyskiwanych z selektywnej zbiórki, a głównie składowanie odpadów odbywa się w obiektach zlokalizowanych poza terenem gminy, a nawet Powiatu (eksport odpadów).

W gminie Sławków istnieją tylko niektóre elementy systemu gospodarki odpadami – zbiórka i transport odpadów oraz częściowo odzysk surowców wtórnych.

Racjonalny system gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Sławków zostanie zaproponowany w PGO, w integracji z pozostałymi gminami Powiatu Będzińskiego.

### 3.1.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych

Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w skali miasta wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów.

Dla potrzeb niniejszego Planu przyjęto prognozę zmiany liczby ludności w gminie Sławków wg. GUS (tab. 3.10).

Natomiast prognozę zmian wskaźników emisji odpadów przyjęto na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego (tab. 3.11).

Tabela nr 3.10. Prognoza liczby ludności wg GUS w gminie Sławków w latach 2004 – 2015

| Rok |
| --- |
| 2004 | 007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| 6659 | 6561 | 6467 | 6373 | 6310 |

Tabela nr 3.11. Prognoza zmian wskaźników emisji strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich i wiejskich w latach 2004-2015 w województwie śląskim [kg/M·rok]

|  |  | Rok |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa strumienia | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
|  | odpadów | miasto | wieś | miasto | wieś | miasto | wieś | miasto | wieś | miasto | wieś |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 102,0 | 26,6 | 106,1 | 27,7 | 110,9 | 28,9 | 112,4 | 29,2 | 113,6 | 29,4 |
| 2. | Odpady zielone | 12,3 | 5,0 | 12,8 | 5,2 | 13,4 | 5,5 | 13,7 | 5,5 | 13,9 | 5,5 |
| 3. | Papier i tektura nieopakowaniowe | 24,4 | 10,0 | 25,3 | 10,4 | 25,9 | 10,7 | 25,9 | 10,7 | 25,9 | 10,7 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 23,9 | 9,8 | 25,2 | 10,3 | 26,7 | 10,9 | 28,2 | 11,5 | 29,4 | 11,9 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 5,4 | 2,1 | 5,7 | 2,1 | 6,0 | 2,1 | 6,3 | 2,1 | 6,5 | 2,1 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 28,5 | 15,3 | 29,1 | 15,7 | 29,4 | 16,0 | 27,6 | 27,0 | 26,5 | 26,0 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 12,3 | 6,6 | 12,9 | 6,9 | 13,5 | 7,2 | 14,1 | 7,5 | 14,5 | 7,7 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Szkło nieopakowaniowe | 3,6 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 4,1 | 2,0 | 4,1 | 2,0 | 4,1 | 2,0 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 21,6 | 11,6 | 22,8 | 12,2 | 24,2 | 12,8 | 25,7 | 13,6 | 26,7 | 14,2 |
| 10. | Metale | 8,7 | 4,5 | 8,8 | 4,5 | 8,8 | 4,5 | 8,8 | 4,5 | 8,8 | 4,5 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,3 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
| 13. | Odpady tekstylne | 9,3 | 4,9 | 9,6 | 4,9 | 9,9 | 4,9 | 10,2 | 4,9 | 10,4 | 4,9 |
| 14. | Odpady mineralne | 32,9 | 16,7 | 34,6 | 17,5 | 36,7 | 18,5 | 38,9 | 19,7 | 40,5 | 20,5 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 39,6 | 50,1 | 36,5 | 46,2 | 33,3 | 42,2 | 30,4 | 38,5 | 28,6 | 36,2 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 16,5 | 16,5 | 17,4 | 17,4 | 18,0 | 18,0 | 18,6 | 18,6 | 20,0 | 20,0 |
| 17. | Odpady budowlane | 32,7 | 32,7 | 35,1 | 35,1 | 37,2 | 37,2 | 39,4 | 39,4 | 41,0 | 41,0 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Razem: | 379,3 | 218,3 | 391,3 | 222,0 | 403,6 | 225,3 | 409,9 | 238,6 | 416,0 | 240,5 |

Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano dla poszczególnych strumieni odpadów.

Dla celów prognozy, a także dla innych potrzeb modelowania, okres perspektywiczny rozpatrywany w WPGO, obejmujący okres do roku 2015 podzielono na okresy 5-cio letnie. Założono, że w ciągu całego okresu 5-letniego wystąpią stałe trendy w zmianach wielkości wskaźnika emisji, m.in. stały określony procentowo (w skali rocznej) przyrost danego wskaźnika emisji, lub stały regres, ewentualnie stagnacja.

Rozważając przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, na najbliższe 12 lat „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów. Przewidywanie zmian składu opierało się m.in. na następujących przesłankach:

- rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań,

- struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich.

Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach.

Powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym również punktów zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się” odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii sprzyjać też będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na lunch.

Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno.

Po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów mineralnych.

Prognozowaną ilość odpadów komunalnych jaka będzie wytworzona w latach 2004, 2007, 2010, 2013 i 2017 w gminie Sławków przedstawiono w tab. 3.12.

Tabela nr 3.12. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 [Mg/rok]

|  |  | Rok |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa strumienia odpadów | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 679 | 696 | 717 | 716 | 717 |
| 2. | Odpady zielone | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 |
| 3. | Papier i tektura nieopakowaniowe | 162 | 166 | 168 | 165 | 163 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 159 | 165 | 173 | 180 | 185 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 190 | 191 | 190 | 176 | 167 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 82 | 85 | 87 | 90 | 91 |
| 8. | Szkło nieopakowaniowe | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 144 | 150 | 156 | 164 | 168 |
| 10. | Metale | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13. | Odpady tekstylne | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 14. | Odpady mineralne | 219 | 227 | 237 | 248 | 256 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 264 | 239 | 215 | 194 | 180 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 110 | 114 | 115 | 118 | 126 |
| 17. | Odpady budowlane | 218 | 230 | 241 | 251 | 259 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | Razem: | 2526 | 2567 | 2610 | 2612 | 2625 |

Rysunek nr 3.4. Prognoza wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2004-2015

Prognozowaną ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2004, 2007, 2010, 2013 i 2015 w gminie Sławków przedstawiono w tab. 3.13. i na rys. 3.5. w odniesieniu do roku 1995 (975 Mg) oraz do roku bazowego 2003 (1076 Mg).

Tabela nr 3.13. Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Sławków w latach 2004-2015 [Mg/rok]

|  |  | Rok |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa strumienia odpadów | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 679 | 696 | 717 | 716 | 717 |
| 2. | Odpady zielone | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 |
| 3. | Papier i tektura nieopakowaniowe | 162 | 166 | 168 | 165 | 163 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 159 | 165 | 173 | 180 | 185 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji | 1082 | 1111 | 1145 | 1148 | 1153 |

Rysunek nr 3.5. Prognoza emisji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Sławków

### 3.1.3. Założenia krajowej i wojewódzkiej polityki gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. Krajowym Planem Gospodarki Odpadami zostały określone podstawowe zasady postępowania z odpadami, tj. zasada:

- zapobiegania powstawaniu odpadów i ich minimalizacja,

- zapewnienia odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach gospodarczo, techniczno-ekonomicznych nie udało się uniknąć,

- unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska składowania odpadów, których nie można poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych.

Przyjęte w Planie Krajowym założenia stanowią wytyczne do tworzenia planów gospodarki niższego szczebla i winny być realizowane przez podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami.

Przyjmując założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) został opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla województwa Śląskiego (WPGO), określający założenia polityki gospodarki odpadami województwa, który jednocześnie stanowi podstawę do opracowania założeń dla Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu i poszczególnych gmin Powiatu, w tym również dla gminy Sławków.

Poniżej przedstawione zostaną cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie śląskim.

Cele krótkookresowe 2003 – 2006 r.:

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podniesienie świadomości społecznej obywateli województwa,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych , bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Cele długookresowe 2007 – 2014 r.:

- dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

Osiągnięcie ww. celów związane jest w głównej mierze z następującymi przedsięwzięciami:

- „objęcie” w pełnym zakresie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych,

- doskonalenie systemu udzielania zezwoleń na odbiór i transport odpadów komunalnych dla zapewnienia właściwej realizacji ustaleń wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami,

- opracowanie lokalnych i ponadlokalnych programów edukacji ekologicznej w zakresie związanym z wdrażaniem planów gospodarki odpadami,

- opracowanie na szczeblach poszczególnych gmin szczegółowych programów wdrażania selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji.

W Planie Wojewódzkim wyznaczono następujące główne kierunki działań w gospodarce odpadami komunalnymi:

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji,

- odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom unieszkodliwiania,

Wojewódzki plan gospodarki odpadami komunalnymi zakłada systematyczne wdrażanie rozwiązań regionalnych. Jeżeli istniejące w gminach koncepcje budowy obiektów lokalnych (dotyczy to głównie kompostowni i sortowni) - zostaną wprowadzone do gminnych planów gospodarki odpadami i zatwierdzone do realizacji – wówczas będzie można je traktować jako lokalne, uzupełniające w stosunku do systemów regionalnych rozwiązania. Wskazana jednak jest weryfikacja gminnych koncepcji lokalnych – na etapie tworzenia planów gospodarki odpadami i rozważenie celowości włączenia do rozwiązań regionalnych.

Docelowo do roku 2015 powinno się w poszczególnych powiatach województwa śląskiego dążyć do zamykania małych i nieefektywnych składowisk lokalnych, w pierwszej kolejności tych, które w wyniku przeprowadzonych przeglądów ekologicznych w 2002 roku zostały zaklasyfikowane do zamknięcia.

Plan Wojewódzki zakłada, że budowa docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim przebiegać będzie systematycznie do roku 2010 i kontynuowana będzie w dalszych latach.

Obejmować będzie - realizację regionalnych zakładów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, które w sposób kompleksowy zapewnią funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki odpadami.

Warunkiem funkcjonowania obiektu o charakterze regionalnym będzie kompleksowość rozwiązań, czyli zagwarantowanie pełnego zakresu usług dotyczących:

- odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji,

- odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych,

- gospodarki odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Ponadto warunkiem stawianym tym obiektom będzie ich przepustowość, którą określa się na min. 400 Mg odpadów komunalnych przyjmowanych dziennie.

Do obiektów gospodarki odpadami komunalnymi, które docelowo powinny pełnić funkcje regionalne na terenie województwa śląskiego należą obiekty zlokalizowane w następujących miejscowościach: Młynek-Sobuczyna, Knurów, Jastrzębie Zdrój, Siemianowice Śląskie, Żywiec, Tychy i Bytom.

Wyżej wymienione obiekty już w chwili obecnej pełnią funkcję obiektów ponadlokalnych – obsługujących kilka lub kilkanaście gmin.

### 3.1.4. Założone cele, kierunki działań i przyjęty system gospodarki odpadami komunalnymi

W projekcie PPGO poddano wszechstronnej analizie dwa warianty realizacji systemu gospodarki komunalnymi dla gmin Powiatu Będzińskiego:

I – zakładający budowę powiatowych (lokalnych) obiektów (sortownie, kompostownie, stacje odbioru odpadów),

II – zakładający korzystanie z regionalnych obiektów gospodarki odpadami oraz istniejących na terenie Powiatu obiektów (stacja segregacji i składowisko w Wojkowicach)  a także zaproponowanego przez firmę Interpromex zakładu recyklingu gruzu (Będzin), stanowiących rozwiązanie uzupełniające do systemów regionalnych.

Argumenty przemawiające za przyjęciem do realizacji wariantu II zostały przedstawione na spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami gmin Powiatu Będzińskiego w dniu 19 marca 2004 roku.

Biorąc pod uwagę  wypowiedzi w dyskusji przyjęto w projektach PGO dla gmin Powiatu Będzińskiego w tym również dla gminy Sławków wariant II przyszłościowego rozwiązania problemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Przyjęto ponadto, że gminy prowadzić będą w sposób zdecentralizowany systemy zbierania (w tym selektywną zbiórkę i transport) odpadów do odpowiednich obiektów odzysku i unieszkodliwiania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie Sławków (pkt. 3.1.1. opracowania) oraz założeń KPGO, WPGO, a także uwarunkowań społeczno-ekonomicznych gminy przyjęto cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy.

Cele krótkookresowe 2004 – 2007 r.:

- wdrożenie nowych systemów zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- kształtowanie i edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami,

- rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,

- wprowadzenie elementów racjonalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (obiekty gminne).

Cele długookresowe – do 2015 r.:

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,

- kontynuacja kształcenia i edukacji społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami.

Zrealizowanie przedstawionych celów krótkoterminowych i długoterminowych związane jest z następującymi przedsięwzięciami:

- objęcie w pełnym zakresie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- doskonalenie systemu udzielania zezwoleń na odbiór i transport odpadów komunalnych dla zapewnienia właściwej realizacji ustaleń WPGO,

- opracowanie na poziomie miasta szczegółowego programu wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów,

- opracowanie programów edukacji ekologicznej w zakresie związanym z wdrażaniem planu gospodarki odpadami,

- utworzenie na poziomie miasta możliwości monitorowania wdrażania ustaleń planu gospodarki odpadami.

Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

Zasady podstawowe postępowania z odpadami, tzn.:

- zapobieganie i minimalizacja powstania odpadów,

- zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bezpieczne składowanie odpadów, których już nie można poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania, oraz przyjęte strategie w „Polityce ekologicznej państwa” w KPGO i WPGO stanowią podstawę do wyznaczenia następujących głównych kierunków działań w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Sławków:

- odzysk surowców wtórnych,

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Odzysk surowców wtórnych

W tab. 3.14. przedstawiono prognozowana ilość poszczególnych rodzajów odpadów stanowiących potencjalne źródło surowców wtórnych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.

Tabela nr 3. 14 Prognozowana ilość surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 [Mg/rok]

| Lp. | Rodzaj surowca | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| 1. | Papier i tektura | 159 | 165 | 173 | 180 | 185 |
| 2. | Opakowania wielomateriałowe | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| 3. | Tworzywa sztuczne | 82 | 85 | 87 | 90 | 91 |
| 4. | Szkło | 144 | 150 | 156 | 164 | 168 |
| 5. | Stal | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 6. | Aluminium | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Razem: | 445 | 461 | 479 | 497 | 508 |

Poziomy odzysku surowców wtórnych determinowane są przez poziomy odzysku i recyklingu określone dla odpadów opakowaniowych.

Dla osiągnięcia założonych celów niezbędne jest pozyskanie ze strumienia odpadów komunalnych ilości odpadów stanowiących źródło surowców wtórnych przedstawionych w tab. 3.15.

Tabela nr 3. 15 Zakładany odzysk surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 [Mg/rok]

| Lp. | Rodzaj surowca | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| 1. | Papier i tektura | 62 | 79 | 86 | 95 | 102 |
| 2. | Opakowania wielomateriałowe | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Tworzywa sztuczne | 11 | 21 | 26 | 30 | 32 |
| 4. | Szkło | 32 | 60 | 70 | 79 | 84 |
| 5. | Stal | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6. | Aluminium | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | Razem: | 113 | 175 | 200 | 225 | 241 |

Z przedstawionych powyżej danych (tab. 3.15) wynika, że w gminie Sławków należy odzyskać w roku 2007 ok. 175 Mg, w roku 2010 ok. 200 Mg, w roku 2013 ok. 225 Mg, a w roku 2015 ok. 241 Mg surowców wtórnych, co stanowi odpowiednio 6,8%; 7,7%; 8,6% oraz 9,2% masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji

Biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych 1995 roku,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych 1995 roku,

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych 1995 roku,

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku w gminie Sławków wyznaczono na poziomie 975 Mg.

W tab. 3.16 przedstawiono planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji w gminie Sławków w latach 2004, 2007, 2010, 2013 i 2015.

Tabela nr 3. 16 Planowany recykling odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Sławków w latach 2004-2015 [Mg/rok]

|  | Rok |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 679 | 696 | 717 | 716 | 717 |
| Odpady zielone | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 |
| Papier i tektura nieopakowaniowe | 162 | 166 | 168 | 165 | 163 |
| Opakowania papierowe | 159 | 165 | 173 | 180 | 185 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji | 1082 | 1111 | 1145 | 1148 | 1153 |
| Obowiązkowy recykling opakowań papierowych | 62 | 79 | 86 | 95 | 102 |
| Pozostałe odpady ulegające biodegradacji | 1020 | 1032 | 1059 | 1053 | 1051 |
| Dopuszczalne składowanie | 936 | 839 | 731 | 487 | 439 |
| Dodatkowy konieczny recykling | 84 | 193 | 328 | 566 | 612 |

Na rys. 3.6. przedstawiono ilość odpadów ulegających biodegradacji, które w poszczególnych przedziałach czasowych, zgodnie z wymogami prawnymi będą poddawane odzyskowi i unieszkodliwianiu

Rysunek nr 3.6. Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawana odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach 2007-2015

Z powyższych danych wynika, ze już w 2007 roku w gminie Sławków należy zebrać od mieszkańców ok. 193 Mg odpadów ulegających biodegradacji i poddać je odpowiedniemu recyklingowi organicznemu.

Natomiast w roku 2010 należy osiągnąć poziom pozyskiwanych odpadów tego rodzaju rzędu 328 Mg, w roku 2013 ok. 566 Mg, a w roku 2015 ok. 612 Mg. Jednocześnie do składowania dopuszczonych zostanie w roku 2007 ok. 839 Mg, w roku 2010 ok. 731 Mg, w r. 2013 ok. 487 Mg, a w roku 2015 ok. 439 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

Tab. 3.17. zawiera dane o ilości odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, które powinny zostać objęte zbiórką i przerobem w odpowiednich instalacjach.

Tabela nr 3.17. Planowany odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w gminie Sławków w latach 2004-2015 [Mg/rok]

| Rok | Odzysk (recykling) |
| --- | --- |
|  | Odpady wielkogabarytowe | Odpady budowlane | Odpady niebezpieczne |
| 2004 | 7 | 11 | 1 |
| 2007 | 23 | 35 | 2 |
| 2010 | 70 | 96 | 7 |
| 2013 | 83 | 125 | 8 |
| 2015 | 101 | 155 | 10 |

Ustalone i przedstawione powyżej bilanse odpadów dla gminy Sławków, dla których w okresie 2004 – 2015 wymagane będzie podjęcie działań organizacyjnych i technicznych związanych z odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 3.18. i na rys. 3.7.

Tabela nr 3.18. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004-2015 pod kątem zakładanego postępowania z nimi [Mg/rok]

|  | Rok |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| Surowce wtórne do odzysku | 113 | 175 | 200 | 225 | 241 |
| Odpady ulegające biodegradacji do recyklingu | 84 | 193 | 328 | 566 | 612 |
| Odpady wielkogabarytowe do odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania | 7 | 23 | 70 | 83 | 101 |
| Odpady budowlane do odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania | 11 | 35 | 96 | 125 | 155 |
| Odpady niebezpieczne do odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| Odpady do składowania | 2310 | 2139 | 1909 | 1605 | 1506 |
| Razem: | 2526 | 2567 | 2610 | 2612 | 2625 |

Rysunek nr 3.7. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku i unieszkodliwiania w poszczególnych przedziałach czasowych

Odpady do składowania

Na podstawie przeprowadzonych bilansów określono ilości odpadów, które należy unieszkodliwić przez składowanie lub w dalszej kolejności termicznie (na poziomie województwa zgodnie z WPGO).

W tab. 3.19. podano szacunkową ilość odpadów do składowania w gminie Sławków w latach 2004, 2007, 2010, 2013 i 2015.

Tabela nr 3.19. Ilość odpadów komunalnych do składowania w latach 2004-2015 w gminie Sławków

| Rok | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów [Mg] | 2310 | 2139 | 1909 | 1605 | 1506 |
| [%] wytworzonych odpadów | 91,4 | 83,3 | 73,1 | 61,4 | 57,4 |

Z tabeli 3.19 wynika, że przy osiągnięciu zakładanych progów odzysku odpadów komunalnych możliwe jest ograniczenie ilości składowanych odpadów w gminie Sławków w roku 2007 do ok. 83,3%, w roku 2010 do ok. 73,1%, w 2013r do ok. 61,4%, a w roku 2015 do ok. 57,4% całkowitej ilości wytworzonych odpadów komunalnych.

Przewidywane zadania do realizacji

Na podstawie przeprowadzonych bilansów planowanego odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania poszczególnych strumieni odpadów komunalnych zostały wyznaczone zadania do realizacji – osiągnięcie określonych poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (tab. 3.20).

Tabela nr 3.20. Określenie poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów gminy Sławków w latach 2007-2015

| Wyszczególnienie | I etap wdrażania, rok 2007 [Mg/rok] | Docelowo, rok 2015 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Surowce wtórne oraz odpady opakowaniowe | 175 | 241 |
| Odpady ulegające biodegradacji | 193 | 612 |
| Odpady wielkogabarytowe | 23 | 101 |
| Odpady budowlano-remontowe | 35 | 155 |
| Odpady niebezpieczne | 2 | 10 |
| Odpady niesegregowane do składowania | 2139 | 1506 |
| Razem: | 2567 | 2625 |

Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów.

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytworzonych odpadów jest priorytetem w polityce gospodarki odpadami. Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów proponuje się m. in. następujące przedstawione poniżej działania.

- Edukacyjno-informacyjne, polegające na  kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:

- zakupu produktów o minimalnej ilości opakowań (niezbędnych),

- zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu,

- oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów (np. papieru w biurach, wprowadzenie wewnętrznych sieci informatycznych, poczty elektronicznej),

- ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,

- popularyzacji stosowania materiałów wysokiej trwałości.

- Organizacyjne, np.:

- wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,

- recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek,

- zbieranie selektywne odpadów na budowach.

Edukację społeczną proponuje się prowadzić:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych,

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.

W celu zachęcania mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności proponuje się wprowadzić następujące działania:

- obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996, 132, 622 z późniejszymi zmianami).

- wykorzystywanie przepisów lokalnych; prawo lokalne obligujące gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecenia dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996, 132, 622 z późniejszymi zmianami).

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór).

- edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami; jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi

Na system gospodarki odpadami składają się: zbiórka i transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Zbiórka i transport odpadów

Zakłada się następujące sposoby zbiórki odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów zmieszanych,

- selektywna zbiórka surowców wtórnych,

- selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji,

- selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

- selektywna zbiórka odpadów poremontowych,

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Zbiórka odpadów zmieszanych

Proponuje się dalsze prowadzenie zbiórki odpadów niesegregowanych stosowanych obecnie, systemem „kontenerów w sąsiedztwie”.

Szacuje się, że przy zrealizowaniu założonych celów, tj. osiągnięciu odpowiednich limitów w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, ilość odpadów zmieszanych zbieranych w kontenerach nie powinna przekroczyć docelowo (2015 r.) 1506 Mg odpadów rocznie.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych

W proponowanym systemie założono selektywne zbieranie surowców wtórnych za pośrednictwem zbiorczych punktów gromadzenia odpadów („centra zbiórki”) dla obsługi budownictwa wielorodzinnego oraz w systemie workowym dla zabudowy jednorodzinnej. System pierwszy ma już zastosowanie w gminie Sławków. Na terenach budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach komunalnych umieszczane są zestawy kontenerów dużych o specjalnej konstrukcji i odpowiednio oznaczone.

W zabudowie jednorodzinnej każda posesja w przyszłości powinna być wyposażona w zestaw kolorowych worków polietylenowych (PE-HD) do zbiórki surowców wtórnych z przeznaczeniem na poszczególne komponenty.

Warunkiem zwiększenia skuteczności selektywnej zbiórki jest ciągła edukacja ekologiczna mieszkańców oraz weryfikacja stosowanych dotychczas bodźców ekonomicznych w aspekcie stworzenia dodatkowych zachęt do segregacji odpadów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane będą następujące systemy:

- okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamawiania takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon” (kontynuacja dotychczasowych działań).

- dostarczanie sprzętu do Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) przez właścicieli własnym transportem.

- bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego); ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania, odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

Odpady budowlane

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

- Wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

- Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (kontenerach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Odpady niebezpieczne

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- regularny odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców przez specjalistyczną firmę; do tego celu powinny być stosowane specjalne samochody objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar,

- zbieranie przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.; władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania rożnych rodzajów odpadów niebezpiecznych; specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

Zebrane odpady niebezpieczne przekazywane bedą do utworzonego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) rys. 3.8, a stamtąd do projektowanych na terenie województwa śląskiego stacji przeładunkowych (SPON w Chorzowie lub Częstochowie) lub do specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

Proponuje się, aby odpady niebezpieczne przyjmowane były bezpłatnie od mieszkańców, a odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpady ulegające biodegradacji

Szczególnie istotne z punktu widzenia celu (redukcja składowanej biomasy), jest właściwe zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie.

Zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji bezpośrednio z gospodarstw domowych można realizować wykorzystując do gromadzenia tej frakcji:

- pojemniki na biomasę,

- worki z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

Proponuje się zastosowanie systemu workowego.

Do systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy system zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia tzw. „centra zbiórki odpadów”. Służą one do przejściowego gromadzenia i uzdatniania, a zwłaszcza sortowania surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania.

Oprócz odpadów użytkowych odbierane mogą być tam: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, odpady z ogrodów i terenów zielonych.

Do czasu przygotowania odpowiedniej wielkości partii poszczególne asortymenty surowców wtórnych są przechowywane w magazynie, natomiast odpady do unieszkodliwiania składowane w kontenerach.

Przyjęty do PGO dla gminy Sławków wariant gospodarki odpadami (rys. 3.9) przewiduje:

- zbieranie odpadów niesegregowanych, surowców wtórnych, odpadów ulegających biodegradacji, budowlano-remontowych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych oraz transportowanie ich odpowiednio do Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z GPZON-em i stacją przeładunkową,

- odzysk surowców wtórnych z selektywnej zbiórki oraz demontaż i odzysk odpadów wielkogabarytowych w stacji segregacji w Wojkowicach (odległość ok. 25,5m km),

- odzysk i recykling odpadów budowlano-remontowych w zakładzie recyklingu w Będzinie (odległość ok. 19 km),

- odzysk i recykling organiczny (kompostowanie) odpadów ulegających biodegradacji oraz składowanie odpadów niesegregowanych w RZOiUOK w Siemianowicach Śląskich (odległość ok. 29 km),

- odpady niebezpieczne transportowane będą z miejsca zbiórki i tymczasowego  magazynowania (GPZON) do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwianiem.

Duże odległości gminy Sławków od obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (19-29 km)  uzasadniają w celu obniżenia kosztów transportu odpadów potrzebę budowy stacji przeładunkowej (dwuetapowy system wywozu odpadów komunalnych do obiektów ich odzysku i unieszkodliwiania).

Sposób realizacji wyznaczonych celów

Do realizacji wyznaczonych celów w ramach zaproponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.

Zestawienie poszczególnych zadań przedstawiono w tab. 3.21.

Tabela nr 3.21. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi

| Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- |
| Zadania inwestycyjne na lata 2004 – 2007 |
| Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) ze stacją przeładunkową o przepustowości docelowej ok. 1 tys. Mg/rok. | Przedsiębiorcy |
| Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) o przepustowości docelowej ok. 10 Mg/rok. | UM, Przedsiębiorcy |
| Zadania pozainwestycyjne na lata 2004 – 2007 |
| Rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne).* | UM, Przedsiębiorcy |
| Rozwój selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych.* | UM, Przedsiębiorcy |
| Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.* | UM, Przedsiębiorcy |
| Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.* | UM |
| Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. | UM |
| Organizacja szkoleń dla różnych grup społecznych i zawodowych, w tym nauczycieli, administracji budynków, firm budowlanych, firm obsługujących gospodarkę odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. | UM |
| Zadania pozainwestycyjne na lata 2008 – 2015 |
| Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych | UM, Przedsiębiorcy |
| Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. |  |
| Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych. |  |
| Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych |  |
| Kontynuacja edukacji ekologicznej społeczeństwa i szkoleń | UM |

*) – przedsięwzięcia, organizacyjno-techniczne, których realizacja zgodnie z KPGO i WPGO nastąpi w latach 2004 – 2006.

Rysunek nr 3.8. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Rysunek nr 3.9. Schemat proponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Sławków

### 3.1.5. Niezbędne koszty związane z realizacją zamierzonych celów

Na sumaryczne koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi składają się:

- koszty zbiórki (odbierania) odpadów,

- koszty transportu,

- koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Wskaźniki kosztów, przyjęte na potrzeby niniejszego planu za KPGO i WPGO mają charakter szacunkowy i przedstawione zostały w poniższych tabelach.

Poniżej zamieszczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące opcje zbiórki i transportu odpadów (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, 2002) – tab. 3.22. i 3.23.

Tabela nr 3.22. Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji [zł/Mg] (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. z 2003r. nr 11, poz. 159)

| Typ źródła | Odpady resztkowe | Frakcja organiczna | Frakcja surowce wtórne |
| --- | --- | --- | --- |
| Zabudowa miejska -zwarta | 25 | 40 | 45 |
| Zabudowa rozproszona | 50 | 80 | 90 |

Jednostkowy koszt zbiórki obejmuje:

- koszty związane z postawieniem pojemników (koszty nabycia lub dzierżawy oraz konserwacji),

- regularne opóźnianie pojemników.

Poniższe koszty obejmują koszt transportu 1 Mg odpadów na odległość 1 km. W proponowanym modelu przyjęto, że przy wywozie odpadów dystans: źródło odpadów – punkt odbierania odpadów, pokonywany jest dwukrotnie. Przyjęte jednostkowe koszty transportu przedstawia tabela 3.23.

Tabela nr 3.23. Koszty transportu [zł/Mg, km], (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. z 2003r. nr 11, poz. 159)

| Rodzaj transportowanych odpadów | Jednostkowy koszt |
| --- | --- |
| Transport odpadów niesegregowanych | 0,50 |
| Transport frakcji organicznej | 0,40 |
| Transport frakcji suchej | 0,60 |

W poniższej tabeli 3.24. przedstawiono skalkulowane koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przy zastosowaniu różnych technologii. Zawierają one również przychody z tytułu sprzedaży odzyskanych odpadów lub materiałów.

Tabela nr 3.24. Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w różnych technologiach [zł/Mg]

| Rodzaj technologii | Koszt jednostkowy [zł/tonę odpadów] |
| --- | --- |
| Sortowanie frakcji „suchej” | 60-90 |
| Kompostowanie odpadów komunalnych ulegają-cych biodegradacji | 100-130 |
| Fermentacja beztlenowa | 120-150 |
| Składowanie | 30-60 |
| Termiczne przekształcanie odpadów | 250-350 |

Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU Katowice.

Przyjęte w PGO wskaźniki dotyczące kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych wielkogabarytowych i niebezpiecznych umieszczono w tab. 3.25.

Tabela nr 3.25. Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych [zł/Mg]

| Rodzaj procesu | Wskaźnikowe koszty odzysku i unieszkodliwiania w obiekcie [zł/Mg] | Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu [zł/Mg] | Sumaryczny jednostkowy koszt odzysku i unieszkodliwiania [zł/Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 122 | 50 | 170 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 164 | 80 | 240 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych | 636 | 200 | 800 |

Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU Katowice.

Szacunkowe koszty eksploatacyjne realizacji PGO dla gminy Sławków przedstawiono w tab. 3.26.

Tabela nr 3.26. Średnie, szacunkowe koszty eksploatacyjne realizacji PGO – gmina Sławków [zł/Mg]

| Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2015 |
| Zbieranie: |  |
| - surowce wtórne | 15750,- | 21690,- |
| - odpady ulegające biodegradacji | 15440,- | 48960,- |
| - odpady niesegregowane | 106950,- | 75300,- |
| Transport: |  |
| - surowce wtórne | 2677,- | 3687,- |
| - odpady ulegające biodegradacji | 2239,- | 7099,- |
| - odpady niesegregowane | 31015,- | 21837,- |
| Odzysk i unieszkodliwianie (I): |  |
| - sortowanie | 13125,- | 18075,- |
| - kompostowanie | 22195,- | 70380,- |
| - składowanie | 96255,- | 67770,- |
| Odzysk i unieszkodliwianie (II): |  |
| - odpadów remontowo-budowlanych | 5950,- | 26350,- |
| - odpadów wielkogabarytowych | 5520,- | 24240,- |
| - odpadów niebezpiecznych | 1600,- | 8000,- |
| Razem: | 318716,- | 393388,- |
| Na 1 mieszkańca/rok | 48, 60,- | 62,30,- |
| Na 1 Mg odpadów/rok | 124,- | 150,- |

## 3.2. Odpady opakowaniowe

System ewidencji odpadów opakowaniowych jest obecnie tworzony w Polsce jako centralna baza danych połączona z bazami wojewódzkimi.

Na obecnym etapie możliwe było określenie szacunkowych ilości powstających odpadów opakowaniowych przez przyjęcie odpowiednich wskaźników na statystycznego mieszkańca, opracowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

Wskaźniki te dla roku bazowego 2002 przedstawia tabela 3.27.

Tabela nr 3.27. Wskaźniki powstawania odpadów opakowaniowych na statystycznego mieszkańca

| Rodzaj odpadu opakowaniowego | [kg/M·rok] |
| --- | --- |
| Papier i tektura | 35,8 |
| Szkło | 26,9 |
| Tworzywa sztuczne | 13,8 |
| Wielomateriałowe | 4,0 |
| Blacha stalowa | 3,7 |
| Aluminium | 1,1 |
| Drewno i materiały budowlane | 12,9 |

Gmina Sławków wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy „o obowiązkach przedsiębiorców …”. Ze sprawozdania przekazanego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynika, że w gminie Sławków zebrano i przekazano do odzysku i recyklingu w 2003r.:

4 980 kg opakowań z tworzyw sztucznych,

3 560 kg opakowań z papieru i tektury,

14 279 kg opakowań ze szkła,

przy czym, wydatki poniesione na zebranie i przekazanie do odzysku i recyklingu ww opakowań wynosiły 11 409 zł.

Prognoza odpadów opakowaniowych

W tab. 3.28. podano za WPGO szacunkowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych wytworzonych przez statystycznego mieszkańca i prognozy do roku 2007.

Tabela nr 3.28. Dane szacunkowe dotyczące masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych w latach 2000-2007 [kg/M·rok]

| Rok/materiał | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 31,6 | 33,7 | 35,8 | 38,5 | 41,2 | 43,9 | 45,5 | 47,0 |
| Szkło | 24,6 | 25,8 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 31,1 | 32,4 | 33,6 |
| Tworzywa sztuczne | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,9 | 15,9 | 17,0 | 17,6 | 18,1 |
| Wielomateriałowe | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| Blacha stalowa | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Aluminium | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Drewno i materiały naturalne | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,9 | 14,2 |
| Razem | 89,0 | 93,6 | 98,2 | 104,1 | 109,9 | 115,8 | 119,8 | 123,7 |

Założenia do planu gospodarki odpadami opakowaniowymi

Biorąc pod uwagę zawarty w załączniku nr 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej poziom odzysku (50%) i recyklingu (25%), można w pewnym przybliżeniu oszacować masę odpadów odpowiadającą tym poziomom. Bazą, do której odnoszono prognozy, są dane w zakresie zdolności przetwórczych w latach 1998-2000.

Należy podkreślić, że zebranie wiarygodnych danych w całym sektorze przetwarzającym odpady opakowaniowe jest bardzo utrudnione z uwagi na brak krajowego systemu ewidencji recyklingu opakowań poużytkowych, niechęć przedsiębiorców do ujawniania danych oraz ze względu na brak ujednoliconej nomenklatury (przetwarzane odpady technologiczne lub odpady nieopakowaniowe są ewidencjonowane jako odpady opakowaniowe) itd.

Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym prawem osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- odzysk w wysokości 50%,

- recykling w wysokości 25%.

W okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie następujących poziomów:

- odzysk w granicach 60 – 75 %,

- recykling w granicach 55 – 70 %.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi opiera się w głównej mierze na odpowiedzialności producentów za zagrożenia dla środowiska wynikające z wprowadzenia na rynek opakowań, ich stosowania oraz odzysku. Do zadań gminy należeć będzie organizowanie w mieście selektywnego zbierania opakowań, finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku.

Lata 2004 – 2007

W okresie tym należy zbudować system odzysku i recyklingu opakowań celem uzyskania wymaganych prawem poziomów. Konieczne są działania organizacyjno-techniczne związane z selektywnym gromadzeniem odpadów opakowaniowych (pojemniki do gromadzenia, środki transportu), rozbudową stacji segregacji (sortowni) oraz w warunkach ekonomicznego uzasadnienia – budową stacji przeładunkowych.

Lata 2008 – 2015

W okresie tym w przypadku przyjęcia nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC konieczny będzie wzrost poziomu odzysku i recyklingu. Przewidywać należy dalszy rozwój recyklingu, wprowadzenie nowych technologii, w tym odzysku energii z odpadów opakowaniowych, wchodzących w skład odpadów komunalnych (spalanie), budowę zakładów recyklingu chemicznego z tworzyw sztucznych.

Ponadto należałoby w tym okresie intensywnie wspierać, popierać i uczestniczyć we wszystkich formach działalności informacyjno-edukacyjnej, prowadzonej na terenie miasta, mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu tych odpadów.

## 3.3. Odpady z oczyszczalni ścieków

Za komunalne osady ściekowe uważa się, w myśl ustawy o odpadach (z dnia 27 kwietnia 2001 r, Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), pochodzący z oczyszczalni osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz innych ścieków zbliżonych do ścieków komunalnych.

W sprawie osadów ściekowych wydano Rozporządzenie z dn. 1 sierpnia 2002 r. dotyczące warunków jakie mają być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (Dz. U. nr 134, poz. 1140).

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć:

- odpady ze skratek (kod 19 08 01),

- odpady z piaskowników (kod 19 08 02),

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05).

Pod względem ilościowym osady ściekowe stanowią niewielki odsetek odpadów wytwarzanych w sferze komunalnej i gospodarce. Pod względem zagrożeń, które stwarzają dla środowiska i obciążeń dla gospodarki waga tej grupy odpadów rośnie. W tradycyjnym ujęciu, głównym zadanie oczyszczalni ścieków komunalnych jest oczyszczanie ścieków komunalnych i cały ciąg technologiczny oczyszczalni optymalizowany jest pod kątem ilości usuwanych ze ścieków zanieczyszczeń. Produktem końcowym są oczyszczone ścieki komunalne i komunalne osady ściekowe, przy czym wzrost stopnia oczyszczenia ścieków prowadzi do wzrostu ilości osadów.

Na jakość osadów ściekowych niekorzystnie wpływa odbiór ścieków ogólnospławnymi sieciami kanalizacyjnymi. Wykorzystanie takich osadów ściekowych w środowisku wiąże się z dużym ryzykiem zdrowotnym i środowiskowym. Osady z oczyszczalń pracujących na ogólnych sieciach kanalizacyjnych są silnie zanieczyszczone metalami, zawierają niekiedy znaczne ilości toksycznych substancji organicznych a niezależnie od powyższego niosą ze sobą zagrożenie sanitarne.

Charakterystyka obecnego stanu gospodarki odpadami ściekowymi.

Istotny problem w gminie Sławków stanowi gospodarka ściekowa.

Gmina skanalizowana jest w 37% (kanalizacja głównie ogólnospławna) i posiada oczyszczalnię ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Sławkowie

Ciąg technologiczny do oczyszczania ścieków surowych oraz ścieków dowożonych z szamb, składa się z następujących urządzeń:

- krata koszowa,

- osadnik Imhoffa,

- stacja zlewna ścieków dowożonych,

- pompownia ścieków surowych,

- biologiczne oczyszczanie ścieków „Bioblok” PS-300, 2 szt.,

- zagęszczacz osadu nadmiernego ZGw-25,

- poletka osadowe,

- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,

- komora pomiarowa ścieków surowych, odprowadzanych przelewem awaryjnym.

Ilość, odzysk i unieszkodliwianie odpadów ściekowych wytworzonych w 2003 r. przedstawia się następująco:

- ustabilizowany komunalny osad ściekowy – ilość wytworzona 119,1 Mg, z czego 24 Mg zagospodarowane przez PSP „Promień” w Dąbrowie Górniczej – kompostowanie, reszta magazynowana jest na poletkach,

- piasek – 3,56 Mg – odbiorca ZKG „Bolesław” w Bolesławiu (składowanie),

- skratki – 3,26 Mg - odbiorca ZKG „Bolesław” w Bolesławiu (składowanie).

Gmina Sławków projektuje modernizację (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę sieci kanalizacyjnej rozdzielczej.

Problem odpadów z oczyszczalni ścieków jest problemem głównie przyszłościowym, kiedy ilość tych odpadów wzrośnie.

Prognoza i kierunki działań w gospodarce osadami ściekowymi w najbliższych latach

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 zakłada rozbudowę sieci oczyszczania i zrzutu ścieków. Jako cel strategiczny FP1 (kształtowanie ośrodków wiejskich), przyjęto opracowanie i wdrożenie regionalnego planu gospodarki wodno-ściekowej. Wszystkie te działania wskazują na nastąpienie wzrostu ilości mieszkańców objętych kanalizacją, a tym samym wzrost ilości odprowadzanych i oczyszczanych ścieków jak i powstających osadów ściekowych.

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Regionalnego Systemu Zagospodarowania Osadów Ściekowych w Województwie Śląskim, możliwe kierunki zagospodarowania i unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych są następujące:

- stabilizacja chemiczna,

- składowanie,

- kompostowanie,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji i na cele rolnicze,

- termiczne osuszanie i granulacja,

- fermentacja tlenowa i beztlenowa.

Przewiduje się realizację następujących celów dotyczących gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizację stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Sposoby postępowania z wytworzonymi osadami zależne będą od ich składu i uwarunkowań lokalnych. Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie ich kompostowanie. Warunkiem kompostowania osadów ściekowych oraz ich wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów. Zakłada się kompostowanie osadów razem z innymi odpadami organicznymi, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość produktu końcowego. Możliwe będzie kompostowanie osadów ściekowych wraz z frakcją organiczną odpadów komunalnych lub kompostem z tychże odpadów. Powstały kompost będzie mógł być wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz w rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych.

Kolejnym preferowanym kierunkiem będzie wykorzystanie osadów do celów nawozowych i rekultywacji terenów zdegradowanych (rekultywacja składowisk komunalnych i przemysłowych).

Deponowanie osadów na składowiskach będzie sposobem możliwym do stosowania, lecz nie zalecanym. Dotyczyło to będzie głównie osadów gorszej jakości, których skład będzie wykluczał wykorzystanie rolnicze lub kompostowanie.

Przewiduje się wzrost selektywnego oczyszczania ścieków komunalnych, które pozwoli na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w osadach (głównie metali ciężkich) oraz zwiększy możliwości wykorzystania osadów bez obawy o zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego przyszłych użytkowników.

W warunkach gmin Powiatu Będzińskiego nie przewiduje się termicznego unieszkodliwiania odpadów z oczyszczalni ścieków.

# 4. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

## 4.1. Analiza stanu aktualnego

### 4.1.1. Odpady inne niż niebezpieczne

#### 4.1.1.1. Ilość, rodzaje i źródła powstawania odpadów

Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym to odpady, których powstawanie jest związane z działalnością usługowo-produkcyjną, prowadzoną przez podmioty gospodarcze na terenie Sławkowa.

W 2002 roku w Sławkowie wytworzono ogółem 2066,96 Mg odpadów przemysłowych. Powyższe dane obejmują grupę większych zakładów.

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów 1058 Mg poddano procesom odzysku, 748,96 Mg unieszkodliwiono, z czego 747,96 Mg składowano.

Strukturę gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym przedstawiono na rys. 4.1

Rysunek nr 4.1. Struktura gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym w Sławkowie w 2002 roku

W ogólnej masie wytwarzanych odpadów największą grupę stanowią odpady grupy 16 (odpady nieujęte w innych grupach a pochodzące ze zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów) stanowiące głównie złom metalowy lub niesegregowane odpady podobne do komunalnych. Odpady zakwalifikowane do grupy 16 nie zawsze zostały trafnie przypisane np.: w grupie mieszczą się również odpady powstające w procesach produkcji wyrobów metalowych (Zakłady Wyrobów Metalowych) oraz odpady powstające po przeróbce szyb samochodowych.

Dużą grupę stanowią również odpady z procesów termicznych – 643,9 Mg, co stanowi 31,1 % ogółu wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym w Sławkowie. Szczegółowa analiza wytwarzanych odpadów tej grupy wskazuje, że jedynie 50% odpadów tej grupy stanowią faktycznie odpady z procesów termicznych – żużle, popioły paleniskowe (kod odpadu 10 01 01) natomiast pozostała ilość to odpady z mechanicznej obróbki odpadów szklanych, ujęte w statystyce jako odpady inne niewymienione odpady z hutnictwa szkła (kod odpadu 10 11 99).

Ilości odpadów wytwarzanych przez zakłady zlokalizowane na terenie Sławkowa w układzie rodzajowym w 2002 roku przedstawiono w tabeli 4.1

Tabela nr 4.1. Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w Sławkowie w 2002 roku

| Grupa / Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Wytworzone | Odzysk | Unieszkodliwienie | Magazynowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Składowanie |  |
| 03 03 01 05 | Trociny | 22,5 22,5 | 22,5 22,5 |  |  |  |
| 10 10 01 01 10 11 99 | Odpady z procesów termicznych | 643,9 326 317,9 | 326 326 | 317,9 317,9 | 317,9 317,9 |  |
| 12 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 130,5 128,28 | 130,5 128,28 |  |  |  |
| 15 | Odpady opakowaniowe | 5 | 5 |  |  |  |
| 16 16 01 17 16 01 99 | Odpady nieujęte w innych grupach | 771,76 341,7 430,06 | 268,7 283,56 | 430,06 | 430,06 430,06 | 73 73 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów | 92,3 | 92,3 |  |  |  |
| 19 19 12 07 | Drewno | 401 400 | 213 213 | 1 |  | 187 |
| Ogółem | 2066,96 | 1058 | 748,96 | 747,96 | 260 |

W 2002 roku wytworzono ogółem 2066,96 Mg odpadów przemysłowych, w tym z grupy:

- 16 – 37,3 %

- 10 – 31,1 %

- 19 – 19,4 %

- 12 – 6,3 %

- 17 – 4,5 %

- 03 – 1,1 %

- 15 – 0,3 %

Odpady te klasyfikowane są odpowiednio w grupach:

- 03- odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

podgrupa 01 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli,

grupa 05 – trociny,

- 10- odpady z procesów termicznych,

podgrupa 01– odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw,

grupa 01- żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów,

- 10- odpady z procesów termicznych,

podgrupa 11– odpady z hutnictwa szkła,

grupa 99- inne niewymienione odpady,

- 12- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

podgrupa 01- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

grupa 02- cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

- 15- odpady opakowaniowe,

- 16- odpady nieujęte w innych grupach,

podgrupa 01- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,

grupa 17- metale żelazne,

- 16- odpady nieujęte w innych grupach,

podgrupa 01- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,

grupa 99- inne niewymienione odpady,

- 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych

- 19- odpady z instalacji i urządzeń zagospodarowania odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

podgrupa 12- odpady z mechanicznej obróbki odpadów nieujęte w innych grupach,

grupa 07- drewno.

Na rysunku 4.2. przedstawiono udział poszczególnych grup odpadów w wielkości wytwarzanych odpadów w Sławkowie.

Rysunek nr 4.2. Struktura wytwarzania odpadów według grup odpadów

Największymi wytwórcami odpadów z sektora gospodarczego na terenie Sławkowa są firmy ujęte w tabeli 4.2.

Tabela nr 4.2. Najwięksi wytwórcy odpadów z sektora gospodarczego na terenie Sławkowa

| L.p. | Nazwa firmy | Ilość wytworzonych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1. | DSS Recykling Sp. z o. o. – filia w Sławkowie | 747,96 |
| 2. | LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. | 550 |
| 3. | Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. | 322,64 |
| 4. | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | 316 |
| 5. | PPHU „MERLESZ” | 53,8 |
| 6. | Zakład Kotlarsko Ślusarski | 39,4 |
| 7. | „TiC” Sp. jawna Bukowno – Cegielnia Sławków | 30 |

#### 4.1.1.2. Instalacje do odzysku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne

Na terenie Sławkowa funkcjonują 4 instalacje do odzysku odpadów przemysłowych – innych niż niebezpieczne. Lokalizację tych instalacji przedstawiono na mapie w zał. 1. Są to instalacje produkujące mieszanki energetyczne, bądź paliwo alternatywne, odzyskujące szkło z odpadów oraz wykorzystujące odpady w produkcji wyrobów ceramicznych. Działalność instalacji do odzysku odpadów prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego – pozwolenia na odzysk odpadów. Instalacje do odzysku odpadów zlokalizowane są w następujących przedsiębiorstwach:

Przedsiębiorstwo „TiC” Sj (~300tys. Mg),

DSS Recykling Sp. z o.o. (~180tys. Mg),

PPUH „ViG” Sp. z o.o. (~130tys. Mg),

IF Invesco Sp. z o.o. (~130tys. Mg).

Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów i ilości odzyskiwanych odpadów w instalacjach na terenie gminy Sławków przedstawiono w tabeli 4.3 Należy zaznaczyć, że podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku odpadów posiadają znacznie moce produkcyjne, co umożliwia odzysk odpadów nie tylko z terenu powiatu czy województwa, ale także z terenu kraju.

Tabela nr 4.3. Wykaz instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (wg. decyzji Starosty Będzińskiego)

| Firma / lokalizacja instalacji | Nazwa odpadu | Kod | Ilość odpadów do odzysku* [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PPUH „ViG” Sp. z o.o. Zakład - Sławków, ul. Groniec 1 Mieszanki energetyczne | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | 12 000 |
|  | Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | 16 000 |
|  | Odpady z kory i drewna | 03 03 01 | 36 000 |
|  | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 04 02 09 | 7 000 |
|  | Inne niewymienione odpady | 04 02 99 | 7 000 |
|  | Odpady tworzyw sztucznych | 07 02 13 | 7 000 |
|  | Tekstylia | 19 12 08 | 7 000 |
|  | Papier i tektura | 19 12 01 | 4 000 |
|  | Tworzywa sztuczne i guma | 19 12 04 | 14 000 |
|  | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 19 12 10 | 12 000 |
|  | Tekstylia | 20 01 11 | 7 000 |
| DSS Recykling Sp. z o.o. Filia - Sławków, ul. Walcownia 1 Stłuczka szklana | Odpady z przygotowania mas wsadowych | 10 11 10 | 30 |
|  | Szkło odpadowe inne niż w 10 11 11 | 10 11 12 | 110 000 |
|  | Inne niewymienione odpady | 10 11 99 | 20 |
|  | Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 30 000 |
|  | Szkło | 16 01 20 | 20 000 |
|  | Inne niewymienione odpady | 16 01 99 | 10 000 |
|  | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż w 16 02 15 | 16 02 16 | 2 000 |
|  | Szkło | 17 02 12 19 12 05 20 01 02 | 21 000 |
| IF Invesco Sp. z o.o. Zakład - Sławków, ul. Groniec 1 Mieszanki energetyczne, paliwo alternatywne | Odpadowa masa roślinna | 12 01 03 | 12 000 |
|  | Odpady z gospodarki leśnej | 12 01 07 | 16 000 |
|  | Odpady z kory i drewna | 03 03 01 | 36 000 |
|  | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 04 02 09 | 7 000 |
|  | Inne niewymienione odpady | 04 02 99 | 7 000 |
|  | Odpady tworzyw sztucznych | 07 02 13 | 7 000 |
|  | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 07 02 80 | 1 000 |
|  | Opakowania z tekstyliów | 15 01 09 | 1 000 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02 | 15 02 03 | 1 000 |
|  | Tekstylia | 19 12 08 | 7 000 |
|  | Papier i tektura | 19 12 01 | 4 000 |
|  | Tworzywa sztuczne i guma | 19 12 04 | 14 000 |
|  | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 19 12 10 | 12 000 |
|  | Tekstylia | 20 01 11 | 7 000 |
| Przedsiębiorstwo „T i C” sj Sławków, ul. Cegielniana 9 Produkcja wyrobów ceramicznych | Odpady tytoniowe | 02 03 82 | 50 000 |
|  | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir – inne niż w 03 01 04 | 03 01 05 | 100 |
|  | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 03 03 07 | 50 000 |
|  | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 10 01 01 | 200 000 |
|  | Mieszanka popiołowo-żużlowa | 10 01 80 | 3 300 |
|  | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż w 19 08 13 | 19 08 14 | 1 200 |

Wykaz podmiotów gospodarczych z terenu Sławkowa, posiadających aktualne decyzje Starosty Będzińskiego w zakresie wytwarzania, odzysku i zbierania odpadów przedstawia załącznik nr 2.

### 4.1.2. Odpady niebezpieczne

#### 4.1.2.1. Ilość, rodzaje i źródła powstawania odpadów

Odpady niebezpieczne, ze względu na swój skład chemiczny i właściwości stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi i mają negatywny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego.

Bilans odpadów niebezpiecznych wytwarzanych  na terenie gminy Sławków sporządzony został na podstawie następujących źródeł informacji:

-	baza danych  SIGOP prowadzona przez  Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,

-	zestawienia zbiorcze o wytwarzanych odpadach przesyłanych corocznie przez wytwórców odpadów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

-	ankiety wypełnione przez  przedsiębiorstwa wytwarzające odpady.

Jak wynika  z  uzyskanych danych  na terenie gminy Sławków w 2002 roku wytworzono ogółem  3,52  Mg odpadów niebezpiecznych, z czego poddanych odzyskowi zostało 85,3 %, unieszkodliwieniu poza składowaniem  13%, natomiast 1,7% było magazynowane. Nie odnotowano w statystykach składowania odpadów niebezpiecznych.

Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w  gminie Sławków przedstawiono na rys. 4.3.

Rysunek nr 4.3. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi na terenie gminy Sławków w 2002 roku

Podmioty   wytwarzające  powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych  to:

-	Zakłady Wyrobów Metalowych SA.

-	DSS Recykling Sp. z o.o.

-	BP Polska Sp. z o.o.

-	Samodzielny Publiczny ZOZ

Przedstawione powyżej firmy wytworzyły łącznie 3,29 Mg, co stanowi 93% ogółu wytwarzanych na terenie gminy odpadów niebezpiecznych. Na rys. 4.4 przedstawiono ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2002 roku przez największych wytwórców na terenie  gminy Sławków.

Rysunek nr 4.4. Ilości wytwarzanych w 2002 roku odpadów niebezpiecznych  przez wytwórców z  gminy Sławków

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej firmy  prowadzą prawidłową gospodarkę odpadami, posiadają stosowne pozwolenia lub decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, a wytwarzane przez nie odpady niebezpieczne  trafiają do specjalistycznych firm  posiadających instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Ilość wytworzonych w 2002 roku odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Sławków poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli 4.4.

Tabela nr 4.4. Odpady niebezpieczne wytworzone w 2002 na terenie gminy Sławków w 2002 roku według grup

| Grupa odpadu | Nazwa | Ilość wytworzona [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 2,67 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 0,1 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 0,44 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,31 |
| Ogółem | 3,52 |

Największą ilościowo grupę odpadów stanowiły, odpady z grupy 13-Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw  ok.  2,67 Mg tj. 76 % ogółu wytworzonych  w  gminie odpadów niebezpiecznych.

W grupie tej  dominują   zużyte oleje hydrauliczne i przekładniowe, oleje smarowe,  oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory.

Gospodarkę olejami odpadowymi  opisano  w rozdziale Odpady szczególne.

Grupa 16 – Odpady nie ujęte w innych grupach  obejmuje zużyte akumulatory w ilości  380 kg oraz zużyte źródła światła – 60 kg. Zużyte źródła światła  przekazane zostały do unieszkodliwienia poprzez firmę Hydrobudowa S.A. w Mikołowie lub ABBA w Toruniu. Gospodarkę zużytymi akumulatorami opisano w rozdziale Odpady szczególne.

Odpady z grupy 18- Odpady medyczne i weterynaryjne obejmują odpady medyczne wytworzone przez Samodzielny Publiczny ZOZ oraz odpady weterynaryjne z lecznicy dla zwierząt. Gospodarkę odpadami medycznymi i weterynaryjnymi opisano szczegółowo w rozdziale Odpady szczególne.

Odpady niebezpieczne z grupy 15 - w ilości 100 kg, stanowią czyściwa zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Odpady te zostały unieszkodliwione termicznie w  instalacjach poza terenem  gminy Sławków.

Strukturę wytwarzania odpadów niebezpiecznych według grup odpadów zilustrowano na rys. 4.5.

Rysunek nr 4.5. Struktura wytwarzania odpadów niebezpiecznych według grup odpadów

Na terenie gminy Sławków, nie ma zlokalizowanych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów niebezpiecznych. Odpady są przekazywane do firm specjalistycznych poza terenem gminy.

## 4.2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Prognozowanie zmian ilościowych i jakościowych w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi w mieście Sławków, w perspektywie 2015r, uzależnione jest wprost od wielkości produkcji. Biorąc pod uwagę aktualnie niekorzystną koniunkturę przemysłową, procesy restrukturyzacyjne podstawowych gałęzi przemysłowych wpływające na ogólny stan gospodarki w kraju i województwie, zmiany te są trudne do oszacowania.

Przewidywane zmiany ilościowe i jakościowe odpadów wytwarzanych w mieście Sławkowie oparto głównie o istniejące prognozy i założenia działalności gospodarczej zakładów produkcyjnych w przyszłości, uwzględniając przyjęty w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO) „optymistyczny wariant” rozwoju gospodarczego regionu w perspektywie 2015 roku - wyjście z recesji i ustabilizowanie poziomu produkcji po zakończeniu procesów restrukturyzacyjnych. Można założyć również, że w przyszłości, w ramach modernizacji istniejących zakładów oraz realizacji nowych inwestycji (zgodnie z ogólną tendencją, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) z uwagi na wprowadzenie nowoczesnych technologii czystszej produkcji, ewentualny wzrost produkcji nie wpłynie wprost na ilość wytwarzanych odpadów.

Można przyjąć, że w perspektywie 2015r struktura ilościowa i jakościowa odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w Sławkowie nie ulegnie większym zmianom.

W zakresie odpadów niebezpiecznych nie prognozuje się szczególnie dużych zmian w ilości wytwarzanych odpadów w porównaniu ze stanem aktualnym.

Wzrost ogólnej wielkości wytworzonych odpadów niebezpiecznych  wykazanych w statystykach w przyszłości będzie związany między innymi z rozwojem wojewódzkiej bazy o odpadach i objęciem ewidencją wszystkich wytwórców odpadów. W chwili obecnej zaledwie 30% wytwórców wypełnia obowiązek sprawozdawczy.

## 4.3. Cele i kierunki działań

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym są: redukcja u źródła ilości wytwarzanych odpadów, odzysk, unieszkodliwianie i w ostateczności bezpieczne ich składowanie, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów niebezpiecznych na środowisko.

Do osiągnięcia zamierzonych celów niezbędne będzie przede wszystkim preferowanie nowoczesnych technologii, tzw. „czystszej produkcji” w modernizowanych i nowo powstałych podmiotach gospodarczych, a także utrzymanie nadal wysokiego stopnia odzysku wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne.

Niezbędne do realizacji założonych celów będzie:

- rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki w małych i średnich przedsiębiorstwach,

- organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP,

- preferowanie wprowadzania nowoczesnych technologii „czystszej produkcji” oraz uwzględnianie w programach gospodarki odpadami działań zmierzających do minimalizacji powstawania odpadów w zakładach produkcyjnych,

- utrzymanie dotychczasowego i wzrost stopnia odzysku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Sławkowa.

- przedkładanie informacji o wytworzonych odpadach i sposobach postępowania z nimi przez wszystkie podmioty gospodarcze wytwarzające odpady na terenie miasta. Temu celowi służyć ma wdrożenie Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskiem REMAS na szczeblu gminy oraz powiatu,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów i zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania,

- prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu zapobiegania powstawaniu i wykorzystywania odpadów przemysłowych.

W zakresie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym do działań niezbędnych należy:

- uwzględnianie w zakładowych programach gospodarki odpadami działań zmierzających do minimalizacji powstających odpadów (substytucja materiałów, recykling wewnętrzny odpadów, poprawne praktyki operacyjne itp.),

- organizacja systemu zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych od małych i średnich wytwórców odpadów.

# 5. Odpady szczególne

W rozdziale tym wyszczególniono odpady niebezpieczne, takie jak: odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory i odpady zawierające PCB, odpady zawierające azbest, a także wraki samochodowe i opony. Wyodrębnienie powyższych rodzajów odpadów wynika z zapisów ustawy o odpadach ujętych w art. 15 ust. 7 (zakres planów gospodarki odpadami) oraz art. 38-42 (szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów), a także wymagań  przedstawionych w opisie zamówienia.

## 5.1. Odpady medyczne i weterynaryjne

### 5.1.1. Analiza stanu aktualnego

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych z zakresu medycyny.

Szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska stanowią odpady medyczne klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. W katalogu odpadów niebezpieczne odpady medyczne oznaczone są następującymi kodami:

- 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03);

- 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82;

- 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne;

- 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

- 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego;

- 18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych;

- 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Odpady weterynaryjne powstają w procesach badania, leczenia zwierząt i świadczenia usług weterynaryjnych oraz w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, odpady te zostały zakwalifikowane do grupy

18 02 – Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.

Na terenie gminy  Sławków funkcjonują  2 placówki medyczne:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. PCK3

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Lekarska, ul Krakowska 20

oraz  jedna placówka weterynaryjna:

- Przychodnia Dla Zwierząt, ul. Wał 36

Ankietyzacja placówek medycznych wykazała powstawanie ogółem ok. 0,5 Mg niebezpiecznych odpadów medycznych we wszystkich tych placówkach razem.

Niebezpieczne odpady medyczne i weterynaryjne unieszkodliwiane są w instalacjach do termicznego unieszkodliwiania odpadów, tj. w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych w Katowicach oraz w  LOBBE w Dąbrowie Górniczej, a odbiorcą  tych odpadów jest firma GO-TECH z Bytomia.

Ocena stanu aktualnego

Gospodarka niebezpiecznymi odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia, takich jak przychodnie i ośrodki zdrowia, prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach. Problem stanowią jedynie odpady medyczne pochodzące z prywatnych gabinetów lekarskich, które w części trafiają do strumienia odpadów komunalnych.

### 5.1.2. Prognozy, cele i kierunki działań

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu  ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych  na terenie gminy  Sławków.

Głównym celem w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest:

ograniczenie negatywnego oddziaływania niebezpiecznych odpadów medycznych na środowisko i zdrowie ludzi.

Dla realizacji powyższego celu niezbędna jest  podjęcie następujących działań:

-	kontrola posiadaczy niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych w celu wyegzekwowania posiadania przez nie wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów, a także wyegzekwowanie składania niezbędnych sprawozdań o wytworzonych odpadach

-	przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród pracowników służby zdrowia w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi.

## 5.2. Oleje odpadowe

### 5.2.1. Analiza stanu aktualnego

Oleje odpadowe to głównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzące zarówno z motoryzacji, jak i z działalności przemysłowej.

Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe, a oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. W mniejszym zakresie oleje odpadowe pochodzą z odzysku olejów używanych do obróbki metali (emulgujące i nieemulgujące), olejów procesowych, olejów ochronnych i innych specjalnych zastosowań, a także z odolejania w separatorach.

Oleje odpadowe są zbierane i poddawane odzyskowi. Z terenu gminy Sławków oleje odpadowe odbiera głównie firma Ran-Starol Sp. z o.o. z Katowic, której zorganizowana sieć punktów odbioru obejmuje zasięg całego województwa śląskiego. W 2002 roku firma ta zebrała na terenie gminy 2,36  Mg, a w 2003 roku ok. 4,3 Mg olejów odpadowych.

Oleje odpadowe poddawane są procesom odzysku w istniejących na terenie kraju instalacjach:

- w Rafinerii Nafty Jedlicze, w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A, Rafinerii Trzebinia S.A. – metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,

- w Południowych Zakładach Rafineryjnych Naftopol S.A., Oddział Kędzierzyn – Koźle, w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu – metodą krakingu termicznego,

### 5.2.2. Prognozy, cele i kierunki działań

Z uwagi na wysokie poziomy odzysku i recyklingu olejów smarowych ustalone do 2007 r., wynoszące odpowiednio: odzysk 50 % i recykling 35 % (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz.. 78 – Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw), należy dążyć do zintensyfikowania zbiórki olejów odpadowych.

Głównym celem jest:

zintensyfikowanie zbiórki olejów odpadowych.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędna jest realizacja następujących działań:

-	zorganizowanie  punktu zbiórki olejów odpadowych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),

-	przeprowadzenie kampanii reklamowo-propagandowej w zakresie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

## 5.3. Akumulatory i baterie

### 5.3.1. Ocena stanu aktualnego

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko- i małogabarytowej, należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami poużytkowymi klasyfikowanymi jako odpady niebezpieczne. Zawierają bowiem takie substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, jak ołów, kadm i rtęć.

Aktualnie w eksploatacji znajdują się trzy zasadnicze grupy chemicznych źródeł prądu:

-	akumulatory ołowiowe

-	akumulatory kadmowo-niklowe

-	baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne.

Około 90 % akumulatorów ołowiowych powstaje w transporcie. Dlatego też, podobnie jak w WPGO i KPGO oszacowano ilość zużytych akumulatorów ołowiowych na podstawie zarejestrowanych samochodów osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:

-	średnia waga akumulatora 	-12 kg (samochód osobowy),

34 kg (samochód ciężarowy)

-	zmiana akumulatora w samochodzie: co 3,5 lata w samochodzie osobowym

co 3 lata w samochodzie ciężarowym

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wydziału Komunikacji w Będzinie na koniec 2003 roku  samochodów całym powiecie będzińskim zarejestrowanych było 45384 samochodów osobowych, stąd po dokonaniu stosownych przeliczeń otrzymujemy wielkość około 155 Mg złomu akumulatorowego wraz z elektrolitem, powstającego ze środków transportowych na terenie powiatu będzińskiego. Przyjmując, że  gminę  Sławków zamieszkuje ok. 4,2% ogółu ludności powiatu można oszacować wielkość zużytych akumulatorów na poziomie  nie przekraczającym  6,5 Mg.

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, tj. „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu lub „Baterpol” Sp. z o.o. w Świętochłowicach. Zbiórką i transportem zużytych akumulatorów na terenie powiatu będzińskiego zajmują firmy posiadające stosowne zezwolenia tj  m.in. Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych w Chorzowie/Oddział w Będzinie, ul. Brzozowicka, która współpracuje z placówkami detalicznymi handlującymi akumulatorami oraz  „Press Iron” Skup Złomu w Będzinie, ul. Świerczewskiego 114

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, ze względu na dużą pojemność oraz trwałość, używane są głównie jako źródło prądu stałego do podtrzymania napięcia w górnictwie, kolejnictwie i hutach.  W gminie  Sławków ten rodzaj odpadu nie był wytwarzany w 2002  i  2003r oku.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe, należące do odpadów niebezpiecznych, były źródłem prądu głównie w telefonach bezprzewodowych oraz w telefonach komórkowych, wprowadzanych na rynek w latach 1995-2000. Ze względu na długi okres żywotności tych źródeł prądu, w najbliższych latach będą one przechodzić do odpadów. W PPGO oszacowano powstawanie tych odpadów na poziomie 1,5 Mg rocznie w całym powiecie będzińskim. Biorąc pod uwagę, że w gminie  Sławków  zamieszkuje  4,2 % ogółu ludności z powiatu będzińskiego, można oszacować, że w najbliższych latach będzie powstawać około  60 kg zużytych  baterii Ni-Cd małogabarytowych.

### 5.3.2. Prognozy, cele i kierunki działań

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 69 poz. 719) należy dążyć do uzyskania:

-	 100 % poziomu odzysku akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

-	 60 % w 2006 roku akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych

-	 45 % w 2006 roku akumulatorów małogabarytowych

-	30 % w 2006 roku pozostałych baterii (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i  alkalicznych)

Cel ten wydaje się być osiągalny pod warunkiem, że zostanie rozwiązany problem odzysku akumulatorów i baterii ze strumienia odpadów komunalnych.

W myśl ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewnienia odzysku i recyklingu  baterii sprzedawanych w kraju. Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie lub za pośrednictwem powołanych w tym celu organizacji odzysku. Organizacją wyspecjalizowaną w odzysku zużytych baterii i ogniw wszelkiego rodzaju jest  REBA Organizacja Odzysku SA w Warszawie, ul. Kubickiego 19, tel. (022) 550 61 08.  Spółka REBA  zapewnia bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii,  plakaty, a także bezpłatny odbiór wszystkich zużytych baterii małogabarytowych.

Dla usprawnienia zbiórki baterii małogabarytowych  z terenu gminy  proponuje się ustawienie pojemników na zużyte baterie w szkołach i centrach handlowych. Następnie zebrane baterie mogłyby zostać przewiezione, przez firmy obsługujące selektywną zbiórkę, do punktu gromadzenia w wydzielonym miejscu  na terenie gminy np. w GPZON lub punktu odbioru odpadów z selektywnej zbiórki.   Po zebraniu  większej ilości  zużytych baterii, powiadomiona telefonicznie Spółka REBA  odbierze  je własnym transportem.

## 5.4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Urządzenia  elektryczne i elektroniczne składają się zwykle z wielu modułów, do których należą: zespoły mechaniczne, płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, przewody w izolacji, elementy z tworzyw sztucznych, przekaźniki, czujniki, kondensatory, akumulatory i baterie, wyświetlacze ciekłokrystaliczne itd.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne   są potencjalnym źródłem szeregu cennych surowców wtórnych, takich jak: metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło i inne.

### 5.4.1. Analiza stanu aktualnego

Wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne wchodzą w skład strumienia odpadów wytwarzanych zarówno w sektorze gospodarczym jak i komunalnym, przy czym udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

Z danych szacunkowych przedstawionych w WPGO dla województwa śląskiego wynika, że w powiecie będzińskim w skali roku może powstawać około 294,6Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Biorąc pod uwagę, że gminę Sławków zamieszkuje 4,2% ogółu ludności powiatu, można oszacować wielkość zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powstających  na poziomie 12 Mg/ rok.

W Gminie nie prowadzi się zorganizowanej, selektywnej zbiórki tego rodzaju urządzeń. Należy sądzić, że w większości odpady te trafiają na wysypiska odpadów komunalnych bądź poprzez punkty zbiórki złomu przekazywane są odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku tego rodzaju odpadów.

### 5.4.2. Prognozy, cele i kierunki działań

Według prognoz zawartych w WPGO, przy założeniu osiągnięcia zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych wymaganych w krajach UE do końca 2006 roku na poziomie 4kg/mieszkańca, można oszacować, że w gminie Sławków w perspektywie 2007 roku należałoby osiągnąć zbiórkę i zagospodarowanie przedmiotowych odpadów rocznie w granicach ok. 25 Mg rocznie.

W województwie śląskim działalność związaną z recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych a także zbiórkę od podmiotów gospodarczych prowadzą między innymi: Mega Service Recycling z Bielska-Białej, Thorman Recycling z Torunia, P.H.U. Proeko – Grupa Śląsk.

Podstawowym celem do osiągnięcia jest:

organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych,

realizowana poprzez:

- okresową zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców obsługiwanych przez służby komunalne w poszczególnych gminach,

- odbiór zużytych urządzeń od użytkowników z sektora gospodarczego przez dystrybutorów sprzętu elektronicznego i elektrycznego, bądź wprost przez zakłady demontażu i recyklingu.

## 5.5. Odpady zawierające PCB

### 5.5.1. Analiza stanu aktualnego

PCB w krajowych przepisach prawnych zdefiniowane są jako polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie.

Związki te, zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych, stwarzają szczególne zagrożenie dla organizmów żywych i środowiska. Szkodliwość PCB spowodowała zaprzestanie ich produkcji, a następnie konieczność wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia lub dekontaminacji urządzeń zawierających te związki.

PCB wykorzystywane były głównie w zamkniętych urządzeniach elektroenergetycznych, takich jak kondensatory, transformatory, wyłączniki olejowe, dławiki, itp.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić do 2010 roku.

Na terenie gminy Sławków nie stwierdzono występowania urządzeń i odpadów zawierających PCB.

## 5.6. Odpady zawierające azbest

### 5.6.1. Analiza stanu aktualnego

Odpady zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego (np. w trakcie prac demontażowych podczas szlifowania, cięcia lub łamania wyrobów).

Usuwaniu wyrobów azbestowych poświęcono specjalny program – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zgodnie z tym programem przyjmuje się oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów azbestowych.

Do odpadów azbestowych należą odpady powstające przy demontażu i rozbiórce izolacji ogniochronnych i akustycznych, osłon do kabin spalinowych, kształtek do wentylacji zewnętrznych, osłon rurociągów ciepłowniczych oraz tkanin ognioodpornych, tkaniny termoizolacyjne, koce gaśnicze i wykładziny stosowane w hamulcach i sprzęgłach w motoryzacji. Jednakże głównym źródłem odpadów zawierających azbest są stosowane w budownictwie do roku 1997 płyty azbestowo-cementowe.

Przeprowadzona w ramach niniejszej pracy ankietyzacja   właścicieli  budynków  wykazała  występowanie w gminie około 2,6 tys m2  wyrobów zawierających azbest   zamontowanych na dachach  budynków mieszkalnych.

Lokalizację obiektów, w których występują wyroby zawierających azbest, a także szacunkowe ilości materiałów azbestowych przedstawiono w tabeli 5.1.

Tabela nr 5.1. Wykaz miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy  Sławków

| Właściciel/Zarządca | Lokalizacja | Ilość wyrobów zawierających azbest [m2] | Miejsce zamontowania wyrobów zawierających azbest |
| --- | --- | --- | --- |
| SP.M. "SAMI SWOI" 41-303 Dabrowa Górnicza, Al.. J.Piłsudzkiego 99 | SŁawków ul. PCK 9, 9a,5a,13a | 1195 | ściany szczytowe |
| Miejski Zakład Budynków Komunalnych, Sławków ul. Łosińska 1 | Sławków ul. Michałów 2,3,4 i ul. Kościelna | 1400 | pokrycia dachowe |

Jedyną metodą unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest jest ich bezpieczne składowanie.

Na terenie województwa śląskiego zlokalizowane są następujące składowiska odpadów azbestowych:

-	wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach, zarządzanego przez MPGK Sp. z o.o. w Świętochłowicach,

-	wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Knurowie, zarządzanego przez PPH „KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie,

-	wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów poprodukcyjnych Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej,

-	składowisko odpadów azbestowych zarządzane przez Polskie Huty Stali S.A. Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi w chwili obecnej część nieruchomości należących do osób fizycznych (np. dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Niektóre sąsiednie gminy np. Będzin planują dofinansowanie unieszkodliwiania tych odpadów, korzystając z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto celowe wydaje się zaktywizowanie działań w zakresie usuwania elementów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje tego rodzaju przedsięwzięcia.

### 5.6.2. Prognozy, cele i kierunki działań

Ponieważ od 1997 roku obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.) jedynym źródłem powstawania odpadów jest i będzie w przyszłości usuwanie użytkowanych obecnie wyrobów azbestowych, szczególnie w budownictwie.

Głównym celem jest

usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku

Do końca 2015 roku celem jest wyeliminowanie około 50 % azbestu i unieszkodliwienie go przez zdeponowanie na bezpiecznych składowiskach.

Niezbędne działania do realizacji powyższych celów to:

-	organizacja kampanii o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i ich bezpiecznym usuwaniu,

-	inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest zamontowanych na obiektach z uwzględnieniem  prywatnych posesji,

-	opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- monitoring usuwania azbestu.

## 5.7. Wraki samochodowe

### 5.7.1. Analiza stanu aktualnego

Zużyte pojazdy samochodowe stanowią tzw. odpady poużytkowe. W obowiązującym katalogu odpadów zakwalifikowane zostały do odpadów niebezpiecznych. Równocześnie są odpadem, który stanowi cenne źródło surowców wtórnych. Około 85 % masy samochodu stanowią metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają jednak szereg substancji niebezpiecznych dla środowiska, np. oleje, płyn hamulcowy i akumulatory ołowiowe. Dlatego też demontażem zużytych pojazdów powinny zajmować się wyłącznie uprawnione firmy, zwane stacjami demontażu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania substancji niebezpiecznych, demontażu i segregacji materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.

W powiecie będzińskim funkcjonuje jedna stacja demontażu zużytych pojazdów posiadajaca stosowne uprawnienia tj  P.W. Noxon S.C. w Wojkowicach, ul. Głowackiego 137.

Szacuje się, według Forum Recyklingu Samochodów, że ilość samochodów wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji rocznie wynosi ok. 3 % ilości zarejestrowanych samochodów. W powiecie będzińskim na koniec 2003 roku zarejestrowanych było 45 384 samochodów osobowych. Przyjmując w/w wskaźnik można oszacować, że w 2003 roku zostało wycofanych z eksploatacji ok. 1,3 tys. samochodów osobowych z terenu powiatu, a to wskazuje, że z terenu gminy Sławków wycofano z eksploatacji  około   55 samochodów.

### 5.7.2. Prognozy, cele i kierunki działań

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu ilości złomowanych samochodów.

Celem głównym jest

zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów samochodowych i tworzenie warunków do odzysku i recyklingu.

Cele szczegółowe wynikają z wymogów Dyrektywy 2000/53/EC z dnia 18 czerwca 2000r  dotyczącej pojazdów o zakończonym życiu technicznym oraz opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tj.:

-	osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomu ponownego użycia i odzysku przyjętych do demontażu pojazdów w wysokości 85 % średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80 % średniej masy pojazdu rocznie,

-	dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75 %, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70 % średniej masy pojazdu rocznie.

Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest przede wszystkim podjęcie działań na poziomie krajowym, tj. m.in. uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów, która pozwoli śledzić „cyklu życia samochodu”, a ty samym zapewni rozbiórkę wraków tylko w uprawnionych  do tego celu stacjach demontażu samochodów.

Na szczeblu gminnym niezbędnym działaniem jest wzmożenie nadzoru nad sposobami postępowania z wrakami samochodowymi, a także rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o konieczności oddawania wraków samochodowych do stacji demontażu  oraz o podmiotach gospodarczych uprawnionych do  prowadzenia  recyklingu  samochodów.

## 5.8. Zużyte opony

5.8.1. Analiza stanu aktualnego

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne z uwagi na fakt, że nie jest prowadzona jakakolwiek ewidencja tych odpadów. Dla oszacowania ilości zużytych opon powstających na terenie miasta przyjęto, zgodnie z WPGO, że ilość tych odpadów determinowana jest ilością zarejestrowanych samochodów oraz średnim czasem użytkowania opon.

Do obliczeń przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów osobowych w 2003 roku na terenie powiatu będzińskiego, która kształtuje się na poziomie 45,385 tys. szt.  Zakładając wymianę opon średnio co 3-4 lata oraz średni ciężar opony 7 kg, a także ilość eksploatowanych samochodów w gminie Sławków na poziomie 4,2% ogółu zarejestrowanych samochodów w powiecie, otrzymujemy wielkość  15 Mg zużytych opon .

### 5.8.2. Prognozy, cele i kierunki działań

Nie prognozuje się znaczącego wzrostu ilości zużytych opon.

Głównym celem  jest:

bezpieczne dla środowiska gospodarowanie zużytymi oponami i tworzenie warunków do odzysku i recyklingu w celu osiągnięcia docelowo w 2007 roku poziomu odzysku 75 % i poziomu recyklingu 15 %.

Dla osiągnięcia przedstawionego wyżej celu niezbędne jest stworzenie systemu zbiórki i punktów gromadzenia zużytych opon.

Należałoby rozważyć możliwość zorganizowania miejsca zbiórki zużytych opon  w  punkcie odbioru odpadów z selektywnej zbiórki.

# 6. Harmonogram realizacji działań oraz szacunkowe koszty proponowanego systemu gospodarki odpadami

Wprowadzenie w życie przyjętego w planie systemu gospodarki odpadami nie będzie związane z ponoszeniem poważnych kosztów inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Koszty inwestycyjne dotyczą trzech obiektów:

- Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO),

- Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

- oraz stacji przeładunkowej.

Szacunkowe koszty realizacji PGO przyjęto na podstawie:

- danych przedstawionych przez potencjalnych inwestorów,

- kosztów jednostkowych zamieszczonych w KPGO,

- jednostkowych wskaźników kosztów wyliczonych na podstawie analizy rynku.

W oparciu o powyższe wskaźniki oraz sporządzony bilans odpadów oszacowano dla gminy Sławków niezbędne nakłady finansowe dotyczące realizacji PGO.

Budżet gminy powinien być obciążony tylko kosztami związanymi z obsługą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w tym opakowań), edukacją oraz obsługą PGO (monitorowanie).

Dotychczas w Polsce brak było możliwości dofinansowania najsłabszego ogniwa w łańcuchu recyklingu, jakim jest odzysk (zbiórka, transport, sortowanie, magazynowanie odpadów do recyklingu).

Możliwości pozyskania środków na te działania przez gminy stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że to gminy zgodnie z ustawowym obowiązkiem zajmują się zbieraniem odpadów (zużytych opakowań), znaczna część kwot z opłat produktowych może zasilić budżety gmin.

Fundusze uzyskane przez gminy z opłat produktowych są proporcjonalne do wykazanych w sprawozdaniach ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Fundusze te (pochodzące z opłat produktowych za opakowania) muszą być przeznaczone na działania związane z odzyskiem, recyklingiem i edukacją ekologiczną związaną z gospodarką opakowaniami.

Większość prac związanych z gospodarką odpadami realizowana jest i będzie przez firmy sektora prywatnego.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań w gospodarce odpadami gminy Sławków przedstawiono w tab. 6.1.

Tabela nr 6.1. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2004-2015

| Opis przedsięwzięcia | Szacunkowe koszty /tys. PLN/ |
| --- | --- |
|  | 2004-2007 | 2008-2015 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Rozszerzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań z zakupem kontenerów („centra zbiórki”) | 17,0 | 24,0 |
| 2. Wprowadzenie (2004-2007) i rozwój (2008 – 2015) selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji z zakupem pojemników i worków. | 10,0 | 26,0 |
| 3*. Koszty obsługi zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz selektywnej zbiórki surowców wtórnych i opakowań. | 29,0 | 90,0 |
| 4. Koszty obsługi zbiórki odpadów ulegających biodegradacji | 15,0 | 43,0 |
| 5*. Budowa i uruchomienie Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) ze stacją przeładunkową | 950,0 | - |
| 6. Obsługa zbiórki odpadów niebezpiecznych i GPZON | 17,0 | 94,0 |
| 7. Program informacyjno-edukacyjny związany w szerokim zakresie z wdrożeniem PGO – opracowanie i realizacja | 7,0 | 13,0 |
| 8. Monitorowanie wdrażania ustaleń PGO (obsługa i monitorowanie – etat administracyjny) | 82,0 | 164,0 |
| Łącznie: | 1127,0 | 454,0 |
| Obciążenie budżetu gminy z tytułu nakładów inwestycyjnych (suma pkt. 1, 2, 5) | 97,0 | 50,0 |
| Obciążenie budżetu gminy z tytułu kosztów obsługi: selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych oraz edukacji ekologicznej (suma pkt. 3, 6, 7, 8) | 96,0 | 301,0 |
| Obciążenie sektora prywatnego (inwestorzy, przedsiębiorstwa – suma pkt. 3, 4 i 5) | 934,0 | 103,0 |

* Pozycja 3 i 5 – podział kosztów pomiędzy gminę a przedsiębiorców prywatnych

Na zadania obciążające budżet gminy przeznaczać się będzie fundusz z opłat produktowych za opakowania oraz GFOŚiGW, pozostałe środki trzeba będzie pozyskać z innych funduszy (pkt.7 opracowania).

Realizacja planowanych przedsięwzięć w gospodarce odpadami gminy Sławków wymaga poniesienia nakładów na poziomie 1127 tys. zł w latach 2004 – 2007, natomiast w latach 2008 - 2015 ok. 454 tys. zł.

Nakłady na realizacje zadań inwestycyjnych wynoszą ogółem 1027 tys. zł., z czego w latach 2004 – 2007 ok. 977 tys. zł.

Nakłady na realizację zadań pozainwestycyjnych kształtują się na poziomie 554 tys. zł, w tym w latach 2008-2015 ok. 404 tys. zł.

Analizę źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono w punkcie 7 opracowania.

Na zadania obciążające budżety gmin przeznaczać się będzie fundusze z opłat za opakowania, pozostałe środki trzeba będzie pozyskać z GFOŚiGW, PFOŚiGW.

# 7. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację planu

Do podstawowych źródeł finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami można zaliczyć: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki, fundusze własne inwestorów.

## 7.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych źródeł dotacji i preferencyjnych kredytów przez podmioty podejmujące inwestycje proekologiczne. Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspiera finansowo przedsięwzięcia ekologiczne o zasięgu krajowym, a także ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania zadań i projektów proekologicznych są dotacje, a także preferencyjne pożyczki. Cele szczegółowe - zasady udzielania pomocy finansowej, a także lista przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW aktualizowane są co roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielenie dotacji (edukacja ekologiczna) i pożyczek na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie 3% w skali roku), a forma wsparcia finansowego zależy od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działań i charakteru zadania przewidywanego do dofinansowania, przy czym preferowani są wnioskodawcy angażujący w realizację projektowanego przedsięwzięcia środki własne. Na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami WFOŚiGW udziela preferencyjnych pożyczek w wysokości do 50% kosztów przedsięwzięcia z możliwością umorzenia 25% udzielonej pożyczki. Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez WFOŚiGW jest zbieżność zadań z aktualizowaną rokrocznie lista przedsięwzięć priorytetowych. WFOŚiGW jako instytucja wdrażająca II stopnia zobowiązana jest również do weryfikacji Listy potencjalnych przedsięwzięć z terenu województwa śląskiego proponowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności z części przeznaczonej na ochronę środowiska.

Głównym źródłem dofinansowania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy są powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska (PFOŚiGW i GFOŚiGW). Fundusze te przeznaczają środki finansowe pochodzące z opłat za składowanie odpadów (z opłat produktowych za opakowania), a także wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska między innymi na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań ekologicznych oraz zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska, w tym wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów i realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów. Z uwagi na fakt, że powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie posiadają osobowości prawnej nie mogą udzielać wsparcia finansowego w postaci pożyczek. Podstawowym celem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych na terenie własnej gminy. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) i zatwierdzania przychodów i wydatków tego funduszu.

## 7.2. EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zadłużenia zagranicznego na wspieraie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). W zakresie racjonalnej gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- promocja tzw.: „czystszych technologii” związanych z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych, a także przedsięwzięcia związane z likwidacją składowisk odpadów niebezpiecznych,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek. W przypadku projektów dotyczących wyłącznie inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska. Dla jednostek gospodarczych dotacje EkoFunduszu z reguły nie przekraczają 20% kosztów projektu, natomiast gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów - w szczególnych wypadkach do 50% kosztów.

## 7.3. Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy Operacyjne

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych jak i współpracy bilateralnej są między innymi:

- ogólna poprawa stanu środowiska,

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych dostosowanych do standardów europejskich.

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska zyska dostęp do znacznych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności przewidzianych na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności zadań realizowanych w tym zakresie przez samorządy terytorialne.

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z priorytetów, jakie będą realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska jest racjonalizacja gospodarki odpadami. Podstawowym kryterium uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu - łączna wartość minimum 10 mln Euro. Ze środków Funduszu Spójności może być dofinansowane maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie duże lub średnie miasta bądź np.: związki miast lub gmin.

Działania z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będą realizowane w Polsce w ramach dwóch programów operacyjnych przygotowanych przez rząd w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006:

- Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Pomoc w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego adresowana jest do dużych, małych i średnich przedsiębiorstw (ze szczególnym poparciem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw). Jedno z działań (Działanie 2.4.) Sektorowego Programu Operacyjnego ma na celu wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. W ramach poddziałania 2.4.4 przewidywane jest wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, w tym:

- budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych (zgodne z wojewódzkim i lokalnym planem gospodarki odpadami),

- rozbudowa i modernizacja urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach niebezpiecznych,

- tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych w formy ułatwiające ich magazynowanie, transport, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie w instalacjach do tego przeznaczonych,

- tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego, tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania,

- tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych.

Całkowita pomoc publiczna, obejmująca unijne oraz krajowe środki publiczne przewidywana dla przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego może wynosić w zależności od rodzaju inwestycji i wielkości przedsiębiorstw od 50% do 65% (małe i średnie przedsiębiorstwa) kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów.

W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę, poprzez:

- modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostowanie, spalanie),

- wprowadzenie na szeroką skalę odzysku surowców wtórnych,

- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

# 8. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

1.	Projekt planu krajowego – przez zarządy województw,

2.	Projekt planu wojewódzkiego – przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

3.	Projekt planu powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

4.	Projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji – winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Raporty z wykonania Planu Gospodarki Odpadami

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

-	określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań,

-	określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

-	oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

-	analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemu gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami.

Proponuje się powołanie stanowiska w Urzędzie Miejskim w Sławkowie lub wskazanie osoby, której zdaniem byłoby pełnienie bieżącego zarządzania, kontroli i koordynacji działań dotyczących postępów w realizacji:

-	zadań inwestycyjnych,

-	zadań organizacyjnych,

wyznaczanych w planie. Na tej podstawie przygotowywane byłyby w okresie 2-letnim raporty z postępów we wdrażaniu zapisów planu oraz sporządzane okresowe weryfikacje.

Pod koniec 2007 roku nastąpi aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie o odpadach.

Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany wpływu na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (tab. 8.1) przedstawiono istotne wskaźniki monitorowania, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca i powinna być sukcesywnie modyfikowana.

Tabela nr 8.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |
| 1. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych | 375,2[kg/M۰rok]* 2,80 [m3/M ۰rok] |
| 2. | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowiskach | 99,1 [%] |
| 3. | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych (w tym opakowań) w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych (udział obliczono ilość zebranych surowców wtórnych w stosunku do oszacowanej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w 2003 r – 2510 Mg) | 0,9 [%] |
| 4. | Udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na składowiskach | 36,2 [%] |
| 5. | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych | 51,2 [%] |
| 6. | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych | 2,0 [kg/M۰rok] 13380 kg/rok* |
| 7. | Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | 2,2 [%] |
| 8. | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | b.d. [mln zł/rok] |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | b.d. [%] |
| 2. | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | 20/rok |
| 3. | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | 30% |

*) – dane szacunkowe, ilość mieszkańców wg GUS na 30.06 2003 – 6690 osób

W oparciu o analizę powyższych wskaźników możliwa będzie ocena efektywności realizacji Planu Gospodarki Odpadami, a w oparciu o tę ocenę – aktualizacja planu.

Określenie wskaźników zawartych w tab. 8.1 wymaga posiadania m.in. następujących informacji:

-	pochodzących z monitoringu środowiska z zakresie gospodarki odpadami; informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby ochrony środowiska,

-	pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych; badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej.

Istnieje możliwość korygowania zaprojektowanego zestawu wskaźników w trakcie prowadzenia monitoringu, w zależności od bieżących potrzeb. Dane analizowane na bieżąco pozwolą na rozpoznanie trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych oraz na ocenę zaangażowania poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Elementem wspomagającym system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach środowiskowych może być komputerowy system gospodarki odpadami. Opracowany i wdrożony system byłby nie tylko narzędziem do gromadzenia informacji dotyczących gospodarowania odpadami, ale bardzo użytecznym narzędziem dla potrzeb kontroli i kształtowania gospodarki odpadami. Właściwe ukierunkowanie systemu przepływu informacji z przedsiębiorstw do bazy, dawałby aktualny obraz skuteczności wdrażania i stopnia realizacji w czasie zamierzonych w planie celów.

Natomiast cykliczna aktualizacja danych (w cyklu półrocznym i rocznym) stworzyłaby korzystne warunki do prowadzenia stałego bilansu odpadów komunalnych, niebezpiecznych i przemysłowych wytwarzanych bądź poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie Gminy. System taki jest już wdrożony na bazie „Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego REMAS z wykorzystaniem narzędzi informatycznych SOZAT-REMAS”

Organizacja i przebieg monitoringu

Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania. Proponuje się, aby w Urzędzie Miejskim w Sławkowie podstawową rolę w monitoringu planu gospodarki odpadami pełnił Referat Gospodarki Komunalnej i Służb Technicznych.

Do głównych zadań tego referatu w zakresie monitoringu będzie należeć:

-	koordynacja monitoringu,

-	zbieranie niektórych danych i informacji,

-	gromadzenie i przetwarzanie danych,

-	analiza danych i informacji,

-	przygotowanie raportów dla Starosty,

-	ocena wyników oraz przygotowanie wstępnej rekomendacji zmian.

Podmioty gospodarcze i struktury organizacyjne składają sprawozdania przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Służb Technicznych raz na kwartał. Referat Gospodarki Komunalnej i Służb Technicznych składa raz na kwartał sprawozdanie do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie w ciągu miesiąca następującego po kwartale.

Referat ten przygotowuje także raporty roczne/kwartalne dla Burmistrza, który podejmował będzie decyzje w zależności od wyników monitoringu. Jeśli wynik będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny zweryfikuje odchylenia i zaproponuje plan korekty.

Rada Miasta Sławkowa powinna przynajmniej raz w roku być informowana o wynikach monitoringu Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku negatywnego wyniku monitoringu odpowiednie komisje Rady Miasta Sławkowa przeanalizują działania korygujące, zaproponowane przez Burmistrza i zaakceptują je, jeśli będą one właściwe o czym powiadomią Radę Miasta.

# 9. Streszczenie

Plan gospodarki odpadami dla gminy Sławków jest wynikiem realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (rozdz. 3, art. 14-16).

Przedstawiony projekt planu gospodarki odpadami realizuje zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 66, poz. 620) w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami i zawiera:

- analizę stanu gospodarki odpadami,

- prognozę zmian,

- założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami,

- zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat,

- harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat,

- wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko,

- sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.

## 9.1. Sektor komunalny

Stan aktualny

W bilansie odpadów w sektorze komunalnym uwzględniono oprócz odpadów z gospodarstw domowych także odpady z obiektów infrastruktury oraz odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowaniowe i odpady z oczyszczalni ścieków.

Bilans odpadów komunalnych w gminie Sławków wyniósł w roku bazowym 2003 – ok. 2500Mg.

Na potrzeby planu gospodarki odpadami przyjęto podział odpadów komunalnych na 18 strumieni, których ilość oszacowano:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji 	- 676 Mg

- odpady zielone				-   82 Mg

- papier i karton nieopakowaniowy		- 160 Mg

- opakowania z papieru i tektury		- 158 Mg

- opakowania wielomateriałowe	 	-   35 Mg

- tworzywa sztuczne nieopakowaniowe	- 188 Mg

- opakowania z tworzyw sztucznych		-   81 Mg

- szkło nieopakowaniowe			-   24 Mg

- opakowania ze szkła				- 142 Mg

- metale						-   57 Mg

- opakowania z blachy stalowej 		-   16 Mg

- opakowania z aluminium 			-     8 Mg

- odpady tekstylne 				–  62 Mg

- odpady mineralne 				- 218 Mg

- drobna frakcja popiołowa 			- 270 Mg

- odpady wielkogabarytowe 			- 107 Mg

- odpady budowlane 				- 213 Mg

- odpady niebezpieczne 			-   13 Mg

Systemy gromadzenia odpadów na terenie miasta Sławkowa można podzielić na:

  - system tradycyjny gromadzenia odpadów niesegregowanych,

  - system selektywnego gromadzenia odpadów,

  - gromadzenie odpadów wielkogabarytowych.

W zakresie odbioru odpadów niesegregowanych właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem gospodarczym a świadczenie usług w ramach umowy powinno być potwierdzone rachunkami, które będą dokumentować wykonaną usługę lub korzystać z kontenerów miejskich wystawionych w wyznaczonych miejscach po zawarciu umowy z Zarządem Miasta Sławkowa.

Właściciele nieruchomości korzystają przede wszystkim z tej drugiej formy odbioru odpadów niesegregowanych a ilość pojemników do zbierania odpadów „u źródła” jest niewielka.

Gmina Sławków jest skanalizowana tylko w 37% (oczyszczalnia ścieków), w związku z tym istotny problem stanowi odbiór nieczystości płynnych.

W zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy Sławków działają 4 podmioty gospodarcze a 8 posiada decyzję Burmistrza Miasta na działalność w tym zakresie.

Odbiór i wywóz wyselekcjonowanych odpadów jest opłacany z funduszy gminnych.

Usługi w zakresie selektywnej zbiórki surowców wtórnych wykonywał do końca 2003 r. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” z Bolesławia a od stycznia 2004 r. wykonuje firma ALBA MPGK z Dąbrowy Górniczej.

Odpady wysegregowane w ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez przewoźnika są doczyszczane i zbywane we własnym zakresie, przy czym firma ALBA MPKK posiada linię segregacji odpadów, belownicę oraz zakład przerobu szkła.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

Na terenie gminy Sławków nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów budowlano - remontowych, ulegających biodegradacji i niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

Skuteczność selektywnej zbiórki surowców wtórnych jest niewielka. W 2003 r. uzyskano ok. 23 Mg surowców wtórnych co stanowiło 0,91 % ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz 5,17% ogólnej ilości potencjalnych surowców wtórnych (głównie opakowań) zawartych w strumieniu odpadów komunalnych.

W gminie Sławków znajdują się dwa podmioty zajmujące się odzyskiem odpadów:

- DSS Recykling – zakład recyklingu szkła, (obejmuje działalnoscią niektóre gminy Powiatu Będzińskiego, Sławkowa nie)

- LE GALL Polska – zajmuje się odzyskiem surowców wtórnych.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków jest składowanie.

Aktualnie wywozi się odpady niesegregowane z terenu Sławkowa na składowisko odpadów w Ujkowie Starym k/Bolesławia (woj. małopolskie) oraz na składowisko „Lipówka” w Dąbrowie Górniczej.

Na terenie gminy Sławków nie są zlokalizowane obiekty odzysku (poza DSS Recykling) oraz unieszkodliwiania odpadów w tym składowiska odpadów komunalnych i nie planuje się takich obiektów w przyszłości.

W Sławkowie występują trzy dzikie składowiska odpadów: Stawki, ul. Okradzionowska i ul. Świerkowa.

Prognoza

Prognozuje się sukcesywny, niewielki wzrost ilości wytwarzanych w gminie Sławków odpadów komunalnych – do poziomu ok. 2567 Mg w roku 2007, ok. 2610 Mg w roku 2010, ok. 2612 Mg w roku 2013 oraz 2625 Mg w 2015 roku.

Poniżej w tabeli 9.1 przedstawiono prognozowane emisje odpadów komunalnych w latach 2004 – 2015 z podziałem na poszczególne strumienie odpadów i z wyodrębnieniem odpadów ulegających biodegradacji.

Tabela nr 9.1. Prognozowane ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Sławków w latach 2004 – 2015 [Mg/rok].

| L.p. | Nazwa strumienia odpadów | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 679 | 696 | 717 | 716 | 717 |
| 2. | Odpady zielone | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 |
| 3. | Papier i karton nieopakowaniowy | 162 | 166 | 168 | 165 | 163 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 159 | 165 | 173 | 180 | 185 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji | 1082 | 1111 | 1145 | 1148 | 1153 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 190 | 191 | 190 | 176 | 167 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 82 | 85 | 87 | 90 | 91 |
| 8. | Szkło nieopakowaniowe | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 144 | 150 | 156 | 164 | 168 |
| 10. | Metale | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13. | Odpady tekstylne | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 14. | Odpady mineralne | 219 | 227 | 237 | 248 | 256 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 264 | 239 | 215 | 194 | 180 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 110 | 114 | 116 | 118 | 126 |
| 17. | Odpady budowlane | 218 | 230 | 241 | 251 | 259 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Razem: | 2526 | 2567 | 2610 | 2612 | 2625 |

Cele i zadania do realizacji

Wyznaczono następujące główne cele do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Sławków:

- odzysk surowców wtórnych (w tym opakowań),

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i podanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwia.

Redukcja składowanych odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z planem implementacji Dyrektywy Rady 1999/31/EC winna być prowadzona dla osiągnięcia niżej podanych poziomów w stosunku do ilości wytwarzanych w 1995 roku:

-	75% w 2010r,

-	50% w 2013r.

Poza wymaganą redukcją ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji – plan przewiduje rozwój systemu selektywnego gromadzenia surowców wtórnych i opakowań, odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych i niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych oraz wskazuje odpowiednie zakłady odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w skali regionalnej.

Założony poziom odzysku i unieszkodliwiania odpadów w kolejnych przedziałach przedstawiono poniżej w tabeli 9.2.

Tabela nr 9.2. Planowany odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w latach 2004 – 2015 [Mg/rok]

| Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| Surowce wtórne do odzysku materiałowego | 113 | 175 | 200 | 225 | 241 |
| Odpady ulegające biodegradacji do recyklingu organicznego | 84 | 193 | 328 | 566 | 612 |
| Odpady wielkogabarytowe do odzysku i/lub unieszkodliwiania | 7 | 23 | 70 | 83 | 101 |
| Odpady budowlane do odzysku i/lub unieszkodliwiania | 11 | 35 | 96 | 125 | 155 |
| Odpady niebezpieczne do odzysku i/lub unieszkodliwiania | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| Odpady do składowania | 2310 | 2139 | 1909 | 1605 | 1506 |
| Razem: | 2526 | 2567 | 2610 | 2612 | 2625 |

Proponowany system gospodarki odpadami

Na system gospodarki odpadami składają się: zbiórka i transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Gmina Sławków prowadzić będzie system zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem wszystkich elementów – rozwój istniejących systemów (selektywna zbiórka surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych) oraz wprowadzenie zbiórki odpadów budowlanych, niebezpiecznych i ulegających biodegradacji.

Zabrane odpady trafiać będą do Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

Zgodnie z wybranym do realizacji systemem gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin Powiatu Będzińskiego – odzysk i unieszkodliwianie odpadów odbywać się będzie dla poszczególnych gmin w obiektach regionalnych, zlokalizowanych najbliżej i/lub w obiektach znajdujących się na terenie Powiatu oraz wybudowanych do 2007 roku stanowiących uzupełnienie regionalnego systemu gospodarki odpadami.

W związku z powyższym, realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów wytworzonych w gminie Sławków odbywać się będzie następująco:

- odzysk surowców wtórnych z selektywnej zbiórki oraz demontaż i odzysk odpadów wielkogabarytowych w stacji segregacji w Wojkowicach (odległość ok. 25,5 km)

- odzysk i recykling odpadów budowlano – remontowych w zakładzie recyklingu w Będzinie (odległość ok. 19 km)

- odzysk i recykling organiczny (kompostowanie) odpadów ulegających biodegradacji oraz składowanie odpadów niesegregowanych w RZOiUOK w Siemianowicach Śląskich (odległość ok. 29 km)

- odpady niebezpieczne transportowane będą z miejsca zbiórki i tymczasowego magazynowania (GPZON) do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwianiem.

Duże odległości gminy Sławków od obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (19 – 29 km) uzasadniają (w celu obniżenia kosztów transportu odpadów) potrzebę budowy stacji przeładunkowej (dwuetapowy system wywozu odpadów komunalnych do obiektów ich odzysku i unieszkodliwiania).

## 9.2. Sektor gospodarczy

W 2002 roku w Sławkowie wytworzono ogółem 2066,96 Mg odpadów przemysłowych. Powyższe dane obejmują grupę większych zakładów.

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów 1058 Mg poddano procesom odzysku, 748,96 Mg unieszkodliwiono, z czego 747,96 Mg składowano.

W ogólnej masie wytwarzanych odpadów największą grupę stanowią odpady grupy 16 (odpady nieujęte w innych grupach a pochodzące ze zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów) stanowiące głównie złom metalowy lub niesegregowane odpady podobne do komunalnych. Odpady zakwalifikowane do grupy 16 nie zawsze zostały trafnie przypisane np.: w grupie mieszczą się również odpady powstające w procesach produkcji wyrobów metalowych (Zakłady Wyrobów Metalowych) oraz odpady powstające po przeróbce szyb samochodowych.

Dużą grupę stanowią również odpady z procesów termicznych – 643,9 Mg, co stanowi 31,1 % ogółu wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym w Sławkowie. Szczegółowa analiza wytwarzanych odpadów tej grupy wskazuje, że jedynie 50% odpadów tej grupy stanowią faktycznie odpady z procesów termicznych – żużle, popioły paleniskowe (kod odpadu 10 01 01) natomiast pozostała ilość to odpady z mechanicznej obróbki odpadów szklanych, ujęte w statystyce jako odpady inne niewymienione odpady z hutnictwa szkła (kod odpadu 10 11 99).

Największymi wytwórcami odpadów z sektora gospodarczego na terenie Sławkowa są firmy:

- DSS Recykling Sp. z o. o. – filia w Sławkowie,

- LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o.,

- Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,

- PPHU „MERLESZ”,

- Zakład Kotlarsko Ślusarski,

- „TiC” Sp. jawna Bukowno – Cegielnia Sławków.

W sektorze gospodarczym na terenie gminy Sławków w 2002 roku wytworzono ogółem  3,52  Mg odpadów niebezpiecznych, z czego poddanych odzyskowi zostało 85,3 %, unieszkodliwieniu poza składowaniem  13%, natomiast 1,7% było magazynowane. Nie odnotowano w statystykach składowania odpadów niebezpiecznych.

Podmioty   wytwarzające  powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych  to:

-	Zakłady Wyrobów Metalowych SA.

-	DSS Recykling Sp. z o.o.

-	BP Polska Sp. z o.o.

-	Samodzielny Publiczny ZOZ

Przedstawione powyżej firmy wytworzyły łącznie 3,29 Mg, co stanowi 93% ogółu wytwarzanych na terenie gminy odpadów niebezpiecznych.

Firmy z terenu Sławkowa  prowadzą prawidłową gospodarkę odpadami, posiadają stosowne pozwolenia lub decyzje na wytwarzanie odpadów w tym również niebezpiecznych, a wytwarzane przez nie odpady trafiają do specjalistycznych firm  posiadających instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W przyszłości, w ramach modernizacji istniejących zakładów oraz realizacji nowych inwestycji (zgodnie z ogólną tendencją, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) z uwagi na wprowadzenie nowoczesnych technologii czystszej produkcji, ewentualny wzrost produkcji nie wpłynie wprost na ilość wytwarzanych odpadów. Można więc przyjąć, że w perspektywie 2015r struktura ilościowa i jakościowa odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w Sławkowie nie ulegnie większym zmianom.

W zakresie odpadów niebezpiecznych także nie prognozuje się szczególnie dużych zmian w ilości wytwarzanych odpadów w porównaniu ze stanem aktualnym.

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym są: redukcja u źródła ilości wytwarzanych odpadów, odzysk, unieszkodliwianie i w ostateczności bezpieczne ich składowanie, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów niebezpiecznych na środowisko.

Do osiągnięcia zamierzonych celów niezbędne będzie przede wszystkim preferowanie nowoczesnych technologii, tzw. „czystszej produkcji” w modernizowanych i nowo powstałych podmiotach gospodarczych, a także utrzymanie nadal wysokiego stopnia odzysku wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne.

Niezbędne do realizacji założonych celów będzie:

- preferowanie wprowadzania nowoczesnych technologii „czystszej produkcji” oraz uwzględnianie w programach gospodarki odpadami działań zmierzających do minimalizacji powstawania odpadów w zakładach produkcyjnych,

- utrzymanie dotychczasowego i wzrost stopnia odzysku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Sławkowa.

- przedkładanie informacji o wytworzonych odpadach i sposobach postępowania z nimi przez wszystkie podmioty gospodarcze wytwarzające odpady na terenie miasta. Temu celowi służyć ma wdrożenie Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskiem REMAS na szczeblu gminy oraz powiatu,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów i zakładów rzemieślniczych mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania,

- prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu zapobiegania powstawaniu i wykorzystywania odpadów przemysłowych.

W zakresie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym do działań niezbędnych należy:

- uwzględnianie w zakładowych programach gospodarki odpadami działań zmierzających do minimalizacji powstających odpadów (substytucja materiałów, recykling wewnętrzny odpadów, poprawne praktyki operacyjne itp.),

- organizacja systemu zbiórki i transportu odpadów niebezpiecznych od małych i średnich wytwórców odpadów.

## 9.3. Koszty realizacji planowanych przedsięwzięć

Realizacja planowanych przedsięwzięć w gospodarce odpadami wytworzonymi w gminie Sławków wymaga poniesienia nakładów na poziomie 1127 tys. zł w latach 2004 – 2007, natomiast w latach 2008 – 2015 ok. 454 tys. zł.

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą ogółem 1027 tys. zł, z czego w latach 2004 – 2007 ok. 977 tys. zł.

Nakłady na realizację zadań pozainwestycyjnych kształtują się na poziomie 554 tys. zł, w tym w latach 2008 – 20015 ok. 404 tys. zł.

# 10. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz sposób ich uwzględniania w planie

Przedstawione poniżej wnioski wynikają z analizy oddziaływania na środowisko odpadów oraz instalacji gospodarki odpadami obecnie, a także zamierzeń uwzględnionych w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sławków.

Projektowany system gospodarki odpadami rozpatrywano w aspekcie zaspokojenia w pierwszym rzędzie potrzeb miasta, a następnie stopniowego wdrażania zgodności z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego oraz Powiatu Będzińskiego – rozwiązań w skali regionalnej oraz hierarchii działań, czyli wdrażania w pierwszej kolejności procesów odzysku, a następnie unieszkodliwiania, traktując składowanie odpadów jako rozwiązanie ostateczne.

- Gmina Sławków posiada na swoim terenie zakład recyklingu szkła DSS Recykling, którego stan formalno-prawny jest uregulowany. Dla zakładu wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko, w którym określono szczegółowo działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości dla poszczególnych komponentów środowiska. Więcej obiektów odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych na terenie gminy nie zlokalizowano i nie przewiduje się takiej lokalizacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- W ramach wdrażania PGO powstaną trzy obiekty gospodarki odpadami – Gminne Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) oraz stacja przeładunkowa. Przedsięwzięcia te wymagać będą na etapie projektowania (wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz na etapie pozwolenia na budowę sporządzenia raportów o oddziaływaniu na środowisko, w których zostanie szczegółowo określony wpływ planowanych obiektów na poszczególne elementy środowiska.

- Biorąc pod uwagę fakt, że odpady komunalne wytworzone w gminie Sławków będą głównie poddawane odzyskowi i/lub unieszkodliwianiu w istniejących lub budowanych regionalnych obiektach gospodarki odpadami zlokalizowanych poza gminą  (eksport odpadów), uciążliwości związane z tymi działaniami nie będą miały wpływu na poszczególne komponenty środowiska w gminie.

- Negatywny wpływ na środowisko wywierają na terenie gminy nielegalne „dzikie” wysypiska odpadów powodujące: potencjalne skażenie mikrobiologiczne, możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb zwłaszcza w rejonie zbiorników wodnych i terenów rekreacyjnych.

- Pozytywnym efektem zamierzeń planu gospodarki odpadami dla środowiska będzie stopniowe zmniejszanie się ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania. Przy pełnej realizacji działań przewidywanych niniejszym planem powinna nastąpić redukcja ilości składowanych odpadów od 91,4% w 2004 r. do 83,3% w 2007 r. i do 57,4% w roku 2015. Zdecydowane zmniejszenie ilości deponowanych w środowisku odpadów komunalnych oznacza zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, ograniczenie terenu przeznaczonego na składowanie odpadów i możliwość wydłużenia w czasie eksploatacji składowisk (w tym przypadku w odniesieniu do skali województwa – chodzi o składowiska regionalne).

- Do racjonalnych działań zmniejszających obciążenie środowiska (odcieki, gazy, odory) należy likwidacja „dzikich” wysypisk. Jest to problem bardzo trudny i tylko radykalna zmiana świadomości ekologicznej społeczeństwa może spowodować, że zlikwidowane i zrekultywowane „dzikie” wysypiska nie będą „przenoszone” w inne miejsca.

- Wzrost ilości  odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania (innym niż składowanie) spowoduje zmianę składu deponowanych odpadów. Szczególne znaczenie będzie tu miała redukcja ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Zmiany składu odpadów wyrażać się będą znacznym zmniejszeniem zawartości w odpadach substancji organicznych powodujących największe zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczone odcieki i gazy składowiskowe). Poprzez te działania zmniejszy się potencjalnie negatywny wpływ składowiska na środowisko.

- Podstawową barierą w osiągnięciu zakładanych w planie poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów może okazać się nieefektywna selektywna zbiórka odpadów. Dotyczy to głównie odpadów pochodzących od mieszkańców, a zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji, surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych. Z tego względu jako priorytetowe zadanie przyjmuje się opracowanie i weryfikację programów selektywnej zbiórki tych odpadów oraz szerokie akcje szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Żeby osiągnąć zakładane zwielokrotnienie poziomu wzrostu ilości surowców wtórnych odzyskiwanych w wyniku selektywnej zbiórki, z aktualnego poziomu ok. 23 Mg/rok do ok. 92 Mg w 2007 r. oraz ok. 130 Mg w 2015 r.; a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji zakłada się osiągnąć odzysk na poziomie 193 Mg w r. 2007 oraz 612 w r. 2015. W przypadku odpadów ulegajacych biodegradacji  przystąpi się do intensywnych działań począwszy od 2004 roku, gdyż w innym przypadku istnieje ryzyko nie wypełnienia przyjętych założeń planu, a w konsekwencji pozytywne efekty dla środowiska nie zostaną osiągnięte. Ponadto w trybie pilnym przystąpi się do organizacji systemu zbiórki i magazynowania odpadów niebezpiecznych (GPZON) celem osiągnięcia poziomu odzysku w 2007 r. – 2 Mg a w 2015r. – 10 Mg..

- W zakresie gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym ma miejsce pozytywna tendencja sukcesywnego zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, przy równocześnie wysokim (prawie 99%) stopniu odzysku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne. Według założonych w projekcie Planu celów  i kierunków działań, trend ten powinien być utrzymany.

- Działania związane z unieszkodliwianiem niebezpiecznych odpadów tzw. szczególnych: odpadów i urządzeń zawierających PCB, odpadów azbestowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych itp., wymagają prowadzenia stałej kontroli przebiegu ich realizacji. jest to z punktu widzenia ochrony środowiska działalność priorytetowa. Niezbędne jest podjęcie pilnych działań i ich monitorowanie pod kątem oceny uzyskiwanych efektów.

- Realizacja ujętych w planie celów i kierunków działań związanych z gospodarką odpadami z sektora gospodarczego,  w tym objęcie ewidencją i kontrolą w zakresie gospodarowania wszystkich odpadów przemysłowych wytwarzanych w gminie winno dać pozytywne efekty dla środowiska.

- Przewidywane w Planie działania dotyczące gospodarki odpadami, w tym obiektów gospodarki odpadami, które powinny być realizowane, eksploatowane i monitorowane zgodnie z obowiązującymi wymogami pozwolą na zminimalizowanie potencjalnego, negatywnego oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska, w tym w zlewniach analizowanego obszaru objętego Planem.

- Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Sławkowa jest zgodny z zapisami wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami.

Wykorzystane materiały:

- GUS: Ochrona Środowiska, Warszawa 2001.

- Ministerstwa Środowiska: Narodowa strategia środowiska na lata 2000-2006, Warszawa, lipiec 2000r.

- Poradnik gospodarowania odpadami. Red. Skalmowski K., Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa.

- Prognoza ludności w Polsce według województw na lata 1999-2030, GUS, Warszawa 2000r.

- Rocznik statystyczny woj. śląskiego US w Katowicach, Katowice, 2002.

- Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej. Katowice, sierpień 2001.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, październik 2002.

- Plan gospodarki odpadami dla woj. śląskiego, Katowice, czerwiec 2003.

- Planowanie gospodarki odpadami w Polsce. Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, 2002r.

- Polityka Ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010, Ministerstwo Środowiska, lipiec 2002.

- System zarządzania gospodarka odpadami medycznymi w województwie śląskim. Praca wykonana na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Katowice, marzec 2000.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004r oraz Cele Długoterminowe do roku 2015 – Ministerstwo Gospodarki, 2002r.

- Systemowe rozwiązanie problemu zagospodarowania gruzu i innych odpadów z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych na terenach gmin województwa śląskiego – AGOS S.A., 2001r.

- Studium wykonalności Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Będzińskim. Model gospodarki Odpadami, marze 2002r,

- Strategia rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2000-2006,

- Dr arch. inż. Włodzimierz Leśnika i inni: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa". Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna, “Olkusz”, Rynek3, 1998 r.

- Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2002. Część I i II.

- Ochrona Środowiska 2002, GUS

- „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2004-2018”, Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/04 z dnia 27 lutego 2004 roku  Rady Miejskiej w Sławkowie.

- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sławkowa na lata 2004-2012. Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/04 z dnia 27 lutego 2004 roku  Rady Miejskiej w Sławkowie.

- Gospodarka Ściekowa Miasta Sławkowa. Koncepcja Techniczna oraz Studium Wykonalności. B-Art Sp. z o.o. Bydgoszcz. 2003 r.

- Materiały udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Będzinie i Urząd Miasta Sławków (m.in. ankiety z podmiotów gospodarczych).

# Załączniki