Urząd Miejski w Sławkowie

Program Ochrony Środowiska

dla Miasta Sławków

na lata 2004-2015

Sławków, wrzesień 2004r.

Wykonawca:

AGOS – GEMES Sp. z o.o.

40-053 Katowice

ul. Barbary 21a

e-mail: poczta@agos.pl

tel / fax: 257-08-17, 257-08-19, 251-53-09

Zespół autorski:

- Roman Goszcz – kierownik projektu

- Bożena Kuzio

- Szymon Kuzio

- Izabela Grudzień

- Izabela Heljasz

- Alina Hertlein

- Barbara Labryga

- Wojciech Liberski

- Halina Musiał

- Michał Noszczyk

- Kamila Rychcik

- Ryszard Strasz

Spis treści

Wprowadzenie	5

1. Cel programu i opis metodyki	5

2. Ogólna charakterystyka terenu objęta opracowaniem	7

2.1. Położenie, powierzchnia, demografia	7

2.2. Warunki naturalne	8

2.3. Elementy przyrody ożywionej	9

3. Stan aktualny, cele i kierunki działań do 2015 oraz zadania przewidywane do realizacji do poszczególnych komponentów środowiska	9

3.1. Powietrze atmosferyczne	9

3.1.1. stan aktualny	9

3.1.2. cele i kierunki działań	13

3.2. Hałas	14

3.2.1. Stan aktualny	14

3.2.2. Cele i kierunki działań	17

3.3.3. Zadania przewidywane do realizacji	18

3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne	19

3.3.1. Regulacje prawne	19

3.3.2. Stan aktualny	20

3.3.3. Cele i kierunki działań	21

3.3.4. Zadania przewidywane do realizacji	21

3.4. Gospodarka wodna	22

3.4.1. Zasoby i jakość wód podziemnych	22

3.4.2. Zasoby i jakość wód powierzchniowych	23

3.4.3. Zaopatrzenie w wodę	24

3.4.4. Gospodarka ściekowa	27

3.4.5. Melioracje wodne i leśne	29

3.4.6. Ochrona przed powodzią	30

3.4.6.1. Stan aktualny	30

3.4.7. Cele i zadania do realizacji	31

3.4.7.1. Identyfikacja potrzeb w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	31

3.4.7.2. Spis celów i kierunków działań wynikających z obowiązujących programów	32

3.4.7.3. Priorytety ekologiczne	33

3.4.7.4. Identyfikacja ogólnych potrzeb dla miasta Sławkowa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym	34

3.4.7.5. Cele szczegółowe do programu gospodarki wodno-ściekowej	36

3.4.7.6. Wnioski do gospodarki wodno ściekowej	36

3.5. Powierzchnia terenu	39

3.6. Przeobrażenia gleb	40

3.7. Gospodarka leśna	42

3.7.1. Stan aktualny	42

3.7.2. Zadania przewidziane do realizacji	43

3.8. Środowisko przyrodnicze	43

3.8.1. Walory przyrodnicze i krajobrazowe	43

3.8.2. Fauna i flora	43

3.8.3. Tereny cenne przyrodniczo	45

3.8.4. Zieleń urządzona	46

3.8.5. Ugory	47

3.8.6. Regulacje prawne	47

3.8.7. Cele i kierunki działań	48

3.8.8. Zadania przewidziane do realizacji	49

3.8.9. Zgodność celów związanych z ochroną środowiska naturalnego z dokumentami strategicznymi	50

3.10. Zasoby surowców mineralnych	50

3.10.1. Stan aktualny	50

3.10.2. Cele, działania i podejmowane zadania	51

3.11. Przemysł	52

3.11.1. Struktura, intensywność, tereny przemysłowe, procesy restrukturyzacyjne	52

3.11.2. Zagrożenia awariami	53

3.12. Rolnictwo	53

3.12.1. Ograniczenia, szanse i kierunki rozwoju	54

3.12.2. Zadania przewidziane do realizacji	55

4. Turystyka i rekreacja	55

4.1 Wnioski dotyczące turystyki i rekreacji na terenie gminy Sławków	57

4.2. Zadania przewidziane do realizacji	57

5. Edukacja ekologiczna	57

5.1. Charakterystyka i ocena stanu aktualnego	57

5.2. Strategia realizacji celu	59

5.3. Cele i  kierunki działań  na lata 2004-2015	62

5.4. Zadania przewidziane do realizacji	64

6. Monitoring Środowiska	65

6.1. Stan aktualny	65

6.2. Zadania przewidziane do realizacji	67

7. Ocena kompletności i jakości danych o środowisku oraz ocena dotychczasowych działań	68

8. Wdrożenie programu oraz monitorowanie jego realizacji	69

Wykaz materiałów	71

Załączniki	73

SPIS TABEL

Tabela nr 3.1. Wyniki pomiarów oraz zarejestrowane przekroczenia standardów akustycznych przy DK 94	15

Tabela nr 3.2. Wielkości przekroczeń poziomów hałasu samochodowego dla punktu pomiarowego zlokalizowanego w Sławkowie	16

Tabela nr 3.3. Zestawienie wskaźników fizykochemicznych decydujących o przynależności do danej klasy jakości wód oraz wskaźniki przekraczające normy dla wód do picia	23

Tabela nr 3.4. Wykaz studni głębinowych	25

Tabela nr 3.5. Wyniki badań wody surowej z ujęcia w Sławkowie	25

Tabela nr 3.6. Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych	28

Tabela nr 3.7. Stan melioracji wodnych leśnych w gminie Sławków1	29

Tabela nr 3.8. Sposób zagospodarowania powierzchni terenów Sławkowa	40

Tabela nr 3.9. Powierzchnia i użytkowanie gruntów w  Sławkowie [1]	41

Tabela nr 3.10. Zawartość metali ciężkich w glebach uprawnych miasta Sławkowa	41

Tabela nr 3.11. Pomniki przyrody - prawnie chronione	45

Tabela nr 3.12. Zakłady o dużym bądź zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej	53

Tabela nr 3.13. Stan użytkowania gruntów rolnych	54

Tabela nr 8.1. Wskaźniki środowiskowe dla miasta Sławkowa w roku 2002	70

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek nr 2.1. Położenie Sławkowa	8

Rysunek nr 3.1. Drogi na terenie Sławkowa (kolor pomarańczowy)	15

Rysunek nr 3.2. Zbiorniki wód podziemnych w Powiecie Będzińskim z uwzględnieniem Sławkowa	22

Rysunek nr 3.3. Główne cieki na terenie Sławkowa	24

Rysunek nr 3.4. Struktura materiałowa sieci wodociągowej	26

Rysunek nr 3.5. Oczyszczalnia ”Browarna”	27

Rysunek nr 3.6. Przebieg linii kolejowych w wykopach	39

Rysunek nr 3.7. Przebieg linii kolejowych na nasypach	39

Rysunek nr 3.8. Staw w rejonie skrzyżowania ulic: Olkuskiej i Fabrycznej	46

# Wprowadzenie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62, poz. 627) zobowiązuje władze gmin – do sporządzenia programów ochrony środowiska uwzględniając cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekologiczne i środki finansowe.

W świetle Ustawy o odpadach plan gospodarki odpadami jest jedną z części programu ochrony środowiska.

Za sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami odpowiada Wójt Miasta, a z ich wykonania, co dwa lata wykonywane będą raporty przedstawiane Radzie Miejskiej.

Ustawa o odpadach przewiduje, że gminny plan gospodarki odpadami powinien określać w szczególności: rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, rozmieszczenie instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, proponowany system gospodarki odpadami oraz rodzaj i harmonogram przedsięwzięć wraz ze źródłami środków finansowych i harmonogramem ich uruchamiania.

Opracowany „Program ochrony środowiska dla miasta Sławkowa wraz z wyodrębnionym „Planem gospodarki odpadami dla miasta Sławkowa” jest zintegrowany z Programem Ochrony Środowiska i Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Będzińskiego.

# 1. Cel programu i opis metodyki

Nadrzędny cel „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sławkowa” sformułowano w oparciu o analizę stanu środowiska , uregulowania prawne, dokumenty strategiczne i planistyczne wyższego rzędu oraz dla miasta Sławkowa. Jest on następujący:

Cel ten jest odzwierciedleniem naczelnej zasady ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska i w Polityce ekologicznej Państwa. Przyjęty cel programu jest również zgodny z celem długoterminowym Programu ochrony środowiska województwa śląskiego [5], który brzmi: „Rozwój województwa, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny i społeczny w harmonii z wymogami środowiska” i pozostaje w zgodzie z wizją rozwoju strategicznego miasta: „Sławków jako prężne rozwijające się miasto zaspokajające potrzeby społeczno-kulturowe i gospodarcze mieszkańców i regionu” i celami strategicznymi w tym celem strategicznym „C”: „Ochrona środowiska przyrodniczego miasta Sławkowa. Zachowane środowisko przyrodnicze i środowiskowe dla przyszłych pokoleń mieszkańców miasta” [15, 16].

Metodyka sporządzania programu ochrony środowiska dla miasta Sławkowa polegała na:

- przeanalizowaniu istniejących uwarunkowań w zakresie środowiska,

- weryfikacji dotychczasowych programów i planów inwestycyjno-środowiskowych,

- określeniu szczegółowych celów i działań obejmujących poprawę jakości środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, zrównoważonego wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz zadań o charakterze systemowym,

- szerokiej konsultacji poszczególnych etapów tworzenia programu z przedsiębiorstwami przemysłowymi i usługowymi, jednostkami komunalnymi, poszczególnymi wydziałami urzędu miasta i starostwa.

Projekt programu zostanie  także przedstawiony do zaopiniowania do  Zarządu Województwa oraz Zarządu Powiatu.

W zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa ekologicznego, cele szczegółowe,  podejmowane działania i zadania  przedstawiono dla:

•	Jakości wód i gospodarki wodnej,

•	Jakości powietrza atmosferycznego,

•	Hałasu,

•	Promieniowania elektromagnetycznego.

•	Poważnych awarii

Oprócz wymienionych zagadnień sprecyzowano cele, działania i zadania w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów przyrody dla:

•	Ochrony przyrody,

•	Ochrony lasów,

•	Ochrony gleb,

•	Zasobów kopalin,

•	Terenów poprzemysłowych.

Główne zagadnienia w zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów i energii  koncentrują się  na określeniu celów i działań w zakresie kształtowania się stosunków wodnych i ochrony przed powodzią. Natomiast dla realizacji wszystkich zagadnień ekologicznych  niezbędne jest podjęcie celów, działań i zadań o charakterze systemowym takich jak:

- Zintegrowany system zarządzania środowiskowego,

- Integracja działań proekologicznych z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta,

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa miasta Sławkowa.

Zarówno cele szczegółowe jak i główne działania zostały zdefiniowane z zachowaniem ścisłej relacji z celami i priorytetami przyjętymi w dokumentach i opracowaniach:

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –2010”,

- Program ochrony środowiska województwa śląskiego do roku 2004 oraz cele długoterminowe do roku 2015,

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015,

- Strategia Rozwoju powiatu będzińskiego na lata 2001-2006 r.,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu będzińskiego.

- Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2004 -2018,

- Planu Rozwoju Lokalnego miasta Sławkowa na lata 2004-2012,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa. 1998 r.

Podstawowymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony przyrody, które miały wpływ na treść „Programu ochrony środowiska dla Miasta Sławkowa” były następujące ustawy:

•	Ustawa Prawo ochrony środowiska

•	Ustawa o ochronie przyrody

•	Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

•	Ustawa o lasach

•	Ustawa Prawo wodne

•	Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

•	Ustawa  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

•	Ustawa o odpadach

•	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

„Program ochrony środowiska dla Miasta Sławkowa” uwzględnia wymagania ustawy – Prawo ochrony środowiska zarówno w zakresie zawartości jak i w zakresie metodyki jego konstruowania.

# 2. Ogólna charakterystyka terenu objęta opracowaniem

## 2.1. Położenie, powierzchnia, demografia

Miasto Sławków w układzie administracyjnym należy do powiatu Będzińskiego w województwie śląskim – rys. nr 2.1.1.

Znajduje się we wschodniej część województwa śląskiego, bezpośrednio przy granicy z województwem małopolskim. Graniczy z pięcioma gminami: od zachodu z Sosnowcem, od północy z Dąbrową Górniczą, od wschodu z Bolesławiem, a od południa z Bukownem oraz Jaworznem.

Sławków jest gminą miejską. Miasto zajmuje powierzchnię 3660 ha (36,6 km2). Zamieszkuje w nim 6789 mieszkańców – stan na koniec 2003 r. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła   ok. 185 osoby na 1km2.

Miasto Sławków za wyjątkiem śródmieścia posiada luźną zabudowę mieszkaniową. Wyjątkową atrakcją Sławkowa są unikalne walory zabytkowe starówki, zachowującej swoisty klimat tradycyjnego polskiego miasteczka.

Do obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy: układ urbanistyczny z centralnie położonym rynkiem, zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyż i świętego Mikołaja, cmentarz, zabudowania dawnej walcowni, zespół młyna, 15 budynków oraz relikty zamku średniowiecznego. Na terenie Sławkowa występuje wiele stanowisk archeologicznych.

Sławków leży w pobliżu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, a jedynie północno-wschodnia część terenów Sławkowa znajduje się w otulinie tego zespołu krajobrazowego.

Rysunek nr 2.1.

Położenie Sławkowa

## 2.2. Warunki naturalne

Miasto Sławków położone jest we wschodniej części Wyżyny Górnośląskiej, w dwóch jej jednostkach geograficznych mianowicie Garbie Ząbkowickim oraz Kotlinie Mysłowickiej zwanej także Kotliną Przemszy lub Biskupiego Boru. Bardzo wyraźnie zaznacza się odmienność północnej od południowej części Sławkowa. Tereny północne położone są o 30-40 m wyżej od południowych. Na północy szerokie wierzchowiny, pofalowane powierzchnie osiągają wysokość  325-345 m n.p.m. (najwyższej do 370 m), a na południu teren przechodzi w równinę i opada do 275 m n.p.m.

Miasto niemal w całości położone jest w zlewni Białej Przemszy . Rzeka Biała Przemsza do niedawna zanieczyszczana przez papiernię w Kluczach, obecnie niesie czyste wody, stwarzające warunki do rozwoju roślin występujących na terenach podmokłych i torfowiskach. Wzdłuż koryta rzeki występują pasy zieleni łęgowej.  W północnej części Sławkowa nie ma stałych dopływów do Białej Przemszy, natomiast południowa część miasta ma dość gęstą sieć rowów melioracyjnych i niewielkich strug. Główną z nich jest ciek płynący od Gwarków Sławkowskich (Kozioł) nazwany Strugą Sławkowską wraz z ciekiem wodnym od Zagórek oraz rzeki Sztoła i Sztolnia. W wodach Strugi Sławkowskiej występuje kiełż. Obecność tego skorupiaka świadczy o względnej czystości i dobrym natlenieniu wody. Miejscami ciekowi temu towarzyszą łęgi olszowe, tworzące niewielkie zagajniki.

Z zachodniej części miasta wody powierzchniowe odprowadzane są przez drobne i liczne cieki do Rakówki i Bobrka skąd na terenie Sosnowca łączą się z Białą Przemszą. Sławków nie ma większych zbiorników wód powierzchniowych.

Klimat obszaru Sławkowa można scharakteryzować jako łagodny i umiarkowanie wilgotny. Średnia temperatura roczna waha się od +7,7 do + 8,4OC. Przeważającym kierunkiem wiatrów jest zachodni i południowo-zachodni.

Gleba rejonu Sławkowa pokryta jest głównie ubogimi glebami bielicowymi, które powstały na piaskach, przeważnie klasy IV, V i VI. Areał użytków rolnych wynosi 1349 ha (36,8 % ogólnej powierzchni).

## 2.3. Elementy przyrody ożywionej

Szatę rośliną Sławkowa stanowią elementy środkowo-europejskie i eurosyberyjskie. Tereny leśne zajmują 1150 ha to jest  31,4 % ogólnej powierzchni miasta. Prawie cała powierzchnia leśna znajduje się w południowej części miasta. W lasach, dominują lite drzewostany sosnowe, występują także siedliska lasów mieszanych (sosna i brzoza), grądy, łęgi oraz buczyny. Oprócz zespołów leśnych szatę roślinną Sławkowa tworzą rośliny należące do zespołów wodnych i szuwarowych, półnaturalnych i antropogenicznych łąk i pastwisk oraz antropogenicznych zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. [3].

# 3. Stan aktualny, cele i kierunki działań do 2015 oraz zadania przewidywane do realizacji do poszczególnych komponentów środowiska

## 3.1. Powietrze atmosferyczne

### 3.1.1. Stan aktualny

Charakterystyka miasta

Gminę Sławków stanowi tylko samo miasto, liczące około 6800 mieszkańców.

W mieście znajduje się kilkadziesiąt zakładów przemysłowych lub dużych rzemieślniczych. Kilka z nich stanowi istotne źródło emisji. Są to zakłady różnych branż: metalowej, energetycznej, ceramicznej (materiałów budowlanych) a także przetwórczej. Na ogólną powierzchnie miasta – 3660 ha tereny zurbanizowane wynoszą 114 ha a przemysłowe 528 ha. Reszta to tereny leśne , rolnicze oraz nieużytki.

Przez miasto przebiega droga krajowa Bytom– Olkusz.

Aktualny stan powietrza atmosferycznego

Stan ten jest odzwierciedlony pomiarami wykonywanymi przez Wojewódzką Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną.  Są one prowadzone w jednym punkcie pomiarowym.

Podstawowe źródła emisji

Największe przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza to:

- Zakłady Wyrobów Metalowych w Sławkowie przy ul. Fabrycznej 10;

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Ciepłownia Rejonowa w Sławkowie przy ul. Krakowskiej emitujące pył i gazy spalinowe ze spalania węgla;

- Przedsiębiorstwo T. i C. Z. Trzcionkowski, A.Cieślik S-ka Jawna.

Cegielnia Sławków przy ul. Cegielnianej spalające węgiel;

- B.P.Polska Sp. z o.o. Terminal Przeładunkowo-Magazynowy przy ul. Graniec 1 emitująca gaz-propan-butan;

- PKP Linia Hutnicza szerokotorowa-sekcja Przewozów w Sławkowie Południowym spalające gaz w kotłowni i węgiel w parowozach;

- Prywatna  Firma Handlowa „MP” przy ul. Walcownia 1 emitująca pył grafitowy i spaliny;

- DSS Recykling Sp. z o.o. filia w Sławkowie przy ul. Walcownia 1 emitująca pył;

- Piekarnia „Sławków” Józef Krasko przy ul. Rynek 4 spalająca węgiel;

- Piekarnia Edward Lekston przy ul. Św. Jakuba 4 spalająca gaz;

- Firma PU „ALDA” przy ul. Dębowa Góra 27;

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Nitgoz-I”, przy ul. Krakowskiej 45;

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Nitgoz-II”, przy ul. Krakowskiej 49;

- Miejski  Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Okradzionowskiej 29 B.

Pierwszy z tych zakładów tj. Zakłady Wyrobów Metalowych, znajdujący się w północno-wschodniej części miasta- po przeciwnej od Centrum stronie drogi krajowej znajduje się w wykazie zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, posiada 2 kotłownie z czterema kotłami o łącznej mocy 3143 kWt, z której czterema indywidualnymi kominami o wysokościach 12-15 m uchodzi do atmosfery w ciągu roku:

  - 6,5 kg pyłu zawieszonego,

  - 16 kg dwutlenku siarki,

  - 147 kg tlenku węgla,

  - 522 kg tlenków azotu.

Z 3 emitorów trawialni uchodzi do atmosfery 208 kg kwasu siarkowego i to jest przyczyna uznania tego zakładu za szczególnie uciążliwego dla środowiska, gdyż kwas ten jest dużo bardziej szkodliwy niż pozostałe w/w zanieczyszczenia.

W pozostałych wymienionych wyżej zakładach źródłami emisji są procesy spalania paliw, głównie  węgla. Największym z tych źródeł jest kotłownia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w którym eksploatuje się 2 kotły wodne WR-2,5 o łącznej mocy 5,4 MWt. Są one opalane nienajlepszym węglem o wartości opałowej 22 MJ/kg i wysokiej zawartości popiołu (14%) oraz siarki (0,78%). Spaliny z kotłów są oczyszczane od pyłu ze skutecznością 85% w bateriach cyklonów i emitowane są indywidualnymi kominami o wysokości 45 m.

Emisja roczna z obu tych kotłów wynosi:

  - 8,7 Mg pyłu

  - 25,8 Mg dwutlenku siarki

  - 8,2 Mg dwutlenku azotu

przy zużyciu w/w węgla 2300 Mg na rok.

Z pozostałych zakładów największym zespołem źródeł są kotłownie Centrum Logistyczne znajdujące się w likwidacji. Ich moc łączna wynosi 3 MWt.

Dwa wyżej opisane przedsiębiorstwa: Zakłady Wyrobów Metalowych i Ciepłownia posiadają decyzje o dopuszczalnej emisji. Decyzję taką posiada także Cegielnia „Sławków”, która wg tej decyzji emituje łącznie z pieca piekarniczego typu ”Hoffmana” i 2 kotłów typu ”Rumia” rocznie:

  - pyłu zawieszonego         3109 kg

  - pyłu całkowitego          14699 kg

  - dwutlenku siarki           14644 kg

  - dwutlenku azotu             2308 kg

  - tlenku węgla                  21866 kg

  - sadzy                                 439 kg

- benzo-α-pirenu                   6,7 kg

Należy tu wymienić, że część aktualnych decyzji o dopuszczalnej emisji zostało wydanych jeszcze przez Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Poza w/w zakładami istnieje kilka  stacji paliw oraz firma Polski Gaz sp. z o. o. - źródło emisji gazu propan-butan.

Niska emisja

Uciążliwym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych stanowiąca źródło niskiej emisji.

Do źródeł niskiej emisji zalicza się lokalne kotłownie o emitorach nie wyższych niż 40m oraz indywidualne ogrzewanie mieszkań i budynków mieszkalnych.

Dla oszacowania skali zagadnienia określono sposób pokrycia potrzeb cieplnych odbiorców na terenie miasta, ze wskazaniem stopnia wykorzystania ciepła z systemów ciepłowniczych i z gazu ziemnego.

Struktura zaopatrzenia w energię cieplną na terenie Gminy:

-	system ciepłowniczy				16%

-	kotłownie lokalne				38%

-	ogrzewanie gazowe				14%

-	piece						16%

-	inne rozwiązanie				16%

Zasilanie gminy w gaz odbywa się za pośrednictwem gazociągu wysokiego ciśnienia Zederman – Tworzeń o parametrach Ø 500 CN 6,4/5,0 MPa. W Sławkowie sieć gazowa średnioprężna i niskoprężną zasilana jest za pośrednictwem 3 stacji redukcyjno – pomiarowych I0 i II0. Łączna przepustowość stacji z poziomu wysokiego do średniego ciśnienia wynosi 6 000 m3/h, stacji redukcyjno-pomiarowych IIº o przepustowości 1 500 m3/h. Gaz doprowadzony jest do około 15% odbiorców komunalnych.

Na terenie Sławkowa w 2000 r. w gaz zaopatrywanych było 729 odbiorców z dzielnic Śródmieście i Chwaliboskie w tym jeden przemysłowy. Średnie zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwo domowe na cele komunalne i grzewcze wynosi 635 m3/rok na odbiorcę (dane za 2000 rok). Gaz do celów grzewczych wykorzystuje około 25% odbiorców indywidualnych.

W gaz zaopatrywanych jest ponad 900 odbiorców z dzielnic obejmujących gospodarstwa domowe, przemysł, handel i usługi. Razem zużywają około 740 tys. m3/rok.

Poziom zużycia około 2 400 m3 gazu rocznie umożliwia utrzymanie komfortu ciepła dla mieszkania (domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej ok. 100 ÷ 120 m2), przy założeniu, że dom jest docieplony, a gaz używany jest również na pokrycie potrzeb wytworzenia ciepłej wody.

Odbiorcy indywidualni w kotłowniach budynków jednorodzinnych posiadają często zainstalowane równolegle kotły węglowe i kotły opalane gazem, a stopień wykorzystania poszczególnych kotłów uzależniony jest od poziomu cen gazu i zamożności odbiorcy.

Z analizy bilansu potrzeb cieplnych odbiorców mieszkaniowych na terenie miasta i sposobu pokrycia tego zapotrzebowania wynika, że około 81% energii cieplnej w skali roku uzyskiwana jest jeszcze z kotłów węglowych i palenisk indywidualnych pracujących ze średnią sprawnością na poziomie 50 - 60%.

Wymienione w poprzednim punkcie zakłady, poza tam szczegółowiej opisanymi stanowią źródła emisji  niskiej. Są to, podobnie jak i kominy budynków mieszkalnych i drobnych zakładów rzemieślniczych czy handlowych zorganizowane źródła emisji niskiej.

Emisja niska pochodzi również  ze źródeł niezorganizowanych i powierzchniowych. Do tych ostatnich należy m. inn. DSS Recykling przy ul. Walcownia 1.

Istotnym źródłem niskiej emisji jest też ruch samochodowy. Ruchliwa droga krajowa Katowice-Kraków przebiega na terenie Sławkowa w dość dużej odległości od terenów mieszkalnych i jej odczuwalność jest mała. Emisja komunikacyjna zostanie omówiona  osobno.

Możliwości ograniczenia emisji niskiej

Największe możliwości ograniczenia niskiej emisji tkwią w zastąpieniu paliw stałych

innymi rodzajami nośników ciepła: ogrzewaniem zdalaczynnym, opalaniem gazem lub olejem opałowym.

W mieście istnieje ograniczony dostęp do sieci gazowej lub cieplnej (zdalaczynnej), które aktualnie nie obejmują dzielnic peryferyjnych: Sławków Południe, Niwa, Groniec, Garbiarze, Ciołkowizna, Chwaliborske. W związku z tym podstawowym sposobem na zmianę nośników ciepła jest rozszerzenie tych sieci na te dzielnice. W przypadku zamiaru rozszerzenia sieci ciepłowniczej konieczna byłaby również rozbudowa ciepłowni. Przy większych odległościach należy się liczyć ze zwiększonymi stratami ciepła przy obecnej lokalizacji ciepłowni OPEC i może się okazać, iż bardziej opłacalna będzie budowa nowej ciepłowni, naturalnie  opalanej już nie węglem lecz gazem albo niskosiarkowym olejem.

Pewne zmniejszenie emisji może też przynieść wymiana istniejących kotłów niskosprawnych na nowoczesne.

Istotnym, poza ewentualnym rozszerzeniem sieci czynnikiem, który może zmniejszyć niską emisję jest odpowiednia regulacja i kształtowanie cen nośników energii aby opłacało się spalać gaz lub olej niskosiarkowy zamiast węgla albo korzystać z centralnego zasilania  w ciepło. Dla użytkownika indywidualnego najistotniejsza jest i pozostanie kalkulacja ekonomiczna. Ważnym też czynnikiem jest zmniejszenie strat ciepła w samych budynkach przez zastosowanie w przypadku budów,  nowych materiałów budowlanych, konstrukcji i.t.p. o większej izolacyjności cieplnej a w przypadku obiektów istniejących – ich docieplenia. Dla realizacji tych zamierzeń muszą być zastosowane odpowiednie zachęty finansowe.

Źródła finansowania ograniczeń niskiej emisji

Głównym źródłem jest na pewno w/w odpowiednia relacja cen.

Źródła finansowania inwestycji związanych z tym ograniczeniem mogą być różne. Szczególnie można tu wymienić:

- zachęty dla odbiorców indywidualnych do zmiany paliwa lub kotłów i do dodatkowej izolacji cieplnej obiektów;

- nie oprocentowane lub niskooprocentowane kredyty na w/w cele;

- finanse miasta;

- refundacje całości lub dużej części kosztów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska;

- fundusze Unii Europejskiej różnego rodzaju (na rozwój obszarów wiejskich, na poprawę warunków środowiska, na wspieranie drobnej przedsiębiorczości i ewentualnie inne).

Pomóc w tym może również odpowiednia mobilizacja i zorganizowanie społeczności lokalnych.

Emisja komunikacyjna

Jak już wyżej podano przez Sławków przebiega droga Katowice – Olkusz - Kraków. Stanowi ona istotne źródło emisji spalin samochodowych, choć jej lokalizacja jest korzystna. Oszacowanie emisji tej nie jest możliwe bez pomiaru natężenia ruchu.

Innym źródłem emisji, ilościowo mniejszym ale o większym wpływie na mieszkańców, jest ruch samochodów wewnątrz miasta. Emisja z pojazdów jest typową emisją niską a jej wpływ na środowisko miejskie jest tak duży, że w większych miastach przy starej zabudowie może powodować powstawanie trującej mgły zwanej „smogiem”. Jasne, że zjawisko to nie grozi miastu Sławków jednak ograniczenie tego wpływu jest sprawą istotną.

Jest to możliwe przez:

- unowocześnienie pojazdów (zmniejszenie jednostkowej emisji spalin i zawartości związków toksycznych);

- poprawę  organizacji ruchu i stanu dróg, co zapewni większą płynność ruchu;

- zastąpienie samochodów w ruchu miejskim przez rowery, jest to najbardziej skuteczny środek na zmniejszenie emisji spalin poprawiający równocześnie kondycję mieszkańców.

Czynniki a) i b) nie wymagają większych nakładów a z biegiem lat realizacja czynnika a) nastąpi automatycznie poprzez odmowę rejestracji samochodów z zapłonem iskrowym bez katalizatorów.

Dla zastąpienia samochodów rowerami w ruchu wewnątrzmiejskim konieczne jest stworzenie  wydzielonych ścieżek rowerowych i jest to  wdzięczne pole  działania służb miejskich. Ten punkt powinien znaleźć się na czele programu poprawy jakości powietrza w mieście.

Aktualna ilość ścieżek lub pasów wydzielonych jest znikoma.

### 3.1.2. Cele i kierunki działań

Cel

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

Kierunki działań

- Uporządkowanie gospodarki ciepłem w centrum miasta i domach jednorodzinnych

- Wymiana starych wyeksploatowanych kotłów węglowych na nowoczesne, wysokosprawne, posiadające atest przyjaznych dla środowiska

- Zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi nośnikami energii

- Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej dla celów grzewczych

- Termomodernizacja budynków

- Minimalizacja ruchu tranzytowego w centrum miasta

- Kontynuacja budowy układu dróg rowerowych z wykorzystaniem likwidowanych ciągów kolejowych i transportowych

- Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem ISO 14 000 w zakładach przemysłowych

- Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT)

- Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych

- Podnoszenie efektywności odpylania w istniejących obiektach przemysłowych

- Prowadzenie systematycznej kontroli podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do powietrza na terenie Miasta

## 3.2. Hałas

Ze względu na źródła powstawania wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu:

- hałas komunikacyjny – generowany jest przez ruch drogowy, kolejowy,

- hałas przemysłowy – generowany jest przez zakłady przemysłowe lub poszczególne maszyny i urządzenia zlokalizowane na ich terenie,

- hałas komunalny – w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej generowany jest przez węzły cieplne, kotłownie, stacje transformatorowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, windy, dźwigi, zsypy śmieci, reklamy, sygnały instalacji alarmowych itp.

Z przeprowadzonego rozpoznania dotyczącego emisji hałasu na terenie Sławkowa oraz po przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, iż klimat akustyczny miasta zdominowany jest przez hałas, którego źródłem jest komunikacja zarówno samochodowa jak i kolejowa. W znacznie mniejszym stopniu odczuwalna jest uciążliwość akustyczna zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie miasta Sławków.

### 3.2.1. Stan aktualny

Hałas drogowy

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego.

Stały wzrost ilości pojazdów oraz natężenia ruchu komunikacyjnego spowodował, że zagrożenie hałasem komunikacyjnym jest dużo większe niż hałasem przemysłowym.

Poziomy dźwięku komunikacji drogowej są wysokie i wynoszą nawet 75-90 dB przy progowych natężeniach hałasu w środowisku, w otoczeniu budynków mieszkalnych od 67 dB w porze nocnej do 75 dB w porze dziennej.

Na terenie gminy odbywa się duży ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód na drodze krajowej DK 94 relacji Bytom – Olkusz. Długość tej drogi na terenie gminy Sławków wynosi 4,5 km. Oprócz drogi krajowej na terenie Sławkowa istnieje 17,5 km dróg powiatowych i 42 km dróg gminnych. Na rys. nr 3.1 przedstawiono przebieg dróg w Sławkowie.

Rysunek nr 3.1.

Drogi na terenie Sławkowa (kolor pomarańczowy)

W ramach badań monitoringowych uciążliwości akustycznych środowiska w latach 2000 - 2002 przeprowadzono rozpoznania akustyczne w 13 miastach oraz w rejonach przejść granicznych i przy wybranych ciągach komunikacyjnych województwa śląskiego, m. in. na DK 94.

Z danych opracowanych w „Raporcie o stanie środowiska w województwie Śląskim w 2002 roku” wynika, że intensywność przekroczeń hałasu przejawia się w klasach 5-10 dB i 10-15 dB. Statystycznie najczęściej pojawiają się przekroczenia w klasie przekroczeń 5-10 dB w porze dnia i przekroczenia w klasie 10-15 dB w porze nocnej. Rejestrowane przebiegi zmian ciśnienia akustycznego świadczą o bardzo wysokim chwilowym poziomie dźwięku często przekraczającym 100 dB występującym również w porze nocnej.

Uzyskane wyniki pomiarów oraz zarejestrowane przekroczenia standardów akustycznych przy DK 94 przedstawia tabela 3.1.

Tabela nr 3.1.

Wyniki pomiarów oraz zarejestrowane przekroczenia standardów akustycznych przy DK 94

| Pora | Długość ulic w mieście objętych pomiarami | Długość ulic w mieście [km], przy których poziom równoważny przekracza 60 dB (w dzień) i/lub 50 dB (w nocy) |
| --- | --- | --- |
|  | [km] | do 5 dB | Pow. 5 do 10 dB | pow. 10 do 15 dB | pow. 15 do 20 dB | pow. 20 dB |
| Dzień | 2,5 | -- | 2,5 | -- | -- | -- |
| Noc | 2,5 | -- | -- | 2,5 | -- | -- |

W „Raporcie o stanie środowiska w województwie Śląskim w 1999 roku” przedstawiono wielkości przekroczeń poziomów szczególnej uciążliwości hałasu samochodowego dla przyjętych punktów pomiarowych usytuowanych wzdłuż badanych ciągów komunikacyjnych województwa śląskiego (pomiary w porze nocnej). Wielkości przekroczeń poziomów hałasu samochodowego dla punktu pomiarowego zlokalizowanego w Sławkowie przedstawia tabela 3.2

Tabela nr 3.2.

Wielkości przekroczeń poziomów hałasu samochodowego dla punktu pomiarowego zlokalizowanego w Sławkowie

| Numer punktu pomiaro-wego | Miejsco-wość | Lokalizacja punktu pomiarowego | Numer drogi krajowej | Ilość budynków | Odległość pierwszej linii zabudowy [m] | Wielkość przekroczeń dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Sławków | ul. Gwarków Sławkowskich 7 | 004 | 1 | 5 | 1,0 |

Monitoringowe pomiary hałasu prowadzone były na pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych o potencjalnie najwyższych uciążliwościach hałasowych. Uzupełniająco wykonywane są również pomiary hałasu w funkcji odległości od jezdni dla rozpoznania zasięgu jego oddziaływania w głąb istniejących struktur zabudowy mieszkaniowej.

Wyniki badań wskazują jednoznacznie, iż klimat akustyczny przy badanym odcinku drogi jest niekorzystny. Występujące przekroczenie wartości dopuszczalnej hałasu w środowisku stwarza dyskomfort akustyczny, zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, jak i przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej w jej sąsiedztwie.

Obecne nie istnieją ekrany akustyczne w obrębie dróg na terenie Sławkowa.

Zgodnie z najnowszą zmianą w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Sławkowa na terenie miasta planowane jest przeprowadzenie głównych dróg zbiorczych obsługujących terminal szerokotorowy w Sławkowie (stacja Sławków Południowy, Centrum Handlowo-Logistyczne) z włączeniem ich do drogi krajowej DK 94 i połączeniem ich z nowoprojektowanym układem drogowym Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza. Projektowane drogi będą czteropasmowe i posiadać będą:

- bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą krajową DK 94 poprzez węzeł WB

- połączenia  z siecią ulic – poprzez skrzyżowania skanalizowane Sc

- skrzyżowania z liniami kolejowymi bezkolizyjne (wiadukty, tunele)

Planowane drogi główne spełniać będą wymagania określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz posiadać będą odpowiednią infrastrukturę przeciwhałasową (m.in. ekrany akustyczne) ograniczającą poziomy dźwięku emitowane przez pojazdy, szczególnie dla terenów w pobliżu budynków mieszkalnych.

Przebieg planowanych tras drogowych na terenie Sławkowa przedstawiono w rozdziale 3.5 Powierzchnia terenu.

Hałas kolejowy

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych.

Generalnie w całej Polsce hałas kolejowy kształtuje się na jednakowym poziomie. W porze nocnej hałas pochodzący od linii kolejowej może przekraczać dopuszczalną wartość 50 dB w odległości do około 80 m od osi torów. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne zmiany ze względu na, stan infrastruktury (torowiska), prędkości przejazdu, rodzaju taboru kolejowego, stanu taboru kolejowego, położenia torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski).

Przez teren miasta Sławków przebiega linia kolejowa PKP ze stacją Sławków Miasto a na stacji Sławków Południowy, gdzie znajduje się największa w kraju rampa towarowa, swój bieg kończy Linia Hutnicza Szerokotorowa. LHS jest najdłuższą linią szerokotorową w Polsce (ok. 400 km). W drugiej połowie lat siedemdziesiątych była sztandarowym przedsięwzięciem PKP i miała służyć transportowi rudy żelaza, siarki oraz węgla do ówczesnego ZSRR, bez przeładunku towarów na granicy.

Hałas przemysłowy

Uciążliwość hałas przemysłowego zależy od:

-	ilości źródeł powstawania,

-	czasu pracy tych urządzeń/zakładów,

-	stopnia wytłumienia,

-	wartości normatywnej dopuszczalnego poziomu hałasu na danym terenie.

Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu. Rozróżniamy:

-	hałas punktowy – źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków, są to np. wentylatory, sprężarki i inne urządzenia umieszczone na otwartej przestrzeni,

-	hałas wtórny – źródła hałasu znajdują się wewnątrz budynków, (np. produkcyjnych), gdzie hałas emitowany przez maszyny i urządzenia dostaje się do środowiska przez ściany, strop, drzwi i okna,

-	hałas dodatkowy – źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków i są spowodowane przez obsługę transportową zakładów (transport kołowy) oraz prace dorywcze wykonywane poza budynkami zakładów (np. remonty).

Na terenie Gminy funkcjonują firmy, warsztaty oraz podmioty gospodarcze oferujące usługi o charakterze usługowym w tym jednostki handlu detalicznego, osoby fizyczne. Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wynosi około 500 a do większych zakładów na terenie miasta należy zaliczyć Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., Zakłady Przygotowania Rud, Bazę Przeładunku Rud Huty „Katowice” czy PPH „ALDA”. Działalność tych obiektów kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Żaden z tych zakładów nie posiada decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Ograniczenie produkcji przemysłowej i likwidacja niektórych zakładów  produkcyjnych oraz jednoczesny stały wzrost ilości pojazdów oraz natężenia ruchu komunikacyjnego spowodowało, iż zagrożenie hałasem komunikacyjnym jest dużo większe niż hałasem przemysłowym.

### 3.2.2. Cele i kierunki działań

Cel

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska Gminy Sławków poprzez obniżenie natężenia do poziomu obowiązujących standardów

Dla zrealizowania celu w zakresie zmniejszenia uciążliwości hałasu w latach 2004-2007 niezbędne będzie podjęcie następujących działań:

- Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem i rozpoczęcie akcji edukacyjnej i informacyjnej społeczeństwa,

- Opracowanie planu remontów i modernizacji dróg i torowisk kolejowych pod kątem ochrony przed hałasem,

- Rozpoczęcie inwestycji w postaci budowy ekranów akustycznych

- Wprowadzenie, w przypadku posiadania danych, zapisu do planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie ochrony przed hałasem wszędzie tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej.

Działania po roku 2007 w zakresie poprawy klimatu akustycznego na terenie Gminy Sławków to:

- Inwentaryzacja stanu zagrożenia hałasem na terenie Gminy,

- Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizację dróg,

- Ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych do poziomu równoważnego nieprzekraczającego 55 dB (do końca 2010 roku),

- Kontynuacja programu edukacyjnego i kampanii informacyjnej odnośnie ochrony przed hałasem,

- Sukcesywna eliminacja z użycia urządzeń, maszyn i środków transportu, których hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii Europejskiej.

Kierunki działań

- Prowadzenie monitoringu hałasu drogowego w miejscach potencjalnego występowania największych uciążliwości akustycznych,

- Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie klimatu akustycznego i trendach jego zmian w oparciu o najnowsze techniki informatyczne i multimedialne,

- Wprowadzanie, w przypadku posiadania danych, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przez hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wszędzie tam gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej,

### 3.3.3. Zadania przewidywane do realizacji

Zadania własne Miasta

| Komponent: HAŁAS |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska miasta Sławków poprzez obniżenie natężenia do poziomu obowiązujących standardów |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska miasta Sławków poprzez obniżenie natężenia do poziomu obowiązujących standardów |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Wprowadzenie, w przypadku posiadania danych, zapisu do planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie ochrony przed hałasem – wyznaczonych przez Administratorów stref ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej | brak danych* | Gmina | Budżet Miasta |

* - w ramach opracowywania miejskiego planu zagospodarowania terenu

Zadania koordynowane Miasta

| Komponent: HAŁAS |
| --- |
| Cel główny (do 2015 roku) | Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska miasta Sławków poprzez obniżenie natężenia do poziomu obowiązujących standardów |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska miasta Sławków poprzez obniżenie natężenia do poziomu obowiązujących standardów |
| Zadania | Koszty | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Sukcesywna eliminacja z użycia urządzeń, maszyn i środków transportu, których hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii Europejskiej | Brak danych | Przedsiębiorcy | Środki własne |

## 3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowaniem elektromagnetycznym (niejonizującym) nazywamy takie promieniowanie, które nie powoduje procesu jonizacji w ciałach, na które oddziałuje. Promieniowanie to jest związane ze zmianami pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez liczne źródła zarówno energetyczne jak i radiokomunikacyjne. Zaliczamy do nich m.in. urządzenia nadawcze (radio-telewizyjne, telekomunikacyjne, radiolokacyjne itp.), urządzenia przemysłowe oraz linie i stacje elektroenergetyczne.

Każda zmiana pola elektromagnetycznego wzbudza we wszystkich istotach żywych (zwierzęta, człowiek) przepływ prądów elektrycznych. Ma to zasadnicze znaczenie dla organizmu człowieka, w ciele którego, występują w sposób naturalny prądy związane z funkcjonowaniem m.in. serca czy mózgu. Każde zakłócenie prądów organicznych, szczególnie przez dłuższy czas, może prowadzić do zaburzeń pracy układu krążenia czy mózgu.

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe jest znany i niekwestionowany od lat, a jego efekty są ściśle związane z częstotliwością. W zakresie małych i średnich częstotliwości pola elektromagnetycznego pojawiają się tzw. efekty nietermiczne. W miarę wzrostu częstotliwości absorpcja energii elektromagnetycznej przez ciało człowieka rośnie i pojawia się efekt termiczny w postaci lokalnego nagrzewania lub globalnego wzrostu temperatury ciała. Na świecie wciąż prowadzone są badania nt. wpływu promieniowania elektromagnetycznego na powstawanie nowotworów u człowieka.

Absorpcja pól elekromagnetycznych dotyczy całego środowiska fauny, flory, powietrza wody, jednakże celem nadrzędnym staje się ochrona zdrowia człowieka poprzez odpowiednią lokalizację urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne oraz budowę systemu monitoringu promieniowania elektromagnetycznego.

### 3.3.1. Regulacje prawne

Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym w Polsce realizowana jest w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2003, nr 120 poz. 1133).

Wg Art. 121 prawa ochrony środowiska ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo przez zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych, w przypadku ich przekroczenia.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia (Art. 122, ust. 1).

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (Art. 123, ust. 1).

### 3.3.2. Stan aktualny

Źródłami promieniowania niejonizującego, które może być uciążliwe w środowisku

naturalnym, są pola elektromagnetyczne generowane przez:

- instalacje radiokomunikacyjne (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje nadawcze radiowe i telewizyjne), radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowa jest równa 15 W lub wyższa, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz,

- linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,

- urządzenia przemysłowe (zgrzewarki, piece indukcyjne) zlokalizowane na terenie zakładów.

Sieci i urządzenia energetyczne

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącego z sieci i urządzeń energetycznych, w mieście Sławkowie są przebiegające przez jej teren linie energetyczne wysokiego średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe. Największe znaczenie mają jednak linie o napięciu znamionowym wynoszącym 110 kV i więcej.

Przez teren gminy przebiegają napowietrzne linie o napięciu 110 kV, 220 kV oraz 400 kV będące potencjalnym źródłem nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego.

Przebieg ww. linii energetycznych zamieszczono w załączniku mapowym dołączonym do niniejszego „Programu Ochrony Środowiska”.

Instalacje radiokomunikacyjne

Spośród instalacji radiokomunikacyjnych, emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, najbardziej rozpowszechnione są stacje bazowe telefonii komórkowej (BTS). Ze względu na ich stosunkowo małą moc, a tym samym mały zasięg, konieczne jest ich dość gęste rozmieszczanie. Stacje bazowe telefonii komórkowej projektowane są w taki sposób, aby obszary o wartości średniej gęstości mocy pól przekraczających dopuszczalny poziom koncentrowały się na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Na terenie gminy Sławków stacja bazowych telefonii komórkowych zlokalizowana jest przy ul. Sikorskiego, obok budynku Poczty.

Na terenie Sławkowa nie prowadzono dotychczas pomiarów emisji promieniowania niejonizującego. Podmiotem odpowiedzialnym za pomiary emisji promieniowania elektromagnetycznego w województwie śląskim jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Według informacji WIOŚ w chwili obecnej nie prowadzi się takich pomiarów.

W przyszłości WIOŚ będzie prowadził badania promieniowania elektromagnetycznego w okolicach linii wysokiego napięcia w miejscach, które będą przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

### 3.3.3. Cele i kierunki działań

Cel

Minimalizacja zagrożenia polami elektromagnetycznymi mieszkańców Sławkowa

Kierunki działań

- Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym

- Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego

Powyższe cele i kierunki działań są zgodne z „Polityką Ekologiczną Państwa” oraz z „Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego”. Szczególnie ważnym zadaniem, które posłuży ograniczeniu oddziaływania promieniowania niejonizującego na środowisko i ludzi, będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tworzonych wraz z planami opracowań ekofizjograficznych zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem. Zapisy te powinny również obejmować wyznaczenie ewentualnych stref ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń emitujących promieniowanie gdzie zarejestrowano przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego.

Niemniej ważnym działaniem, w przypadku budowy nowych urządzeń lub instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, jest preferowanie ich mało konfliktowej lokalizacji.

### 3.3.4. Zadania przewidywane do realizacji

Zadania własne Miasta

| Komponent: PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Minimalizacja zagrożenia polami elektromagnetycznymi mieszkańców Sławkowa. |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Rozeznanie i minimalizacja zagrożenia polami elektromagnetycznymi mieszkańców Sławkowa |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Przeprowadzenie badań zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym | b.d. | WIOŚ | Fundusze ekologiczne |
| Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego | b.d. | Powiat/ Gmina | Budżet powiatu/gminy |
| Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym | b.d. | Gmina | Budżet gminy |

## 3.4. Gospodarka wodna

### 3.4.1. Zasoby i jakość wód podziemnych

W rejonie gminy Sławków wyróżnić można dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) – rys. 3.2, a mianowicie:

- Olkusz – Zawiercie (GZWP 454), obejmujący część północną i północno-wschodnią gminy,

- Dolina rzeki Białej Przemszy – Biskupi Bór (GZWP 453) – obejmujący część południową i południowo-zachodnią gminy.

Rysunek nr 3.2.

Zbiorniki wód podziemnych w Powiecie Będzińskim z uwzględnieniem Sławkowa

Zbiornik Olkusz-Zawiercie, położony jest w zasięgu monokliny krakowsko-śląskiej. Jest on jedym z pięciu zbiorników wydzielonych w ramach kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu w województwie śląskim. GZWP nr 454 stanowi przedłużenie w kierunku wschodnim zbiornika Lubliniec-Myszków (GZWP nr 327). W kierunku wschodnim sięga daleko pod utwory jury. Zbudowany jest ze skał dolomityczno-wapiennych facji litologicznych: wapienia muszlowego i retu. Wody w tym zbiornikach występują w ośrodkach szczelinowo-krasowych. . Zasilanie wód podziemnych następuje bezpośrednio w miejscach kontaktu warstwy wodonośnej triasowej z powierzchnią terenu (z wychodni) oraz pośrednio w miejscach kontaktu hydraulicznego, poprzez przepuszczalną lub półprzepuszczalną warstwę czwartorzędową  lub jurajską. Pod względem jakości wody te można zaliczyć do klas Ib (wysokiej jakości).

Wody podziemne GZWP Olkusz Zawiercie, leżące w obszarze Sławkowa wykorzystywane są na potrzeby komunalne miasta. Pochodzi stąd 98% wody zasilającej wodociągi miejskie Sławkowa.

GZWP Biskupi Bór jest zbiornikiem występującym w utworach czwartorzędowych położonych w dolinie rzeki Białej Przemszy. Jest to zbiornik zbudowany z utworów piaszczysto-żwirowych, czwartorzędowych i lokalnie gliniastych, o charakterze porowym ośrodka, wykazującym naturalną odporność na zanieczyszczenia. Jakość wód w tym zbiorniku odpowiada Ib (wysokiej jakości) i II (średniej) klasie czystości wód podziemnych. Na terenie miasta nie wykorzystuje się wód z tego zbiornika.

Na terenie miasta Sławkowa zlokalizowany jest jeden punkt pomiarowy regionalnej sieci monitoringu oznaczony numerem 20.

W punkcie tym pobierane są do badań wody triasowego piętra wodonośnego GZWP 454 Olkusz-Zawiercie. Jakość wody w 2002 roku odpowiadała Ib – wysokiej klasy jakości. W tabeli nr 3.3 przedstawiono wskaźniki fizykochemiczne decydujące o przynależności do danej klasy jakości wód oraz wskaźniki przekraczające normy dla wód do picia.

Tabela nr 3.3.

Zestawienie wskaźników fizykochemicznych decydujących o przynależności do danej klasy jakości wód oraz wskaźniki przekraczające normy dla wód do picia

| Numer Punktu | Nazwa punktu | Numer zbiornika | Typ wody | Klasa jakości wód | Wskaźniki fizyko-chemiczne decydujące o przynależności do danej klasy jakości | Wskaźniki fizykochemiczne przekraczające wartości graniczne dla danej klasy jakości | Wskaźniki przekraczające normy dla wód do picia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Sławków | 454 | HCO3-SO4-Ca-Mg | Ib | kwasowość, S. rozp., HCO3, Tw.w., Mg,Ba, NO3, SO4, PO4 | PEW, Tw.og. | Tw.og. |

### 3.4.2. Zasoby i jakość wód powierzchniowych

Na terenie Sławkowa niemal całość wód powierzchniowych odprowadzana jest do rzeki Białej Przemszy. Rzeka Biała Przemsza jest dopływem Przemszy w zlewni Wisły. Hydrografię terenu miasta uzupełniają:

- większe potoki takie jak: Sztoła w południowej części miasta, rejon Ryszki; Bobrek (źródło); Struga Sławkowska;

- mniejsze cieki i rowy powierzchniowe.

Na rys. nr 3.3 przedstawiono główne rzeki terenu Sławkowa. Sławków nie ma większych zbiorników wód powierzchniowych. Występuje natomiast kilka stawów, które najczęściej towarzyszą ciekom wodnym. Najwięcej takich stawów występuje wzdłuż rzeki Biała Przemsza. Należą do nich stawy w rejonie Chwaliboskiego, Zakładów Wyrobów Metalowych, połączenia ulic Olkuskiej i Fabrycznej, Oczyszczalni Ścieków przy ul. Browarnej i rejonu Ryszki. Poza doliną rzeki Biała Przemsza można wyróżnić dwa zbiorniki Gozica, położone w lesie na południe od Ciłokowizny.

Z badań monitoringowych prowadzonych na rzece Biała Przemsza wynika, że w  2002 roku nastąpiła poprawa jakości wód na całej długości rzeki w zakresie BZT5, zawiesiny, fosforu ogólnego i fosforanów. Degradację wód Białej Przemszy spowodowały głównie metale ciężkie - cynk i ołów, pochodzące z dopływów Białej Przemszy przed Sławkowem. Ponadto ponadnormatywne zanieczyszczenie wód spowodowały również biogeny na odcinku od Błędowa do Maczek. Pozostałe zanieczyszczenia fizykochemiczne mieściły się w granicach dopuszczalnych norm. W klasyfikacji bakteriologicznej na odcinku poniżej Błędowa do Maczek wody spełniały normy II klasy czystości, na pozostałej długości były pozaklasowe.

Jakość wód dopływów Białej Przemszy nie uległa dużej zmianie.

Badane dopływy Białej Przemszy są znacznie zanieczyszczone, głównie Biała, Bobrek oraz Kozi Bród leżące poza terenem Sławkowa. Potok Biała w 2002 roku prowadził wody nadmiernie zanieczyszczone w zakresie ponadnormatywnych stężeń zawiesiny oraz cynku i ołowiu. W 2002 roku stężenie cynku odnotowane w wodach potoku wahało się od wartości 0,701 mg Zn/l do 1,08 mg Zn/l . Ołowiu natomiast od 0,227 mg Pb/l do 0,68 mgPb/l. W pozostałych grupach zanieczyszczeń potok ten prowadził wody odpowiadające wymogom klas czystości, chociaż nastąpiło pogorszenie jakości wód z I klasy do II w zakresie BZT5, natomiast zmniejszyła się ilość związków mineralnych z wartości przekraczających dopuszczalne normy do poziomu klasy III.

Rysunek nr 3.3.

Główne cieki na terenie Sławkowa

### 3.4.3. Zaopatrzenie w wodę

Sławków należy do miast o stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastrukturze miejskiej. Z sieci wodociągowej korzysta obecnie 98% mieszkańców. Sieć wodociągowa i ujęcie wód administrowane jest przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK). Dostarczona przez nie woda pochodzi z własnych ujęć głębinowych. Z ujęcia na terenie MZWiK Sławków zaopatrywane jest Śródmieście, Michałów i Walcownia oraz Burki, Niwa i Dębowa Góra. Tereny przy ulicy Sosnowej i Jodłowej oraz dwa gospodarstwa na ulicy Wrzosowej zaopatrywane są w wodę z Dąbrowy Górniczej, podobnie jak Przeładownia Rud Huty Katowice. Natomiast Garbierze, Groniec i Kozibródek oraz Centrum Handlowo-Logistyczne zasilane są w wodę z ujęcia w Maczkach (sieć GPW). Na terenie nie objętych zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, przy ul. Świerkowej, mieszkańcy korzystają z dostaw wody dowożonej beczkowozem - 2 razy w tygodniu. Struktura odbiorców wody z sieci wodociągowej (stan na rok 2003):

-	odbiorcy indywidualni  - 1720 podpisanych umów,

-	odbiorcy grupowi – 20 podpisanych umów,

-	zakłady przemysłowe – 16 podpisanych umów,

- 	inni – 55 podpisanych umów.

Zasoby eksploatacyjne terenu Sławkowa, mierzone wydajnością otworu studziennego MZWiK (studnia 1 bis) wynoszą około 195 m3/h.  W obrębie Sławkowa zidentyfikowano 5 studni głębinowych, przy czym eksploatowane są 4 (tabela nr 3.4).

Tabela nr 3.4.

Wykaz studni głębinowych

| Lp. | Numer studni | Zasoby eksploatacyjne [m3/h] | Aktualny pobór wody [m3/h] | Lokalizacja studni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 bis | 196 | 68,15 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Okradzionowska 29 B |
| 2. | 1 | 162 | - | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Okradzionowska 29 B |
| 3. | 15 | 110 | 60 | Zakłady Wyrobów Metalowych, ul. Fabryczna |
| 4. | 18 | 12 | 1 | PKP – Rozdzielnia „Kozioł”, przedłużenie ul. Okradzionowskiej |
| 5. | 14 | 8,5 | b.d. | Transbud, ul. Walcownia |

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Sławkowa w wodę jest studnia zlokalizowana na terenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w rejonie ul. Okradzionowskiej. Jest to studnia nr 1bis, studnią awaryjną jest dla niej studnia nr 1. Zasoby dyspozycyjne z tych studni zapewniają w pełni potrzeby zaopatrzenia odbiorców w mieście.

Woda z ujęcia nie jest uzdatniana, mimo dość wysokiej twardości, zarówno pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym odpowiada wymogom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W tabeli nr 3.5 przedstawiono przykładowo wyniki badań wody surowej przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej z ujęcia Sławków w 2003 i 2004 r.

Tabela nr 3.5.

Wyniki badań wody surowej z ujęcia w Sławkowie

| Lp. | Wskaźniki zanieczyszczeń | Jednostka | Badania z 14.04.2003 r. | Badania z 12.01.200 r. | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | mg Pt/dm3 | 9 | 3 | 15 |
| 2 | Mętność | Mg/dm3SiO2 | 0 | 0,44 | 1 |
| 3 | Odczyn pH | - | 7,54 | 7,553 | 6,5-9,5 |
| 4 | Utlenialność | mgO2/dm3 | 1,9 | 1,8 | 5 |
| 5 | Twardość jako CaCO3 | Mg/dm3 | 440 | 375 | 60-500 |
| 6 | Amoniak | Mg/dm3 | 0,03 | 0,07 | 0,5 |
| 7 | Azotyny | Mg/dm3 | 0,003 | 0,002 | 0,5 |
| 8 | Azotany | Mg/dm3 | 17,2 | 17,84 | 50 |
| 9 | Chlorki | Mg/dm3 | 39,8 | 36,9 | 250 |
| 10 | Magnez | Mg/dm3 | 38,9 | 30 | 30-125 |
| 11 | Mangan | Mg/dm3 | 0,01 | 0,0 | 0,05 |
| 12 | Siarczany | Mg/dm3 | 78,2 | - | 250 |
| 13 | Wapń | Mg/dm3 | 140 | 100 | - |
| 14 | Żelazo | Mg/dm3 | 0,02 | 0,05 | 0,2 |
| 15 | Bakterie grupy Coli w 100 ml próby | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ogólna liczba bakterii w 37oC po 24h w 1ml | - | 3 | 2 | 20 |
| 17 | Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h w 1ml | - | 6 | 6 | 100 |

Badania jakości wód wykonywane są raz na kwartał. Ujęcie wód (1 bis, nr 1) ma wyznaczone jedynie strefy ochrony bezpośredniej.

Długość sieci wodociągowej na terenie miasta wynosi 48 km. Sieć wykonana jest z materiałów takich jak żeliwo, stal, PCW, PE oraz z rur azbestowo-cementowych. Udział poszczególnych materiałów w sieci ilustruje rys. 3.4.

Łączna długość przyłączy wodociągowych wynosi około 22 km i wykonana jest w 64% ze stali i w 36% z tworzywa sztucznego (PE).

Rysunek nr 3.4.

Struktura materiałowa sieci wodociągowej

Z uzyskanych danych z MZWiK wynika, że ponad 70% sieci jest eksploatowana  powyżej 20 lat.

Straty wody w sieci kształtowały się w 2003 roku na poziomie około 40,6% i były nieco niższe niż w 1998 roku (41,7%). Powodem strat są częste awarie. W 2003 roku wystąpiły ogółem 54  awarie, głównie na sieci wodociągowej.

Dość znaczne straty wody wskazują na zły stan techniczny sieci na odcinkach najstarszych.

MZWiK, jako administrator sieci wodociągowej prowadzi bieżące prace remontowe obejmujące m.in. wymianę rur. W okresie  od 2000 r. do końca 2002 roku wyremontowano 1,3 km sieci rozdzielczej i przyłączy za ogólną kwotę ok. 149 tys. zł.

W celu ograniczenia strat wody niezbędne jest jej monitorowanie oraz modernizacja obejmująca wymianę odcinków sieci w złym stanie technicznym (głównie rur żeliwnych i stalowych o najdłuższym okresie eksploatacji).

### 3.4.4. Gospodarka ściekowa

Oczyszczanie ścieków

W Sławkowie istnieją dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych:

- „Browarna” – oczyszczalnia miejska administrowana przez MZWiK. Oczyszcza ścieki odprowadzane systemem kanalizacyjnym z Osiedla PCK i Starego Miasta,

- oczyszczalnia Zakładów Wyrobów Metalowych oczyszczająca ścieki własne i zakładów sąsiadujących.

Ścieki bytowo-gospodarcze z pozostałych terenów odprowadzane są do 28 przydomowych małych oczyszczalni ścieków i szeregu zbiorników indywidualnych (szamb) skąd wywożone są do oczyszczalni ścieków lub nielegalnie odprowadzane do cieków wodnych.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych MZWiK przy ul. Browarnej  w Sławkowie powstała w wyniku rozbudowy i modernizacji w 1996r. oczyszczalni osiedlowej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu BIOBLOK PS-300. Ścieki oczyszczone w dwóch bioblokach w stopniu pozwalającym na ich odprowadzenie do odbiornika, odpływają wylotem kanalizacyjnym o średnicy 500 mm do rzeki Biała Przemsza w km 18+150.

Ilość dopływających ścieków komunalnych do oczyszczalni wynosi ok. 550 m3/d. Aktualnie oczyszczalnia nie jest obciążana ściekami przemysłowymi. Przepustowość oczyszczalni wynosi obecnie Qśrd=600 m3/d. Przepustowość maksymalna dla istniejącego układu technologicznego wynosi Qmax=915 m3/d.

Procesy oczyszczania przebiegają bez zakłóceń, a osiągane parametry ścieków oczyszczonych spełniają wymagania postawione w pozwoleniu wodno-prawnym i tym

Rysunek nr 3.5. Oczyszczalnia ”Browarna”

samym w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Wyniki badań fizyko-chemicznych ścieków surowych i oczyszczonych z miesiąca grudnia 2003 r. przedstawiono w tabela nr 3.6. Osady z oczyszczalni ścieków posiadają uwodnienie w wysokości 80%, przy czym części mineralnych zawierają około 41% a części lotnych około 52%. Osady te są odbierane przez specjalistyczną firmę, która prowadzi ich odzysk..

Tabela nr 3.6.

Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych

| Lp. | Wskaźniki zanieczyszczeń | Jednostka | Ścieki surowe badania z 10.12.2003 r. | Ścieki oczyszczone badania z 10.12.2003r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczyn pH | - | 7,53 | 7,553 |
| 2 | Utlenialność | mgO2/dm3 | 1,9 | 1,8 |
| 3 | Azot ogólny | mg/dm3 | 60,5 | 15,5 |
| 4 | Azot amoniakalny | mg/dm3 | 47,5 | 1,63 |
| 5 | Azot azotynowy | mg/dm3 | - | - |
| 6 | Azot azotanowy | mg/dm3 | 1,0 | 9,3 |
| 7 | Chlorki | mg/dm3 | 116,0 | 80,0 |
| 8 | Fosfor ogólny | mg/dm3 | 6,53 | 4,07 |
| 9 | Siarczany | mg/dm3 | 200,0 | 150,0 |
| 10 | Biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | mg/dm3 | 150 | 10 |
| 11 | ChZT | mg/dm3 | 380 | 39,0 |
| 12 | Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 153,0 | 13,0 |

Wg informacji uzyskanych w MZWiK w Sławkowie, dla ciągłego utrzymania normatywnych parametrów oczyszczania koniecznym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest zabudowa piaskownika oraz budowa systemu monitorowania pracy podstawowych parametrów oczyszczalni.

Drugą funkcjonującą oczyszczalnią w Sławkowie jest Oczyszczalnia ścieków przemysłowych „ZWM” Zakładu Wyrobów Metalowych. Oczyszczalnia ta posiada przepustowość 328 m3/d. Ze względu na mały dopływ ścieków bytowo-gospodarczych jej część biologiczna jest wykorzystywana jest w niewielkim zakresie, natomiast część mechaniczna wykorzystywana jest przez zakład tylko w 40%.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Na terenie miasta Sławków funkcjonuje mieszany system kanalizacji, w tym sanitarnej, częściowo rozdzielczej z jedną przepompownią o wydajności 20 m3/h wraz z siecią ogólnospławną.

Sieć kanalizacyjna MZWiK  na terenie miasta Sławków wynosi około 11,3 km w tym: deszczowa 2,55 km, ogólnospławna 6,46 km, sanitarna 2,3 km. Kanalizacja wykonana jest z rur PVC, betonowych oraz kamionkowych. Aktualnie podpisane są umowy z 755 wytwórcami ścieków.

Z pozostałego nieskanalizowanego terenu:

- wody deszczowe odpływają powierzchniowo do przydrożnych rowów, a następnie do pobliskich cieków,

- ścieki sanitarne gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i są wywożone beczkowozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków.

Reasumując miasto Sławków posiada niezbyt wysoki stopień skanalizowania (niecały obszar - wschodniej i środkowej części Starego Miasta). Na terenach zabudowy jednorodzinnej rozproszonej, poza ul. Hrubieszowską brak jest sieci. Istniejący system kanalizacji obejmuje 34 % mieszkańców miasta.

### 3.4.5. Melioracje wodne i leśne

Na terenie miasta Sławków prowadzone są melioracje leśne i wodne.

Melioracja leśna obejmuje zespół działań mających na celu poprawę zdolności produkcyjnej gleb przez regulację stosunków wodnych, a także powietrznych, cieplnych i pokarmowych, przez zabiegi o charakterze technicznym, biologicznym, a także działania organizacyjno-gospodarcze. Są to zazwyczaj:

- melioracje agrotechniczne,

- melioracje biologiczne,

- melioracje fitotechniczne,

- melioracje gleby,

- melioracje wodne.

Melioracją leśną i wodną na terenie Sławkowa zajmują się:

- dla gruntów państwowych -  nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,

- dla gruntów prywatnych - ich właściciele.

Nadleśnictwa w ramach zadań własnych wykonują odwodnienia najbardziej podmokłych te-renów oraz odwodnienia wewnętrznych dróg leśnych odprowadzając wody z tych odwodnień do cieków powierzchniowych lub pozostawiając wody w rowach do odparowania.

Przewidywane do uregulowania zadania to:

- budowa i odtworzenie rowów odwadniających zawodnionych obszarów lasów,

- regulacja nowo powstałych i potencjalnych obszarów zalewowych.

Stan melioracji wodnych i leśnych w Sławkowie administrowanych przez Leśnictwo Sławków Nadleśnictwa Chrzanów przedstawiono w tabeli 3.7.

Tabela nr 3.7.

Stan melioracji wodnych leśnych w gminie Sławków1

| Oddział Leśnictwa Sławków | Długość rowu [m] | Powierzchnia zmeliorowana [ha] | Powierzchnia podtopiona [ha] | Zlewnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12a,14a | 250 | 2,0 | 2,0 | Biała Przemsza |
| 11 | 250 | 2,0 | 2,0 | Biała Przemsza |
| 9 | 140 | 2,0 |  | Biała Przemsza |
| 10 | 300 | 3,0 |  | Biała Przemsza |
| 17,16 | 400 | 2,0 |  | Biała Przemsza |
| 16f | 450 | 2,0 |  | Biała Przemsza |
| 17Am | 120 | 2,0 |  | Biała Przemsza |
| 17Ai | 150 | 3,0 | 0,5 | Biała Przemsza |
| Razem | 2060 | 18 | 4,5 |  |

Stan wg Nadleśnictwa Chrzanów, pismo z dn. 11.03.2004r.

### 3.4.6. Ochrona przed powodzią

### 3.4.6.1. Stan aktualny

Na terenie Sławkowa istnieją trzy obszary zagrożone zalewaniem. Tereny najbardziej zagrożone to:

- rejon Walcowni, gdzie rozlewiska tworzy rzeka Biała Przemsza i lokalny dopływ „Struga”. Rzeka Biała Przemsza nie posiada uregulowanego biegu, a szczególnie zagrożenie powodziowe stwarza na odcinku od Chwaliboskiego, Niwki i Miejsckiej Oczyszczalni Ścieków.

- rejon Miedawy, gdzie do Przemszy wpada naturalny ciek wodny, biorący swój początek w okolicy Gwarków Sławkowskich, zwany Strugą Sławkowską. Struga w swoim biegu przepływa przez Kołaczkę, Hrubieszowską (gdzie łączy się z mniejszymi ciekami wodnymi z Zagórek), Korzeniec, Stawki, Krakowska i Miedawę.

- rejon Grońca i Grabierzy, gdzie liczne, naturalne cieki wodne zasilają potok Bobrek i Rakówka.

Poważnym problemem dla funkcjonowania gospodarki wodnej na terenie miasta są rowy odwadniające zlokalizowane wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

W roku 1997 obfite opady spowodowały zalanie terenów położonych w dolinie rzeki Biała Przemsza, jej dopływach oraz naturalnych ciekach.  Celem uniknięcia podobnych zagrożeń powodziowych opracowano „Program odbudowy cieków wodnych na terenie miasta Sławkowa związany z usuwaniem skutków powodzi” [21], który przedstawiał następujące formy zabezpieczeń:

- wykonanie wałów przeciwpowodziowych w rejonie Niwki i Walcowni na rzece Biała Przemsza (wykonano),

- odbudowa zniszczonych cieków wodnych i rowów odwadniających wraz z urządzeniami (wykonano),

- oczyszczenie cieków wodnych i rowów odwadniających wraz z ich umocnieniem (wykonano i realizuje się po wiosennych przeglądach).

W programie tym zawarto wykaz prac niezbędnych do realizacji wraz z kosztorysem inwestorskim. Urząd Miasta w Sławkowie corocznie realizuje część prac związanych z odtworzeniem i odbudową cieków wodnych i rowów odwadniających.

Rzeka Biała Przemsza znajduje się w administracji RZGW w Gliwicach oddział Przeczyce, który wykonał naprawy wałów w rejonie Zakładów Wyrobów Metalowych po powodzi w 1997 r. Większe potoki Bobrek (uregulowany w ostatnich latach), Sztoła są w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i w miarę występowania potrzeb poddawane są konserwacji i remontom. Pozostałe cieki i rowy administrowane są przez:

- Starostę (własność Skarbu Państwa bez użytkowania),

- Gminę (własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy),

- Prywatne.

Łącznie zidentyfikowano w Sławkowie ok. 164 ha terenów potencjalnie narażonych na podtopienia i zagrożenia powodziowe w dolinie Białej Przemszy. Lokalizacja na mapie w załączniku do Programu.

### 3.4.7. Cele i zadania do realizacji

### 3.4.7.1. Identyfikacja potrzeb w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne. Ustawa uwzględnia szczegółowe rozwiązania zawarte m.in. w dyrektywach:

- 96/61/EC dotyczącej zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem,

- 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, która ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

- 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł rolniczych.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie wodami. Wykaz aktów prawnych dotyczących gospodarki wodno – ściekowej podano w załączniku nr 1.

Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność. Celem ochrony jest utrzymywanie lub poprawa ich jakości, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na obszarach zalewowych tak, aby wody osiągnęły, co najmniej dobry stan ekologiczny i jakość zależną ich przeznaczenia.

Ochrona wód polega w szczególności na:

- unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczysz-czeniami substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

- zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.

Ustawa nakazuje, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 były wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków (art. 43 ustawy).

Zapis powyższy jest implementacją dyrektywy Rady nr 91/271/EWG i w negocjacjach stowarzyszeniowych Polska uzyskała 10 letni okres przejściowy (do 31.12. 2015r.) na dostosowanie do tego wymogu.

W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania (art. 42 ustawy).

Produkcję rolną należy prowadzić  w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy upowszechniać dobre praktyki rolnicze, w szczególności na drodze organizowania szkoleń dla rolników (art. 47 ustawy). Dyrektywa 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych definiuje właściwy sposób postępowania z nawozami i odpadami w gospodarstwach rolnych, który pozwoli zapewnić wysoki poziom ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

Odnośnie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Władze samorządowe powinny wyznaczyć tzw. strefy wrażliwe - czyli obszary, na których w wyniku działalności rolnej nastąpiło lub prawdopodobne jest zanieczyszczenie wód azotanami tak, że ich stężenie wynosi ponad 50 mg N/dm3. Zgodnie z wymaganiami Ustawy o nawozach i nawożeniu zbiorniki do magazynowania odchodów zwierzęcych (pozwalające na magazynowanie odchodów przez okres co najmniej czterech miesięcy) do 2008 roku powinny wybudować wszystkie gospodarstwa rolne posiadające zwierzęta.

Szczególnej ochronie podlegają zasoby wód podziemnych, ustawa nakazuje, aby wody podziemne były wykorzystywane przede wszystkim do:

- zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,

- na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

W zakresie ochrony przed powodzią i suszą obowiązek ten ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej (art. 81).

Ochronę przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez:

- zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych,

- racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, sterowanie przepływami wód,

- funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze,

- kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi (art. 80 ustawy).

Ochrona wód jest realizowana również z uwzględnieniem ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) i polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej. Powinno się to odbywać przez:

- utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach,

- doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty.

Ochrona wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych w gminie związana jest bezpośrednio z wielkością poboru wód, stopniem skanalizowania gminy i jakością sieci wodno-kanalizacyjnych.

### 3.4.7.2. Spis celów i kierunków działań wynikających z obowiązujących programów

Cele i kierunki szczebla krajowego

Rząd zatwierdził "Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych".

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określa wykazy:

- aglomeracji, które powinny być wyposażone - w terminach ustalonych w art. 208 (Prawo wodne)  w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia,

- przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji.

W programie tym Sławków nie jest wyszczególniony do okresu przejściowego, przystosowawczego.

Cele i kierunki szczebla wojewódzkiego

- Cel przyjęty w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015”: „utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych ”.

- Cel długoterminowy do 2015r przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa śląskiego: „Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania”.

### 3.4.7.3. Priorytety ekologiczne

Priorytetem programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zmniejszenie strat i zapewnienie wysokiej jakości wody do picia.”

Priorytet ten jest zgodny z celami przyjętymi dla województwa śląskiego.

Gospodarka wodna

Poprawa gospodarki wodnej, w tym zaopatrzenia w wodę nastąpi poprzez:

- zmniejszenie ilości ujmowanych wód technologicznych (płukanie złóż, ujęć),

- sukcesywną wymianę i modernizację sieci wodociągowej w złym stanie technicznym realizowaną w ramach bieżących remontów,

- rozbudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu do realizacji projektowanych
inwestycji gospodarczych i mieszkaniowo-usługowych,

- budowę urządzeń służących poprawie stanu zaopatrzenia w wodę: urządzenia regulacyjne, dezynfekcyjne,

- ochronę istniejących ujęć wód głębinowych (ochrona gruntów, zasobów zbiorników wód przed skażeniem i zanieczyszczeniem fizycznym i bakteriologicznych, ustanowienie stref ochrony pośredniej)

- wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań z istniejących stref ochronnych wód: np.: zakazu lokalizacji kopalni głębinowych, zakładów chemicznych, stacji paliw, przydomowych oczyszczalni z drenażami rozsączającymi do gruntu,

- preferowanie zamkniętych obiegów technologicznych wykorzystania wód.

Gospodarka ściekowa (kanalizacyjna)

W celu poprawy jakości życia mieszkańców i gospodarki ściekowej należy stworzyć sprawny system odprowadzania i oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych i deszczowych. Stąd należy:

- budować sieci kanalizacji ponadlokalnej w układzie zlewni naturalnych,

- zlikwidować zrzuty ścieków nie oczyszczonych do wód i do ziemi,

- zwiększyć obciążenia istniejących oczyszczalni ścieków: rozbudowa systemów kanalizacji,

- skanalizować wszystkie istniejące i planowane tereny mieszkaniowe, usługowe i wytwórczości z adaptacją istniejącej sieci w systemie mieszanym (ogólnospławnym) natomiast wszystkie nowe sieci winny być budowane w systemie rozdzielczym,

- lepiej wykorzystać przepustowości istniejących a niedociążonych obecnie oczyszczalni ścieków,

- modernizować istniejące oczyszczalnie ścieków nie spełniające wymagań,

- zbudować 2 nowe oczyszczalnie ścieków dla terenów nieskanalizowanych,

- zmodernizować istniejące oczyszczalnie ścieków, pod kątem zwiększenia wydajności, usuwania związków biogennych, automatyzacji procesów, monitoringu jakości oczyszczania ścieków i urządzeń na sieci,

- eliminować zagrożenia epidemiologiczne w rejonach tworzących się rozlewisk, zwłaszcza dla ujęć wód podziemnych (jeśli występują),

- promować biologiczne oczyszczalnie dla zabudowań indywidualnych na obszarach w których budowa sieci kanalizacji nie jest ekonomiczna lub nie jest przewidziana do realizacji w najbliższych latach.

Ochrona przeciwpowodziowa i melioracja

Program ochrony przeciwpowodziowej dla terenów zlewni rzeki Białej Przemszy    przewiduje:

- udział w programie wojewódzkim dotyczącym małej retencji.

- aktualizacja i realizacja powiatowego planu ochrony przeciwpowodziowej obejmującego regulację cieków powierzchniowych,

- regulację istniejących cieków i rowów powierzchniowych,

- budowę nowych rowów melioracyjnych.

### 3.4.7.4. Identyfikacja ogólnych potrzeb dla miasta Sławkowa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym

Zaopatrzenie w wodę

Z analizy stanu istniejącego wynika, że miasto Sławków wyposażone jest w sieć wodociągową w 96%.

Zakłada się 100% zwodociągowanie miasta, więc do wykonania pozostanie obszar do którego dowożona jest woda beczkowozami i obszary nowej sieci wraz z przyłączami.

Część istniejącej sieci wodociągowej znajduje się w złym stanie technicznym, docelowo wymiany wymagają wszystkie rury azbestowo-cementowe, stalowe i żeliwne.

Długość sieci wymagającej wymiany wynosi w skali miasta  ok. 1 km. Przewiduje się rozbudowanie sieci do ul. Groniec – CHL na długości ok. 3 km oraz ulicy Krakowskiej, Michałów, i przebudowę ul. Groniec, Niwa. Zakres prac określa szczegółowo „Wieloletni plan modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków sanitarnych

Identyfikację potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej miasta Sławkowa przedstawia szczegółowo opracowana Koncepcja Techniczna a analizę nakładów inwestycyjnych obejmujących modernizacje oraz optymalizacje gospodarki ściekowej na terenie Sławkowa obejmuje „Studium Wykonalności Gospodarki ściekowej miasta Sławkowa” wykonane w grudniu 2003 r.

Docelowo system ściekowy dla miasta Sławkowa opierać sie będzie na zlewniach A, B, C, D i E, a system kanalizacyjny będzie systemem mieszanym kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Ścieki z terenu północno-wschodniej części miasta (zlewnia A - teren Starego Miasta, tereny leżące na północ od drogi krajowej; Michałów, Chwaliboskie, Kozioł) oczyszczane będą w istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej, która wymaga rozbudowy i modernizacji. Szczególnie pilnym jest wyposażenie jej w piaskownik pozwalajacy na poprawne prowadzenie procesu oczyszczania.

Ścieki z pozostałych terenów Sławkowa oczyszczane będą w dwóch nowych lokalnych oczyszczalniach ścieków:

- w dzielnicy Stawki (zlewnia B - ścieki z południowej części Sławkowa z dzielnic: Zagórki Korzeniec, Stawki, Staszówka, Dębowa Góra, Miedawa, w tym osiedle Hrubieszowska),

- w rejonie Burki (zlewnia E - ścieki z terenów południowej i zachodniej części Miasta: Burki – zlewnia C, Niwa – zlewnia D i Groniec).

Poza tym, tereny nie objęte zbiorowym systemem odprowadzania ścieków wymagają budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy również dodać, że ścieki socjalno-bytowe z części terenów zlewni D (ul. Strzemieszycka, Sosnowa i Jodłowa) zostaną odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Górniczej. Natomiast istniejąca na terenie Zakładów Wyrobów Metalowych oczyszczalnia ścieków, przeznaczona będzie wyłącznie na potrzeby oczyszczania ścieków zakładowych.

Na terenie Sławkowa do wybudowania pozostanie łącznie ok. 70 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i dwie oczyszczalnie ścieków.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie Sławkowa istnieje w niewielkim stopniu kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do cieków powierzchniowych na ul. Fabrycznej, Okradzionowskiej, Chwalibowskiej, Obrońców Westerplatte i Kolejowej o długości 2,138 km. Docelowo zakłada się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, tak aby wszystkie ulice na terenach zabudowanych były w nią wyposażone.

Przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, zakłady, parkingi, centrum miasta, drogi wojewódzkie i krajowe) należy przewidywać wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu usunięcia zawiesiny (do wartości 100mg/l) i substancji ropopochodnych (do wartości 15mg/l).

Ochrona przed powodzią

Miasto Sławków ma opracowany program ochrony przed powodzią, który należy dalej realizować.

Opracowanie to obejmuje również rzekę Białą Przemszę gdzie przy pracach przeciwpowodziowych  należy współdziałać z administratorem rzeki.

Melioracje wodne leśne

Aktualnie zidentyfikowane potrzeby z zakresu melioracji wodnych leśnych na administro-wanych przez nadleśnictwa obszarach lasów w Powiecie obejmuje głównie do wykonania zadania:

- likwidacja lokalnych podtopień obszarów lasów,

- bieżące utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych leśnych,

- odtworzenie istniejących rowów melioracyjnych niedrożnych,

- budowa nowych rowów odwadniających zawodnione obszary.

Bilans planowanych melioracji wodnych leśnych przez nadleśnictwo Chrzanów przedstawiono poniżej.

Planowane melioracje przez Nadleśnictwo Chrzanów w gminie Sławków.

| Oddział Leśnictwa Sławków | Długość rowu [m] | Powierzchnia podtopiona [ha] | Zlewnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12a,14a | 250 | 2,0 | Biała Przemsza |
| 11 | 250 | 2,0 | Biała Przemsza |
| 17Ai | 150 | 0,5 | Biała Przemsza |
| Razem | 650 | 4,5 |  |

Pozostałe nadleśnictwa nie wykazały potrzeb prowadzenie regulacji i melioracji.

### 3.4.7.5. Cele szczegółowe do programu gospodarki wodno-ściekowej

Cele krótkoterminowe – do roku 2007

- edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody,

- rozwój systemu kanalizacji ściekowej oraz modernizacja sieci wodociagowej zgodnie z Planem rozwoju lokalnego Miasta Sławkowa na lata 2004-2012 w tym:

  - Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Garncarskiej i modernizacja drogi,

  - Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Młyńskiej – podłączenie do sieci SP i MOK oraz modernizacja drogi,

  - Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni B (dzielnice: Zagórki Korzeniec, Stawki, Staszówka, Dębowa Góra, Miedawa, w tym dla osiedla Hrubieszowska) wraz z równoczesną  modernizacją sieci wodociągowej w tej zlewni,

  - Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni C, D, E (rejon Burek, Niwy i Grońca),

  - Modernizacja stacji uzdatniania wody,

  - Budowa magistrali wodociągowej Niwa- Groniec dla obszaru MCL z modernizacją sieci w rejonie Niwa,

  - Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie Groniec,

- bieżąca konserwacja i czyszczenie cieków wodnych i rowów odwadniających

- promowanie oczyszczalni przydomowych w miejscach, gdzie nie przewiduje się budowy kanalizacji,

- modernizacja istniejących oczyszczalni nie spełniających wymagań.

Cele długoterminowe – do roku 2015

- dalszy rozwój systemu kanalizacji ściekowej oraz modernizacja sieci wodociagowej zgodnie z Planem rozwoju lokalnego Miasta Sławkowa na lata 2004-2012 w tym:

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni A (Śródmieście, Michałów, Chwaliboskie, Kozioł) wraz z równoczesną modernizacją sieci wodociągowej miasta Sławkowa w trakcie budowy kanalizacji w zlewni A,

- bieżąca konserwacja i czyszczenie cieków wodnych i rowów odwadniających,

- promowanie oczyszczalni przydomowych w miejscach, gdzie brak będzie systemów kanalizacji,

- edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody,

- włączenie się w realizację wojewódzkich zamierzeń w zakresie budowy systemu małej retencji i renaturyzacji niektórych cieków.

### 3.4.7.6. Wnioski do gospodarki wodno ściekowej

- Podstawowym instrumentem ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych są wydawane przez Starostwo pozwolenia wodno-prawne.

- Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana dzięki budowie systemów kanalizacyjnych, szczególnie na terenach o dużej intensywności zabudowy.

- W przypadkach indywidualnych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, należy przewidzieć budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub innego sprawnego systemu unieszkodliwiania ścieków.

- Realizacja kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy w latach 2003 – 2015, w zdecydowany sposób uzależniona jest od pozyskania odpowiednich środków finansowych z Unii Europejskiej. Bez zasadniczych zmian struktury i źródeł finansowania inwestycji nie może być mowy o możliwości wyraźnej poprawy sytuacji.

- Przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej zamierzenia inwestycyjne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej należy łączyć w programy o charakterze międzygminnym.

- Rozpoznanie zagadnienia ochrony przed powodzią należy rozpatrywać w układzie zlewniowym, opracowując programy, w które zaangażowane będą gminy leżące w danej zlewni.

- W działaniach związanych z ochroną przeciwpowodziową należy szczególnie uwzględnić tzw. „małą retencję”.

- Szczegółowego rozpoznania i podjęcia działań wymaga problem dotyczący oczyszczania wód deszczowych z tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu – drogi wojewódzkie i  powiatowe oraz z zakładów przemysłowych.

3.4.7.7. Zadania przewidywane do realizacji

Zadania do realizacji w Mieście

| Komponent: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Ograniczenie zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych Zapewnienie mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości wody pitnej |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca lub współuczestnicząca | Źródło finansowania |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni B (dzielnice: Zagórki Korzeniec, Stawki, Staszówka, Dębowa Góra, Miedawa, w tym dla osiedla Hrubieszowska) wraz z równoczesną modernizacją sieci wodociągowej w tej zlewni. | 13 211 627 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni A (Śródmieście, Michałów, Chwaliboskie, Kozioł) wraz z równoczesną modernizacją sieci wodociągowej miasta Sławkowa w trakcie budowy kanalizacji w zlewni A | 21 000 000 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Ograniczenie zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca lub współuczestnicząca | Źródło finansowania |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Garncarskiej i modernizacja drogi | 552 000 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Młyńskiej – podłączenie do sieci SP i MOK oraz modernizacja drogi | 593 000 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni C, D, E (rejon Burek, Niwy i Grońca) | 7 747 290 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody | 630 000 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Budowa magistrali wodociągowej Niwa- Groniec dla obszaru MCL z modernizacją sieci w rejonie Niwa | 1 248 000 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie Groniec | 256 000 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Promowanie oczyszczalni przydomowych w miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego, brak będzie systemów kanalizacji | b.d | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Rozpoznanie problemu oczyszczania wód deszczowych z terenów przemysłowych i dróg wojewódzkich | b.d | Zarząd Dróg Wojewódzkich Powiatowy Zarząd Dróg | środki własne UE WFOS |
| Budowa kanalizacji deszczowej w drogach wojewódzkich | b.d | Zarząd Dróg Wojewódzkich | środki własne UE NFOŚiGW WFOŚiGW |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Kształtowanie zrównoważonego odpływu wód z terenów gminy (w tym wyeliminowanie zagrożeń wylewów rzek i potoków) |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca lub współuczestnicząca | Źródło Finansowania |
| Bieżąca konserwacja i czyszczenie cieków wodnych i rowów odwadniajacych | 120 000 | Gmina | środki własne, UE Fundusze ochrony środowiska |
| Melioracje wodne (leśne) w gminie Sławków. Wykonanie ok. 2km rowów, odwodnienie 4,5 ha lasów | b.d. | Nadleśnictwo Chrzanów | środki własne WFOS PFOŚ |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Kształtowanie zrównoważonego odpływu wód z terenów gminy (w tym wyeliminowanie zagrożeń wylewów rzek i potoków) |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca lub współuczestnicząca | Źródło finansowania |
| Bieżąca konserwacja rzek w mieście | b.d | RZGW Gliwice | środki własne WFOŚiGW |
| Regulacja cieków ŚZMiKW i prywatnych | b.d. | Przedsiębiorcy ŚZMiKW | Środki własne WFOŚ, Powiatowy FOŚ |

## 3.5. Powierzchnia terenu

Degradacja przemysłowa

Na stan powierzchni terenu miasta Sławkowa, złożyły się różnorakie przyczyny rozłożone w długim wymiarze czasowym. Zmiany w rzeźbie terenu spowodowały zarówno średniowieczne górnictwo cynku i srebra jak i współczesna infrastruktura przemysłowa zwłaszcza gęsta sieć linii kolejowych i drogowych związanych z Hutą Katowice. Na zmianę powierzchni terenu wpłynęły również dawne kruszarnie jak i aktualne wyrobiska eksploatacyjne. Prowadzona od średniowiecza eksploatacja rud cynku i ołowiu nie jest w żaden sposób  udokumentowana. Zagrożenie deformacjami nieciągłymi jest jednak relatywnie niewielkie, gdyż większość pustek uległa samolikwidacji.

Najbardziej widoczne w krajobrazie miasta są przeobrażenia powierzchni ziemi związane z

infrastrukturą transportową technicznego zaplecza Huty Katowice. Przez teren Sławkowa przebiega kilkanaście kilometrów linii kolejowych zarówno biegnących z zachodu na wschód jak i z południa na północ. Linie kolejowe biegną w wykopach  (rys. nr. 3.7) o głębokości nawet do 20 m i szerokości od kilkunastu metrów do 0,5 km, bądź na nasypach i wiaduktach (rys. nr 3.7).

Rysunek nr 3.6. Przebieg linii kolejowych w wykopach

Rysunek nr 3.7. Przebieg linii kolejowych na nasypach

Eksploatacja górnicza rud cynku i ołowiu w rozpatrywanym obszarze istniała od 8 wieków i należy w chwili obecnej już do historii. Natomiast na terenie miasta eksploatowane są (iły dolnego permu) tzw. gliny sławkowskie. Wydobywanie gliny do produkcji ceramiki budowlanej związane jest z tworzeniem deformacji powierzchni. Wyrobisko glin sławkowskich znajduje się w południowej części miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego PCK.

Zachodnia, nie eksploatowana już część wyrobiska powinna podlegać już rekultywacji.

Sposób zagospodarowania powierzchni ziemi na terenie Sławkowa ilustruje tabela nr 3.8.

Tabela nr 3.8.

Sposób zagospodarowania powierzchni terenów Sławkowa

| Miasto | Ogółem powierzchnia [ha] | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zurbanizowania | Rolni-cza | Lasy | Transport, przemysł | Zbiorniki wodne/Inne |
| Sławków | 3660 | 114 | 1349 | 1150 | 528 | 30/489 |
| Udział [%] | 100 | 3,1 | 36,9 | 31,4 | 14,4 | 0,8/13,4 |

Dużą część terenu Sławkowa zajmują tereny leśne - 31,4% ogólnej jego powierzchni. Stan lasów omówiony zostanie szczegółowo w rozdziale poświęconym gospodarce leśnej.

Największy jednak udział w użytkowaniu powierzchni terenu mają tereny rolnicze (36,9%), głównie grunty rolne. Efektywność ich wykorzystania jest jednak dyskusyjna. Oprócz sygnalizowanego już wcześniej dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych rozwój rolnictwa ogranicza niska jakość gleb oraz ich znaczne zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Dodatkowo niektóre grunty rolne zostały wyłączone z uprawy jako tereny huty „Katowice”, zostały przecięte trzema bocznicami kolejowymi uniemożliwiającymi dojazd do występujących tam wstęgowo gruntów rolnych. Sytuacja ta wymaga uporządkowania, zwłaszcza dlatego, że własność części tych terenów rolnych nie została do chwili obecnej unormowana.

Natomiast jeśli chodzi o działania, które powinny być podjęte w celu uporządkowania gospodarowania terenami poprzemysłowymi na terenie miasta to zalecenie właścicielom wykonania projektów rekultywacji np. dla wyrobiska po eksploatacji gliny.

Nowe inwestycje komunikacyjne

Na terenie Sławkowa planowane są inwestycje drogowe o charakterze  ponad regionalnym – budowa drogi łączącej terminale kolejowe z drogą krajową oraz drogami sąsiednich gmin Sosnowcem i Dąbrową.

Podstawowym celem w zakresie powierzchni terenu jest jego racjonalne wykorzystanie oraz przekształcenie terenów poprzemysłowych. Do najpilniejszych zadań należeć będzie:

- Uporządkowanie formalno-prawne terenów przejętych przez hutę „Katowice”, a nie zagospodarowanych do chwili obecnej,

- Wykonanie projektu i rozpoczęcie rekultywacji wyrobiska po eksploatacji gliny,

- Rozpoczęcie inwestycji drogowych łączących terminale kolejowe z drogą krajową.

## 3.6. Przeobrażenia gleb

Areał użytków rolnych w gminie Sławków wynosi 1349 ha to jest  36,9% ogólnej powierzchni gminy. Ponad 74 % użytków rolnych stanowią grunty orne. [7] Wielkości powierzchni i rodzaje użytkowania rolnego gruntów przedstawia tabela nr 3.9.

Tabela nr 3.9.

Powierzchnia i użytkowanie gruntów w  Sławkowie

| Wyszczególnienie | Ogółem powierzchnia [ha] | Użytki rolne [ha] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Grunty Orne | Sady | łąki | Pastwiska |
| Gmina Sławków | 3660 | 1349 | 1000 | 40 | 209 | 101 |
| Udział [%] | 100 | 36,86 | 27,32 | 1,09 | 5,70 | 2,75 |
| Udział [%] |  | 100 | 74,11 | 2,95 | 15,48 | 7,47 |

Gleba rejonu Sławkowa pokryta jest głównie ubogimi glebami bielicowymi, które powstały na piaskach, przeważnie klasy IV,V i VI. Badania gleb rejonu Sławkowa realizowane przez Ośrodek Kontroli Środowiska w Katowicach i Instytut Terenów Uprzemysłowionych w latach 1982-1997 wykazały, że występujące użytki rolne na terenie miasta mają ograniczoną przydatność do produkcji żywności, w szczególności tereny położone w centralnej części miasta.[6]

Stan ten związany jest głównie z zawartością metali ciężkich w glebach Sławkowa  odbiegający od naturalnych zawartości metali w glebach polskich.

Wysoki stopień zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb okolic Sławkowa związany jest z datującym się od paruset lat rozwojem przemysłu ciężkiego na tym terenie. Emisja zanieczyszczeń pyłowych głównie z hutnictwa metali nieżelaznych oraz energetyki spowodowała podwyższenie zawartości metali ciężkich w glebach. Eksploatacja i przetwórstwo rud cynkowo-ołowiowych przyczyniły się do wytworzenia olbrzymich mas odpadów, które składowane na hałdach bez zabezpieczenia, przyczyniły się również do zwiększenia zanieczyszczenia gleb. Oprócz wymienionych powyżej czynników antropogenicznych na podwyższoną zawartość metali ciężkich w warstwie urodzajnej wpływa naturalnie wysoki poziom metali w podłożu.

Zawartość metali ciężkich w glebach terenu Sławkowa, przedstawiono w tabeli 3.10.

Tabela nr 3.10.

Zawartość metali ciężkich w glebach uprawnych miasta Sławkowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Stężenie metali [mg/kg gleby] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cynk | Ołów | Kadm |
|  |  | Min. | max. | min. | Max. | min. | Max. |
| 1. | Zawartość metali w gruntach rolnych Sławkowa (dane z 1996 r.) | 148 | 2960 | 37 | 352 | 2 | 16 |
| 2. | Średnia zawartość metali w gruntach rolnych Sławkowa (dane z 1996 r.) | 860,18 | 167,24 | 5,82 |
| 3. | Naturalna zawartość metali w glebach polskich | 14 | 100 | 8,0 25,0 | 0,1 | 0,6 |
| 4. | Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi – grunty zaliczane do użytków rolnych (grupa B) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) | 300 | 100 | 4 |

Przedstawione powyżej stężenia pierwiastków w glebach rejonu Sławkowa pokrywają się z danymi przedstawionymi na arkuszu Sławkowa w „Szczegółowej Mapie Geochemicznej Górnego Śląska 1:25000” [18].

Podstawowym celem w zakresie ochrony gleb jest:

Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych

Ochrona środowiska glebowego powinna opierać się o kontrolę stanu jakości gleb i ich przydatności rolniczej. Nacisk powinno się położyć na zadania w zakresie ochrony gleb przed degradacją powodowaną przez produkcję rolniczą m.in. pod kątem stosowania nawozów. Istotne jest też prowadzenie rejestracji zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb, wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania różnych negatywnych czynników jak: erozja, inwestycje, przemysł, emisje, odpady, ścieki.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi zobowiązany jest starosta natomiast zakres i sposób prowadzenia tych badań określić może w drodze rozporządzenia Minister właściwy ds. środowiska.

Ponadto starosta prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby. Zadania związane z prowadzeniem okresowych badań jakości gleby oraz sporządzeniem aktualnej mapy zanieczyszczeń gleb przedstawiono w programie ochrony środowiska dla powiatu będzińskiego. Przewidziano udział gmin w finansowaniu tych zadań.

## 3.7. Gospodarka leśna

### 3.7.1. Stan aktualny

Lesistość miasta Sławkowa wynosi 31,4% i jest znacznie wyższa od średniej dla powiatu (18,8%), a także przewyższa średnią województwa śląskiego (30,1%) oraz całej Polski (28,5%). W warunkach Sławkowa znaczna część terenów leśnych pełni funkcje rekreacyjne o charakterze zorganizowanym  dotyczy to przede wszystkim kompleksu lasów wzdłuż rzeki Biała Przemsza i częściowo Niwy (znakowane szlaki turystyczne, miejsca parkingowe, lokalne drogi leśne przydatne do turystyki rowerowej), natomiast ekstensywny charakter w/w funkcji odnosi się do pozostałych, rozproszonych, niewielkich fragmentów lasów – zwłaszcza w południowej części miasta.

Lasy miasta Sławkowa znajdują się w II strefie - średnich zagrożeń przemysłowych, przyjętych wg stref ustalonych w sąsiadujących lasach państwowych. Lasy te zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z 25 sierpnia 1992 r. spełniają kryteria lasów ochronnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj drzewostanu, jego wiek oraz rodzaj pokrywy gleby lasy zaliczono do klasy A - dużego zagrożenia pożarowego (Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 1976 r). Stan zdrowotny lasów jest przede wszystkim związany z ujemnym oddziaływaniem pyłów i gazów przemysłowych z rejonu GOP oraz zakłóceniem stosunków wodnych (obniżeniem lustra wody i przesuszeniem gleb) na skutek eksploatacji górniczej. Przeważająca część drzewostanów wykazuje zahamowanie przyrostu, objawy przedwczesnego zrzucania igieł, miejscami przebarwienia aparatu asymilacyjnego i przerzedzenia koron. Ostatnio stan drzew się wyraźnie poprawia. W lasach, dominują lite drzewostany sosnowe, szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Około 10% to siedliska lasów mieszanych (sosna i brzoza), a 0,5% olsu. [1].

Struktura własnościowa lasów na terenie Sławkowa jest następującą:

- Lasy Państwowe nadzorowane przez Nadleśnictwo Chrzanów – 21,7%

- Wspólnota Leśna – 67,1%

- Lasy Prywatne – 11,2%

Gospodarka leśna w lasach Wspólnoty Leśnej i lasach prywatnych prowadzona jest zgodnie z opracowanymi  uproszczonymi  planami urządzania lasów, które należy zaktualizować. Dla Wspólnoty Leśnej aktualizacja planu urządzania lasu jest konieczna w 2004 r a dla lasów prywatnych w 2005 r.{19, 20]

### 3.7.2. Zadania przewidziane do realizacji

| Komponent: GOSPODARKA LEŚNA |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Ochrona zasobów leśnych i poprawa kondycji przyrodniczej obszarów leśnych oraz ich otulin |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Aktualizacja planów urządzenia lasów Wspólnoty Leśnej | b.d. |  |  |
| Aktualizacja planu urządzania lasów prywatnych | b.d. |  |  |

## 3.8. Środowisko przyrodnicze

### 3.8.1. Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Stan rozpoznania środowiska przyrodniczego gminy Sławków, pod kątem występowania rzadkich i ginących elementów flory i fauny jest niepełny. Zalecane jest wykonanie waloryzacji przyrodniczej -  szczególnie wschodniej części gminy.

Pierwotną roślinnością naturalną gminy Sławków były mezofilne lasy z klasy querco-Fagetea. Obecnie ich niewielkie fragmenty zachowały się w obrębie Garbu Ząbkowickiego i Dębowej Góry - subkontynentalne grądy (Tilio cordatae-Carpinetum betuli)  oraz żyzne buczyny ze związku Fagion sylvaticae i lasy łęgowe zwiazku Alno-Ulmion. Na znacznych obszarach występują wtórne zbiorowiska borowe z dominującą w drzewostanie sosną (Dicrano-Pinion). Spośród pozostałych typów zbiorowisk roślinnych na uwagę zasługują murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, rozwijające się w miejscach, w których doszło do odsłonięcia podłoża wapiennego. Znaczna rolę w szacie roślinnej odgrywają zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea.

### 3.8.2. Fauna i flora

Na stan środowiska fauny i flory miasta Sławkowa, złożyły się różnorakie przyczyny. Zmiany w rzeźbie terenu spowodowały zarówno średniowieczne górnictwo cynku i srebra jak i współczesna infrastruktura przemysłowa zwłaszcza gęsta sieć linii kolejowych i drogowych związanych z Hutą „Katowice”. Według oceny prof. A. Czyloka [3] na tym specyficznie odkształconym terenie, na znacznej części zachowały się siedliska wykazujące możliwość spontanicznej regeneracji ekosystemów. Regenerujące się spontanicznie układy biocenotyczne, na obszarze Sławkowa, cechują się wysoką bioróżnorodnością i utrzymywaniem siedlisk wielu rzadkich, chronionych, a nawet unikatowych gatunków roślin i zwierząt.

W północnej części Sławkowa, w rejonie obszaru objętego wcześniej strefą ochronną Huty „Katowice” rozwija się tutaj roślinność śródpolna z dominacja tarniny, a na stokach południowych roślinność z udziałem gatunków charakterystycznych dla muraw kserotermicznych takich jak: oleśnik górski, pępawa zielona, kłosownica pierzasta, chaber driakiewnik, chaber nadreński, sierpnica pospolita, goryczel jastrzębcowaty, czyścica drobnokwiatowa, lebioda pospolita. Spośród rzadkich i chronionych gatunków roślin występują m.in.: zapłonka brunatna, ośmiał mniejszy, pierwiosnek wyniosły, rutewka mniejsza, wilżyna ciernista, dziewięćsił bezgłowy. Z rzadkich ptaków stwierdzono tu występowanie potrzeszcza, kląskawki , przepiórki.

Na zboczach góry Gieraska  w runie leśnym występują chronione storczyki - kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony.

W zachodnio-południowej części Wzgórz Sławkowskich występują rozległe trzcinowiska z kępami wierzb. Trzcinowiska te stanowią enklawę rzadkich ptaków i płazów. Występuje tutaj rzadki ptak, gnieżdżący się w nadbrzeżnych lęgach – dziwonia, a w tworzących się oczkach wodnych występują płazy – traszka zwyczajna i grzebieniasta.

W płynącej pomiędzy Wzgórzem Sławkowskim a  wzniesieniami Lasu Głazik - Strudze Sławkowskiej licznie występuje  kiełż, skorupiak występujący głównie w czystych i dobrze natlenionych w wodach.

W obniżeniach terenu pomiędzy lasem Głazik a Dębową Górą spotyka się lęgi z interesującym runem. Rosną tutaj takie gatunki jak: ciemiężyca zielona, bluszcz pospolity przylaszczka pospolita, zbrojówka orlikolistna i kopytnik pospolity.

Dębowa Góra porośnięta jest okazałymi dębami szypułkowymi i sosnami pospolitymi. W szczytowych jej partiach zachowały się fragmenty lasów liściastych z grabem i lipą. Świadczą one o pierwotnym odmiennym składzie gatunkowym drzewostanu na tym wzniesieniu, zwłaszcza, że zachowały się tu typowe dla lasów fragmenty runa z marzanką wonną.

Na terenie Grońca i Niwy występują podmokłe łąki. Należą one do szczególnie cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Szczególnie cenne są występujące tu okazy mieczyka drobnokwiatowego, który uważany był za gatunek prawdopodobnie wymarły.  Na łąkach tych można spotkać chronionego pająka o jaskrawym ubarwieniu (tygrzyk pstry) oraz rzadkiego już w Europie ptaka łąkowo-błotnego - derkacza. Ptak ten zamieszczany jest na listach gatunków proponowanych do ochrony międzynarodowej.

Podobne nagromadzenie rzadkich gatunków występuje w wilgotnych łąkach i sadzawkach w okolicach osady Burki. Mają tu liczne stanowiska storczyki oraz umieszczony w czerwonej księdze roślin – wyblin jednolistny. W sadzawkach występują żaby moczarowe. Na południowo-zachodnim krańcu Sławkowa rejonie kotliny Bobrka i Ciołkowizny występują podmokłe łąki i gęste zagajniki brzozowo-wierzbowo-osikowe. Teren ten ze względu na rozległość korzystny jest dla siedlisk ptactwa łąkowo-błotnego. Wśród ptaków gnieździ się tu bekas kszyk, potrzask i derkacz. W niewielkich czystych dopływach Bobrka odnotowano obecność strzebli potokowej.

Dolina Białej Przemszy również jest miejscem sprzyjającym bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Sama rzeka nie stanowi siedliska sprzyjającego rozwojowi roślin i zwierząt z uwagi na zanieczyszczenia. Niemniej jednak należy odnotować występowanie w rzece licznej populacji skorupiaka (kiełż) oraz miejscami roślin (potocznik wąskolistny). Rozlewiska towarzyszące rzece Biała Przemsza są siedliskami wodnego ptactwa. W rejonie stawu przy skrzyżowaniu ulicy Olkuskiej i Fabrycznej gnieżdżą się łabędzie nieme, kokoszka wodna, trzcinak a także kilka par kaczek.

### 3.8.3. Tereny cenne przyrodniczo

Północno-wschodnia część gminy Sławków leży w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Strefa chronionego krajobrazu obejmuje obszar 98 ha. Granice przebiegu otuliny przedstawiono na rysunku nr 3.4.2.-1 kolorem żółtym. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (i jego otulina) posiada przygotowany, lecz niezatwierdzony Plan Ochrony Parku. [17]

Jak wynika z rozporządzeń wojewody i równorzędnych aktów prawnych powołujących pomniki przyrody na terenie województwa śląskiego, do pomników przyrody objętych ochroną prawna w gminie Sławków należą:

1.	Grusza dzika – (Pyrus communis) - nr. rej. 192,

2.	Grusza polna – (Pyrus communis) - nr. rej. 286.

W tabeli nr 3.11 przedstawiono lokalizację oraz nazwę gatunków drzew - pomników przyrody.

Tabela nr 3.11.

Pomniki przyrody - prawnie chronione

| Lp | Nazwa gatunku | Lokalizacja | Informacja o ochronie prawnej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grusza dzika | Ul. PCK | Nr rej. 192 |
| 2 | Grusza polna | Ul. Krzywda | Nr rej. 286 |

Na terenie gminy Sławków istnieją ciekawe i wartościowe enklawy przyrodnicze, które w przyszłości powinny być objęte formą ochrony przyrody:

- projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy doliny Białej Przemszy, przede wszystkim rejony Przełomu, źródliska, Gierzyna, Źródliska - Burki Krupa;

- projektowany użytek ekologiczny Bobrek - Ciołkowizna, w tym Ciołkowizna i łąki kosaćcowe - Kozibrodek ;

obszary o wysokich walorach krajobrazowych;

- wzgórze Gieraska, w tym Warpie pod Gieraską;

- łąki - Kozioł;

- zbocze - Kołdaczka;

- kompleks łąkowo-leśny Niwa;

- lasy na Dębowej Górze i pod Dębową Górą;

- łąki Staszówki;

- Niwa - Zagrody;

- Burki - Bagniska;

- użytek ekologiczny Niwa-Gozica;

- pomnik przyrody Chwaliboskie - Dolina Miłości.

Powyższe obiekty stanowią propozycję do objęcia ochroną prawną – głównie w postaci użytków ekologicznych. Ich ustanowienie poprzez uchwałę Rady Miasta powinno poprzedzać szczegółowe rozeznanie warunków przyrodniczych oraz odpowiedni zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto niezwykle interesująca przyrodniczo i krajobrazowo  w rejonie Sławkowa jest Dolina Białej Przemszy. Przełomowy odcinek Białej Przemszy na terenie Sławkowa jest wyraźnie dwudzielny. Część północną stanowi typowa, wąska dolina przełomowa o stromych zboczach przeciętych kilkoma głębokimi dolinami bocznymi. Największe z tych dolin bocznych uchodzą do przełomu rzeki w miejscowości Chwaliboskie. Natomiast odcinek południowy przełomu Białej Przemszy jest szerszy od północnego. Występują tu szerokie terasy rzeczne i wyraźny stożek napływowy, zlokalizowany u ujścia wąskiego, górnego odcinka przełomowego. Do Białej Przemszy dopływają dwa cieki boczne: rzeka Sztolnia oraz Sławkowska Struga.[3]

Interesującym przyrodniczo są rozlewiska – stawy towarzyszące rzece Biała Przemsza. W rejonie skrzyżowania ulic Olkuskiej i Fabrycznej istnieje malowniczy położony staw – rys. nr. 3.8, który jest siedliskiem ptactwa wodnego.

Należy również dodać,  że na terenie Sławkowa dobrze rozpoznano florę naczyniową. Do najcenniejszych należą gatunki umieszczone na „Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych Górnego Śląska” i „Czerwonej Liście Kręgowców Górnego Śląska” [24]. Na szczególną uwagę zasługuje wymieniona w opracowaniu goryczka Wettsteina zlokalizowana na terenie proponowanego użytku ekologicznego „Michałów”.

Rysunek nr 3.8. Staw w rejonie skrzyżowania ulic: Olkuskiej i Fabrycznej

### 3.8.4. Zieleń urządzona

Zieleń urządzoną na terenie miasta Sławkowa stanowią: parki, zieleńce, ogrody działkowe i przydomowe, zieleń obiektów sportowych, zieleń osiedlowa oraz zieleń izolacyjna zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych i zieleń przyuliczna. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławków”[1] tereny zieleni urządzonej w mieście Sławkowie zajmują powierzchni 5 ha co stanowi 0.14% ogólnej powierzchni miasta.

Aktualnie szczególną rolę w strukturze zieleni miejskiej spełniają: zieleń rekreacyjno sportowa oraz  pozostałości zieleni zabytkowej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, tj.:

- zieleń współtowarzysząca 3 stadionom sportowym w mieście,

- zieleń zabytkowego zespołu staromiejskiego obejmującą zamek, fragment wałów obronnych, kościół i ulic obowodowych,

- zieleń cmentarza przedchodzącego na wzgórze „Kopiec”,

- zespół zabudowań zabytkowych młyna z terenami zieleni,

- zieleń towarzysząca innym obiektom zabytkowym w mieście.

### 3.8.5. Ugory

Tereny odłogowane, nieużytki  zajmują  powierzchnie 489 ha tj. 13,36 % ogólnej powierzchni miasta. Są to w przeważającej części tereny do których zbudowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku  linie kolejowe do huty „Katowice” odcięły drogi dojazdowe do pól.

### 3.8.6. Regulacje prawne

- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.,

- ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. (z późniejszymi zmianami),

- ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995r. (z późniejszymi zmianami),

- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (z późniejszymi zmianami).

- ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami),

- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (z późniejszymi zmianami),

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu m.in. poprzez:

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

- zapewnienie ciągłości gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,

- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,

- zachowanie dziedzictwa geologicznego,

- ochronę zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochronę drzew oraz krzewów,

- utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i jej składników.

Ograniczenia na obszarach chronionych wynikają wprost z ustawy lub są wprowadzone aktem prawnym powołującym daną formę ochrony przyrody. Szczególny nacisk kierowany jest na ochronę:

- dziko występujących roślin lub zwierząt,

- siedlisk przyrodniczych,

- siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt,

- zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,

- roślin lub zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów,

- przyrody nieożywionej,

- krajobrazu,

- zieleni w miastach i wsiach.

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

- warunków ochrony zasobów środowiska,

- warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

- udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,

- obowiązki organów administracji,

- odpowiedzialność i sankcje.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Ustawa wprowadza pojęcie gruntu rolnego i gruntu leśnego oraz określa zasady ich ochrony. Ochrona gruntów leśnych polega m.in na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej. Ochrona gruntów rolnych polega m.in: zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. Przepisy ustawy stosuje się do lasów bez względu na formę ich własności. Ustawa określa zasady prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem w szczególności: zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

- zachowanie różnorodności przyrodniczej,

- zachowanie leśnych zasobów genetycznych,

- walory krajobrazowe.

Zgodnie z „Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w UE (1998 r.) oraz „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” przyjętą przez Radę Ministrów w grudniu 2002 r. ustalona została lista priorytetów w działaniach na rzecz dostosowania do wymogów UE w zakresie ochrony przyrody, w tym jej dyrektyw i rozporządzeń, tj.:

- Dyrektywy Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE),

- Dyrektywy Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (zmienionej dyrektywami 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.),

### 3.8.7. Cele i kierunki działań

Podstawowy cel w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego to:

Ochrona różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego gminy poprzez zintensyfikowanie działań związanych z ochroną prawną

Na terenie gminy Sławków występują obszary niezwykle bogate pod względem przyrodniczym. Uwagę zwraca brak obszarów prawnie chronionych w stosunku do wstępnie rozpoznanych walorów przyrodniczych (głównie występowanie roślin i zwierząt prawnie chronionych oraz gatunków rzadkich). W związku z tym należy przede wszystkim rozważyć objęcie ochroną, wytypowanych obszarów przyrodniczo cennych. Należy zwrócić uwagę na ochronę i właściwe wykorzystanie terenów zieleni urządzonej. Działania takie powinny koncentrować się na głównie na tworzeniu terenów rekreacyjnych, poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz zwiększanie liczby terenów zielonych już istniejących.

Wskazane do ochrony w formach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody fragmenty gminy pełnią przede wszystkim rolę lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych (Dolina Białej Przemszy). Winny one być powiązane przestrzennie z podobnymi strukturami na terenie sąsiadujących gmin. W stosunku do niektórych ekosystemów warunkiem zachowania wysokich walorów jest wprowadzenie ochrony czynnej, bowiem w sytuacji zaniechania tradycyjnego użytkowania niektórych typów zbiorowisk bardzo szybko dochodzi do wycofywania się np. gatunków słabych konkurencyjnie, a często należących jednocześnie do grupy gatunków ginących. Na uwagę zasługuje możliwość współpracy władz gminy z środowiskiem naukowym w celu wspólnego rozpoznania walorów przyrodniczych. Współpraca na płaszczyźnie „gmina-środowisko naukowe” może dać mierzalne, pozytywne skutki (rozpoznanie przyrodnicze, zagospodarowanie terenu w celach badawczych).

Do pozytywnych aspektów dotyczących środowiska przyrodniczego na terenie gminy należy zaliczyć:

–	występowanie chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny,

–	bogatą, naturalną strukturę przyrodniczą wraz z bogatym zasobem terenów zieleni urządzonej,

–	różnorodność terenów przyrodniczo cennych i atrakcyjnych krajobrazowo, postulowanych do wprowadzenia odpowiednich form ochrony prawnej.

Do negatywnych aspektów dotyczących środowiska przyrodniczego na terenie gminy należy zaliczyć:

–	niedostateczne rozpoznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru gminy - brak waloryzacji przyrodniczej,

–	brak obszarów prawnie chronionych.

### 3.8.8. Zadania przewidziane do realizacji

Zadania własne Miasta

| Komponent: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Ochrona różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego gminy poprzez zintensyfikowanie działań związanych z ochroną prawną |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Realizacja ochrony czynnej w obszarach przyrodniczo cennych, pełne rozpoznanie walorów środowiska przyrodniczego na terenie gminy |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Waloryzacja przyrodnicza gminy | 20 | Urząd Gminy | środki własne |
| Utworzenie proponowanych obszarowych form ochrony przyrody | 100 | Urząd Gminy | środki własne |

### 3.8.9. Zgodność celów związanych z ochroną środowiska naturalnego z dokumentami strategicznymi

| Zgodność z II Polityką ekologiczną państwa. | Zgodność z „Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” | Zgodność z „Strategią rozwoju województwa śląskiego” | Zgodność ze „Strategią rozwoju powiatu będzińskiego na lata 2000-2006” |
| --- | --- | --- | --- |
| pkt 110: „...Bezpieczeństwo ekologiczne państwa zakłada m.in. utrzymanie na odpowiednim poziomie krajowej różnorodności biologicznej i krajobrazowej”. pkt 111, pkt 112, pkt 113, pkt 114 pkt 115: „Perspektywicznym celem ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zakładanym do realizacji do 2025 r, jest:zabezpieczenie zachowania cennych przyrodniczo obszarów, dotychczas nie chronionych prawnie, poprzez objęcie ich różnymi formami ochrony przyrody”. | Cel długoterminowy do 2015 roku: „Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej gatunkowej i siedliskowej), ochrona i wzrost różnorodności krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów”. | Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych (cel strategiczny C7) Kierunki działań: FC7K1 – zachowanie bioróżnorodności, FC7K2 - określenie obszarów chronionych na terenie Województwa Śląskiego, FC7K3 - przeciwdziałanie niekontrolowanym wyrębom lasu, FC7K4 – opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych, FC7K5 – opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych, FC7K6 – ochrona zasobów leśnych i poprawa kondycji przyrodniczej obszarów leśnych oraz ich otulin. FC7K7 – zalesianie terenów nieużytkowanych rolniczo i o małej wartości rolniczej. | Priorytet strategiczny nr 2 Zwiększenie efektywności ochrony środowiska i rewitalizacji obszarów zdegradowanych |

## 3.10. Zasoby surowców mineralnych

### 3.10.1. Stan aktualny

W rejonie Sławkowa występują złoża rud cynkowo - ołowiowych będących częścią złóż obszaru śląsko - krakowskiego. Złoża rud znajdują się w dolomitach kruszconośnych obejmujących stropową część dolnego wapienia muszlowego. Obecnie wydobycie rud cynkowo - ołowiowych prowadzone jest na wschód od miasta. Na teren gminy Sławków (wschodnie granice miasta) sięgają granice złoża Krzykawa. Jest to złoże zaniechane o zasobach pozabilansowych.

Od wielu lat w gminie Sławków eksploatuje się iły dolnego permu zwane glinami sławkowskimi. Wyrobisko glin sławkowskich znajduje się w południowej części miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego PCK. Złoże stanowią surowce ilaste ceramiki budowlanej eksploatowane od 1939r ze złoża Sławków. Poniżej przedstawiono parametry złoża:

- powierzchnia złoża 64932m2,

- głębokość spągu 8,1 -30,0m,

- miąższość złoża 19,0 - 28,9m średnio 23,9m,

- miąższość nadkładu 0,0 - 2,4m,

- klasa konfliktu OWS: C

- waloryzacja nad złożem: wyrobisko eksploatacyjne, poza nim obszar gospodarki rolnej,

- dopływ wód do złoża: złoże suche, drobne sączenia i wody opadowe odprowadzane rowami,

- kierunek rekultywacji: zieleń rekreacyjna i tereny sportowe oraz od strony wschodniej lekka zabudowa.

Eksploatacja prowadzona jest odkrywkowo, systemem ścianowym. Zasoby bilansowe złoża wynoszą 1059 tys. ton, zasoby przemysłowe 135tys. ton. Roczne wydobycie wynosi 8 tys. ton. Złoże eksploatowane jest przez Przedsiębiorstwo TIC, które posiada koncesję ważną do roku 2006. Wyrobisko poeksploatacyjne złoża Sławków zostanie zrekultywowane w kierunku wodnym.

Ochrona udokumentowanych złóż gliny może być realizowana z dużymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu zagospodarowania terenu oraz ustaleń dotychczasowych planów miejscowych.

Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sławkowa na południe od Góry Gieraska znajduje się złoże gliny, które należy  udokumentować.

Południowa część gminy zasobna jest w piaski czwartorzędowe. W Staszówce koło Dębowej Góry przy ul. Korzennej udokumentowano piaski formierskie. Zasoby złoża Staszówka wynoszą 261 tys. ton. Złoże w przeszłości eksploatowane dla potrzeb prywatnej cegielni. Obecny stan zagospodarowania złoża - złoże zaniechane.

Wzdłuż południowej granicy gminy udokumentowano złoże piasków formierskich „Sławków” kopalni piasku „Szczakowa”. Na terenie gminy znajduje się około 10ha złoża. Średnia miąższość złoża wynosi 14m (max 20m), miąższość nadkładu 0,3-0,5m. Kopalnia prowadzi na terenie gminy eksploatację systemem zabierkowym. Wyrobisko popiaskowe zrekultywowane będzie w kierunku leśnym. Kopalnia piasku „Szczakowa” posiada koncesję na eksploatację ważną do 31.12.2018r.

### 3.10.2. Cele, działania i podejmowane zadania

Cele krótkoterminowe:

- skreślenie z ewidencji zasobów złóż złoża Staszówka - złoże nie stanowi wystarczającej bazy dla nowych inwestycji,

Cele średnioterminowe:

- Poszukiwanie i rozpoznawanie i dokumentowanie nowych złóż kopalin

Cele długoterminowe:

- Skuteczne egzekwowanie zasad i norm prawnych zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym,

- maksymalne wykorzystanie zasobów kopaliny w granicach udokumentowania,

- rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych złoża Sławków w kierunku zieleni urządzonej.

## 3.11. Przemysł

### 3.11.1. Struktura, intensywność, tereny przemysłowe, procesy restrukturyzacyjne

Do najważniejszego sektora gospodarczego w mieście Sławkowie należą linie kolejowe wraz z  czterema terminalami kolejowymi.

Terminal pierwszy - Stacja PKP "Sławków Południowy LHS" wyposażony w wysoką rampę ładunkową usytuowaną między torami ogólnego użytku "N"-1435mm i "S"-1520mm, wysoką rampę czołową przystosowaną do załadunku pojazdów drogowych z wagonów. W obrębie tego terminala działają:

- Polzug Polska sp z.o.o - firma zajmująca się transportem kolejowym oraz odprawami celnymi przewożonych towarów. Polzug Polska oferuje bezpośrednie połączenia linią szeroko torową z Ukrainą i krajami WNP przez terminal w Sławkowie, gdzie kontenery są przeładowywane z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe i odwrotnie,

- Firma PCC Cargo- zajmująca się przeładunkiem artykułów chemicznych - płynnych, posiada hale magazynowo - składową, rampę ładunkową oraz urządzenia załadunkowe i wyładunkowe,

- Jas FBG - firma specjalizująca się w załadunku i wyładunku różnych towarów, posiada hale magazynowe, rampę wyładunkową oraz własną agencję celną,

- Firma "UKPOL" z Werhraty - posiada hale magazynowo składową oraz urządzenia do rozładunku materiałów sypkich (cement w wagonach).

Terminal drugi - Baza Przeładunku Rudy PHS o/Huta Katowice. Terminal wykorzystywany jest w całości przez Hutę Katowice, jednak pozostaje jeszcze wiele możliwości jego zagospodarowania.

Terminal trzeci- należący do Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Na jego terenie działa Centrum Handlowo - Logistyczne oraz BP Polska - terminal przeładunkowo - magazynowy gazów płynnych. Na terenie terminalu znajduje się sieć torów "N"- 1435 mm i "S"- 1520 mm, przystosowanych do przeładunku towarów w wagonach krytych, otwartych i platformach. Ponadto działa jeszcze firma Petro Plus zajmująca się przeładunkiem paliw, olei napędowych. Tutaj właśnie na obszarze blisko 140 ha ma powstać EUROTERMINAL.

Terminal czwarty - Polski Gaz - położony jest na terenie Kopalni Piasku Podsadzkowego "Maczki Bór", która poddzierżawia teren tej właśnie firmie. Terminal ma układ torów "N" - 1435 mm i "S" - 1520 mm przystosowany do przeładunku gazów płynnych.

Z uwagi na rozwiniętą infrastrukturę kolejową miasto ma szansę w niedługim czasie stać się miejscem lokalizacji największego w kraju i Europie „suchego portu” dla rozwoju handlu z Europą Wschodnia i Azją. Planowane Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie jest uznawane za jedną z priorytetowych inwestycji strukturalnych w regionie.

Ponadto w mieście aktualnie zarejestrowanych jest około 500 jednostek gospodarczych. Istniejące zakłady należą do małych i średnich i prowadzą różnorodną branżowo wytwórczość. Najpowszechniej rozwinęła się  tutaj działalności produkcyjna wyrobów metalowych, przetwórstwo spożywcze.  Na terenie Sławkowa produkowane są także wyroby ceramiki budowlanej z lokalnego złoża gliny – tzw. gliny sławkowskie. Są one eksploatowane  przez firmę TIC.

### 3.11.2. Zagrożenia awariami

Potencjalne źródła awarii przemysłowych na terenie miasta Sławkowa zlokalizowane są głównie na terenie istniejących zakładów przemysłowych oraz wzdłuż drogi krajowej nr DK94 i linii kolejowej przebiegającej przez miasto. Aktualnie na terenie miasta  funkcjonują instalacje, które zgodnie z Prawem ochrony środowiska zaliczane są do zakładów o dużym ryzyku bądź zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (tab. 3.12).

Tabela nr 3.12.

Zakłady o dużym bądź zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

| Lp. | Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz telefon/fax i ewentualnie e-mail | Adres zakładu oraz telefon/fax i ewentualnie e-mail | Data i nr decyzji Zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ,,PCC CARGO" S.A. Katowice 40-202 Al. Roździeńskiego 1 tel. (032) 2576472 fax (032) 2584990 | Terminal Przeładunkowy ,,PCC CARGO" ul. Dębowa Góra 1 Sławków 41-260 tel. (032) 2609964, fax (032) 2609957 | 23.09.2003 WO-0221/403/2003 |
| 2 | "BP POLSKA" Sp. z o.o. Jasnogórska 1 Kraków 31-358 tel /012/ 699-16-87 Kierownik: Wanda Podpora | BPTerminal przeładunkowo-magazynowy ul. Groniec 1 Sławków 32-333 tel. (032) 2931910 fax (032) 2931990 | 31.10.2003 WO-0221/459/2003 |
| 3 | Polski Gaz Spółka z o. o. Z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 37 Warszawa 02-672 tel. (022) 3305900 fax (022) 3305901 Oddział w Sosnowcu ul. Kolonia Węgródka 41-217 Sosnowiec | Terminal Przeładunkowy ”Polski Gaz” Spółka z o.o. Oddział w Sosnowcu Sosnowiec 41-217 ul. Kolonia Wagródka tel. (032) 2948845 fax (032) 2948843 | 22.01.2004 In.V-764/1/247/04 |

## 3.12. Rolnictwo

Głównymi problemami rolnictwa na terenie gminy jest mały udział użytków rolnych w stosunku do ogólnej powierzchni wynoszący niecałe 37%, dodatkowo znaczną część tych użytków zajmują pastwiska i podmokłe łąki. Obszar gminy został zakwalifikowany w klasyfikacji przydatności terenów rolnych do produkcji żywności jako niekorzystny (B), aż 65% terenów rolnych należy do V i IV klasy gleb, do IV tylko 31%.

Tabela nr 3.13.

Stan użytkowania gruntów rolnych

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym w gospodarstwach indywidualnych |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | Ha | % |
| Powierzchnia ogółem | 3.660 | 100,00 | 1.222 | 100,00 |
| - użytki rolne ogółem | 1.349 | 36,86 | 938 | 76,75 |
| - grunty orne | 1000 | 27,32 | 965 | 62,6 |
| - sady | 40 | 1,09 | 33 | 2,7 |
| - łąki | 209 | 5,70 | 129 | 10,55 |
| - pastwiska | 101 | 2,75 | 11 | 0,90 |

Dominujące kompleksy rolniczej przydatności gleb to: żytni słaby (6), żytni dobry (5), zbożowo-pastewny mocny (8) i zbożowo-pastewny słaby (9).

Głównym zasobem gruntów ornych jest teren położony w części północnej od lini PKP Katowice-Tunel, w Chwaliboskich i Chojnach pomimo poprzecinania terenu licznymi torami przemysłowymi jest również rozległy kompleks przestrzenny. W części południowej gminy są niewielkie powierzchnie areału w rejonie Korzeńca i Stawek oraz w Grońcach i Burkach, jednak nie tworzą one powierzchniowo areałów uprawnych, w większości, z wyjątkiem Dębowej Góry, posiadają zgodę na zmianę użytkowania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. W jednostce Śródmieście pomimo obecności niewielkich powierzchni gruntów klasy III nie ma strukturalnych warunków do produkcji rolniczej, ponieważ tereny te są przemieszane w ternami mieszkalnymi i posiadają formalną zgodę na zmianę użytkowania gruntów na cele nierolnicze.

W spisie rolnym przeprowadzonym w 2002r udział wzięło 797 gospodarstw indywidualnych. Ich struktura przedstawia się następująco:

-	623 gospodarstwa o powierzchni do 1ha,

-	171 gospodarstw o powierzchni 1-5ha.

Działalność wyłącznie rolniczą wykazało zaledwie 55 gospodarstw, działalność rolniczą i pozarolniczą tylko 15, działalność pozarolniczą prowadzi 70 gospodarstw, a nieprowadzadzących rolniczej ani pozarolniczej działalności jest 658 gospodarstw.

W indywidualnych gospodarstwach znajduje się 727ha gruntów, w tym ok. 490 ha gruntów rolnych. Intensywność użytkowania tych gruntów jest znikoma, pod zasiewani jest 30ha, a 460ha to odłogi i ugory. Na użytkowanym obszarze głównymi ziemipłodami są zboża i ziemniaki. 90ha zajmują sady, łąki i pastwiska trwałe. Od lat obserwuje się tendencją wzrostową powierzchni odłogów.

Brak zorganizowanych grup producentów rolnych.

### 3.12.1. Ograniczenia, szanse i kierunki rozwoju

Ograniczenia:

- niskie klasy bonitacyjne gleb,

- zanieczyszczenie gleb,

- 100% gospodarstw o małej powierzchni użytków rolnych do 5ha,

- zanik funkcji rolniczych,

- mała opłacalność produkcji rolnej.

Szanse:

- powiększanie areału w gospodarstwach rolnych,

- współpraca między małymi gospodarstwami dla osiągnięcia korzyści skali produkcji,

- korzystanie przez rolników z dopłat bezpośrednich do powierzchni upraw,

- możliwość korzystania z funduszy unijnych na modernizację i rozwój gospodarstw,

- optymalizacja produkcji rolnej,

- rozwój infrastruktury technicznej (kanalizacji, oczyszczalni ścieków, obiektów gospodarki odpadami, sieci wodociągowej itd.),

- rozwój przemysłu rolno-spożywczego,

- powstanie giełdy rolno-spożywczej o znaczeniu ponadlokalnym,

- na zanieczyszczonych glebach uprawa roślin przemysłowych (konopii, lnu, ziemniaków dla przemysłu spirytusowego, wikliny itp.)

- detoksykacja gleb.

Kierunki rozwoju:

- wzrost powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach i obszarowe komasowanie gruntów,

- stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej i uczestnictwo w przygotowywanych programach rolnośrodowiskowych,

- optymalizacja produkcji rolnej,

- na zanieczyszczonych glebach uprawa roślin przemysłowych,

- przeznaczanie ekstensywnie użytkowanych gruntów rolnych pod zalesienia,

- specjalizacja produkcji rolnej.

### 3.12.2. Zadania przewidziane do realizacji

Zadania koordynowane Miasta

| Komponent: ROLNICTWO |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Dostosowywanie struktur obszarów wiejskich do warunków działania w UE z uwzględnieniem charakteru regionalnego produkcji rolniczej, minimalizacji wpływu gospodarki rolnej na środowisko i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska obszarów wiejskich. |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Udział gospodarstw rolnych w programach rolnośrodowiskowych oraz zalesianie ekstensywnie użytkowanych gruntów rolnych. |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Udział gospodarstw rolnych w programach rolnośrodowiskowych | b.d. | ARiMR rolnicy | EFOiGR* Jednostka płatnicza: ARiMR |
| Zalesianie gruntów najniższych klas bonitacji. | b.d. | ARiMR rolnicy | EFOiGR* Jednostka płatnicza: ARiMR |

* po 01.05.2004r.

# 4. Turystyka i rekreacja

Na atrakcyjność turystyczną Sławkowa jako miasta o znacznych walorach krajobrazowych i wypoczynkowych na przedpolu aglomeracji GOP wpływa przede wszystkim atrakcyjność Starówki, zachowującej klimat tradycyjnego polskiego miasteczka. Cały układ urbanistyczny Starego Miasta objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, ze względu na dobre zachowanie tradycyjnej zabudowy sławkowskiej.

Ponadto na terenie miasta istnieje kilkadziesiąt zespołów i obiektów zabytkowych, z których najciekawszymi są:

- ruiny kamiennego zamku Biskupów Krakowskich z XIII w;

- karczma, zwana Austerią z 1781 roku;

- Dwór Biskupi z XVI w. usytuowany przy ul. Staropocztowej powyżej ruin zamku;

- Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego;

- Plebania murowana z XVII w. obok kościoła parafialnego przy ul. Kościelnej;

- kościółek pod wezwaniem Św. Marka na cmentarzu grzebalnym z XIX w;

- Walcownia (pozostałość po napędzanej siłą wody walcowni blach cynkowych i odlewni wybudowanych w latach 1825-1826 nad Białą Przemszą) wraz z dobrze zachowanym kanał wodnym;

- kościółek pod wezwaniem Św. Jakuba.

Przez  teren gminy Sławków przebiegają następujące znakowane piesze szlaki turystyczne:

- szlak czerwony „Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej”  (relacja Zawiercie -Sławków Rynek). Na terenie Sławkowa biegnie następującymi ulicami: Chwaliboskie, Niwka, Jana Matejki przecinając ulicę Jagiellońską, dalej prowadzi na krótkim odcinku ulicą Olkuską, następnie ulicą Legionów Polskich, dalej skręca w lewo na ulicę Kościelną, prowadzi koło kościoła, na Mały Rynek i kończy się przy studni w Rynku,

- szlak niebieski  „Szlak Powstańców 1863 r.”, (okrężny z Olkusza do Bukowna).      Przez Sławków przebiega następująco: ulicą Francesco Nullo, wzdłuż ogrodzenia ZWM w kierunku ul. Olkuskiej, następnie w lewo ulicami: Browarną, potem Gołębią, Kościelną, przez Mały Rynek do studni na Rynku. Od studni prowadzi południową częścią Rynku do ul. Świętojańskiej obok kościółka św. Jakuba, dalej ul. Krzywda dochodzi do ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kolejową obok stacji PKP, aż do przejścia przez tory kolejowe przy ul. Hrubieszowskiej. Za torami skręca w prawo w ul. Zagródki i dalej biegnie malowniczym terenem leśnym do Niwy. Przebiega obok Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, prowadzi ponownie przez las aż do Burek,

- szlak żółty „Szlak Pustynny” (relacja Maczki - Ryczów). Szlak ten nie przebiega przez centrum miasta, obejmuje jedynie południowe jego części: Burki i Ryszkę,

- szlak czarny (relacja Sławków-Przymiarki) ma charakter łącznikowy pomiędzy szlakiem czerwonym a szlakiem żółtym. W obrębie Sławkowa przebiega ulicami: Rynek, Mały Rynek, Garncarska, Kabania, Walcownia i dalej w prawo lasem do Przymiarek.

Na uwagę zasługuje również inicjatywa Klubu Ekologicznego Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych "Zielony Ring Przemszy". Organizowane przez wymienioną organizację spływy kajakowe "Biała Przemsza 2003", mają na celu rozpropagowanie walorów przyrodniczych Pradoliny Przemszy oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na pilną potrzebę ochrony prawnej jej naturalnych walorów. Spływ (jako inicjatywa międzygminna) prowadzony jest z miejscowości Okradzionów w Dąbrowie Górniczej, przez Bolesław, Sławków i Bukowno do miejscowości Maczki w Sosnowcu tj. do miejsca przedwojennej przystani kajakowej.

Należy nadmienić, że gmina Sławków ze względu na swoje położenie będąc niejako punktem początkowym do dalszych wędrówek po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - pod warunkiem właściwego wypromowania - może stać się (zwłaszcza w północnej części) bazą noclegową lub agroturystyczną.

## 4.1 Wnioski dotyczące turystyki i rekreacji na terenie gminy Sławków

Pozytywne aspekty dotyczące turystyki i rekreacji na terenie gminy Sławków:

- korzystne położenie geograficzne, na skraju aglomeracji GOP (sąsiedztwo terenów należących do  Jury Krakowsko Czestochowskiej),

- dostępność terenów rekreacyjnych, których zagospodarowanie przyczyni się wzrostu atrakcyjności gminy.

Negatywne aspekty dotyczące turystyki i rekreacji na terenie gminy Sławków:

- wzrost penetracji turystycznej obszarów cennych przyrodniczo nie przygotowanych do przyjęcia wysokiego ruchu turystycznego (synantropizacja flory i fauny, płoszenie zwierząt).

## 4.2. Zadania przewidziane do realizacji

| Komponent: TURYSTYKA I REKREACJA |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Wzrost atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej gminy z zachowaniem równowagi ekologicznej obszarów przyrodniczo cennych |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Koordynacja rozwoju sieci tras komunikacji rowerowej na terenie gminy - trasowanie i znakowanie tras rowerowych |  | Urząd Gminy | środki własne |

# 5. Edukacja ekologiczna

## 5.1. Charakterystyka i ocena stanu aktualnego

W realizacji polityki ochrony środowiska duże znaczenie ma aktywność społeczeństwa i jego uczestnictwo w tym procesie. Aktywność oparta jest głównie na świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, dlatego też tak dużą rolę odgrywa proces edukowania społeczeństwa w zakresie ekologii.

Edukacja ekologiczna obejmuje wiele dyscyplin, definiowana jest na wiele sposobów i ulega wpływom różnych gałęzi wiedzy. Wspólną cechą tych wszystkich kierunków jest próba przybliżenia ludziom naturalnych procesów ekologicznych oraz kształtowanie preferencji w zakresie wychowania dla środowiska - ma to na celu utrzymanie świadomych i odpowiedzialnych zachowań prośrodowiskowych.

Ważna jest wszechstronność edukacji, a więc uwzględnienie w niej możliwie wszystkich aspektów zagadnienia dotyczących wszystkich elementów środowiska i wszystkich sfer życia. Istotne jest również nastawienie do odbiorcy, głównie pod kątem jego wieku i wykształcenia.

Wśród wielu tematów edukacji ekologicznej, znaczące miejsce należy przypisać edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności wody i energii.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wymagało zintensyfikowanych  działań  edukacyjnych, których  celem  była  zmiana i  kształtowanie  świadomości mieszkańców. W związku z tym został opracowany program edukacyjny, którego zadaniem jest przekazywanie informacji o systemie gospodarki odpadami w Sławkowie, uświadomienie konieczności segregacji odpadów oraz motywowanie mieszkańców do podejmowanie działań w tym zakresie.

Od jesieni 2000 r mieszkańcy Sławkowa mają możliwość segregowania odpadów   komunalnych i składowania  ich  w odpowiednich pojemnikach  ulicznych.

Adresatem programu edukacyjnego są mieszkańcy  w przedziale wiekowym od 7 do kilkudziesięciu lat.

Przykładami wdrażania programu  edukacyjnego  są:

- coroczne „Akcje Sprzątania Świata” z „Wystawkami” (zbiórką śmieci ponadgabarytowych) oraz „Święta Ziemi”.   Urząd Miasta  włącza się do tych akcji i zapewnia rękawice i worki na śmieci oraz  transport zebranych śmieci. Wszystkie te działania  poprzedzane są kampaniami informacyjnymi poprzez  obwieszczenia, informacje  w prasie  lokalnej , uzgodnienia  ze szkołami  i  organizacjami  społecznymi;

- szkolenia dla  rolników o charakterze  rolno-środowiskowym organizowane przez  Urząd  Miejski  wspólnie  z  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w  Mikołowie;

- organizowanie konkursów  na  najładniejsze  ogrody  i balkony z nagrodami  w postaci  narzędzi  i sprzętu do ogródków;

- prowadzenie  kącika  ekologicznego w  gazecie  lokalnej – „Kurier Sławkowski”, w którym  podawane  są  aktualności  i nowinki ekologiczne (przypomnienia  o  groźnych  skutkach  wypalania  traw,  zanim spalisz pomyśl – o tym co spala się  w prywatnych piecach, o florze i faunie);

- przygotowanie  stanowisk   pod selektywną  zbiórkę  odpadów  komunalnych i  wdrożenie

segregacji.

Od  kilku już lat przeznacza się  w  Rzeczowym Planie  Wydatków ze środków  Gminnego  Funduszu Ochrony  Środowiska odpowiednie kwoty na  edukację ekologiczną.

W  2001 r były to  następujące  zadania:

Edukacja  ekologiczna  Szkoła  Podstawowa i  Gimnazjum - 1.000 zł na:

- akcja  „Ukwiecamy  klasy i szkołę” – zakup kwiatów,

- ufundowanie  nagród ,

- dofinansowanie obchodów  „Święta  Ziemi”- wystawa  ekologiczna, akcja  porządkowania  terenu  wokół  szkoły  i  Parku.

Edukacja  ekologiczna Liceum  Ogólnokształcące- 1.000 zł  na:

- zakup pomocy  dydaktycznych  do  zajęć z  ekologii,

- zakup filmów o tematyce   ekologicznej,

- zakup sadzonek na  zagospodarowanie  terenu  wokół  szkoły,

- zakup  nagród dla  uczestników   konkursu  ekologicznego,

W  2002 r były to  następujące  zadania:

Edukacja  ekologiczna  Szkoła  Podstawowa i  Gimnazjum – 2.500 zł na:

- akcja  „Ukwiecamy  klasy i szkołę” – zakup kwiatów,

- ufundowanie  nagród ,

- dofinansowanie  obchodów  „Święta  Ziemi”- wystawa  ekologiczna, akcja  porządkowania  terenu  wokół  szkoły  i  Parku,

- dofinansowanie  wycieczki w ramach nagrody  za wykonanie  karmnika  miejskiego.

Edukacja  ekologiczna Liceum  Ogólnokształcące- 2.000 zł na:

- zakup pomocy  dydaktycznych  do  zajęć z  ekologii,

- zakup filmów o tematyce ekologicznej ,

- zakup sadzonek na  zagospodarowanie  terenu  wokół  szkoły,

- zakup  nagród dla  uczestników   konkursu  ekologicznego.

Edukacja ekologiczna – szkolenia  pracowników – 5.000 zł.

W  2003 r były to  następujące  zadania:

Edukacja  ekologiczna  Szkoła  Podstawowa i  Gimnazjum - 2.000 zł na:

- akcja  „Ukwiecamy  klasy i szkołę” – zakup kwiatów,

- ufundowanie  nagród za udział  w konkursie   ekologicznym,

- dofinansowanie  obchodów  „Święta  Ziemi”- wystawa ekologiczna, akcja  porządkowania  terenu  wokół  szkoły  i  Parku,

- zakup mikroskopu  do  pracowni  przyrodniczej,

Edukacja  ekologiczna Liceum  Ogólnokształcące- 2.500 zł  na:

- zakup pomocy  dydaktycznych  do  zajęć z  ekologii,

- zakup filmów o tematyce   ekologicznej ,

- zakup sadzonek na  zagospodarowanie  terenu  wokół  szkoły,

- zakup  nagród dla  uczestników   konkursu  ekologicznego.

Do cennych  inicjatyw w zakresie edukacji  ekologicznej  należą  zabiegi  o utrzymanie  oczka  wodnego – stawu  z łabędziami  i kaczkami, miejsce spacerów  mieszkańców  Sławkowa.

Zapoczątkowany proces edukacji ekologicznej  społeczeństwa wymaga  kontynuacji i nakładów finansowych a wynikiem jego będzie  wykształcenie  u mieszkańców  postawy  przyjaznej  środowisku, racjonalne   gospodarowanie  i  korzystanie   z zasobów   środowiska  naturalnego.

## 5.2. Strategia realizacji celu

Edukacja ekologiczna musi obejmować szeroki krąg ludzi pochodzących z różnych środowisk. Z tego względu istnieją dwa rodzaje edukacji ekologicznej:

formalna i nieformalna.

Edukacja formalna obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach kształcenia w systemie edukacji narodowej.

Edukację ekologiczną należy rozpocząć już w początkowych klasach szkoły podstawowej i prowadzić regularnie na wszystkich szczeblach szkolnictwa, ponieważ dzieci i młodzież są najbardziej podatną grupą społeczeństwa na wszelkie formy edukacji i są też doskonałym wzorcem zachowań ekologicznych dla starszego pokolenia.

Edukacja nieformalna stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek. Ważną rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych spełnia także środowisko rodzinne.

Edukacja ekologiczna dorosłych powinna być połączona również z rozrywką mieszkańców miast i gmin. Interesującymi przykładami są organizowane z powodzeniem przeróżne imprezy ekologiczne np.: festyny, konkursy, wycieczki, koncerty itp. Imprezy tego typu zazwyczaj przeznaczone są dla całych rodzin. Tym samym jest sposobność do włączenia dzieci w prezentacje ekologiczne i przekazywanie wiedzy rodzicom zaangażowanym w występy dzieci. Elementy edukacji można włączać do wszystkich imprez kulturalnych odbywających się na terenie miasta. Taki sposób edukowania dorosłych (rodziców) jest bardzo skuteczną formą przekazywania treści ekologicznych.

Nie należy również zapomnieć o tzw. „akcjach ekologicznych”, najczęściej sezonowych. Stawiają sobie one za cel ochronę przyrody, ostrzegają przed zagrożeniami, uświadamiają szkodliwość niektórych zachowań człowieka.

Silnym instrumentem kształtowania postaw proekologicznych są środki masowego przekazu. Najbardziej powszechnym źródłem informacji o problemach ochrony środowiska w skali miasta jest prasa, w tym głównie periodyki lokalne.

Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego z nas mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całego miasta. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. Treści tych nie zaszkodzi przybliżać kilkakrotnie stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania dziennikarzy.

Również dużą rolę, choć z reguły w odniesieniu do problematyki w znacznie szerszej skali, odgrywa radio i telewizja.

Najbardziej dynamiczny rozwój, w chwili obecnej, pod względem zainteresowania i formy przekazu osiągnął Internet. Dlatego też należałoby również wykorzystać tę drogę przekazu informacji i edukacji.

Prowadząc akcje edukacji ekologicznej należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- istota i cel prowadzenia programu edukacji ekologicznej,

- odbiorcy i organizatorzy  programu edukacji ekologicznej,

- metody i sposoby realizacji programu edukacji ekologicznej,

- pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej,

- analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej.

Istota i cel prowadzenia programu edukacji ekologicznej.

Sformułowanie istoty i celu  przeprowadzanej akcji edukacji ekologicznej zależy od  treści i zakresu  danego programu. Może to być np. zanieczyszczenie i ochrona wód, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, zagrożenia i ochrona lasów,  gospodarowanie zasobami naturalnymi czy gospodarka odpadami.

Istotą programu edukacji ekologicznej jest połączenie edukacji z praktycznymi działaniami na rzecz środowiska.

Odbiorcy i organizatorzy programu edukacji ekologicznej

Realizacją programu edukacyjnego powinien zająć się Urząd Miasta zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 623), art. 405 i 406:

- “Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju” oraz

- “Środki gminnych funduszy przeznacza się na edukacje ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (...), realizację przedsięwzięć związanych z gospodarka odpadami (...) oraz inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (...)” .

Urząd Miejski może realizować program samodzielnie lub poprzez organizacje i instytucje (mające duże doświadczenie w tej dziedzinie) wyłonione podczas konkursu lub przetargu ogłoszonego przez Urząd.

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy.

Zróżnicowanie powinno również obejmować takie cechy społeczeństwa jak: wiek (dzieci/młodzież, osoby dorosłe), wykształcenie, wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania.

Odbiorcami programu edukacyjnego są:

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

- nauczyciele,

- dorośli mieszkańcy z podziałem na następujące grupy: urzędnicy administracji państwowej, nauczyciele, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu,

- pozostali dorośli mieszkańcy.

Należy pamiętać, że nauczyciele stanowią najbardziej specyficzną grupę dorosłych, która kształtuje postawy ekologiczne dzieci i młodzieży i pośrednio rodziców.

Metody i sposoby realizacji  programu edukacji ekologicznej

Realizowanie programów edukacji ekologicznej powinno być:

- wieloetapowe, tj. rozłożone na wiele lat,

- dwutorowe, realizowane w formie biernej-informacyjnej i formie czynnej polegającej na perswazji,

- skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za środowisko,

- upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagadnień ochrony środowiska,

- propagujące proekologiczne wzorce zachowań.

Należy wybrać taką metodę edukacji (formę przekazu) aby dokonać w umysłach wszystkich mieszkańców zmian w sposobie myślenia, zachowania i postępowania.

Mogą to być m. in.:

- kampanie (rozpowszechnianie ulotek, broszury,  biuletyny, plakaty),

- konferencje,

- szkolenia,

- konkursy organizowane w szkołach,

- tworzenie specjalistycznych ośrodków edukacji ekologicznej.

Wszystkie z wymienionych form przekazu mają swoją specyfikę. Często wybór form przekazu jest kompromisem między przydatnością, a możliwościami finansowymi organizatorów.

Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej

W realizacji przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji i instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną. Działania z zakresu edukacji ekologicznej publicznej mogą być połączone z kampaniami organizowanymi np. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Polski Klub Ekologiczny oraz podmioty zajmujące się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej

Ostatnim etapem prowadzonej edukacji ekologicznej jest badanie odzewu społecznego.

Analiza odzewu społecznego jest sposobem oceny skuteczności zamierzonych w programie edukacyjno-informacyjnym celów, tj. wzrostu świadomości ekologicznej.

Brak protestu nie powinien być odbierany jako sygnał pozytywnego odbioru przeprowadzonego programu. Może to także oznaczać, że informacja nie dotarła do odbiorców lub została nieodpowiednio zrozumiana.

Dobrym sposobem sprawdzenia odzewu społecznego jest przeprowadzenie ankiety, najlepiej przed i po zakończeniu programu.

Innym sposobem sprawdzania odzewu jest uruchomienie linii telefonicznej (analiza skarg i wniosków). Dzięki temu można się zorientować, ile było telefonów w danej sprawie, a tym samym na ile przekaz dotarł do odbiorców zgodnie z intencjami organizatorów.

Kolejnym sposobem badania odzewu jest metoda śledzenia zachowań społecznych.

## 5.3. Cele i  kierunki działań  na lata 2004-2015

Długoterminowa polityka do roku 2015

Celem  długoteminowym   edukacji ekologicznej  jest:

wykształcenie u mieszkańców postawy przyjaznej środowisku, racjonalne gospodarowanie i korzystanie z zasobów środowiska naturalnego

czyli

przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju

W zakresie  poszerzania dialogu społecznego  podstawowym celem jest

zapewnienie  powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz stworzenie warunków  umożliwiających wyrażanie przez społeczeństwo swoich opinii i wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje.

Cele szczegółowe  to:

- osiągnięcie poprawy stanu środowiska,

- podniesienie wśród  mieszkańców świadomości ekologicznej,

- usuwanie złych nawyków takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako wysypisk śmieci, spalanie wszystkich śmieci w kotłowniach przydomowych,

- wykształcenie „gustów przyjaznych środowisku” wśród nabywców towarów w celu ograniczenia ilości powstających odpadów,

- wykształcenie proekologicznych zachowań,

- upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat powtórnego wykorzystania odpadów oraz płynących z tego korzyści ekologicznych i ekonomicznych,

- ulepszenie i zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji.

Cele te osiągnie się przez intensyfikację aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy. Niezbędna jest realizacja następujących działań:

  - współdziałanie władz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań  podejmowanych na rzecz jego ochrony.

  - współpraca władz miasta ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystania różnorodnych form edukacji ekologicznej.

  - organizacja i pomoc merytoryczna w takich przedsięwzięciach jak:

    - konkursy związane z tematyką środowiskową (przede wszystkim lokalną),

    - organizacja Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata,

    - prowadzenie programów autorskich czy innowacji pedagogicznych w szkołach,

    - programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w mieście lub innym realizowanym przez miasto przedsięwzięciem na rzecz środowiska,

    - prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych,

    - wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne  w realizacji zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska,

    - wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji tych działań,

    - współorganizacja z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i instytucjami z branży ochrony środowiska form doskonalenia nauczycieli (np. warsztatowych) w zakresie edukacji ekologicznej, szczególnie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

    - szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej i produkcji zdrowej żywności

Dla osiągnięcia wyznaczonego celu z zakresu dostępu do informacji i poszerzenia dialogu społecznego niezbędne jest podjęcie następujących działań:

  - włączanie organizacji pozarządowych i przedstawicieli sfery biznesu w procedury konsultowania ważnych dla środowiska przedsięwzięć i decyzji,

  - powierzanie organizacjom pozarządowym, dysponującym odpowiednim przygotowaniem i potencjałem, realizacji konkretnych projektów prośrodowiskowych,

  - umożliwianie obywatelom i organizacjom społecznym udziału w procedurach oceny oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć oraz zamierzeń o charakterze strategii, planów i programów,

  - udostępnianie za pośrednictwem Internetu informacji, w tym z zakresu jakości gleb i ziemi oraz hałasu (wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 30 Prawa Ochrony Środowiska ).

Polityka krótkoterminowa do roku 2007

Krótkoterminowe działania  z zakresu edukacji ekologicznej  powinny  koncentrować się  na:

podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem:

- znajomości  podstawowych  problemów  ochrony  środowiska gminy i  regionu,

- kształtowania aktywnych postaw w procesie  podejmowania  decyzji  z zakresu  ochrony  środowiska,

- poszerzenia  wiedzy teoretycznej  i praktycznej rolników i działkowców (produkcja  zdrowej  żywności),

- poszerzanie  wiedzy z zakresu prawidłowej  gospodarki  odpadami (segregacja  odpadów  komunalnych),

- upowszechnienie  wiadomości  o odpadach  niebezpiecznych (likwidacja  wyrobów  zawierających  azbest w  budownictwie),

- upowszechnienie  społecznego  zrozumienia złych nawyków mieszkańców (wypalanie  traw, dzikie  wysypiska, zanieczyszczanie  rzek i  wód śmieciami, spalanie  tworzyw  sztucznych  w piecach w kotłowniach  przydomowych)

- wszelkie  formy  szkolenia różnych  grup społeczeństwa (dzieci, młodzież, nauczyciele, przedsiębiorcy,  rolnicy i  działkowcy)

Działania powinny obejmować różne formy organizacyjne w zależności od grup  społecznych  na  które  są  kierowane.

## 5.4. Zadania przewidziane do realizacji

| Komponent: EDUKACJA EKOLOGICZNA |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Wykształcenie u mieszkańców postawy przyjaznej środowisku, racjonalne gospodarowanie i korzystanie z zasobów środowiska naturalnego czyli przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju |
| Cel krótkoterminowy (do 2007 roku) | Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w tym akcje Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata ,festyny, konkursy,+ Edukacja ekologiczna dorosłych, w tym promocja i reklama w mediach(kontynuacja działań dotychczasowych) | 23,7 | Urząd Miasta | Środki własne |
| Dofinansowanie szkół w zakresie wycieczek ekologicznych, kół ekologicznych | 12,0 | Urząd Miasta | Środki własne |
| Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej (produkcja zdrowej żywności) | 2,0 | Urząd Miasta | Środki własne |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| Realizacja przyrodniczej ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej + bieżące utrzymanie (konserwacja tablic, ławek itp.) | 35,0 | Urząd Miasta | Środki własne WFOŚiGW |
| Ogółem lata 2004-2007 | 72,7 |  |  |

# 6. Monitoring Środowiska

Proces zarządzania i monitorowania środowiska spoczywa głównie na władzach gminnych i powiatowych. Z uwagi na wspólne cele środowiskowe konieczna jest współpraca i koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych, a także współpraca ze wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na stan środowiska naturalnego. Monitoring środowiska w gminie przy pomocy Programu Ochrony Środowiska wymagać będzie ustalenia roli, zakresu działania i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Proces ten wymaga odpowiednich uchwał oraz decyzji administracyjnych władz lokalnych związanych z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych, wspierania podmiotów zaangażowanych w działania ukierunkowane na poprawę środowiska, współpracy i odpowiedniej świadomości ekologicznej społeczności lokalnej oraz działań kontrolnych.

Monitoring jest jednym ze sposobów zbierania i analizowania informacji w oparciu, o które można ocenić zmiany w środowisku naturalnym. Jego wyniki są miernikiem podstawowym efektywności wdrażania polityki środowiskowej i zarządzania środowiskiem.

Monitoring powinien obejmować system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji zbieranych w sposób cykliczny, stosując ujednolicone metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie:

- Jakości powietrza.

- Jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

- Jakości gleby i ziemi.

- Hałasu.

- Promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych.

- Stanu zasobów środowiska, w tym lasów.

- Rodzajów i ilości substancji lub energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi.

- Wytwarzania i gospodarowania odpadami.

## 6.1. Stan aktualny

Monitoring wód powierzchniowych

Monitoring wód powierzchniowych w Sławkowie prowadzony jest przez WIOŚ i OBiKŚ w Katowicach na jednym stanowisku na rzece Biała Przemsza w jej 23,7 km, opisanym w opra-cowaniu pt. „Katalog punktów pomiarowych monitoringu wód powierzchniowych w woje-wództwie Śląskim” (Katowice 2003).

Lokalizację stanowiska pomiarowego przedstawiono na załączniku mapowym nr 4.

Monitoring wód podziemnych

Badania wód podziemnych prowadzone są na eksploatowanych ujęciach w gminie, które uzyskały decyzją Starosty Będzińskiego pozwolenia wodno-prawne na pobór wód. Wykonywane są one na zlecenie administratora ujęć, a częstotliwość i rodzaj pomiarów wynika z prawa wodnego oraz decyzji administracyjnych.

Wykaz monitorowanych ujęć:

- Zakład Wyrobów Metalowych SA ul Fabryczna 10, Sławków: badania jakości i ilości wód podziemnych eksploatowanych dla potrzeb zakładu z własnego ujęcia nr St-ZWM w Sławkowie.

- Miejski Zakład Wodociągów w Sławkowie: badania jakości i ilości wód podziemnych eksploatowanych z ujęć nr 1 i 1bis w Sławkowie.

- „B-TRANS” Sp. z o.o. w Katowicach: badania jakości i ilości wód podziemnych eksploatowanych z ujęcia S-1 w Sławkowie zlokalizowany przy drodze krajowej DK94.

Lokalizację ujęć przedstawiono na załączniku mapowym nr 4.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Sławkowie wykonywane są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Według uzyskanych danych z PSSE w 2003r. monitoring był prowadzony na jednym stanowisku pomiarowym zlokalizowanym przy ul. PCK (Zespół Opieki Zdrowotnej), gdzie próby wody do badań pobierane były 6 razy w roku.

Lokalizacje stanowiska przedstawiono na załączniku mapowym nr 4.

Monitoring opadu pyłu

Monitoring opadu pyłu na terenie gminy Sławków wykonywany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Będzinie, która prowadzi na bieżąco miesięczne badania na jednym stanowisku zlokalizowanym w Śródmieściu przy ul. Hrubieszowskiej.

Lokalizacje stanowiska przedstawiono na załączniku mapowym nr 4.

Monitoring emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w gminie Sławków prowadzi się jedynie w ramach kontroli w jednym zakładzie zlokalizowanym na terenie gminy, który jest zobowiązane decyzją Starosty Będzińskiego do okresowych badań i przekazywania ich wyników Wydziałowi Ochrony Środowiska w Będzinie.

Pomiary te wykonuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Dąbrowa Górnicza - Kotłownia w Sławkowie ul. Krakowska (pomiar stężeń emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych) dwa razy do roku.

Gospodarka wodno ściekowa

Badania wód opadowych i oczyszczonych ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu gminy prowadzone są przez podmioty zobowiązane do ich wykonywania decyzją Starosty Będzińskiego.

Wykaz miejsc, w których prowadzone są pomiary oraz rodzaje przeprowadzanych badań:

- Zakład Wyrobów Metalowych SA ul Fabryczna 10:

  - monitoring jakości i ilości oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych do rzeki Białej Przemszy w km 24+204 z zakładowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej,

  - monitoring jakości i ilości wód deszczowych odprowadzanych do rzeki Białej Prze-mszy w km 24+060 i 24+073.

- Miejski Zakład Wodociągów w Sławkowie: badania jakości (raz na kwartał) i ilości oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do rzeki Biała Przemsza w km 18+150 z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni.

- Monitoring jakości oczyszczonych wód opadowych wprowadzanych do rowu odwadniającego z terenu stacji paliw w Sławkowie przy ul Strzemieszyckiej.

- „TiC” s.c. -  pomiar jakości (raz na kwartał) oczyszczonych wód opadowych z terenu cegielni w Sławkowie ul. Cegielniana 9 wylotami W1 i W2 do rowu odprowadzającego wody opadowe do rzeki Białej Przemszy.

Hałas

Pomiary poziomu emisji hałasu wykonywane były w jednym miejscu gminy przy drodze krajowa DK94, w miejscu skrzyżowania z ul. Gwarków Sławkowskich. Wyniki badań zawarto w opracowaniu pt. Raport o stanie środowiska w województwie Śląskim wykonanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (Katowice, 1999r).

Lokalizację punktu monitoringu poziomu hałasu przedstawiono na załączniku mapowym nr 4.

## 6.2. Zadania przewidziane do realizacji

Współpraca między gminami w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, zlokalizowanych na terenach sąsiadujących ze sobą gmin

Zadania własne Miasta

| Komponent: MONITORING ŚRODOWISKA |
| --- |
| Cel długoterminowy (do 2015 roku) | Monitoring jakości wód podziemnych, zanieczyszczenia gleb i poziomu emisji hałasu |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Monitoring jakości wód podziemnych, zanieczyszczenia gleb i poziomu emisji hałasu |
| Zadania | Koszty tys. zł. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Monitoring stopnia zanieczyszczenia gleb w obrębie funkcjonujących aktualnie i w przeszłości uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych i wokół składowisk odpadów przemysłowych czynnych i wyłączonych z użytkowania | b.d. | Jednostki państwowego monitoringu, właściciele źródeł zanieczyszczeń | Budżet gmin i powiatu, właściciele źródeł zanieczyszczeń, WIOŚ |
| Monitoring emisji hałasu komunikacyjnego i przemysłowego | b.d. | Zarządcy dróg i kolei, właściciele źródeł hałasu, WIOŚ | Zarządcy dróg i kolei, właściciele źródeł hałasu, WIOŚ |
| Monitoring jakościowy i ilościowy wód podziemnych | b.d. | Zarządcy ujęć wód podziemnych, jednostki państwowego monitoringu | Zarządcy ujęć, budżet gmin i powiatu, właściciele źródeł zanieczyszczeń |

Zadania koordynowane Miasta

| Komponent: MONITORING ŚRODOWISKA |
| --- |
| Cel główny (do 2015 roku) | Monitoring jakości powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych |
| Cel krótkoterminowy (do 2006 roku) | Monitoring jakości powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych |
| Zadania | Koszty | Jednostka realizująca | Źródło finansowania |
| Utworzenie stanowisk pomiarowych regularnego monitoringu jakości powietrza atmosferycznego | b.d | Jednostki państwowego monitoringu, właściciele źródeł zanieczyszczeń | Budżet powiatu i gmin, właściciele źródeł zanieczyszczeń WIOŚ |
| Badanie jakości wód powierzchniowych w dodatkowych punktach pomiarowych, szczególnie w miejscach odprowadzania wód opadowych i oczyszczonych ścieków | b.d. | Jednostki państwowego monitoringu, właściciele źródeł zanieczyszczeń | Budżet województwa, powiatu i gmin, WIOŚ, właściciele źródeł zanieczyszczeń |

# 7. Ocena kompletności i jakości danych o środowisku oraz ocena dotychczasowych działań

Ocena kompletności i jakości danych o środowisku dotyczy przede wszystkim:

–	struktury ekologicznej omawianego terenu,

–	wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych, płynnych i stałych,

–	potencjalnych możliwości terenu w stosunku do rysowanej wizji.

Ocenę stanu środowiska można przedstawić przy wykorzystaniu zarówno ujęcia kartograficznego jak i wskaźnikowego. Uzupełnieniem tej oceny będzie ocena dotychczasowych działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz osiągnięte efekty rzeczowe i ekologiczne wykonanych dotychczas cząstkowych projektów, planów i programów środowiskowych wykonanych przez różne instytucje.

Ujęcie kartograficzne

Przy ocenie stanu środowiska (ocenie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego) wykorzystano wszelkie dostępne materiały. Przykładowo dla oceny:

- stanu powierzchni ziemi oparto się na:  mapach glebowo-rolnicze głównie w skali 1:1000, mapach siedliskowych lasów,

- wód powierzchniowych i podziemnych oparto sie na: mapie hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, Atlasie hydrologiczny Polski,  mapach hydrograficznych,  raporty i komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

- budowy geologicznej uwzględniono dane z  mapy geologiczna Polski, szczegółowej mapy geologiczna Polski,  mapy surowców mineralnych, map geologiczno-inżynierskych, map geologiczno-gospodarczych, dokumentacjach geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego, przedsiębiorstw geologicznych, biura geologa wojewódzkiego,

- środowiska przyrodniczego wykorzystano: gminne inwentaryzacje przyrodnicze, spisy obszarów i obiektów chronionych oraz ich dokumentacja (np. plany ochrony parków krajobrazowych), opracowaniw wykonane dla Sieci EKONET POLSKA oraz NATURA 2000, opracowania i dokumentacje Ligi Ochrony Przyrody, Towarzystw Ochrony Ptaków, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Polskiego Klubu Ekologicznego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Łowieckiego, Biura Zielonych Płuc Polski, Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W niniejszym programie ochrony środowiska za niezbędne uznano umieszczenie następujących map:

- Hydrografia i gospodarka wodna; przedstawiająca  na terenie Sławkowa powierzchniowe cieki wodne, tereny zalewiskowe wzdłuż rzeki Biała Przemsza, ujęcia wód podziemnych,  jakość wód wg. Monitoringu PIG i WIOŚ za 2002 r., oraz granice zbiorników wód podziemnych GZWP nr 453-Q i nr 454-T-1,2.

- Hydrologia i gospodarka ściekowa; przedstawiająca lokalizacje istniejącej  oczyszczalni ścieków komunalnych i podczyszczalnię przemysłowych oraz zlewnie.

- Monitoring środowiska; lokalizacje punktów pomiarowych dla monitoringu: wód podziemnych, wody przeznaczonej do spożycia, emisji hałasu, oraz stanowisk pomiaru opadu pyłu.

- Środowisko przyrodnicze; przedstawiające lokalizacje: istniejących pomników przyrody, proponowanych form ochrony przyrody (użytków ekologicznych, obszarów chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych), granice złóż eksploatowanych (piaski formierskie i gliny sławkowskie) i nieeksploatowanych (piaski formierskie, rudy cynku i ołowiu, surowce ilaste ceramiki budowlanej).

Przedstawione w załącznikach 1, 2, 3 i 4  mapy ilustrują stan środowiska przyrodniczego i jego walory a skala map wynosi 1: 25000 (1;50000 dla powiatu).

Ujęcie wskaźnikowe

Ujęcia wskaźnikowe dotyczą wielkości danych liczbowych możliwie na przestrzeni szeregu lat. Propozycje wskaźników środowiskowych w odniesieniu do oceny stanu środowiska miasta Sławkowa  dotyczą następujących grup:

-	Zasoby przyrody,

-	Emisja zanieczyszczeń: powietrze, woda, odpady,

-	Energia,

-	Transport,

-	Zarządzanie

Analizując dane za poprzednie lata należy stwierdzić, że zebranie wskaźniki środowiskowych  dla miasta Sławkowa jest bardzo utrudnione i niemożliwe w chwili obecnej do przedstawienia. Głównie z powodu szeregu zmian przynależności administracyjnej Sławkowa np. Rocznik statystyczny woj. śląskiego za 2001 nie podaje danych dla miasta Sławkowa. Ocena stanu środowiska przedstawiona została przy omawianiu poszczególnych komponentów  środowiska.

Wskaźniki środowiska w gminie mogą być podstawą oceny założonej w niniejszym programie poprawy stanu środowiska i oceny jakości życia mieszkańców oraz umożliwią okresową weryfikację podejmowanych działań. Na podstawie  wskaźników środowiskowych w odniesieniu do gminy zawartych we wdrażanym w powiecie i gminach  systemie „Regionalny System Zarządzania Środowiskowego REMAS z wykorzystaniem narzędzi informatycznych SOZAT-REMAS” możliwe będzie:

- określenie, w jakim stopniu program ochrony środowiska wpisuje się w układ limitów powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych określanych w Polityce ekologicznej państwa,

- ocena, na ile powiat czy gmina spełnia lub zbliża się do standardów europejskich,

- stworzenie podstaw do dalszej  poprawy stanu środowiska.

# 8. Wdrożenie programu oraz monitorowanie jego realizacji

Wdrożenie programu spoczywać będzie na Burmistrzu Miasta Sławkowa, który prowadzić będzie bieżący nadzór nad realizacją programu, sporządzać będzie raporty z postępu wdrażania i zgodności z ustaleniami zawartymi w programie. Realizatorami programu będą przedsiębiorstwa sektora gospodarczego: zakłady przemysłowe i usługowe oraz jednostki komunalne, nadleśnictwa. Natomiast odbiorcą programu będzie społeczeństwo miasta.

Monitoring programu opierać się będzie na kontroli wskaźników stanu środowiska.

W tabeli 8.1 przedstawiono najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista jest listą otwartą i może być modyfikowana.

Tabela nr 8.1.

Wskaźniki środowiskowe dla miasta Sławkowa w roku 2002

| Lp. | Wskaźnik | Stan wyjściowy (dane GUS) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 |
| 1. | Jakość wód powierzchniowych | II klasa czystości |
| 2. | Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | 23,5 % |
| 3. | Udział sieci kanalizacji ogólnospławnej w ogólnej długości sieci kanalizacyjnej | 57,2 % |
| 4. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca w roku | 375,2[kg/M۰rok]* 2,80 [m3/M rok] |
| 5. | Udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach | 99,1 [%] |
| 6. | Udział odpadów przemysłowych składowanych na składowiskach | 36,2 [%] |
| 7. | Udział lasów i gruntów leśnych w powierzchni ogółem | 31,4 [%] |
| 8. | Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną | 86 ha |
| 9. | Powierzchnia terenów zdewastowanych | 489 ha |
| 10. | Straty wody w sieci wodociągowej | 40,6 [%] |
| 11. | Ilość awarii sieci wodociągowej | 54 |
| 12. | Ilość zarejestrowanych pojazdów samochodowych na 1000 mieszkańców | 281 |

*) – dane szacunkowe, ilość mieszkańców wg GUS na 30.06 2003 – 6690 osób

# Wykaz materiałów

- Dr arch. inż. Włodzimierz Leśnika i inni: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa". Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna, “Olkusz”, Rynek3, 1998 r.

- Kuzio B., Kuzio S.: „Opracowanie ekofizjograficzne do  zmiany w  miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa  obejmującej teren głównych dróg zbiorczych obsługujący terminal szerokotorowy i nowoprojektowany układ dróg” . Envitech.  Dąbrowa Górnicza. czerwiec  2003 r.

- „Dzieje Sławkowa” pod redakcją F. Kiryka. Wyd. „Secesja”, Kraków 2001 r.

- Uchwała sejmu RP. z  8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Mon. Pol. Nr 33, poz. 433.

- Program ochrony środowiska województwa śląskiego, 2002r.

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.627) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi..

- Stan Środowiska w województwie śląskim na rok 2001, Biblioteka Monitoringu, 2002r

- Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2002. Część I i II.

- Ochrona Środowiska 2002, GUS

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

- Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z Programem Działań. Ministerstwo Środowiska. Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 r.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do 2015. Sejmik Województwa Śląskiego. Katowice 2002 r.

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 -2010. Rada Ministrów – listopad 2002 r. Warszawa.

- „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2004-2018”, Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/04 z dnia 27 lutego 2004 roku  Rady Miejskiej w Sławkowie.

- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sławkowa na lata 2004-2012. Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/04 z dnia 27 lutego 2004 roku  Rady Miejskiej w Sławkowie.

- „Projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki” wraz z otuliną” CITEC S.A. 2001 rok.

- Lis J. Piasecka A.: „Szczegółowa Mapa Geochemiczna Górnego Śląska 1:25000” Arkusz Sławków. PIG. Warszawa 1999 r.

- Rapacki L.: Uproszczony Plan Urządzania Lasów Wspólnoty Leśnej – Sławków na okres od 1.01.1995  do 31.12.2004 r. Biuro Projektów Leśnych. Katowice. 1994 r.

- „Uproszczony Plan Urządzania Lasów miasto  Sławków na okres od 1.01.1996  do 31.12.2005 r. Busola Sp. z o.o. Kraków 1995 r.

- Walentek J.: „Program odbudowy cieków wodnych na terenie Sławkowa związany z usuwaniem skutków powodzi”. Zakład Usługowy Kanalizacji Deszczowo-Ściekowej. Siewierz. 1997 r.

- Gospodarka Ściekowa Miasta Sławkowa. Koncepcja Techniczna oraz Studium Wykonalności. B-Art Sp. z o.o. Bydgoszcz. 2003 r.

- Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2002 r. PIG, Warszawa 2003 r.

- Parusel J., Wika S., Bula R. (Red.) 1996: Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Górnego Śląska”, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Raporty Opinie 1, Katowice

# Załączniki

# Footnotes

Wymienione dyrektywy wiążą się z koniecznością opracowania propozycji europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”

# Text boxes

Osiągnięcie trwałego rozwoju i zwiększenie atrakcyjności gospodarczej miasta Sławkowa przy systematycznej poprawie stanu środowiska naturalnego