Załącznik do decyzji Nr GKII. 6220.9.2013

z dnia 28 maja 2013r

o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia  „Punkt do zbierania i przeładunku złomu żelaza i stali, metali kolorowych oraz surowców wtórnych wraz ze składem opału zlokalizowany w Sławkowie przy  ul. Walcownia 1”.

# Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie ma na celu uruchomienie nowego zakładu zajmującego się:

- skupem oraz segregacją złomu metali żelaznych oraz nieżelaznych,                 a następnie przygotowaniem go do odzysku,

- skupem surowców wtórnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne),                    a następnie przygotowaniem go do odzysku,

- magazynowaniem i sprzedażą opału (węgiel kamienny).

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w mieście Sławkowie położonym w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Sławków na wydzierżawionej części działek o nr ewidencyjnym 4027/3                     i 4023/2.

Działalność prowadzona będzie na terenie o powierzchni całkowitej 0,4 ha. Bezpośrednio na dzierżawionym terenie nie znajdują się żadne budynki.                  W ramach prowadzonej działalności Inwestor zamierza korzystać z budynku zlokalizowanego bezpośrednio obok dzierżawionego terenu (z przeznaczeniem części powierzchni budynku na cele socjalne i biurowe). Jednocześnie na terenie dzierżawionej działki Inwestor planuje lokalizację wagi samochodowej oraz wiaty jako miejsca przeznaczonego, przede wszystkim, do magazynowania złomu metali kolorowych.

Planowana do realizacji działalność prowadzona będzie bezpośrednio na utwardzonym placu.  W obrębie placu, w części zachodniej, znajdują się boksy betonowe w których magazynowane będą poszczególne frakcje węgla kamiennego przeznaczone na sprzedaż. Część placu pokryta jest betonowymi płytami oraz w niewielkiej części kruszywem. W tej części Inwestor planuje prowadzenie prac magazynowo-przeładunkowych. Ponad jedną trzecią części placu stanowią tereny zielone (trawnik oraz kilka drzew liściastych – południowa część dzierżawionego terenu). W obrębie tej części nie planuje się prowadzenia jakichkolwiek prac magazynowo-przeładunkowych, a jedynie lokalizacje zbiornika (osadnika) na wody opadowe.

Najbliższe otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowią:

- od strony N – krzewy i drzewa z gatunku topola oraz grochodrzew, dalej łąką, a w odległości około 60m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- od strony NW (narożnik działki) – łąka, a w odległości około 60m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- od strony W – pas krzewów, dalej łąka, a w odległości około 100m droga dojazdowa na tereny przemysłowe (ulica Walcownia),

- od strony S – trawnik, i sąsiadujący jednokondygnacyjny budynek socjalno - biurowy,

- od strony E – tereny przemysłowe w obrębie, których prowadzona była działalność przez dotychczasowego najemcę (DSS Recykling). W tym kierunku w odległości około 20m znajdują się dwie hale, a dalej place składowe, magazynowe oraz parkingi pojazdów mechanicznych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 60m od granicy działki Inwestora (w kierunku N i NW).