Spis treści :

strona :

1.	Opis planowanego przedsięwzięcia	7

1.1.	Charakterystyka całego przedsięwzięcia	7

1.1.1.	Lokalizacja i aktualny stan zagospodarowania terenu objętego planowanym przedsięwzięciem	8

1.1.1.1.	Lokalizacja	8

1.1.1.2.	Uwarunkowania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	11

1.2.	Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji	11

1.2.1.	Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia	11

1.2.1.1.	Odpady	11

1.2.1.2.	Zanieczyszczenie powietrza	13

1.2.1.3.	Klimat akustyczny i wibracje	16

1.2.1.4.	Wpływ na środowisko gruntowo-wodne	17

1.2.1.5.	Wpływ na wykorzystanie wody, surowców, materiałów, paliw i energii	18

1.2.1.6.	Wpływ na faunę i florę	19

1.2.2.	Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia	25

1.2.2.1.	Ogólna charakterystyka działalności Zakładu	25

1.2.2.2.	Rodzaj technologii	26

1.2.2.3.	Zużycie surowców materiałów, paliw i energii	30

1.2.2.4.	Zatrudnienie i czas pracy	31

1.2.3.	Emisja odpadów	31

1.2.3.1.	Obowiązki Inwestora	35

1.2.4.	Gospodarka wodno-ściekowa	36

1.2.4.1.	Zużycie wody	36

1.2.4.2.	Odprowadzanie ścieków	37

1.2.5.	Emisja do powietrza	43

1.2.5.1.	Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie inwestycji	43

1.2.5.2.	Klimat	44

1.2.5.3.	Częstość przekraczania wartości odniesienia lub poziomów dopuszczalnych	45

1.2.5.4.	Topografia i aerodynamiczna szorstkość terenu	45

1.2.5.5.	Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego	46

1.1.1.1.1.	Założenia do obliczeń emisji z kotła o mocy 1200 kW – K1	46

1.1.1.1.2.	Założenia do obliczeń emisji z kotła o mocy 180 kW – K2	48

1.1.1.1.3.	Założenia do obliczeń emisji z kotła o mocy 40 kW – K3	51

1.1.1.1.4.	Ruch samochodów po terenie inwestycji	53

1.2.5.6.	Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń	54

1.1.1.1.5.	Wyniki obliczeń	54

1.2.5.7.	Wnioski	58

1.2.6.	Emisja hałasu	59

1.2.6.1.	Dopuszczalne poziomy hałasu	59

1.2.6.2.	Tło akustyczne	59

1.2.6.3.	Charakterystyka inwestycji pod względem akustycznym	60

1.2.6.4.	Podsumowanie	67

2.	Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia	68

2.1.	Stan zanieczyszczenia powietrza	68

2.2.	Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych	70

2.3.	Wody powierzchniowe oraz podziemne	70

2.4.	Stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych	79

2.5.	Warunki krajobrazowe i przyrodnicze	82

2.6.	Stan jakości gleb i zagrożenie osuwiskami	83

2.7.	Roślinność i zwierzęta	84

2.8.	Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody	88

2.8.1.	Natura 2000	88

2.8.2.	Inne formy ochrony przyrody	89

3.	Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	93

4.	Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia	94

5.	Opis analizowanych wariantów z uzasadnieniem ich wyboru	95

5.1.	Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny	95

5.2.	Wariant najkorzystniejszy dla środowiska	97

6.	Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia awarii, a także możliwego transgenicznego oddziaływania na środowisko	99

6.1.	Możliwość wystąpienia poważnej awarii	100

6.2.	Transgraniczne oddziaływanie	101

7.	Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko	102

7.1.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze	102

7.1.1.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta i roślinność	102

7.1.2.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000	105

7.1.3.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na gospodarkę wodno – ściekową	106

7.1.4.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne	107

7.1.5.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny	109

7.2.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz	109

7.2.1.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi	109

7.2.2.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat i krajobraz	109

7.3.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na dobra materialne	111

7.4.	Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków	111

7.5.	Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska	112

8.	Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko	113

8.1.	Oddziaływanie na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia	114

8.2.	Oddziaływanie na środowisko wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska	115

8.3.	Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji	115

8.3.1.	Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji zanieczyszczeń do powietrza	115

8.3.2.	Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji hałasu	116

8.3.3.	Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji ścieków	116

8.3.4.	Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji odpadów	117

9.	Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru	118

9.1.	Złagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu	120

10.	Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest budową drogi, to raport powinien zawierać określenie założeń do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków i program ich zabezpieczenia oraz analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków	122

11.	Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska	122

12.	Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz określenie granic takiego obszaru.	123

13.	Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.	123

14.	Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej.	123

15.	Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.	124

16.	Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.	125

17.	Faza likwidacji	126

18.	Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	128

19.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie	129

20.	Nazwiska osób sporządzających raport	140

21.	Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu	141

Spis tabel :

strona :

Tabela 1:	Odpady mogące powstać na etapie realizacji inwestycji	13

Tabela 2:	 Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanych drzew	20

Tabela 3:	 Odpady niebezpieczne	32

Tabela 4:	 Odpady inne niż niebezpieczne	33

Tabela 5:	Stan jakości powietrza w rejonie inwestycji:	43

Tabela 6:	Parametry kotła K1 zasilanego olejem opałowym –1200 kW	46

Tabela 7:	Parametry dla kotła K1	47

Tabela 8:	Parametry kotła K2 zasilanego olejem opałowym –180 kW	49

Tabela 9:	Parametry dla kotła K2	49

Tabela 10:	Parametry kotła K3 zasilanego olejem opałowym – 40 kW	51

Tabela 11:	Parametry emitora K3	51

Tabela 12:	Łączna emisja roczna i maksymalna z zakładu	53

Tabela 13:	Parametry emitorów na terenie zakładu: MAXTOP Sławków	55

Tabela 14:	Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów	56

Tabela 15:	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu	56

Tabela 16:	Poziomy mocy akustycznej i współczynniki korekcyjne	61

Tabela 17:	Poziomy mocy akustycznej związane z jazdą z małymi prędkościami	62

Tabela 18:	Dane wejściowe	62

Tabela 19:	Poziomy dźwięku wprowadzone do obliczeń pora dzienna – źródła liniowe, liczba = 4	63

Tabela 20:	Źródła - budynki, liczba = 3	65

Tabela 21:	Źródła wszechkierunkowe, liczba = 4	66

Tabela 22:	Punkty obserwacji, liczba = 8	67

Tabela 23:	Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji	67

Tabela 24:	 Formy ochrony przyrody występujące w rejonie obszaru planowanej inwestycji wraz z ich odległością w linii prostej od rozpatrywanego obszaru (opracowanie na podstawie: www.geoserwis.gdos.gov.pl)	92

Spis załączników :

- Mapa lokalizacyjna;

- Plan zagospodarowania terenu inwestycji;

- Mapa ewidencyjna;

- Wypis z rejestru gruntów;

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego;

- Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa z dn. 15.11.2019r.;

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 25.10.2019r.;

- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.08.2019r.;

- Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody z dnia 20.08.2019r.;

- Lista urządzeń;

- Schemat technologiczny;

- Przekrój poprzeczny układu studni;

- Karta otworu geotechnicznego;

- Warunki wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 6069 w Sławkowie wydane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie dn. 06.05.2019r.;

- Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza dla miejscowości Sławków z dn. 11.12.2019r.;

- Wydruki komputerowe danych i wyników obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu;

- Wydruki komputerowe danych i wyników obliczeń oddziaływania  akustycznego;

- „Inwentaryzacja przyrodnicza fauny i siedlisk dla planowanej inwestycji w Sławkowie przy ul. Michałów działka 6069” wykonana przez 
JT-PROJEKT Olkusz

# Opis planowanego przedsięwzięcia

## Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Przedmiotem opracowania jest „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu przetwórstwa warzyw i owoców położonego w Sławkowie przy ul. Michałów na działce o nr ew. 6069”.

Działalność produkcyjna zakładu polegać będzie na produkcji wyrobów z warzyw 
i owoców.

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest:

„MAXTOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

41-260 Sławków

ul. Fabryczna 10

NIP 625-246-46-47

Celem „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...” jest określenie potencjalnego wpływu na poszczególne elementy środowisk planowanej inwestycji.

Zakres merytoryczny dotyczący sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określony z został w Postanowieniu Burmistrza Miasta Sławkowa z dn. 15.11.2019r. /Załącznik nr 6/ po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 25.10.2019r. /Załącznik nr 7/, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.08.2019r. /Załącznik nr 8/, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody z dnia 20.08.2019r. /Załącznik nr 9/.

Podstawą do kwalifikowania inwestycji jest Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem przedsięwzięcie kwalifikuje się:

§ 3 ust. 1, Do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

punkt 93 – instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.

Zdolność przetwórcza zakładu to 420 ton/rok warzyw i owoców (35 ton/miesiąc) – dane dla surowca.

### Lokalizacja i aktualny stan zagospodarowania terenu objętego planowanym przedsięwzięciem

#### Lokalizacja

Działka nr ew.gr. 6069 zlokalizowana jest w Sławkowie przy ul. Michałów, bezpośrednio przy utwardzonej drodze publicznej.

Sławków jest miastem w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. Sławków położony jest w Zagłębiu Dąbrowskim, na wschodzie dawnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a dziś Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Usytuowanie niniejszego zakładu gwarantuje prawidłowe zaopatrzenie w surowiec, jak również prawidłowe zaopatrzenie w niezbędne materiały pomocnicze oraz media (woda, energia elektryczna itp.).

Zgodnie z podziałem administracyjnym, inwestycja znajduje się na terenie gminy Sławków, w powiecie będzińskim w województwie śląskim. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie należącym do Inwestora na działce oznaczonej w ewidencji gruntów, jako numer:

- 6069 – obręb ew.: nr 240108_4.0001, Sławków, pow. 0,4777 ha, N – nieużytki.

Wypis z rejestrów gruntów stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycję nie jest zagospodarowany. Przedmiotowa inwestycja nie wiążę się ze zmianą ukształtowania terenu. W ramach inwestycji planuje się wycinkę zieleni wysokiej kolidującej z planem zagospodarowania terenu. Na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję występują samosiejki głównie topole i brzozy.

Bilans powierzchni:

- Powierzchnia działki: 					4776,72 m2

- powierzchnia zabudowy: 			1922,64 m2

- powierzchnia dróg (utwardzona) : 		1407,11 m2

Mapa zagospodarowania terenu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od strony zachodniej – przebiega ulica Michałów, za którą zlokalizowane są tereny na których prowadzona jest działalność gospodarcza – w sektorze usług i handlu oraz budynek administracyjny, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się: Chłodnie Europejskie Sp. z o.o., oraz MaxTop/Frozen Bakery Products,

- od strony północnej i wschodniej – tereny niezagospodarowane, niezabudowane, porośnięte drzewami samosiejkami,

- od strony południowej – tereny niezagospodarowane oraz w odległości ok. 230 m przebiega DK 94.

W pobliżu przedmiotowej inwestycji od strony wschodniej znajdują się tereny na których prowadzona jest działalność gospodarcza m. in: Chłodnie Europejskie Sp. z o.o., oraz MaxTop/Frozen Bakery Products, Stacja paliw Płynnych i Gazowych LPG, Skup metali „LEGAL-POLSKA”, „Matserwis” sp. z o.o., ZPH „Basta” Stanisław Barczyk.

Najbliższa zabudowa mieszkalna położona jest w kierunku północnym w odległości ok. 18,0 m, oraz w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 22,0 m, od granicy działki Inwestora.

Źródło: https://www.google.pl/maps/

Mapa lokalizacyjna stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Wjazd i wyjazd z terenu inwestycji będzie realizowany od strony zachodniej- ulicy Michałów. Działka w chwili obecnej posiada dostęp do drogi publicznej na małym odcinku, natomiast w większości graniczy z działką nr 2123/20 stanowiącą w chwili obecnej nieużytek, niemniej w MPZP przeznaczoną pod drogę.

#### Uwarunkowania miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa 
w części obejmującej tereny o pow. 3,5 ha położone przy ul. Fabrycznej zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie Nr 150/2000 z dnia 21.01.2000. /ogłoszona 
w Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 11/2000 poz 88 z dnia 14.02.2000r.)

- Działka nr ew. 6069 położona jest w terenie oznaczonym symbolem:

C.29.ZI – tereny zielni izolacyjnej

C.28.GW – tereny zabudowy gospodarczej - wielobranżowej.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego opracowania.

## Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

### Wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia

Ze względu na zakres oraz specyfikę przedsięwzięcia, w trakcie jego realizacji mogą wystąpić negatywne oddziaływanie na środowisko /powstawaniem odpadów, emisją hałasu, oraz emisją zanieczyszczeń/. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją nie dają się całkowicie wyeliminować.

#### Odpady

Etap realizacji analizowanej inwestycji związany będzie z przekształceniem powierzchni ziemi w związku z wykopami pod fundamenty i przyłącza.

W wyniku prac ziemnych powstaną masy ziemne (gleba, ziemia), które zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 2 Przepisów ustawy nie stosuje się do: pkt 3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

Na etapie realizacji inwestycji powstanie niewielka ilość mas ziemnych. Po zakończeniu prac budowlanych zostanie rozplantowana na terenie działki.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytworzone odpady pochodzenia komunalnego będą zbierane i segregowane na: papier, plastik, szkło, metale i pozostałe odpady. Posegregowane odpady będą przechowywane w szczelnych opisanych pojemnikach, ustawionych na wydzielonym, utwardzonym i zadaszonym podłożu na terenie planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe odpady wytworzone bezpośrednio w wyniku budowy będą segregowane i przechowywane w zamykanych, szczelnych pojemnikach (kontenerach).

W wyniku prowadzenia segregacji odpadów mogą powstawać odpady z grupy

- 20 01	odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 
(z wyłączeniem 15 01)

Odpady nie nadające się do segregacji będą oddawane na składowisko odpadów.

- 20 03 01		niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne)

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości poszczególnych odpadów, będą one odbierane przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną posiadającą odpowiednie zezwolenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21, z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów wykonawczych.

Zabezpieczenie potrzeb sanitarnych pracowników budowy zapewnione będzie poprzez ustawienie TOY-TOY-a.

Podczas realizacji inwestycji mogą też powstać odpady takie jak: opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, drewna, metalu czy zużyte ubrania, rękawice itp., jednak zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r z późn. zmianami wytwórcą odpadów, które powstają podczas realizacji budowy czy rozbiórki lub podczas świadczenia usług remontowych, nie jest Inwestor przedsięwzięcia tylko firma budowlana (wykonawcza), która je realizuje i to ona jest odpowiedzialna za plac budowy. Dlatego też tak istotne jest określenie, który z uczestników procesu budowlanego posiada status wytwórcy bądź posiadacza. Zgodnie z ustawą jest to podmiot, który świadczy te usługi chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Stąd też w opracowaniu tylko sygnalnie podano, że mogą podczas realizacji powstać odpady z tą realizacją związane, ale ich wytwórcą będzie wynajęta przez Inwestora firma wykonawcza i to ona powinna w tym zakresie posiadać odpowiednie zezwolenie.

Na etapie realizacji inwestycji mogą powstać następujące ilości i rodzaje odpadów. Ich rodzaje i ilości będą uzależnione od etapu realizacji prac. Powstałe odpady kwalifikowane są wg katalogu odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923).

Tabela 1:	Odpady mogące powstać na etapie realizacji inwestycji

| ETAP BUDOWY |
| --- |
| Z grupy 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,1 Mg |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,1 Mg |
| Z grupy 12 01 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,2 Mg |
| 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,2 Mg |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 0,2 Mg |
| Odpady inne niż niebezpieczne z grupy 15: odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,5 Mg |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,5 Mg |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 4,0 Mg |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 3,0 Mg |
| 15 02 03 | Sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,2 Mg |

#### Zanieczyszczenie powietrza

W fazie budowy inwestycji samochodowy sprzęt mechaniczny będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza głównie produktami spalania paliw. Sprzęt pracujący na budowie napędzany będzie paliwem płynnym – olejem napędowym. Maszyny wykorzystywane nie będą wymagać zużycia energii elektrycznej. Zanieczyszczenia powstające w wyniku mechanicznego zużywania się elementów pojazdu nie mają w tym przypadku praktycznego znaczenia. Ponieważ emisja spalin jest związana wyłącznie z pracą silnika, nie będzie ona miała istotnego wpływu na stan powietrza ze względu na to, że wszystkie czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem samochodów wykonywane są przy wyłączonym silniku. Tylko sprzęt mechaniczny typu koparka będzie pracował w dłuższych przedziałach czasowych. Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać pojazdy regulowane są specjalnymi przepisami, a ich stan techniczny jest okresowo kontrolowany. Sprawny technicznie sprzęt nie będzie uciążliwy dla środowiska.

Lokalnym źródłem zapylenia atmosfery może być transport i składowanie surowców mineralnych (piasek, kruszywa łamane). Zwiększonemu pyleniu sprzyjać będzie sucha i wietrzna pogoda. Ograniczeniu pylenia sprzyja transport i składowanie materiałów w stanie wilgotnym. Aby ograniczyć pylenie z materiałów deponowanych w pobliżu wykopów można go okresowo zraszać lub osłonić przed wiatrem (np. folią).

Z uwagi na lokalizację inwestycji, ograniczoną przestrzeń i spiętrzenie się robót na małej przestrzeni należy zadbać o odpowiednią organizację pracy.

Występujące w fazie realizacji inwestycji uciążliwości to niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Bardziej istotne nasilenie emisji „zanieczyszczeń komunikacyjnych” oraz wtórnego unosu pyłu nastąpi w wyniku adaptacji terenu działki i budowy obiektów kubaturowych.

Będzie to jednak oddziaływanie lokalne i krótkotrwałe. W większości do budowy będą wykorzystywane gotowe prefabrykaty. Należy dbać o to, aby pojazdy wykorzystywane w trakcie budowy były w należytym stanie technicznym, gdyż wpływa to zdecydowanie na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Będą to emisje niezorganizowane nie podlegające normowaniu. Okresowo wymienione uciążliwości o charakterze niezorganizowanym mogą być dokuczliwe, ale biorąc pod uwagę przejściowość prac budowlanych, oraz bezpośrednie otoczenie terenu inwestycji, należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku, których nośnikiem jest powietrze. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach roboczych ciężkich używanych w całym okresie realizacji inwestycji, nie powinna przekroczyć wartości obliczonych na podstawie wskaźników spalania paliw w silnikach samochodowych podanych w poniższej tabeli:

| L.p. | Rodzaj zanieczyszczenia | Emisja roczna Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwutlenek azotu | 0.0424 |
| 2. | Dwutlenek siarki | 0.0371 |
| 5 | Tlenek węgla | 7.828 |
| 6. | Węglowodory alifatyczne | 0.896 |
| 7. | Węglowodory aromatyczne | 0.382 |

Z racji małej skali problemu środowiskowego emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów nie wyliczano emisji godzinowej.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robót budowlanych szczegółowym planem i harmonogramem prac. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie: odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno, jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do: sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do przebudowy posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę, sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego na potrzeby budowy, dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót, czuwania, aby przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie uporządkowany.

Zapewnienie właściwego stopnia czystości dróg wyjazdowych z placu budowy oraz terenów w jego sąsiedztwie w czasie wykonywania prac budowlanych w zależności od stopnia zanieczyszczenia będzie odbywało się poprzez bieżące czyszczenie ulicy przy użyciu ręcznych narzędzi oraz przy użyciu traktora z myjką.

Ograniczenie prac do pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku powinno zagwarantować jego niewielki wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją inwestycji będą miały pomijalny wpływ na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny i nie zostały uwzględnione w obliczeniach. Emisje te nie będą również powodowały obciążeń dla środowiska i obiektów chronionych.

#### Klimat akustyczny i wibracje

Zakres prac ziemnych oraz budowlanych realizowanych w fazie budowy wymagał będzie wykorzystywania sprzętu ciężkiego oraz środków transportu. W aspekcie akustycznym, wszystkie stosowane na tym etapie maszyny stanowią źródła dźwięku powodujące emisję hałasu do otoczenia. Prowadzenie prac ziemnych przy wykorzystaniu koparek, ładowarek czy spycharek, winny uwzględniać minimalizację emisji hałasu do środowiska poprzez :

- ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej,

- opracowania szczegółowych projektów organizacji realizacji poszczególnych obiektów i robót oraz zagospodarowania placu budowy;

- przygotowanie czasowych ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych dla umożliwienia przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego;

- właściwe umiejscowienie placu budowy, nie wymagające dalekich dojazdów,

- stosowanie nowoczesnych maszyn budowlanych.

Na podstawie przedstawionych materiałów, można stwierdzić, że faza realizacji nie będzie znaczącym elementem w oddziaływaniu hałasu na otoczenie. Należy zaznaczyć, iż będą to przejściowe uciążliwości o zasięgu lokalnym.

Aby ograniczyć hałas i wibracje podczas robót, należy stosować maszyny wysokiej jakości i właściwie je konserwować. Prace prowadzone w pobliżu siedzib ludzkich należy ograniczyć do godzin dziennych. W celu uniknięcia ujemnych skutków wibracji w pobliżu obiektów wrażliwych na drgania nie należy stosować walców wibracyjnych, ubijaków, kafarów itp. sprzętu.

Najbliższa zabudowa mieszkalna położona jest w kierunku północnym w odległości ok. 18,0 m, oraz w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 22,0 m, od granicy działki Inwestora.

Za wartości dopuszczalne hałasu dla terenów chronionych, położonych poza granicami użytkownika (poza terenem przemysłowym), przyjmuje się wartości podane w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia:

- punkt 2 „a” (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) Zgodnie z tymi ustaleniami, równoważny poziom dźwięku nie może przekraczać:

- dla pory dnia (od 6°° do 22°°) 	50 dB

- dla pory nocy (od 22°° do 6°°) 	45 dB

Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac i fakt, iż będą one prowadzone w porze dziennej, oraz, że będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, stwierdza się iż planowana inwestycja nie będzie negatywie oddziaływać na istniejącą zabudowę mieszkaniową.

#### Wpływ na środowisko gruntowo-wodne

W fazie budowy nie przewiduje się prowadzenia prac mogących ewentualnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. Prace związane z przedsięwzięciem realizowane będą z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, gruntowo-wodnych i istniejącej infrastruktury.

Organizację placu budowy należy zaplanować w taki sposób, aby minimalizować powierzchnie przeznaczone pod zaplecze budowy, miejsca gromadzenia odpadów i materiałów oraz drogi poruszania się sprzętu, a po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego. Przy wyznaczaniu terenów pod zaplecze budowy należy wybrać taką lokalizację i taki sposób zabezpieczenia podłoża, aby nie powodować pogorszenia stanu środowiska, w tym środowiska gruntowo-wodnego. Prace muszą być prowadzone w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo– wodnego odpadami stałymi i ciekłymi. Sprzęt budowlany pracujący na budowie będzie zaopatrywany w paliwo z najbliższej stacji paliw, w sposób całkowicie hermetyczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Zabezpieczenie potrzeb sanitarnych pracowników budowy zapewnione będzie poprzez ustawienie TOY-TOY-a.

Zapewnienie właściwego stopnia czystości dróg wyjazdowych z placu budowy oraz terenów w jego sąsiedztwie w czasie wykonywania prac budowlanych w zależności od stopnia zanieczyszczenia będzie odbywało się poprzez bieżące czyszczenie ulicy przy użyciu ręcznych narzędzi oraz przy użyciu traktora z myjką.

Dla przedmiotowej inwestycji została wykonana przez firmę „JT-PROJEKT” dokumentacja pt. „Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji w miejscowości Sławków, dz. nr 6069”.

Zgodnie z w/w dokumentacją dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano 9 małośrednicowych otworów badawczych do głębokości 3,5 m ppt oraz jeden otwór do głębokości 4,5 m ppt /pod projektowaną studnie chłonną/.

W podłożu badanego terenu rozpoznanego w ramach niniejszego opracowania do maksymalnej głębokości 4,5 m pod warstwą nasypu niebudowlanego znajdują się utwory czwartorzędu i triasu wykształcone jako:

- glina zwięzła o konsystencji twardoplastycznej,

- piasek średni średniozagęszczony,

- zwietrzelina kamienista o konsystencji twardoplastycznej,

- skała twarda – wapień.

Utwory rodzime, czwartorzędowe mają genezę fluwioglacjalną.

Odmiennych litologicznie lub wiekowo utworów do maksymalnej głębokości 4,5 m ppt nie nawiercono.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono występowania wody 
podziemnej w postaci zwierciadła wody lub sączeń.

W związku z powyższym nie ma potrzeby odwadniania wykopów pod fundamenty.

#### Wpływ na wykorzystanie wody, surowców, materiałów, paliw i energii

Na etapie budowy projektuje się wykorzystanie wody, materiałów budowlanych i surowców potrzebnych do wykonania inwestycji, ilości nie będą przekraczały ogólnych standardów wykorzystywanych na cele budowlane.

W celu określenia konkretnych ilości zużycia wody, energii elektrycznej i surowców można wykonać kosztorys, na obecnym etapie Inwestor nie posiada takiej dokumentacji.

Ponadto Inwestor na etapie budowy zadba o efektywne wykorzystania energii, wody poprzez optymalny dobór urządzeń i rodzaju oświetlenia o maksymalnej sprawności elektrycznej i energetycznej, oraz zapewni efektywność gospodarki materiałowo-surowcowej poprzez: dobrze zorganizowany system planowania prac budowlanych, zużycie surowców w ściśle określonych ilościach, zgodnie z wymogami procesu budowlanego.

#### Wpływ na faunę i florę

Wpływ na rośliny znajdujące się w obrębie granic inwestycji będzie dotyczył generalnie realizacji prac budowlanych oraz prac niwelacyjnych. Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego wpływu na wartość szaty roślinnej danego obszaru, a umiejętne zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie terenu przeznaczonego pod budowę pozwoli na zwiększenie w ich obrębie bioróżnorodności gatunkowej.

Dla przedmiotowej inwestycji została wykonana dla potrzeb niniejszego Raportu „Inwentaryzacja przyrodnicza fauny i siedlisk dla planowanej inwestycji w Sławkowie przy ul. Michałów działka 6069” stanowiąca Załącznik nr 18.

Zgodnie z w/w dokumentacją obszar przewidziany do realizacji planowanej inwestycji nie był dotychczas miejscem, w którym prowadzono by szczegółowe badania szaty roślinnej czy inwentaryzacje fauny. W literaturze brak informacji na temat struktury zbiorowisk roślinnych tego terenu.

Zasięg bufora inwentaryzacji rozszerzono także o tereny przyległe, tak aby posiadać pełną wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i ewentualnych powiązań ekologicznych.

Inwentaryzację środowiska przyrodniczego przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzono analizę dostępnych materiałów źródłowych dotyczących zarówno szaty roślinnej, fauny obszaru planowanego do realizacji inwestycji, jak i terenów przyległych oraz obszarów chronionych znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji. W drugim etapie przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą mającą na celu z jednej strony rewizję materiałów źródłowych, z drugiej strony aktywne wyszukanie w terenie chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także opis zbiorowisk i ewentualnych siedlisk przyrodniczych.

Inwentaryzacją faunistyczną objęto wybrane grupy zwierząt w tym: bezkręgowce - owady (przede wszystkim ważki, motyle dzienne i prostoskrzydłe), a także kręgowce - płazy, gady, ptaki i ssaki, z nastawianiem na inwentaryzację gatunków chronionych na mocy rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, czy gatunki „dyrektywowe”.

W związku z realizacja inwestycji konieczna jest wycinka zieleni wysokiej. Dla przedmiotowego terenu wykonana została „Inwentaryzacja zieleni wysokiej terenu zlokalizowanego wzdłuż ulicy Michałów w Sławkowie na działce nr 6069”.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją zielni wysokiej w celu realizacja inwestycji planowanych jest do wycinki 64 drzewa, są to Topola osika Populus trem ula szt. 5, Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia szt. 26, Brzoza brodawkowata Betula pendula szt. 31, Sosna zwyczajna Pinus sylvestris szt. 2.

Tabela 2:		Tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanych drzew

| Numer drzewa | Polska nazwa gatunkowa | Łacińska nazwa gatunkowa | Obwód drzewa na wysokości 5cm | Obwód drzewa na wysokości 130cm | Stan fitosanitarny i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Topola osika | Populus tremula | 62 | 35 | stan fitosanitarny dobry |
| 2 | Topola osika | Populus tremula | 68 | 42 | stan fitosanitarny dobry |
| 3 | Topola osika | Populus tremula | 98 | 48 | stan fitosanitarny dobry |
| 4 | Topola osika | Populus tremula | 73 | 62 | stan fitosanitarny dobry |
| 5 | Topola osika | Populus tremula | 45 | 33 | stan fitosanitarny dobry |
| 6 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 54 | 47 | stan fitosanitarny dobry |
| 7 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 30 | 52 | stan fitosanitarny dobry |
| 8 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 32 | 66 | stan fitosanitarny dobry |
| 9 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 33 | 33 | stan fitosanitarny dobry |
| 10 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 42 | 35 | stan fitosanitarny dobry |
| 11 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 46 | 38 | stan fitosanitarny dobry |
| 12 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 52 | 45 | stan fitosanitarny dobry |
| 13 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 63 | 52 | stan fitosanitarny dobry |
| 14 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 70 | 65 | stan fitosanitarny dobry |
| 15 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 22 | 15 | stan fitosanitarny dobry |
| 16 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 48 | 39 | stan fitosanitarny dobry |
| 17 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 42 | 31 | stan fitosanitarny dobry |
| 18 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 36 | 26 | stan fitosanitarny dobry |
| 19 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 41 | 34 | stan fitosanitarny dobry |
| 20 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 32 | 28 | stan fitosanitarny dobry |
| 21 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 67 | 55 | stan fitosanitarny dobry |
| 22 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 53 | 46 | stan fitosanitarny dobry |
| 23 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 26 | 19 | stan fitosanitarny dobry |
| 24 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 33 | 25 | stan fitosanitarny dobry |
| 25 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 36 | 28 | stan fitosanitarny dobry |
| 26 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 50 | 41 | stan fitosanitarny dobry |
| 27 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 61 | 52 | stan fitosanitarny dobry |
| 28 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 75 | 68 | stan fitosanitarny dobry |
| 29 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 69 | 58 | stan fitosanitarny dobry |
| 30 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 42 | 33 | stan fitosanitarny dobry |
| 31 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 36 | 29 | stan fitosanitarny dobry |
| 32 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 54 | 44 | stan fitosanitarny dobry |
| 33 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 30 | 21 | stan fitosanitarny dobry |
| 34 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 32 | 20 | stan fitosanitarny dobry |
| 35 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 33 | 21 | stan fitosanitarny dobry |
| 36 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 42 | 31 | stan fitosanitarny dobry |
| 37 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 32 | 20 | stan fitosanitarny dobry |
| 38 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 67 | 64 | stan fitosanitarny dobry |
| 39 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 53 | 41 | stan fitosanitarny dobry |
| 40 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 26 | 19 | stan fitosanitarny dobry |
| 41 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 33 | 21 | stan fitosanitarny dobry |
| 42 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 36 | 19 | stan fitosanitarny dobry |
| 43 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 50 | 35 | stan fitosanitarny dobry |
| 44 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 61 | 49 | stan fitosanitarny dobry |
| 45 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 32 | 19 | stan fitosanitarny dobry |
| 46 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 67 | 52 | stan fitosanitarny dobry |
| 47 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 36 | 26 | stan fitosanitarny dobry |
| 48 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 41 | 34 | stan fitosanitarny dobry |
| 49 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 32 | 28 | stan fitosanitarny dobry |
| 50 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 67 | 55 | stan fitosanitarny dobry |
| 51 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 53 | 46 | stan fitosanitarny dobry |
| 52 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 70 | 65 | stan fitosanitarny dobry |
| 53 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 22 | 15 | stan fitosanitarny dobry |
| 54 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 48 | 39 | stan fitosanitarny dobry |
| 55 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 42 | 31 | stan fitosanitarny dobry |
| 56 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 36 | 26 | stan fitosanitarny dobry |
| 57 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 41 | 34 | stan fitosanitarny dobry |
| 58 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 32 | 28 | stan fitosanitarny dobry |
| 59 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 55 | 42 | stan fitosanitarny dobry |
| 60 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 46 | 30 | stan fitosanitarny dobry |
| 61 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 32 | 19 | stan fitosanitarny dobry |
| 62 | Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 44 | 32 | stan fitosanitarny dobry |
| 63 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 29 | 18 | stan fitosanitarny dobry |
| 64 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 39 | 24 | stan fitosanitarny dobry |

Stan fitosanitarny zinwentaryzowanych drzew jest w stanie ogólnym dobrym. Drzewa nie nosiły śladów posuszu czy uszkodzeń mechanicznych kory lub gałęzi. Na analizowanym terenie inwentaryzacji występują jednak czynniki osłabiające rośliny – niewłaściwe podłoże, zbyt duże lub zbyt małe nawodnienie gleby.

Planowana wycinka prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków i po wylocie ewentualnych młodych z gniazd. Najbardziej optymalny okres to połowa października – koniec lutego.

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określają następujące polskie przepisy:

- Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. Art. 87a. 1. „Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.”

- rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, że obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy.

Jednakże inwestor winien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyraźnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej.

Drzewa nie przeznaczone do wycinku na czas prowadzenia prac budowlanych zostaną zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzenie poprzez zastosowanie tzw. zabezpieczenia czasowego – tylko na okres realizacji budowy – wiązać się to będzie z przeciwdziałaniem powstawaniu urazów mechanicznych oraz zanieczyszczeń chemicznych podłoża, jak również zabezpieczeniem podłoża przed ubiciem prowadzącym do pogorszenia jego areacji.

Drzewa nie przeznaczone do wycinki zostaną objęte strefą ochroną w kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem chociaż główne korzenie szkieletowe. Ponadto tak należy zaplanować roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew by były one prowadzone najlepiej w okresie spoczynku zimowego, czyli od października do kwietnia. Należy natomiast unikać prowadzenia tego typu prac latem, szczególnie w okresie upałów.

Materiały wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. należy składować co najmniej 10 m od pni drzew.

Ponadto drzewa narażone na uszkodzenia mechaniczne pnia zostaną Oszalowane – tzn. pień zostanie obłożony deskami sosnowymi lub specjalnymi matami o grubości min. 20 mm. Pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe min. wysokość wynosi 1,7 m).

Wyżej zastosowane rozwiązania pozwolą zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami i zniszczeniem na etapie budowy.

Planowana wycinka nie obejmie terenu oznaczonego symbolem: C.29.ZI – tereny zielni izolacyjnej.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pewne niewielkie negatywne znaczenie dla fauny omawianego trenu a w szczególności dla ornitofauny. Używany w fazie realizacji inwestycji sprzęt będzie emitował uciążliwości akustyczne. W wyniku hałasu większość ptaków zalatujących na obszar inwestycji będzie musiała przenieść się w inne miejsca. Należy jednak zaznaczyć, że ptaki tego terenu to w większości gatunki o niewielkich wymaganiach siedliskowych, które bez problemu znajdą w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiednie warunki odpoczynku. Ponadto, rozpatrując obszar inwestycji w kontekście całego terenu nie będzie to uciążliwość znacząca i będzie miała charakter krótkotrwały. Etap realizacji tej inwestycji będzie miał nieznaczny i krótkotrwały wpływ na faunę terenu przeznaczonego pod inwestycję.

W celu ochrony ewentualnych zwierząt mogących pojawić się na przedmiotowym terenie przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić monitoring przyrodniczy na placu budowy w celu odłowienie ewentualnych zwierząt i ich ewakuacja ze stref zagrożenia.

Początkowe roboty ziemne (usunięcie roślinności i humusu, budowa dróg technologicznych) powinny zostać wykonane w okresie jesiennym.

Ogrodzenie terenu inwestycji będzie stanowić również zaporę dla zwierząt.

Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzić dna i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i przeprowadzić ich ewakuacja.

### Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia

Faza eksploatacji przedsięwzięcia – przedmiotowy teren został zagospodarowany zgodnie z wykonanym projektem budowlano-technologicznym, zapewniającym jak najlepszą możliwość funkcjonowania inwestycji.

#### Ogólna charakterystyka działalności Zakładu

Planowana inwestycja obejmuje budowę nowego Zakładu przetwórstwa warzyw i owoców położonego w Sławkowie przy ul. Michałów na działce o nr ew. 6069”.

Działalność produkcyjna zakładu polegać będzie na produkcji wyrobów z warzyw 
i owoców.

W ramach planowanej inwestycji projektuje się:

- budowę budynku produkcyjnego waz z częścią socjalno-biurową,

- montaż nowoczesnej linii technologicznej,

- wykonanie przyłączy,

- wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów.

Teren zakładu będzie całkowicie ogrodzony i posiadał będzie bramę wjazdowo-wyjazdową przeznaczoną dla środków transportu dowożących surowiec, materiały pomocnicze i wywożących wyrób gotowy, oraz odpady poprodukcyjne. Wszystkie drogi 
i place wewnątrz zakładowe będą utwardzone, niepowodujące kurzu, skanalizowane, wolne od przeszkód i oświetlone. Wjazd i wyjazd z terenu inwestycji będzie realizowany od strony zachodniej- ulicy Michałów. Działka w chwili obecnej posiada dostęp do drogi publicznej na małym odcinku, natomiast w większości graniczy z działką nr 2123/20 stanowiącą w chwili obecnej nieużytek, niemniej w MPZP przeznaczona pod drogę.

Zakład zarówno przy dostawie surowca, materiałów pomocniczych jak i ekspedycji wyrobu gotowego korzystał będzie wyłącznie z transportu samochodowego.

W związku z tym przewidziane zostało stanowisko dla:

- przyjęcia surowca,

- ekspedycji wyrobu gotowego,

- ekspedycja odpadów poprodukcyjnych.

Stanowisko ekspedycji jak i przyjęcia surowca wyposażone będzie w urządzenie zabezpieczające przyjmowane surowce i ekspediowane towar przed wtórnym zanieczyszczeniem (uszczelnienie styku samochód-pomieszczenie).

#### Rodzaj technologii

Na terenie nowoprojektowanego Zakładu przetwórstwa warzyw i owoców położonego w Sławkowie przy ul. Michałów na działce o nr ew. 6069” zainstalowana zostanie linia do produkcji wyrobów z warzyw i owoców. Zestawienie urządzeń planowanych do zainstalowania na terenie zakładu stanowi Załącznik nr 10. Dokładne parametry urządzeń będą znane na etapie wykonywania projektu technologicznego. W przedstawionym zestawieniu zasygnalizowano, jakie urządzenia i maszyny będą zainstalowane. Na chwilą obecną Inwestor nie ma wybranych konkretnych urządzeń jakie będą zainstalowane w zakładzie /jest na etapie przyjmowania ofert/. Inwestor przyjmując oferty powinien wrócić uwagę, by poziom dźwięku urządzeń chłodniczych nie przekraczał 85 dB na stanowiskach pracy.

Opis linii technologicznych

Przyjęcie surowca przeznaczonego do produkcji odbywać się będzie na stanowisku przyjęcia surowca. Surowiec z samochodu dostawczego przekazane będą do pomieszczenia przyjęcia surowców, gdzie poddane zostanie ważeniu na wadze do 1000 kg oraz kontroli właścicielskiej (pracownik zakładu) w specjalnym oznaczonym punkcie kontroli.

Po dokonaniu reinspekcji surowiec bezzwłocznie umieszczany będzie w magazynie chłodniczym (chłodnia surowca). Składowane paletowo, na regałach magazynowych o wysokości 3 m. Dzięki zastosowaniu 3 pomieszczeń z urządzeniami chłodniczymi jest możliwe zachowanie optymalnej temperatury przechowywania dla każdego surowca. Z magazynu lub surowiec będzie sukcesywnie pobierany do dalszej obróbki z zastosowaniem zasady potokowości produkcji.

Z magazynu surowiec przekazywany będzie do pomieszczenia mycia, a po umyciu w myjce z wibratorem surowiec jest przekazywany do pomieszczenia przygotowania półproduktów.

Przygotowanie półproduktów:

Surowiec jest obierany w obieraczce, krojony w następnie w zależności od asortymentu: żelowany , pieczony lub pasteryzowany.

Półprodukt jest przenoszony do pomieszczenia hali produkcyjnej. Następnie jest umieszczany w aplikatorze na linii produkcyjnej, z której jest transportowany do tunelu zamrażalniczego. Półprodukt przeznaczony do opiekania jest transportowany do hali produkcyjnej, gdzie za pomocą przenośników jest transportowany do pomieszczenia nawilżania półproduktu. Po osiągnięciu odpowiednich parametrów wilgotności jest opiekany w przepustowym piecu tunelowym. Po odpieku półprodukt jest transportowany do pomieszczenia pakowalni. Półprodukt przeznaczony do mielenia w młynie kriogenicznym jest transportowany z tunelu mroźniczego, a następnie pakowany. Surowiec przeznaczony bezpośrednio do pakowania jest transportowany z tunelu mroźniczego do pakowalni.

Przed opuszczeniem pomieszczenia pakowalni produkt jest kontrolowany w detektorze metalu następnie etykietowany. Z pomieszczenia pakowalni gotowy, zapakowany produkt jest wywożony za pomocą wózków widłowych do pomieszczenia– Magazyn wyrobów gotowych.

Dostawa dodatków, przypraw i półproduktów odbywać się będzie poprzez część parterową obiektu, w której to części wszelakie dodatki zostaną doczyszczone w pomieszczeniu przygotowalni i poddane zostaną wstępnej obróbce, następnie w pojemnikach zostaną dostarczone do windy i poprzez korytarz technologiczny na halę produkcyjną gdzie nastąpi dalsza obróbka w zależności od asortymentu. Po przetworzeniu produkt będzie przekazywany do głębokiego mrożenia.

Ekspedycja wyrobu gotowego do klienta z mroźni wyrobu gotowego następować będzie poprzez pomieszczenie ekspedycyjne.

W projektowanym zakładzie planowane jest stosowanie urządzeń technologicznych, których lista stanowi Załącznik nr 10 do opracowania.

W zakładzie przewiduje się również użytkowanie:

- urządzeń chłodniczych z odzyskiem ciepła (zasilanie urządzeń technologicznych oraz chłodzenie pomieszczeń magazynowych, mroźni)

- odnawialne źródła energii (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne etc.)

- urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości surowców i produktów)

Rodzaj i forma opakowań

W niniejszym zakładzie wyrób gotowy pakowany będzie w:

- folię termokurczliwą a następnie w kartony,

- pakowanie próżniowo,

- tacki plastikowe,

- inne opakowania dopuszczone przez PZH.

Wszystkie rodzaje opakowań z atestami Państwowego Zakładu Higieny są zróżnicowane wagowo, każde posiadają metkę zawierającą ciężar i cenę za opakowanie i inne obowiązujące informacje zgodne z rozporządzeniami regulującymi tą kwestię.

Zakład będzie zużywał miesięcznie około:

- 500 kg folii

- 700 kg tektury (kartonów)

- 400 kg folii sterth

- 300 kg woreczków próżniowych

- 300 kg tacek plastikowych

Chłodnie

Pomieszczenia chłodni do składowania wyrobu gotowego i surowca powinna być łatwa do mycia i odkażania. W pomieszczeniach, w których przetrzymywany jest wyrób gotowy, nie należy przetrzymywać innych towarów, szczególnie takich, które mogą powodować zmianę cech organoleptycznych mięsa lub jego zanieczyszczenie.

Temperatura składowania wyrobu podlega ciągłej rejestracji. Wykresy lub wydruki tych temperatur powinny być przechowywane do kontroli.

W urządzeniach chłodniczych zostanie zastosowany jako środach chłodniczy dwutlenek węgla.

Magazyn odpadów

Magazyn odpadów poprodukcyjnych zlokalizowano przy pomieszczeniu wydawki. Odpady są transportowane po zakończeniu produkcji w szczelnych konfiskatorach, do magazynu. Każdorazowo po opróżnieniu magazynu należy go dokładnie oczyścić i poddać dezynfekcji.

W magazynie odpady poprodukcyjne przechowywane będą do czasu ich odbioru przez specjalistyczną firmę posiadajacą stosowne uprawnienia i decyzje.

Nad stanowiskiem obierania surowców zostanie zastosowana instalacja odciągowa odprowadzająca zapachy np. czosnku, cebuli.

Odciąg będzie posiadał wentylator, który zapewnia wymianę powietrza oraz będzie odprowadzał zapachy do kanału wentylacyjnego. Odciąg nie będzie posiadał filtrów.

Zestawienie surowców i produktów

Surowce podstawowe:

- Cebula

- Papryka

- Pieczarka

- Pomidor

- Ogórek

- Jabłko

- Truskawka

- Wiśnia

- Porzeczka

- Agrest

Produkty podstawowe:

- Warzywa mrożone - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Owoce mrożone - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Podpiekane warzywa mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Podpiekane owoce mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Musy owocowe mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Musy warzywne mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

Wielkość produkcji:

Zdolność przetwórcza zakładu to 420 ton/rok warzyw i owoców (35 ton/miesiąc) – dane dla surowca.

Schemat technologiczny stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego opracowania.

#### Zużycie surowców materiałów, paliw i energii

- Rodzaj i ilość zużywanych surowców

Szacunkowo wielkość produkcji miesięczna ok. 35 ton /ok. 420 ton/rok/ surowca – warzyw i owoców.

- Energia elektryczna:

Na terenie przedmiotowej inwestycji działają i będą działać urządzenia wymagające zużycia energii elektrycznej do funkcjonowania przedsięwzięcia.

Projektowana moc przyłączeniowa będzie na poziomie 350 kW.

- Zużycie wody

- Przewidywane zużycie wody na cele socjalno-bytowe kształtować się będzie na poziomie ok. 90 m3/miesiąc.

- Woda technologiczna –zużywana będzie do mycia surowców oraz urządzeń. Zgodnie z danymi uzyskanymi od projektanta planowane miesięczne zużycie wody na cele technologiczne będzie wynosić ok. 100 m3/miesiąc. Woda na cele technologiczne nie będzie krążyła w obiegu zamkniętym, nie zezwalają na to wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

- Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa:

- Hala produkcyjna oraz pomieszczenia socjalno-biurowe będą ogrzewane nowoczesną technologią za pomocą jednostki spalania oleju opałowego. Projektuje się kocioł o mocy ok. 1200 kW

- Ciepłej wody użytkowej będzie otrzymywana również w oparciu o w/w piec.

#### Zatrudnienie i czas pracy

Docelowo w Zakładzie będzie pracować 60 osób - produkcja, oraz 10 –część biurowa . Czas pracy od 6.00-22.00 w systemie dwuzmianowym.

### Emisja odpadów

W wyniku działalności powstawać będą następujące rodzaje odpadów:

- odpady z prowadzonej działalności gospodarczej,

- odpady socjalno-bytowe.

Na terenie inwestycji nie będą prowadzone procesy unieszkodliwiania odpadów. Wszystkie rodzaje odpadów po segregacji u „źródła” będą okresowo magazynowane w oddzielnych szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane jednostkom technicznym, uprawnionym do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Wprawdzie wszystkie procesy powinny być prowadzone w sposób minimalizujący lub wykluczający powstawanie odpadów i gwarantujący ich wykorzystanie, niemniej jednak prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej nie może całkowicie wykluczyć możliwości powstawania odpadów.

Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów jakie powstają na terenie oraz sposób postępowania z nimi.

Tabela 3:		Odpady niebezpieczne

| KOD | NAZWA | ILOŚĆ [Mg/rok] | MAGAZYNOWANIE, ZAGOSPODAROWANIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 0,2 | natychmiast wywożone w szczelnym, zamykanym pojemniku do unieszkodliwienia, „wytwórcą” tych odpadów będzie firma, która będzie świadczyła usługi związane z czyszczeniem separatora Odpady te nie będą tymczasowo magazynowane na terenie osiedla, ale bezpośrednio usuwane przez wykonawców prac. |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 0,2 | j.w. |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż odpady o kodach 16 02 09 do 16 02 12 | 0,02 | odpad w postaci zużytych lamp oświetleniowych, nie będą gromadzone, będą zwracane w sklepie przy zakupie nowych lamp na zasadzie wymiany 1:1 |

Tabela 4:		Odpady inne niż niebezpieczne

| KOD | NAZWA | ILOŚĆ [Mg/rok] | MAGAZYNOWANIE, ZAGOSPODAROWANIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 0,1 | odpady będą powstawały podczas produkcji, magazynowane w szczelnym pojemniku w chłodni i dalej przekazywane do unieszkodliwienia |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 0,3 | odpady będą powstawały podczas mycia maszyn krojących i obierających, magazynowane w szczelnym pojemniku w chłodni i dalej przekazywane do unieszkodliwienia |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 4,0 | odpady czasowo gromadzone w stosownych pojemnikach w wyznaczonym miejscu zakładu, przekazywane specjalistycznej firmie celem unieszkodliwienia |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1,0 | odpad gromadzony czasowo w wyznaczonym kontenerze ustawionym w wyznaczonym miejscu na przedmiotowym terenie; docelowo przekazywany firmom zajmującym się odzyskiem tego rodzaju odpadów |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,0 | j.w. |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 | j.w |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 3,0 | odpady czasowo gromadzony w szczelnym, zamykanym pojemniku, przekazywane specjalistycznej firmie celem unieszkodliwienia |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (sprzęt komputerowy, biurowy) | 0,03 | odpady czasowo gromadzony luzem w wyznaczonym miejscu części biurowej zakładu, przekazywane specjalistycznej firmie celem unieszkodliwienia |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (tusze, tonery, taśmy drukarskie) | 0,001 | odpady czasowo gromadzone w stosownych pojemnikach w wyznaczonym miejscu w części biurowej zakładu, |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | 8,0 | gromadzone czasowo w wyznaczonych kontenerach na terenie działki, odbierane przez specjalistyczną firmę do recyklingu |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 3,0 | gromadzone czasowo w wyznaczonym kontenerze na terenie działki, odbierane przez specjalistyczną firmę, kierowane na składowisko odpadów komunalnych |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 5,0 | natychmiast wywożone w workach do np. kompostowania, „wytwórcą” tych odpadów będzie firma, która będzie świadczyła usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie. Odpady te nie będą tymczasowo magazynowane na terenie, ale bezpośrednio usuwane przez wykonawców prac. |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 2300 m3/rok | Szczelny bezodpływowy zbiornik przekazywane specjalistycznej firmie celem unieszkodliwienia |

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów tj. odpadów 
o kodzie: 13 05 01* i 13 05 02* jest firma wykonująca usługę i to na niej ciąży obowiązek unieszkodliwienia odpadów. Wytwórcą pozostałych odpadów jest właściciel zakładu.

Wszystkie odpady, powstające na terenie przedsiębiorstwa po zgromadzeniu odpowiedniej ilości poszczególnych rodzajów odpadów będą przekazywane uprawnionym podmiotom, w celu powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach przemysłowych. Firmy te będą musiały przedstawić prowadzącemu zakład posiadane zezwolenia stosownych organów administracji na prowadzenie działalności 
w zakresie gospodarowania odpadami (w tym: transportu i/lub unieszkodliwiania odpadów). W świetle powyższego gospodarka odpadami nie będzie uciążliwa dla środowiska.

Miejsca magazynowania wszystkich odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Odpady będą przekazywane na podstawie kart przekazania odpadów, firmą które posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, potrzebne do odbioru danego rodzaju odpadów. Proces gospodarowania odpadami zakłada, że będą one okresowo odbierane. Okres ten może wahać się w przedziale od jednego do kilkudziesięciu dni w zależności od rodzaju odpadów i możliwości ich magazynowania. Zarówno pojemniki jak i miejsce ich składowania winny być utrzymane w czystości i okresowo dezynfekowane odpowiednimi środkami.

Pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości powinni zostać wyposażeni 
w odpowiednią odzież ochronną (kombinezony, nakrycia głowy, rękawice ochronne itp.). Należy również zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP dotyczących dźwigania ciężarów. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wymiany zużytych lamp fluorescencyjnych. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych czynności powinny zostać odpowiednio przeszkolone do ich wymiany, by nie doszło do stłuczenia opraw szklanych.

Przewóz odpadów musi odbywać się taborem specjalnie do tego przystosowanym, nie stwarzającym zagrożenia ani dla obsługi ani dla otoczenia. Inwestor każdorazowo sprawdza uprawnienia firmy czy dany wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów.

Na terenie zakładu nie będą wytwarzane odpady ze środków transportu (oleje silnikowe, płyny hamulcowe, akumulatory i inne). Firma zleca obsługę pojazdów (konserwację, naprawy bieżące i kapitalne) uprawnionym stacjom obsługi serwisowej pojazdów. W związku z tym firma nie jest wytwórcą odpadów powstających ze środków transportu.

#### Obowiązki Inwestora

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) reguluje sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy:

1 Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 992

3. Odzysk, o którym mowa w ust. 2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.

6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 3.

7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Inwestor powinien podpisać umowy na odbiór odpadów wyłącznie z podmiotami, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 66. ust.1 Ustawy o odpadach - Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że emisja odpadów w trakcie realizacji inwestycji nie będzie powodować negatywnych skutków dla środowiska.

### Gospodarka wodno-ściekowa

#### Zużycie wody

Zaopatrzenie Zakładu w wodę będzie realizowane w oparciu o ujęcie gminne.

Zużycie wody będzie rozliczane na podstawie odczytów wodomierza.

Woda zużywana będzie na cele:

- socjalno – bytowe,

- technologiczne /mycie surowców i urządzeń/,

- przeciw pożarowe.

- Poniżej przedstawiono zużycie wody, obliczone na podstawie wskaźników według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Norma zużycia wody wynosi :

- pracownik wymagający stosowania natrysku		60 l/dobę

- pracownik nie wymagający stosowania natrysku		15 l/dobę

Przy założeniach podanych przez Inwestora :

- pracownicy korzystający z natrysku				60 osób

- pracownicy nie korzystający z natrysku			10 osób

Przewidywane dzienne zużycie wody na cele socjalno - bytowe będzie kształtować się na poziomie około 3750 l/dzień (tj. ok. 90m3/miesiąc).

- Woda technologiczna – zużywana na cele mycia surowców oraz urządzeń. Woda na cele technologiczne nie będzie krążyła w obiegu zamkniętym, nie zezwalają na to wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od projektanta planowane miesięczne zużycie wody na cele technologiczne będzie wynosić ok. 100m3/miesiąc.

#### Odprowadzanie ścieków

Na terenie inwestycji będą powstawać ścieki, które będą indywidualnie zagospodarowywane:

- ścieki socjalno-bytowe – odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanego systemu szamb szczelnych. Przewidywana ilość ścieków kształtować się będzie na poziomie 100% zapotrzebowania na wodę dla celów socjalnych,

- ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Oczyszczalnia nie przyjmie niepodczyszczonych ścieków. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki 
z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

Ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne odprowadzane będą do wspólnego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3. Pojemność wozu asenizacyjnego wywożącego ścieki wynosi 20 m3. Ścieki z szamb będą wywożone dziesięć razy w miesiącu.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „brudne” – z terenu inwestycji potencjalnie zagrożonego zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi tzn. dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingów, odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do studni chłonnej. Inwestor powinien posiadać pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi.

Dla przedmiotowej inwestycji została wykonana przez firmę „JT-PROJEKT” dokumentacja pt. „Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji w miejscowości Sławków, dz. nr 6069”.

Zgodnie z w/w dokumentacją dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano 9 małośrednicowych otworów badawczych do głębokości 3,5 m ppt oraz jeden otwór do głębokości 4,5 m ppt /pod projektowaną studnie chłonną/.

W podłożu badanego terenu rozpoznanego w ramach niniejszego opracowania do maksymalnej głębokości 4,5 m pod warstwą nasypu niebudowlanego znajdują się utwory czwartorzędu i triasu wykształcone jako:

  - glina zwięzła o konsystencji twardoplastycznej,

  - piasek średni średniozagęszczony,

  - zwietrzelina kamienista o konsystencji twardoplastycznej,

  - skała twarda – wapień.

Utwory rodzime, czwartorzędowe mają genezę fluwioglacjalną.

Odmiennych litologicznie lub wiekowo utworów do maksymalnej głębokości 4,5 m ppt nie nawiercono.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono występowania wody 
podziemnej w postaci zwierciadła wody lub sączeń. Przekrój poprzeczny układu studni stanowi Załącznik nr 12, Załącznik nr 13 stanowi kartę otworu geotechnicznego pod projektowaną studnię.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste” – z dachów budynku odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi.

Zakład Wyrobów Metalowych nie istniej od 2004r. a sukcesor ZWM - MATERSERWIS zlikwidował oczyszczalnię.

Inwestor wystąpił do oczyszczalni Miejskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Sławkowie z pismem o wydanie zgody na odprowadzenie ścieków na w/w oczyszczalnię. Firma „MAXTOP” Sp. z. o.o. uzyskała pismo w którym w punkcie 4 jest napisane „w rejonie działki 6069 jest brak kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej”. Pismo stanowi Załącznik nr 14.

W związku z powyższym Inwestor wystąpi do PWiK w Olkuszu lub PWiK w Dąbrowie Górniczej z prośbą o odbiór ścieków technologicznych powstających na terenie zakładu.

Inwestor oprócz podpisanej umowy będzie prowadził ewidencję wywożonych ścieków.

Projektowane rozwiązanie

Projektuje się posadowienie trzech studni chłonnych w układzie przelewowym.

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni dachów budynku produkcyjnego oraz przyległych powierzchni utwardzonych parkingu oraz drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym wprowadzana będzie do ziemi za pomocą studni chłonnych każda o średnicy φ 2500 mm i głębokości 3,0 m.

Miejsce wprowadzania wód opadowych do ziemi charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością – zwietrzelina spękana (współczynnik wodoprzepuszczalności 2 * 10-4 [m/s]). Poziom wód gruntowych występuje poniżej 1,5 m od dna studni. Pojemność czynna każdej studni chłonnej wynosić będzie ok. 9,8 m3.

Obliczenia dla studni chłonnej:

Zdolność chłonna studni Qst wg Maaga wynosi:

Qst = 4 π r hs kf [m3/s]

gdzie:

r – promień studni – 1,25 [m]

hs — wysokość wody w studni liczona od jej dna – 1,3 [m]

kf — współczynnik przepuszczalności gruntu nasyconego – 2 * 10-4 = 0,0002 [m/s]

więc:

Qst = 4 x 3,14 x 1,25 x 1,3 x 0,0002 = 0,004082 [m3]

Pojemność czynna studni wynosi:

Vsmax = Ps x hs = 4,90625 x 1,3 ≈ 6,37 [Błąd! Nieprawidłowe łącze.]

gdzie:

Ps – pole powierzchni studni = 3,14 x 1,252 ≈ 4,906 [m2]

Łącznie zdolność chłonna oraz pojemność retencyjna/czynna studni w czasie trwania deszczu nawalnego t = 15 min wynosi:

Qst15min = Qst x 900s + Vsmax = 0,004082 x 900 + 6,37 = 10,04 m3/15min

Ponieważ projektuje się zastosowanie układu trzech takich samych studni chłonnych, zatem całkowita zdolność chłonna wraz z pojemnością retencyjną takiego układu wynosić będzie:

3 x Qst15min  ≈ 30,12 m3/15min

Całkowita ilość odprowadzanych wód opadowych z odwadnianego terenu w czasie trwania deszczu nawalnego wyniesie:

QSmax15min = QSmax x 900 s = 32,28 l/s x 900 = 29,05 m3/15min

A zatem:

Qs max15min < 3 x Qst15min  - co należało udowodnić.

Studnie chłonne o średnicy φ 2,5 m i głębokości całkowitej 3,0 m należy wykonać z kręgów betonowych lub żelbetowych z betonu kl. min. B-45 z włazem żeliwnym klasy A400. Studnie chłonne będą wyposażone w betonowe płyty ażurowe oporowe położone w miejscu, w którym woda deszczowa z kanału deszczowego uderzać będzie w dno studni.

Dno studni chłonnych stanowić będzie warstwa żwiru filtracyjnego o zmiennej granulacji 8/32 mm i wysokości 1,0 m. W celu polepszenia sprawności wsiąkania, wokół dna studni chłonnych zostanie wykonana obsypka żwirem, o stopniowo zmieniającym się uziarnieniu o głębokości H = 0,5 m.

Powstająca w obrębie odwadnianego terenu, woda opadowa i roztopowa ujmowana będzie projektowanym systemem kanalizacji deszczowej. Ujmowana w ten sposób woda opadowa i roztopowa będzie wprowadzana do ziemi. Zagadnienie określenia wielkości przepływów deszczowych w sieci kanalizacyjnej wymaga ustalenia:

- deszczu miarodajnego i jego natężenia;

- współczynnika spływu;

- maksymalnego spływu powierzchniowego.

W związku z powyższym przyjmuje się:

- czas trwania deszczu miarodajnego  - 15 min

- prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu: p = 20 % => c = 5

- średnia roczna wysokość opadu dla miejscowości Sławków H = 745 mm

Natężenie opadu q dla obszarów o rocznej wysokości opadów H < 800 mm, można obliczyć wg Błaszczyka:

gdzie:

A – wartość stała wyznaczona ze wzoru = 470 x c1/3 = 803

tm – czas miarodajny trwania opadu = 900 s

określamy wielkość natężenia deszczu:

q = 131 l/s/ha

Przy tak określonym natężeniu deszczu, poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały obliczenia łącznego przepływu Q [l/s] (łączna ilość wód opadowych) wg wzoru:

gdzie:

F – powierzchnia zlewni [ha]

Ψ – współczynnik spływu

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s ha]

f – współczynnik opóźnienia spływu

Współczynnik opóźnienia spływu wyznaczamy z zależności:

f = 1/F1/n

gdzie:

n = 6 – współczynnik ukształtowania terenu dla warunków przeciętnych (długość zlewni dwa razy większa niż jej szerokość, spadki terenu pozwalają na osiągnięcie prędkości spływu ok. 1,2 m/s).

Współczynnik opóźnienia spływu uzależniony jest od wielkości zlewni. Dla małych zlewni poniżej 1 ha w przybliżeniu można przyjmować f = 1.

Natomiast średnio dobowe natężenie spływu wód opadowych obliczono wg wzoru:

gdzie:

F - powierzchnia zlewni w ha

H – średnia roczna suma opadów w wielolecia, (H = 745 mm)

ø - współczynnik zmniejszający wielkość H o wartość nie dającą odpływu = 0,9

Ψ – współczynnik spływu

10 - przelicznik z ha i mm na m3

n - ilość dni z opadem, dla Sławkowa n = 162 dni.

Roczną objętość ścieków opadowych z drogi oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:

V – roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok]

H – maksymalna roczna wysokość opadów z wielolecia [mm], H = 830 mm

A – powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

( – współczynnik zmniejszający wielkość opadu H o wysokość opadu nie dającą
          spływów (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni)( = 0,9

( – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu wywołującego
          jednostkowe natężenie spływu q > 5 l/s, ( = 0,9

Ilość wód opadowych i roztopowych ciążąca do wylotu:

| rodzaj powierzchni odwadnianej | powierzchnia zlewni [ha] | współcz. spływu | współcz. opóźnienia spływu | powierzchnia zredukowana [ha] | spływ jednostkowy [l/s] | spływ średniodob. [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dachy | 0,1922 | 0,9 | 1 | 0,17229 | 22,56 | 7,16 |
| droga dojazdowa wraz z placem manewrowym | 0,1407 | 0,85 | 1 | 0,11959 | 13,31 | 4,94 |
| Razem | 0,3329 |  |  | 0,29188 | 35,87 | 12,10 |

Jak wynika z obliczeń całkowita ilość wód deszczowych dla najbardziej niekorzystnych warunków wyjściowych dla tej zlewni, podczas pierwszej fali ulewnego deszczu wynosić będzie:

Q s max = 35,87 [l/s]  =>  Q s max = 0,03587[m3/s] => Q h max = 32,28 [m3/h]

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej powyższe dane z uwzględnieniem

Q max rok [m3/rok] – roczna wielkość ścieków opadowych.

| Pow. zlewni zredukowanej [ha] | Q s max [m3/s] | Q h max [m3/h] | Q śr. dob [m3/d] | Q max rocz [m3/rok] | Odbiornik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,29188 | 0,03587 | 32,28 | 12,10 | 1960,20 | ziemia |

### Emisja do powietrza

#### Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie inwestycji

Ogólnie, pod pojęciem zanieczyszczenia powietrza rozumie się wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą niekorzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi i spowodować szkody dla czynników środowiska. Tłem zanieczyszczenia powietrza dla planowanej inwestycji będą, więc substancje przenoszone przez powietrze, a pochodzące z innych źródeł emisji.

Aktualny stan zanieczyszczenia dla przedmiotowej inwestycji przedstawiono na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, dn. 11.12.2019r. dla miejscowości Sławków:

Tabela 5:	Stan jakości powietrza w rejonie inwestycji:

| Nazwa substancji | Jednostka | Wartość stężenia średniorocznego | Dopuszczalne wartości stężenia średniorocznego |
| --- | --- | --- | --- |
| pył zawieszony PM10 | (g/m3 | 41,0 | 40 |
| pył PM 2,5 | (g/m3 | 31,0 | 20 |
| dwutlenek azotu | (g/m3 | 19,0 | 40 |
| dwutlenek siarki | (g/m3 | 7,0 | 20 |
| benzen | (g/m3 | 1,5 | 5 |
| Ołów | (g/m3 | 0,02 | 0,5 |

Tło zanieczyszczeń powietrza stanowi Załącznik nr 15 do niniejszego opracowania.

#### Klimat

Według regionalizacji klimatu Polski opracowanej przez A. Wosia (1996), obszar miasta Sławków należy do Śląsko – Krakowskiego regionu klimatycznego (XXVI).

Zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru Miasta Sławkowa (ALMA-PROJEKT, grudzień 2014) Sławków leży w zasięgu klimatu Wyżyn Środkowych, krainie Śląsko–Krakowskiej. Klimat miasta wyróżnia się skróceniem pośrednich pór roku oraz znaczącymi cechami kontynentalizmu. Na teren gminy Sławków najczęściej napływa powietrze polarnomorskie (64% przypadków). Powietrze polarno-kontynentalne napływa w 31% przypadków. Przez około 4% roku docierają tam masy powietrza zwrotnikowomorskiego, a 1% powietrza arktycznego.

Podstawowe parametry klimatu przedstawiają się następująco:

- średnia temperatura roku wynosi +7,1°C,

- średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 21°,

- średnia roczna temperatura maksymalna wynosi +12,4°C,

- średnia roczna temperatura minimalna wynosi +3,0°C,

- długość okresu wegetacji z temperatura >+5 °C wynosi 200-210 dni,

- średnia wieloletnia suma opadów wynosi 750 mm,

- największe opady występują od maja do sierpnia,

- najniższe opady występują w lutym, marcu, październiku,

- średnia liczba dni z opadem śniegu wynosi 51,

- średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi przeciętnie 60-75 dni

- średnia ilość dni z mgłą wynosi 38,

- przeważają wiatry słabe i umiarkowane z kierunków zachodnich,

- notowana jest wysoka ilość cisz, średnio 24 % w roku, najczęściej w sierpniu i we wrześniu.

Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu na terenie miasta występują zmienne warunki solarne. Spływ mas zimnego powietrza następuje zagłębieniami dolin. Miejscami jest on utrudniony w związku z licznymi liniowymi obiektami inżynierskimi.

#### Częstość przekraczania wartości odniesienia lub poziomów dopuszczalnych

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu oblicza się, jeżeli wartości stężeń wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny, lub nie jest spełniony warunek ().

W przypadku, gdy stężenie spowodowane emisją substancji ze wszystkich emitorów zespołu przekracza wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oblicza się poprzez sumowanie w rozpatrywanym punkcie częstości dla wszystkich sytuacji meteorologicznych i kierunków wiatru. 99,8 percentyl (S99,8) ze stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny jest to wartość stężenia, której nie przekracza 99,8 % wszystkich stężeń uśrednionych dla 1 godziny występujących w roku kalendarzowym. Jeżeli S99,8 jest mniejszy niż wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, to uznaje się, że zachowana jest częstość przekraczania wartości normatywnych przez 0,2 % czasu w roku. W przypadku dwutlenku siarki, dla którego dopuszcza się przekraczanie dopuszczalnego poziomu w powietrzu przez 0,274 % w czasu w roku.

Zgodnie z przepisami, wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

#### Topografia i aerodynamiczna szorstkość terenu

Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Dla analizowanego obszaru współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu określa się na podstawie przedstawionych podkładów mapowych i mapy topograficznej. Czynnik ten uwzględniony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87) w tak zwanym współczynniku aerodynamicznej szorstkości terenu „z0”. Wielkość tego współczynnika jest bardzo zróżnicowana i jest uzależniona od pokrycia terenu i zabudowy. W przypadku obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł przyjmuje się średnią wartość „z0”dla obszaru, na którym dokonywane są obliczenia.

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z analizowanej inwestycji przyjęto w oparciu o wspomnianą metodykę współczynnik z0 = 0,037 [m].

#### Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

- K-1 – proces spalania paliwa w kotłowni opalanej olejem opałowym, kocioł będzie służyły do ogrzewania pomieszczeń socjalno-biurowych, ogrzewania hali oraz otrzymywania ciepłej wody użytkowej. Projektowana kotłownia będzie wyposażona w kocioł o mocy 1200 kW, będzie charakteryzował się bezobsługową pracą.

- K-2 – proces spalania paliwa w piecu tunelowym opalanym olejem opałowym. Kocioł będzie służyły do procesu produkcji. Projektowana kotłownia będzie wyposażona w kocioł o mocy 180 kW, będzie charakteryzował się bezobsługową pracą.

- K–3 – proces spalania paliwa w piecu technologicznym opalanym olejem opałowym. Kocioł będzie służyły do procesu produkcji. Projektowana kotłownia będzie wyposażona w kocioł o mocy 40 kW, będzie charakteryzował się bezobsługową pracą.

##### Założenia do obliczeń emisji z kotła o mocy 1200 kW – K1

Do ogrzewania pomieszczeń socjalno-biurowych, ogrzewania hali oraz otrzymywania ciepłej wody użytkowej. Projektowana kotłownia będzie wyposażona w kocioł o mocy 1200 kW, będzie charakteryzował się bezobsługową pracą.

Kocioł w wyniku spalania paliwa będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z procesów energetycznego spalania paliw. Do obliczeń wielkości emisji przyjęto czas pracy kotła na poziomie 3650 h/rok.

Tabela 6:	Parametry kotła K1 zasilanego olejem opałowym –1200 kW

| Wielkość | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| sprawność cieplna | % | 90 |
| obciążenie kotła | % | 80 |
| czas pracy | h/rok | 3650 |
| zadaszenie | - | brak |

Tabela 7:	Parametry dla kotła K1

| L.p. | Rodzaj kotła | Moc [kW] | Emitor wysokość / średnica [mm] | Paliwo (węgiel, gaz, olej, koks, inne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł | 1200 | komin 12,5 m, ( 300 mm | Olej opałowy |

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

[m3/h]

| gdzie: Q | - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] |
| --- | --- |
| Wd | - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] |
|  | - sprawność cieplna kotła |

W przypadku kotła K1 wydajność cieplna  = 1200 kW * 3600 = 4320000 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa =

Bmax = 4320000/(35905  *  0,9) = 133,69 dm3/h

Wzory do obliczenia emisji:

Emisja z kotła K1

Emisja pyłu:

Ep = Bmax * E'p

gdzie:

Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h

E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3

Ep  = 0,13369 * 1,8 = 0,24063 kg/h

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm

Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax * E' * S

gdzie :

Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h

E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/%

S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, %

ESO2 = 0,13369 * 19 * 0,3 = 0,762 kg/h

Emisja tlenków azotu:

ENOx = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3

ENOx= 0,13369 * 5 = 0,6684 kg/h

Emisja tlenku węgla:

ECO = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3

ECO= 0,13369 * 0,6 = 0,08021 kg/h

Zestawienie wielkości emisji

Kocioł K1 	 Bmax = 0,13369 m3/h	  Brok = 390,4 m3/rok

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji | Emisja maksymalna | Emisja roczna i średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m3 | mg/s | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| Pył | 1,800 | 66,8 | 0,2406 | 0,703 | 0,0802 |
| w tym pył do 2,5 µm | 1,8 | 66,8 | 0,2406 | 0,703 | 0,0802 |
| w tym pył do 10 µm | 1,8 | 66,8 | 0,2406 | 0,703 | 0,0802 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 5,70 | 211,7 | 0,762 | 2,225 | 0,2540 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 5 | 185,7 | 0,668 | 1,952 | 0,2228 |
| Tlenek węgla (CO) | 0,600 | 22,28 | 0,0802 | 0,2342 | 0,02674 |

Czas emisji = 3650   godzin

##### Założenia do obliczeń emisji z kotła o mocy 180 kW – K2

Kocioł będzie służyły do procesu produkcji. Projektowana kotłownia będzie wyposażona w kocioł o mocy 180 kW, będzie charakteryzował się bezobsługową pracą.

Kocioł w wyniku spalania paliwa będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych. Do obliczeń wielkości emisji przyjęto czas pracy kotła na poziomie 3450 h/rok.

Wysokość emitora: 			12,5 m

Średnica wylotu emitora:     		0,2 m

Tabela 8:	Parametry kotła K2 zasilanego olejem opałowym –180 kW

| Wielkość | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| sprawność cieplna | % | 90 |
| obciążenie kotła | % | 80 |
| czas pracy | h/rok | 3450 |
| zadaszenie | - | brak |

Tabela 9:	Parametry dla kotła K2

| L.p. | Rodzaj kotła | Moc [kW] | Emitor wysokość / średnica [mm] | Paliwo (węgiel, gaz, olej, koks, inne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł | 180 | komin 12,5 m, ( 200 mm | Olej opałowy |

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

[dm3/h]

| gdzie: Q | - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] |
| --- | --- |
| Wd | - wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ] |
|  | - sprawność cieplna kotła |

W przypadku kotła K2 wydajność cieplna  = 180 kW * 3600 = 648000 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa =

Bmax = 648000/(35905  *  0,9) = 20,053 dm3/h

Wzory do obliczenia emisji:

Emisja z kotła K2

Emisja pyłu:

Ep = Bmax * E'p

gdzie:

Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h

E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3

Ep  = 0,020053 * 1,8 = 0,0361 kg/h

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm

Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax * E' * S

gdzie :

Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h

E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/%

S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, %

ESO2 = 0,020053 * 19 * 0,3 = 0,1143 kg/h

Emisja tlenków azotu:

ENOx = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3

ENOx= 0,020053 * 5 = 0,10027 kg/h

Emisja tlenku węgla:

ECO = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3

ECO= 0,020053 * 0,6 = 0,012032 kg/h

Zestawienie wielkości emisji

Kocioł K2 	 Bmax = 0,020053 m3/h	  Brok = 55,35 m3/rok

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji | Emisja maksymalna | Emisja roczna i średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m3 | mg/s | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| Pył | 1,800 | 10,03 | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
| w tym pył do 2,5 µm | 1,8 | 10,03 | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
| w tym pył do 10 µm | 1,8 | 10,03 | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 5,70 | 31,8 | 0,1143 | 0,3155 | 0,0360 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 5 | 27,85 | 0,1003 | 0,2768 | 0,03159 |
| Tlenek węgla (CO) | 0,600 | 3,34 | 0,01203 | 0,0332 | 0,00379 |

Czas emisji = 3450   godzin

##### Założenia do obliczeń emisji z kotła o mocy 40 kW – K3

Kocioł będzie służyły do procesu produkcji. Projektowana kotłownia będzie wyposażona w kocioł o mocy 40 kW, będzie charakteryzował się bezobsługową pracą.

Kocioł będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych. Do obliczeń wielkości emisji przyjęto czas pracy kotła na poziomie 3450 h/rok.

Tabela 10:	Parametry kotła K3 zasilanego olejem opałowym – 40 kW

| Wielkość | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| sprawność cieplna | % | 90 |
| obciążenie kotła | % | 80 |
| czas pracy | h/rok | 3450 |
| zadaszenie | - | brak |

Tabela 11:	Parametry emitora K3

| L.p. | Rodzaj kotła | Moc [kW] | Emitor wysokość / średnica [mm] | Paliwo (węgiel, gaz, olej, koks, inne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł | 40 | komin 12,5 m, ( 150 mm | Olej opałowy |

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

[dm3/h]

| gdzie: Q | - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] |
| --- | --- |
| Wd | - wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ] |
|  | - sprawność cieplna kotła |

W przypadku kotła K3 wydajność cieplna  = 180 kW * 3600 = 648000 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa =

Bmax = 648000/(35905  *  0,9) = 20,053 dm3/h

Wzory do obliczenia emisji:

Emisja z kotła K3

Emisja pyłu:

Ep = Bmax * E'p

gdzie:

Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h

E'p  - wskaźnik unosu pyłu, kg/m3

Ep  = 0,020053 * 1,8 = 0,0361 kg/h

Pył zawiera 100 % frakcji do 10 µm

Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax * E' * S

gdzie :

Bmax - maksymalne zużycie paliwa, m3/h

E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki, kg/m3/%

S  - zawartość siarki całkowitej w paliwie, %

ESO2 = 0,020053 * 19 * 0,3 = 0,1143 kg/h

Emisja tlenków azotu:

ENOx = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/m3

ENOx= 0,020053 * 5 = 0,10027 kg/h

Emisja tlenku węgla:

ECO = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/m3

ECO= 0,020053 * 0,6 = 0,012032 kg/h

Zestawienie wielkości emisji

Kocioł K3 	 Bmax = 0,020053 m3/h	  Brok = 55,35 m3/rok

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji | Emisja maksymalna | Emisja roczna i średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg/m3 | mg/s | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| Pył | 1,800 | 10,03 | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
| w tym pył do 2,5 µm | 1,8 | 10,03 | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
| w tym pył do 10 µm | 1,8 | 10,03 | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 5,70 | 31,8 | 0,1143 | 0,3155 | 0,0360 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 5 | 27,85 | 0,1003 | 0,2768 | 0,03159 |
| Tlenek węgla (CO) | 0,600 | 3,34 | 0,01203 | 0,0332 | 0,00379 |

Czas emisji = 3450   godzin

Tabela 12:	Łączna emisja roczna i maksymalna z zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 0,877 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,877 |
| w tym pył do 10 µm | 0,877 |
| dwutlenek siarki | 2,777 |
| tlenki azotu jako NO2 | 2,436 |
| tlenek węgla | 0,2924 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
|  | 1 okres |
| pył ogółem | 0,3128 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,3128 |
| w tym pył do 10 µm | 0,3128 |
| dwutlenek siarki | 0,991 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,869 |
| tlenek węgla | 0,1043 |

##### Ruch samochodów po terenie inwestycji

Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia powstające ze spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów dowożących surowiec oraz odbierających produkty końcowe.

Drogi transportu surowca i produktu „na” i „z” terenu nakładu określono jako najbardziej korzystne drogi dojazdowe zlokalizowane po stronie zachodniej i południowej hali.

Biorąc pod uwagę ruch pojazdów na poziomie - 4 pojazdy ciężarowe oraz 30 pojazdów osobowych w dalszych obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z terenu inwestycji pominięto powyższą emisję niezorganizowaną wynikającą ze spalania paliw w silnikach samochodów.

Emisja związana z poruszaniem się pojazdów jest emisją niezorganizowaną. Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z ruchu samochodów będzie minimalna.

#### Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

W ramach inwestycji wydzielono następujące źródła emisji:

- K-1 –kotłownia opalana olejem opałowym, o mocy 1200 kW,

- K-2 – piec tunelowy opalany olejem opałowym, wyposażony w kocioł o mocy 180 kW,

- K–3 – piec technologiczny opalany olejem opałowym, wyposażony w kocioł o mocy 
40 kW.

Metodyka obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

Obliczenia analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przeprowadzono przy zastosowaniu programu komputerowego „OPERAT FB” opracowanego według rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87). Krok siatki przyjęty do obliczeń: 
(X=(Y=5 m.

##### Wyniki obliczeń

Do obliczeń analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto najgorszy wariant obliczeniowy, a więc równoczesną pracę emitorów.

Dla procesów technologicznych prowadzonych na terenie inwestycji obliczono najwyższe maksymalne stężenia oraz stężenia średnioroczne wszystkich analizowanych zanieczyszczeń na poziomie powierzchni terenu.

Tabela 13:	Parametry emitorów na terenie zakładu: MAXTOP Sławków

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E1 | kocioł 1200 kW | 12,5 | 0,3 | 8,76 | 403 | 92,6 | 55,2 | pył ogółem | 0,2406 | 0,703 | 0,0802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,2406 | 0,703 | 0,0802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,2406 | 0,703 | 0,0802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,762 | 2,225 | 0,254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,668 | 1,952 | 0,2228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0802 | 0,2342 | 0,02674 |
| E2 | kocioł 180 kW | 12,5 | 0,2 | 2,96 | 403 | 111 | 97,4 | pył ogółem | 0,0361 | 0,0747 | 0,00853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0361 | 0,0747 | 0,00853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0361 | 0,0747 | 0,00853 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,1143 | 0,2366 | 0,02701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1003 | 0,2076 | 0,02369 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,01203 | 0,02491 | 0,002843 |
| E3 | kocioł 40 kW | 12,5 | 0,15 | 5,26 | 403 | 111,2 | 75,9 | pył ogółem | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0361 | 0,0996 | 0,01137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,1143 | 0,3155 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,1003 | 0,2768 | 0,03159 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,01203 | 0,0332 | 0,00379 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu zestawiono w poniższych tabelach:

Tabela 14:	Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów

| Substancja | Częstość przekroczeń D1 | 99,8 percentyl S99,8 | Wartość dopuszcz. (D1) | Maksym. emisja rzeczywista | Godzinowa emisja graniczna | Stężenie średnio- roczne | Wartość dyspozyc. (Da-R) | Emisja rzeczywista | Roczna emisja graniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | µg/m3 | µg/m3 | kg/h | kg/h | µg/m3 | µg/m3 | Mg | Mg |
| pył PM-10 | 0,00 | 15,3 | 280 | 0,3128 | 5,7 | 0,323 |  | 0,877 | - |
| dwutlenek siarki | 0,00 | 90,1 | 350 | 0,991 | 3,8 | 2,046 | 13 | 2,777 | 17,6 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,00 | 84,9 | 200 | 0,869 | 2,05 | 1,795 | 11 | 2,436 | 14,9 |
| tlenek węgla | 0,00 | 10,2 | 30000 | 0,1043 | 307 | 0,215 |  | 0,2924 | - |
| pył PM 2,5 | - | 30,55 | 0 | 0,3128 | - | 0,646 |  | 0,877 | - |

Tabela 15:	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 195 | 115 | 0 | 0,323 | > 0 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | < 0,274 | 195 | 115 | 0 | 2,046 | < 13 |
| tlenki azotu jako NO2 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 195 | 115 | 0 | 1,795 | < 11 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 195 | 115 | 0 | 0,215 | - |
| pył PM 2,5 | - | - | - | - | - | 195 | 115 | 0 | 0,646 | > 0 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 20,3 | 160 | 150 | 3 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,323 | 195 | 115 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 20,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m , wynosi 0,323 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 128,5 | 160 | 150 | 3 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,046 | 195 | 115 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 128,5 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m , wynosi 2,046 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 13 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 112,7 | 160 | 150 | 3 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,795 | 195 | 115 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 112,7 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m , wynosi 1,795 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 13,5 | 160 | 150 | 3 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,215 | 195 | 115 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 13,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM–2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 40,57 | 160 | 150 | 3 | 1 | SSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,646 | 195 | 115 | 3 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 40,57 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m , wynosi 0,646 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

#### Wnioski

W zakresie oceny poziomów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, zastosowano referencyjną metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu 
i częstości przekraczania. Obliczenia wykonano stosując program komputerowy OPERAT FB. Program ten realizuje metodykę przedstawioną w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87 z 2010 r.).

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazały, że stężenia jednogodzinne i średnioroczne tlenków azotu jako NO2, tlenku węgla, dwutlenku siarki nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Najwyższe poziomy stężeń koncentrują się wokół emitorów, zamykają się w granicach inwestycji będącej przedmiotem opracowania i nie oddziałują w sposób negatywny na sąsiadujące jej tereny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dla pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 stwierdzono przekroczenie wartości dyspozycyjnej. Związane jest to z wysokim poziomem tła zanieczyszczeń.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 20,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m , wynosi 0,323 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 40,57 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m , wynosi 0,646 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego obiektu nie pogorszy w sposób znaczący stanu środowiska pod względem powietrza atmosferycznego. Przy projektowanej technologii zakład nie będzie powodował przekraczania standardów emisyjnych ani nie spowoduje pogarszania standardów jakości środowiska.

### Emisja hałasu

#### Dopuszczalne poziomy hałasu

W zakresie ochrony akustycznej podstawę oceny hałasu w środowisku stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 112). Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin: 600( 2200 (pora dnia) i 2200( 600 (pora nocy).

Obliczenia zgodnie z ustaleniami przeprowadzono dla pory dziennej.

W niniejszej raporcie za wartości dopuszczalne hałasu dla terenów chronionych, położonych poza granicami użytkownika (poza terenem przemysłowym), przyjmuje się wartości podane w załączniku nr 1 do cytowanego rozporządzenia:

- punkt 2 „a” (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) Zgodnie z tymi ustaleniami, równoważny poziom dźwięku nie może przekraczać:

- dla pory dnia (od 6°° do 22°°) 	50 dB

- dla pory nocy (od 22°° do 6°°) 	45 dB

#### Tło akustyczne

W najnowszych metodykach pojęcie tła akustycznego – tła pomiarowego zostało rozróżnione i określone jako:

- wszystkie dźwięki – sygnały akustyczne – dochodzące do punktu pomiarowego, które wyemitowane zostały przez istotne w danym momencie źródła,

- tło pomiarowe tworzą wszystkie inne dźwięki, które w danym przypadku są sygnałami zakłócającymi.

W otoczeniu rozpatrywanego obiektu występują źródła tła akustycznego, które jest kształtowane przez zakłady produkcyjno – przemysłowe oraz drogę krajową DK 94 - Olkusz - Sosnowiec.

Zmierzony poziom tła akustycznego w porze dziennej wynosił 82,1 dB.

Do obliczeń tło akustyczne zostało przyjęte na poziomie 0 dB.

#### Charakterystyka inwestycji pod względem akustycznym

Metodyka obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku

Rozprzestrzenianie hałasu obliczono z wykorzystaniem programu HPZ 2001 opracowanego przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, działającego według instrukcji ITB 308 i zgodnego z instrukcją ITB 338/2008. Program ten oblicza poziom dźwięku w postaci wartości występujących w zadanych punktach pomiarowych lub w postaci izolinii równego poziomu dźwięku prezentowanych na mapie hałasu. W trakcie obliczeń jest uwzględniane tłumienie dźwięku przez powietrze, przez pasy zieleni, spadek poziomu dźwięku wraz z odległością od źródła hałasu, występowanie przeszkód - ekranów pomiędzy źródłem hałasu, a punktem recepcyjnym, ugięcie fal dźwiękowych na krawędziach ekranów. W przypadku emitowania hałasu ze źródeł znajdujących się wewnątrz budynków uwzględniana jest izolacyjność akustyczna tychże budynków oraz występowanie w nich elementów o innej izolacyjności akustycznej - okien, bram, drzwi itp.

Ruch samochodów

Do liniowych źródeł dźwięku zalicza się tory poruszania się samochodów po drogach wewnętrznych i place manewrowe, parkingi. Zasady tworzenia zastępczych, punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących źródła liniowe oraz powierzchniowe są zgodne z wytycznymi instrukcji ITB 338.

Poziom mocy akustycznej zastępczych źródeł dźwięku obliczono, opierając się na podanych w ITB 338/96 oraz materiałach XXVII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych czasach trwania manewrów startu i hamowania, poziomach ich mocy akustycznej oraz wartości natężenia ruchu określonej w porozumieniu ze Zleceniodawcą. W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości odcinka drogi oraz przy założeniu, że prędkość jazdy samochodów wynosi 20 km/h.

Równoważny poziom mocy akustycznej zastępczych punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących tory poruszania się pojazdów dla startu, hamowania bądź manewrowania oblicza się wg wzoru:

, dB

gdzie:

— czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej)

— natężenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji

— czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania,

— poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź manewrowania.

W wyniku badań określone zostały poziomy mocy akustycznej manewrów parkingowych oraz współczynniki korekcyjne realizujące poprawki wcześniej opisane.

Tabela 16:	Poziomy mocy akustycznej i współczynniki korekcyjne

Poziomy mocy akustycznej emitowanej podczas wolnego przejazdu odległości 1 m. Wartości przyjęto jako wartości średnie dla zakresu prędkości 5- 30 km/h i jazdy na pierwszym oraz drugim biegu. Należy je interpretować jako równoważny poziom mocy jaka wyemitowana zostanie podczas przejazdu dystansu 1 m (czyli w czasie t = s/V, gdzie s = 1m, a V jest prędkością jazdy) i która jest skorygowana do czasu obserwacji.

Tabela 17:	Poziomy mocy akustycznej związane z jazdą z małymi prędkościami

Dane wejściowe niezbędne do wykonania obliczeń w oparciu o model CP2009. Dane te powinny charakteryzować albo cały parking, albo jego wyodrębnioną część. Wyodrębnianie części parkingów jest korzystne wtedy, gdy użytkowanie parkingu (placu manewrowego) nie jest jednolite. Na przykład w pewnych strefach może odbywać się parkowanie samochodów ciężarowych, a w innych samochodów osobowych. Podobnie niektóre strefy mogą być bardziej obciążone w związku z korzystniejszą lokalizacją w stosunku do obsługiwanego obiektu. Często również spotyka się parkingi o niejednolitych nawierzchniach.

Tabela 18:	Dane wejściowe

Model CP2009 opisany jest równaniami 1-4 przedstawionymi poniżej:

Gdzie: 
Lw - całkowity poziom mocy akustycznej z parkingu lub jego strefy [dB],

LwO - poziom mocy akustycznej samochodów osobowych [dB],

LwA - poziom mocy akustycznej autobusów [dB],

LwC - poziom mocy akustycznej samochodów ciężarowych [dB],

KwO - korekcja na nawierzchnię drogową dla samochodów osobowych:

KwO = KwOw dla mokrych nawierzchni asfaltowych i betonowych,

KwO = KwOg dla nawierzchni szutrowej,

KwO = KwOu dla nawierzchni z nierównych płyt betonowych,

KwO = 0 dla innych nawierzchni,

KwAC - korekcja na nawierzchnię drogową dla autobusów i samochodów

ciężarowych:

KwAC = KwACw dla mokrych nawierzchni asfaltowych i betonowych,

KwAC = KwACg dla nawierzchni szutrowej,

KwAC = KwACu dla nawierzchni z nierównych płyt betonowych,

KwAC = 0 dla innych nawierzchni.

Ruch samochodów przyjęto w porze dziennej - 4 pojazdy ciężarowe oraz 30 pojazdów osobowych. Dane powyższe odnoszą się do ustalonych przepisami czasów odniesienia: dla pory dnia – 8 godzin.

Równoważne poziomy mocy akustycznej zastępczych źródeł dźwięku zawierają poniższe tabele.

Tabela 19:	Poziomy dźwięku wprowadzone do obliczeń pora dzienna – źródła liniowe, liczba = 4

| Lp | Symbol | xp [m] | yp [m] | zp [m] | xk [m] | yk [m] | zk [m] | LWA [dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d1 | 73,8 | 112,5 | 0,5 | 84,9 | 112,0 | 0,5 | 73,0 | 3 |
| 2 | d2 | 84,7 | 111,9 | 0,5 | 97,2 | 83,7 | 0,5 | 73,0 | 3 |
| 3 | d3 | 97,2 | 83,6 | 0,5 | 128,0 | 63,2 | 0,5 | 70,0 | 3 |
| 4 | d4 | 97,0 | 83,4 | 0,5 | 112,8 | 53,7 | 0,5 | 68,0 | 3 |

Źródło typu „budynek”

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, omówionymi wcześniej, dopuszczalny poziom dźwięku A w terenie dotyczy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq). Parametrem wyjściowym do obliczeń wielkości i zasięgu oddziaływania hałasu emitowanego z budynku jest wewnętrzny, równoważny poziom dźwięku A. Na podstawie przyjętych danych katalogowych poziomu dźwięku A dla źródeł zainstalowanych wewnątrz budynku oraz po uwzględnieniu czasu trwania emisji hałasu oblicza się równoważny poziom dźwięku A (LAeq), według wzoru przedstawionego poniżej:

,dB

gdzie:

— poziom dźwięku „A” zmierzony i określony jako Laśr średnia

— łączny czas działania źródła s

— poziom dźwięku „A” w przerwie działania źródła, przyjmuje się „0”

W przedmiotowym obiekcie źródłem dźwięku typu „budynek” będzie hala produkcyjna oraz wydawka.

Poziom wdzięku emitowany podczas pracy maszyn i urządzeń przyjęto na podstawie wykonanych pomiarów wewnątrz istniejącego zakładu znajdującego się w Sławkowie przy ulicy Fabrycznej gdy była prowadzona produkcja.

Izolacyjność ścian i dachu wykonanych z płyt warstwowych ocieplanych przyjęto na poziomie 40 dB.

Tabela 20:	Źródła - budynki, liczba = 3

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | b1 | 133,9;67,2 | 170,6;119,1 | 134,7;141,6 | 98,0;89,6 | 12,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 2 | b2 | 108,4;104,4 | 129,1;133,9 | 115,1;142,6 | 94,2;113,4 | 12,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 3 | b3 | 130,6;62,7 | 134,1;67,2 | 114,2;79,2 | 111,2;74,8 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |

Punktowe źródło dźwięku

Źródło dźwięku traktuje się jako punktowe jeżeli każdy z jego wymiarów zewnętrznych jest mniejszy od połowy odległości między źródłem a najbliższym punktem obserwacji poziomu dźwięku.

W przypadku gdy znany jest tylko poziom dźwięku A danego źródła punktowego zmierzony w znanej odległości , a źródło można uznać za wszechkierunkowe poziom mocy akustycznej źródła można określić metodą przybliżoną, zgodnie ze wzorem (PN–84/N–001332):

, dB

gdzie:

– średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości od źródła dźwięku, nie większej jednak niż 2m

=1m2

, dB

Rys. 1	Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej – znaczenie symboli

Do punktowych źródeł dźwięku w przedmiotowej inwestycji należy zaliczyć:

wentylatory wyciągowe. Przyjęto wartości natężenia hałasu dla wentylatorów Helios 250 o krotności wymiany powietrza 8200 m3/h w wysokości 74 dB.

Obliczony zgodnie ze wzorem poziom mocy akustycznej wentylatora wynosi 85 dB. Przy założeniu że wentylatory pracują 480 minut w ciągu ośmiu godzin pory dziennej jego równoważny poziom mocy akustycznej dla pory dziennej wyniesie 85 dB.

Tabela 21:	Źródła wszechkierunkowe, liczba = 4

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | LWA[dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | w1 | 120,1 | 124,3 | 12,5 | 85,0 | 3 |
| 2 | w2 | 114,1 | 115,7 | 12,5 | 85,0 | 3 |
| 3 | w3 | 137,4 | 108,6 | 12,5 | 85,0 | 3 |
| 4 | w4 | 131,2 | 99,8 | 12,5 | 85,0 | 3 |

Punkty obserwacji

Zgodnie z metodyką referencyjną punkty obserwacji przyjmujemy na wysokości 1,5m ponad poziom terenu.

Tabela 22:	Punkty obserwacji, liczba = 8

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | p1 | 72,7 | 112,9 | 1,5 | 0,0 |
| 2 | p2 | 93,2 | 77,7 | 1,5 | 0,0 |
| 3 | p3 | 141,0 | 67,3 | 1,5 | 0,0 |
| 4 | p4 | 157,1 | 90,9 | 1,5 | 0,0 |
| 5 | p5 | 163,1 | 141,6 | 6,5 | 0,0 |
| 6 | p6 | 112,9 | 163,7 | 4,5 | 0,0 |
| 7 | p7 | 95,1 | 171,3 | 3,0 | 0,0 |
| 8 | p8 | 70,6 | 149,2 | 1,5 | 0,0 |

#### Podsumowanie

Z obliczeń rozprzestrzeniania hałasu wykonanych dla inwestycji wynika iż izofona dopuszczalna 50 dB dla pory dziennej nie wychodzi poza granice działki inwestora i nie obejmuje swoim zasięgiem terenów i obiektów chronionych akustycznie.

Wyniki w punktach obserwacji przedstawia poniższa tabela:

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji pora dzienna

Tabela 23:	Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

| Lp. | Symbol | x [m] | y [m] | z [m] | LA[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | p1 | 72,7 | 112,9 | 1,5 | 52,4 |
| 2 | p2 | 93,2 | 77,7 | 1,5 | 45,7 |
| 3 | p3 | 141,0 | 67,3 | 1,5 | 36,1 |
| 4 | p4 | 157,1 | 90,9 | 1,5 | 37,3 |
| 5 | p5 | 163,1 | 141,6 | 6,5 | 38,2 |
| 6 | p6 | 112,9 | 163,7 | 4,5 | 38,5 |
| 7 | p7 | 95,1 | 171,3 | 3,0 | 37,6 |
| 8 | p8 | 70,6 | 149,2 | 1,5 | 37,7 |

# Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

## Stan zanieczyszczenia powietrza

Do źródeł emisji zanieczyszczeń, wpływających na stan jakości powietrza na terenie Miasta Sławkowa, zalicza się:

- powierzchniowe źródła emisji – tzw. niska emisja, obejmująca emisję zanieczyszczeń z kotłowni, indywidualnych palenisk domowych oraz zakładów usługowych,

- punktowe źródła emisji – tj. emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych oraz energetycznych źródeł spalania paliw,

- liniowe źródła emisji – tj. emisja ze źródeł komunikacyjnych,

- emisję napływową, pochodzącą z źródeł emisji zlokalizowanych na terenach sąsiadujących z terenem Miasta Sławkowa.

Niska emisja na terenie Miasta Sławkowa związana jest głównie ze spalaniem paliw w indywidualnych kotłowniach domowych, a także kotłowniach w zakładach usługowych, charakteryzujących się niską sprawnością spalania (50-60%). W kotłowniach tych prowadzone jest w głównej mierze spalanie węgla kamiennego lub miału, często o niskiej wartości opałowej.

Spalanie paliw (w tym głównie stałych) w indywidualnych kotłowniach domowych, jak również małych kotłowniach zlokalizowanych głównie w punktach usługowych, wpływa w znaczącym stopniu na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych: w tym dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku węgla, a także zanieczyszczeń pyłowych, w tym pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, a także zawartych w pyle metali ciężkich i benzo(a)pirenu.

Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi działalność przemysłowa zakładów produkcyjnych i usługowych funkcjonujących na terenie Miasta Sławków. W Sławkowie lokalnym źródłem emisji przemysłowych w postaci pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu są m.in.:

- dawne Zakłady Wyrobów Metalowych w Sławkowie przy ul. Fabrycznej 10,

- Przedsiębiorstwo T. i C. Z. Trzcionkowski, A.Cieślik S-ka Jawna,

- PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. – Sekcja Przewozów Sławków spalające gaz w kotłowni.

Poza ww. zakładami na terenie Miasta Sławków funkcjonuje kilka stacji paliw oraz firmy Amerigas Polska Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego Sławków oraz Polski Gaz S.A. Warszawa Oddział Sosnowiec – źródło emisji węglowodorów.

Emisja liniowa (komunikacyjna), wynikająca z ruchu pojazdów po terenie dróg przebiegających przez teren Miasta Sławkowa, w znacznym stopniu kształtuje stan jakości powietrza na analizowanym obszarze. Zasięg oddziaływania uciążliwości, tj. najwyższe stężenia zanieczyszczeń, skupione są wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych charakteryzujących się znacznym natężeniem ruchu pojazdów. Do głównych ciągów komunikacyjnych na terenie Sławkowa zalicza się przede wszystkim droga krajowa nr 94 (DK 94) relacji Zgorzelec (woj. dolnośląskie) przez Bytom (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie) do przejścia granicznego w Korczowej (woj. podkarpackie), stanowiąca podstawowy szlak komunikacji lokalnej pomiędzy miastami zaliczanymi do Aglomeracji Górnośląskiej a Krakowem i stanowiący alternatywę dla autostrady A4.

Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły zawierające metale ciężkie) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie jakości stanu powietrza w rejonie lokalizacji dróg jest również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon pojazdów oraz nawierzchni dróg. Ilościowa mniejsza, ale o większym wpływie na mieszkańców Sławkowa jest emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych pochodząca ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po drogach lokalnych (gminnych i powiatowych będących w zarządzie Gminy Sławków).

Jakość powietrza (rozumiana jako stan jego czystości) na terenie Miasta Sławków kształtowana jest nie tylko przez źródła emisji powierzchniowej, liniowej oraz punktowej zlokalizowane na terenie gminy. Istotną rolę odgrywa również napływ zanieczyszczeń z terenów sąsiadujących. Kształtowanie się stanu sanitarnego powietrza wynika z warunków anemologicznych – dominują wiatry z kierunku południowo – zachodniego oraz zachodniego niosące zanieczyszczenia pyłowo-gazowe z terenu Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz Jaworzna.

## Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych

Dla przedmiotowej inwestycji została wykonana przez firmę „JT-PROJEKT” dokumentacja pt. „Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji w miejscowości Sławków, dz. nr 6069”.

Zgodnie z w/w dokumentacją dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano 9 małośrednicowych otworów badawczych do głębokości 3,5 m ppt oraz jeden otwór do głębokości 4,5 m ppt /pod projektowaną studnie chłonną/.

W podłożu badanego terenu rozpoznanego w ramach niniejszego opracowania do maksymalnej głębokości 4,5 m pod warstwą nasypu niebudowlanego znajdują się utwory czwartorzędu i triasu wykształcone jako:

- glina zwięzła o konsystencji twardoplastycznej,

- piasek średni średniozagęszczony,

- zwietrzelina kamienista o konsystencji twardoplastycznej,

- skała twarda – wapień.

Utwory rodzime, czwartorzędowe mają genezę fluwioglacjalną.

Odmiennych litologicznie lub wiekowo utworów do maksymalnej głębokości 4,5 m ppt nie nawiercono.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono występowania wody 
podziemnej w postaci zwierciadła wody lub sączeń.

## Wody powierzchniowe oraz podziemne

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy.

Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym Małej Wisły. Aktualny plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych są zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych i przemysłowych. W dorzeczu Wisły łączna ilość ścieków wymagających oczyszczenia pochodzących z zakładów przemysłowych, ścieków gospodarczych z innych rodzajów działalności człowieka oraz ścieków komunalnych (na podstawie danych GUS za 2007 r.), wynosi rocznie ok. 1105,4 mln m3, oczyszczanych tylko mechanicznie jest 292,9 mln m3. Ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód to 78,5 mln m3.

Niekorzystny wpływ na jakość wód w obszarze dorzecza Wisły wywierają również niekontrolowane zrzuty ścieków bytowo – gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości oraz dopływające obszarowo zanieczyszczenia z użytków rolnych. Skutkiem ich dopływu jest zły stan sanitarny odbiornika oraz zwiększone stężenia substancji biogennych. Wielkość ładunku substancji biogennych dopływająca do wód powierzchniowych zależy również w dużej mierze od sposobu zagospodarowania zlewni oraz intensywności rolnictwa. Pomimo, że zużycie nawozów sztucznych, jak i naturalnych zmniejszyło się w ostatnich latach, to jednak rolnictwo i hodowla pozostają nadal źródłem zanieczyszczenia. Często zdarza się, że pola uprawne przylegają bezpośrednio do brzegów rzek i jezior. Brak bariery ochronnej w postaci pasów zieleni i zadrzewień sprzyja przenikaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód. Również rekreacyjnemu wykorzystywaniu cieków i jezior towarzyszy często proces niszczenia brzegów i roślinności brzegowej. Sprzyja to erozji glebowej, niszczy szatę roślinną, a w efekcie przyczynia się wzrostu dopływu zanieczyszczeń do wód.

Zmniejszenie zasobów wód w dorzeczu Wisły prowadzi do zaniku źródeł, osuszenia ujęć wód podziemnych, studni kopanych (gospodarskich), źródeł i cieków powierzchniowych. Poziomy wodonośne mogą ulegać całkowitemu zanikowi. Degradacja wód podziemnych i powierzchniowych pociąga za sobą zmiany w pozostałych elementach środowiska naturalnego – faunie i florze.

Cele środowiskowe ustalone w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oparto na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko–chemicznych, biologicznych i hydro–morfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych, jak również wskaźników chemicznych odpowiadającym warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu jakościowego z uwzględnieniem kategorii wód określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187).

Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych rejonu inwestycji:

| Nazwa parametru | Opis |
| --- | --- |
| Kod JCWP | RW20008212859 |
| Nazwa JCWP | Biała Przemsza od Ryczówka do Koziego Brodu |
| Typologia JCWP | 8 – mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia |
| Powierzchnia | 80,87255 km2 |
| Status JCWP | naturalna część wód |
| Stan JCWP | zły, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych |
| Aktualny stan lub potencjał ekologiczny | umiarkowany |
| Aktualny stan chemiczny | poniżej stanu dobrego |
| Cel środowiskowy: stan lub potencjał ekologiczny | dobry potencjał ekologiczny |
| Cel środowiskowy: stan chemiczny | dobry stan chemiczny |
| Cele środowiskowe dla obszarów chronionych | tak |
| Monitoring | tak |
| Odstępstwo | tak 4(4)-1 z terminem osiągnięcia dobrego stanu jcwp do 2027 r. |
| Uzasadnienie odstępstwa | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja przemysłowa. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. |

Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych, w granicach której zlokalizowany jest przedmiotowy teren:

| Nazwa parametru | Opis |
| --- | --- |
| Kod JCWPd | GW2000130 |
| Stan JCWPd | dobry, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych |
| Powierzchnia | 865 km2 |
| Stan ilościowy - aktualny | słaby |
| Stan chemiczny - aktualny | dobry |
| Cel środowiskowy - stan ilościowy | mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem |
| Cel środowiskowy - stan chemiczny | dobry stan chemiczny |
| Monitoring | tak |
| Cele środowiskowe dla obszarów chronionych | tak |
| Przeznaczona do spożycia | tak, jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu |
| Obszary chronione | Rezerwaty: Góra Chełm, Smoleń, Dolina Żabnika, Ruskie Góry, Michałowiec, Pazurek, Ostra Góra. Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH120014 Pustynia Błędowska, PLH120006 Jaroszowiec, PLH240009 Ostoja Środkowojurajska, PLH240038 Torfowisko Sosnowiec-Bory, PLH120092 Pleszczotka, PLH120011 Michałowiec, PLH120091 Armeria |
| Odstępstwo | 4(5) - 1, 4(7) z terminem osiągnięcia dobrego stanu do 2021 r. |
| Uzasadnienie odstępstwa | Ze względu na drenaż górniczy, drenaż wymuszony ujęciami wód komunalnych, potencjalne ogniska zanieczyszczeń (punktowe, liniowe, obszarowe). Występujące presje przemysłu wydobywczego i utrzymanie tych presji w perspektywie czasowej 2015, 2021 i 2027. Węgiel kamienny w tej perspektywie, będzie głównym z surowców energetycznych kraju, gdyż polityka energetyczna państwa zakłada wykorzystanie tej kopaliny jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wydane do tej pory decyzje organu koncesyjnego zezwalające na wydobywanie węgla kamiennego ze złóż obowiązują najkrócej do 20.10.2016 r., a najdłużej do 31.12.2051 r. Perspektywiczne wydobycie określone dla kopalń na podstawie bilansu zasobów i stanu rozpoznania złóż może trwać w niektórych przypadkach nawet do 2071 – 2110 r. W przypadku złóż piasku podsadzkowego, złóż piasku i żwiru oraz cynku i ołowiu przewiduje się oddziaływanie w perspektywie czasowej 2015, 2021 i 2027. Wydane koncesje są ważne do 2021 r. (piasek podsadzkowy). W przypadku eksploatacji cynku i ołowiu koncesja wygasa w 2016 r. Koncesji na eksploatację piasku i żwiru udzielono do 2051 r. Brak możliwości zakończenia odwadniania do 2051 r.) oraz brak możliwości zakończenia eksploatacji ze względów gospodarczych. Wydobywanie kopaliny ze złóż węgla kamiennego "Jaworzno", "Dziećkowice", "Byczyna" oraz rozpoczęcie eksploatacji w nowo projektowanych do udostępnienia złożach "Brzezinka 1" i "Dąb". |

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) został zatwierdzony przez rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. KPOŚK opracowany w 2003 r. zawiera wykaz aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach.

Przedmiotowy teren leży w granicach aglomeracji Sławków Miedawa o kodzie PLSL125N, niemniej jednak rodzaj korzystania ze środowiska nie podlega pod zapisy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

W dniu 15 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wraz z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Małej Wisły.

W ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego oszacowano skalę zagrożenia powodziowego oraz zidentyfikowano ryzyko powodziowe na obszarze Wisły, skutkiem czego było wydzielenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP).

Obszar regionu wodnego Małej Wisły zajmuje powierzchnię 3 942,5 km2 w którego skład wchodzi 7 ONNP obejmujących powierzchnię 184,7 km2, co stanowi 4,7% udziału w powierzchni regionu wodnego, 0,1% obszaru dorzecza Wisły i około 0,06% udziału w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami powyższego planu, teren inwestycji nie znajduje się w granicach ONNP.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjęła Krajowy program ochrony wód morskich, który określa m. in.:

- działania podstawowe i doraźne niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich;

- wpływ tych działań na wody pozostające poza obszarem wód morskich w celu zminimalizowania zagrożeń i, jeśli jest to możliwe, uzyskanie pozytywnego wpływu na te wody.

Ze względu na ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, jak również fakt ich podczyszczania należy uznać, że przyjęty zakres korzystania ze środowiska nie narusza ustaleń Krajowego programu ochrony wód morskich.

Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne

Wody podziemne

Wody podziemne stanowią jeden z elementów naturalnego obiegu wody 
w przyrodzie. Krążenie wód podziemnych jest częścią cyklu hydrologicznego, 
w związku z czym należy je rozpatrywać łącznie z obiegiem wód w atmosferze 
i w obrębie wód powierzchniowych. Woda podziemna jest jedynym surowcem strategicznym, którego zasoby są odnawialne. Odnawianie to zachodzi dzięki opadom atmosferycznych, częściowo przesiąkającym w głąb utworów skalnych i docierającym do strefy, gdzie wszystkie pory i szczeliny są wypełnione wodą. Zawodnione warstwy skał przepuszczalnych tworzą poziomy i piętra wodonośne.

Szacunkowo do poziomów wodonośnych dociera około 18% średniorocznej sumy opadów. W warunkach naturalnego obiegu wód podziemnych, w okresach co najmniej dziesięcioletnich, bilans infiltracyjnego zasilania i dolinnego drenażu, jest równoważony.

W krótszych okresach czasu, w związku z sezonowym rytmem i okresową cyklicznością zmian klimatycznych, różnica bilansowa jest pokrywana spadkiem lub odbudową retencji wód podziemnych w poziomach wodonośnych.

Zasadniczym czynnikiem stanowiącym o przydatności wody naturalnej do określonego celu jest jej skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny. Skład wód podziemnych jest zmienny i zależy od wielu czynników takich jak czas kontaktu 
z warstwami skalnymi, pora roku, ilość i jakość wód opadowych, zagospodarowanie zlewni, ukształtowanie i pokrycie zlewni.

Czynnikami utrudniającymi proces przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej są:

- stopień izolacji od powierzchni terenu

- odległość od źródła skażeń

- forma zasilania poziomu wodonośnego

- prędkość przepływu i ruch wód podziemnych

Wody podziemne zaliczają się do tej kategorii zasobów, z których należy korzystać w sposób szczególny - zrównoważony. Korzystanie to nie może w sposób znaczący pogarszać stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych, ściśle zależnych od wód podziemnych, a także nie może istotnie pogarszać warunków zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Wody podziemne są wyłącznym źródłem zasilania rzek i jezior w okresach bezopadowych oraz w znacznym stopniu kształtują warunki siedliskowe roślinności łąkowej i bagiennej obszarów podmokłych. Poziomy wodonośne stanowią naturalne 
i powszechnie dostępne zbiorniki retencyjne wody o stabilnych właściwościach fizykochemicznych, o warunkach występowania znacznie redukujących lub wręcz eliminujących wpływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu oraz o zasobach powolnie reagującej na naturalną zmienność zjawisk klimatycznych. Te cechy zbiorników wód podziemnych stanowią o ich atrakcyjności, jako źródle zaopatrzenia w wodę.

W celu ochrony wód podziemnych przed degradacją zasobową i jakościową oraz dla tworzenia warunków racjonalnego nimi gospodarowania w II połowie lat 80-tych zespół hydrogeologów pod kierownictwem prof. A. S. Kleczkowskiego, opracował koncepcję ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W oparciu o kryterium zasobności, wodonośności i jakości wód podziemnych wyznaczono i opublikowano Mapę Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony.

W rejonie gminy Sławków wyróżnić można dwa GZWP a mianowicie:

- Olkusz – Zawiercie (GZWP 454), obejmujący część północną i północno-wschodnią gminy,

- Dolina rzeki Białej Przemszy – Biskupi Bór (GZWP 453) – obejmujący część południową i południowo-zachodnią gminy.

Zbiornik Olkusz-Zawiercie, położony jest w zasięgu monokliny krakowsko-śląskiej. Jest on jednym z pięciu zbiorników wydzielonych w ramach kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu w województwie śląskim. GZWP nr 454 stanowi przedłużenie w kierunku wschodnim zbiornika Lubliniec-Myszków (GZWP nr 327). W kierunku wschodnim sięga daleko pod utwory jury. Zbudowany jest ze skał dolomityczno-wapiennych facji litologicznych: wapienia muszlowego i retu. Wody w tym zbiornikach występują w ośrodkach szczelinowo-krasowych. Zasilanie wód podziemnych następuje bezpośrednio w miejscach kontaktu warstwy wodonośnej triasowej z powierzchnią terenu (z wychodni) oraz pośrednio w miejscach kontaktu hydraulicznego, poprzez przepuszczalną lub półprzepuszczalną warstwę czwartorzędową lub jurajską. Pod względem jakości wody te można zaliczyć do klas Ib (wysokiej jakości). Wody podziemne GZWP Olkusz Zawiercie, leżące w obszarze Sławkowa wykorzystywane są na potrzeby komunalne miasta. Pochodzi stąd 98% wody zasilającej wodociągi miejskie Sławkowa.

GZWP Biskupi Bór jest zbiornikiem występującym w utworach czwartorzędowych położonych w dolinie rzeki Białej Przemszy. Jest to zbiornik zbudowany z utworów piaszczysto-żwirowych, czwartorzędowych i lokalnie gliniastych, o charakterze porowym ośrodka, wykazującym naturalną odporność na zanieczyszczenia. Jakość wód w tym zbiorniku odpowiada Ib (wysokiej jakości) i II (średniej) klasie czystości wód podziemnych. Na terenie miasta nie wykorzystuje się wód z tego zbiornika.

Wody powierzchniowe

W odróżnieniu od wód podziemnych, w kształtowaniu składu chemicznego wód powierzchniowych znacznie większą rolę odgrywają zanieczyszczenia pochodzenia antropologicznego. Stąd o ostatecznym ich składzie, decydują produkty procesów naturalnych przebiegających w środowisku wodnym oraz zanieczyszczenia obcego pochodzenia.

Ponieważ wody powierzchniowe w sposób bezpośredni narażone są na wpływ skutków działalności gospodarczej człowieka, charakteryzują się one zmiennością składu fizycznochemicznego i większą różnorodnością substancji w nich występujących niż wody podziemne. Poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych zależy od sposobu zagospodarowania zlewni, stopnia degradacji środowiska oraz warunków atmosferycznych panujących w danym regionie. W wodach powierzchniowych, poza substancjami obecnymi w wodach podziemnych, występują zanieczyszczenia stanowiące poważny problem z uwagi na fakt, iż wiele z nich należy do substancji uciążliwych, a często i toksycznych dla środowiska naturalnego.

Do głównych czynników kształtujących skład wód powierzchniowych należą:

- budowa geologiczna zlewni,

- topografia zlewni,

- procesy wietrzenia i rozpuszczania minerałów budujących zlewnię,

- prędkość i natężenie przepływu wody decyduje o wielkości wymiany między substancjami występującymi w wodzie i zdeponowanymi na dnie rzek,

- mieszanie się wód o rożnym składzie,

- warunki atmosferyczne (temperatura, opady atmosferyczne),

- lokalizacja wód w stosunku do źródeł zanieczyszczeń.

Na terenie Sławkowa niemal całość wód powierzchniowych odprowadzana jest do rzeki Białej Przemszy.

W północnej części Sławkowa nie ma stałych dopływów do Białej Przemszy, natomiast południowa część miasta ma dość gęstą sieć rowów melioracyjnych i niewielkich strug. Główną z nich jest ciek płynący od Gwarków Sławkowskich (Kozioł) nazwany Strugą Sławkowską wraz z ciekiem wodnym od Zagórek oraz rzeki Sztoła i Sztolnia. W wodach Strugi Sławkowskiej występuje kiełż. Obecność tego skorupiaka świadczy o względnej czystości i dobrym natlenieniu wody. Miejscami ciekowi temu towarzyszą łęgi olszowe, tworzące niewielkie zagajniki.

Z zachodniej części miasta wody powierzchniowe odprowadzane są przez drobne i liczne cieki do Rakówki i Bobrka skąd na terenie Sosnowca łączą się z Białą Przemszą.

Sławków nie ma większych zbiorników wód powierzchniowych. Występuje natomiast kilka stawów, które najczęściej towarzyszą ciekom wodnym. Najwięcej takich stawów występuje wzdłuż rzeki Biała Przemsza. Należą do nich stawy w rejonie Chwaliboskiego, Zakładów Wyrobów Metalowych, połączenia ulic Olkuskiej i Fabrycznej, Oczyszczalni Ścieków przy ul. Browarnej i rejonu Ryszki. Poza doliną rzeki Biała Przemsza można wyróżnić dwa zbiorniki Gozica, położone w lesie na południe od Ciołkowizny.

## Stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Wody powierzchniowe

Rejon Sławkowa położony jest w obrębie zlewni III rzędu – Białej Przemszy (Wisły, zlewisko Morza Bałtyckiego). Część wschodnia i południowa obszaru administracyjnego Sławkowa należy bezpośrednio do środkowego odcinka rzeki i jej nielicznych dopływów powierzchniowych. Natomiast część zachodnia leży w obrębie zlewni rzeki Bobrek, prawego, niżej położonego dopływu Białej Przemszy i jego dopływu Rakówki. Wododział oddzielający obydwie zlewnie przebiega na granicy ze zlewnią Sławkowskiej Strugi, prawego dopływu Białej Przemszy, który wpada do tej rzeki w miejscu gdzie dolina przełomowa wkracza w szeroką Kotlinę Biskupiego Boru.

Teren Zakładu będzie zlokalizowany w obszarze środkowego odcinka zlewni Biała Przemsza. W kierunku zachodnim w odległości ok. 370 m od granicy działki przepływa rzeka Biała Przemsza. Długość Białej Przemszy wynosi 63.9 km, a powierzchnia zlewni 876.6 km2. Biała Przemsza charakteryzuje się wyrównanymi przepływami i stanami. Średni jej przepływ w Sławkowie wynosi 11,6 m3/s.

Zlewnia Białej Przemszy jest obszarem silnie przekształconym przez działalność człowieka. Jej sieć hydrograficzną tworzą naturalne dopływy, podlegające silnej antropopresji, oraz rowy i kanały. Reżim hydrogeologiczny zlewni został zaburzony na skutek odwadniania eksploatowanych złóż kopalin, a stan chemiczny wód nie odpowiada normom klas jakości.

Poniżej ujścia Białej i Sztoły, dostarczających wody dołowe z kopalni rud Zn-Pb „Pomorzany”, ścieki z Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” (ZGH) w Bukownie i oczyszczalni ścieków w Olkuszu, wody Białej Przemszy ulegają poważnemu zanieczyszczeniu przez metale ciężkie i inne pierwiastki. W swoim dalszym biegu rzeka przyjmuje ścieki nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego Siersza, Elektrowni Siersza w Trzebini oraz licznych oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Sztuczne cieki odprowadzające wody do Bobrka niosą ze sobą ścieki komunalne, wody dołowe z kopalń i innych zakładów przemysłowych oraz wody opadowe.

Biała Przemsza prowadzi wody nieodpowiadające normom. Wody Białej Przemszy obciążone są głównie metalami. Odczyn wód Białej Przemszy mieści się w granicach 7,5 – 8,1, a wartości EC wahają się 0,64 – 1,46 mS/cm, wskazując na nieznaczną mineralizację. Przeciętne zawartości wapnia, manganu i siarczanów wynoszą odpowiednio 106,4 mg/dm3, 160 μg /dm3 i 199 mg/dm3, co kwalifikuje wody do III klasy jakości, a ilości kadmu i magnezu są charakterystyczne dla klasy II jakości. Wody Białej Przemszy zawierają anomalne ilości ołowiu (19,6 – 55,5 μg/dm3) i cynku (315 – 622 μg/dm3). Są też wzbogacone w tal, arsen, kadm, molibden, antymon, a w mniejszym stopniu w siarczany i krzemionkę. Naturalna zawartość ołowiu w wodach powierzchniowych jest mała, ponieważ jego związki są trudno rozpuszczalne w warunkach pH zbliżonych do obojętnych. Przeciętna zawartość tego pierwiastka w wodach rzecznych wynosi 0,2 μg/dm3. Stwierdzone zawartości ołowiu, najczęściej w granicach 25,0 – 50,0 μg/dm3, kwalifikują wody Białej Przemszy do IV klasy jakości. Przeciętna zawartość ołowiu (wartość mediany) wynosi 34,3 μg/dm3, podczas gdy w latach ubiegłych zawierała się w granicach 60 – 180 μg/dm3, a w wodach jej dopływu – rzeki Białej, stwierdzano wartości ołowiu przekraczające 1000 μg/dm3 (Pasieczna A., Dusza-Dobek A., Markowski W., 2010).

Sławków nie posiada większych zbiorników wód powierzchniowych. Występują jednak niewielkie zbiorniki wodne najczęściej w dolinie Białej Przemszy – starorzecza.

Wody podziemne

Głównym zbiornikiem wód podziemnych w Sławkowie są dolomity i wapienie triasowe występujące w północnej części miasta. Na południu niewielkie części wód podziemnych pobierane są ze zlepieńców permskich, względnie z osadów czwartorzędowych wypełniających dolinę Białej Przemszy (Motyka i in. 1992).

Rysunek 1	Lokalizacja Sławkowa na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Źródło: J. Motyka, K. Juśko

Na obszarze całego miasta utwory czwartorzędowe odznaczają się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych, zależnych od lokalnego wykształcenia osadów i ich miąższości. Wody podziemne w utworach czwartorzędu, co już wyżej stwierdzono, występują jedynie w dolinie Białej Przemszy i związane są z różnoziarnistymi piaskami. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter swobodny, a ich zasilanie odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych oraz wód rzecznych rzeki Białej Przemszy. Wodonośne utwory triasu prowadzą wody w poziomach wapienia muszlowego (trias środkowy) i retu. Są one połączone w jeden kompleks wodonośny, zwany serią węglanową triasu.

Wody podziemne w węglanowych skałach triasowych mają charakter szczelinowo-krasowy, ponieważ przepływają głównie siecią kawern i szczelin. Zwierciadło wód wodonośnej serii węglanowej triasu w tym rejonie ma charakter swobodny. Na badanym terenie nie występuje jednolite zwierciadło wód podziemnych ze względu na porowatość i szczelinowatość skał, a tym samym obserwujemy tutaj niejednakowe strefy głębokości zalegania tych wód. Najwyżej położone zwierciadło wód podziemnych w granicach 1 – 2 m głębokości występuje w południowej, zachodniej i środkowej części badanego obszaru. Niżej, na głębokości około 5 m zwierciadło to występuje w okolicy Miedawy w południowo-wschodniej części miasta. Tereny położone w północnej i północno-wschodniej części badanego obszaru mają zwierciadło na głębokości około 5 – 20 m.

## Warunki krajobrazowe i przyrodnicze

Obszar miasta położony jest według podziału fizycznogeograficznego Polski (Kondracki, 2009):

Megaregion: Pozaalpejska Europa Zachodnia (3);

Prowincja: Wyżyny Polskie (34);

Podprowincja: Wyżyna Śląsko-Krakowska (341);

Makroregion: Wyżyna Śląska (341.1);

Mezoregion: Garb Tarnogórski (341.12);

Mezoregion: Wyżyna Katowicka (341.13).

Obydwie jednostki oddziela próg tektoniczno-denudacyjny.

Sławków położony jest w Zagłębiu Dąbrowskim, we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zagłębie Dąbrowskiej położone jest w zachodniej Małopolsce, na pograniczu z Górnym Śląskiem, zlokalizowany w widłach trzech rzek: Białej Przemszy, Czarnej Przemszy oraz Brynicy. Zagłębie Dąbrowskie, jako region uformowało się w XIX wieku i dopiero od tego czasu można mówić o nim jako osobnym regionie. Do czasów rozbiorów Polski obszar Sławkowa był częścią województwa krakowskiego.

Sławków leży w pobliżu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, a jedynie północno-wschodnia część terenów Sławkowa znajduje się w otulinie tego zespołu krajobrazowego.

Niemal w całości miasto położone jest w zlewni Białej Przemszy. Bardzo wyraźnie zaznacza się odmienność północnej od południowej części Sławkowa. Tereny północne położone są o 30-40 m wyżej od południowych. Na północy szerokie wierzchowiny, pofalowane powierzchnie osiągają wysokość 325-345 m n.p.m. (najwyższej do 370 m), a na południu teren przechodzi w równinę i opada do 275 m n.p.m.

## Stan jakości gleb i zagrożenie osuwiskami

Gleby

Gleby zostały ukształtowane przez naturalne czynniki glebotwórcze oraz antropogeniczne procesy przemysłowo-urbanizacyjne. Ich skałami macierzystymi są utwory permu, triasu i czwartorzędu, a czynniki oddziałujące na kumulację w nich pierwiastków należą do geologicznych (wychodnie formacji skalnych, bariery geochemiczne) i antropogenicznych (zrzuty wód kopalnianych i ścieków, spalanie węgla, hutnictwo cynku). Najbardziej powszechnym typem są gleby bielicowe wytworzone z piasków. Są to gleby kwaśne, powstające przy współudziale roślinności lasów iglastych. Gleby te znajdują się w IV, V, VI klasie bonitacyjnej. Około 65% terenów rolnych należy do klasy V i VI, a do IV niewiele ponad 30%. Doliny rzeczne pokrywają mady, a w niektórych ich partiach i w obniżeniach terenu występują gleby torfowe

W rejonie Sławkowa zaznacza się w glebach jedno z maksimów anomalii Cd–Pb–Zn, związane z wychodniami dolomitów kruszconośnych oraz eksploatacją, wzbogacaniem i hutnictwem rud Zn–Pb, zarówno współczesnym w rejonie Olkusza, jak i historycznym, trwającym od XII wieku obejmującym także rejon Sławkowa. Degradacja chemiczna gleb jest spowodowana działalnością przemysłu wydobywczego i hutniczego, emisjami ze środków komunikacji, odciekami i pyleniem ze składowisk odpadów, zrzutami ścieków przemysłowych i opadaniem pyłów atmosferycznych.

Zagrożenie osuwiskami

Na terenie Miasta Sławkowa występują obszary, na których występują ruchy masowe ziemi. Ruchy masowe obejmują różne procesy i zjawiska, których wspólną cechą jest niszczenie struktury skał i gruntów, objawiające się jego wyraźnym przemieszczeniem i deformacją pod wpływem siły ciężkości. Ze względu na charakter i tempo procesu wyróżnia się zjawiska: osuwania, spełzywania, odpadania, osiadania ześlizgiwania się skał.

Do powstawania osuwisk przyczyniają się głównie: intensywne i/lub długotrwałe opady atmosferyczne, górnicze deformacje terenu, antropogeniczne strome nachylenie stoków oraz ich nadmierne obciążenie wskutek wykonywania nasypów. Aktualnie realizowany jest System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Jest to projekt o znaczeniu ogólnopaństwowym, który podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1: 10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego.

Zgodnie z Przeglądową mapą osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych w części pozakarpackiej województwa śląskiego (WPOŚ) obszarami zagrożonymi ruchami masowymi są tereny w północno – wschodniej części miasta Sławkowa.

## Roślinność i zwierzęta

Roślinność

Omawiany teren położony jest w sąsiedztwie obszarów przemysłowo-usługowych (od W), zabudowy jednorodzinnej (od N) i terenów niezużytkowanych (od E) charakteryzuje się znacznym stopniem przekształcenia szaty roślinnej.

Rzeźba powierzchni jest słabo urozmaicona - dominują powierzchnie splantowane wskutek ruchu ciężkiego sprzętu, ponadto w jej obrębie zlokalizowane są niewielkie pryzmy (nagromadzenia) mas ziemnych i gruzu (przerośnięte roślinnością).

Dla przedmiotowej inwestycji została wykonana dla potrzeb niniejszego Raportu „Inwentaryzacja przyrodnicza fauny i siedlisk dla planowanej inwestycji w Sławkowie przy ul. Michałów działka 6069” stanowiąca Załącznik nr 18.

Na roślinność omawianego obszaru składają się płaty zbiorowisk ruderalnych, a w miejscach gdzie pokrywa glebowa została naruszona spotyka się też płaty roślinności o charakterze inicjalnym. Nie stwierdzono na omawianym terenie typów siedlisk przyrodniczych Natura 2000, ani gatunków flory podlegających w kraju ochronie gatunkowej (Rozporządzenie 2014).

Najlepiej wykształconym zbiorowiskiem jest zespół rosnących obficie okazałych bylin ruderalnych: Artemisia vulgaris (bylica pospolita) oraz Tanacetum vulgare (wrotycz zwyczajny).

Zbiorowisko to zawiera w swym składzie florystycznym różne gatunki, stwierdzane na trwałych siedliskach ruderalnych miejskich i wiejskich: rumowiskach, gruzowiskach, wysypiskach śmieci, przypłociach, przydrożach polnych, cmentarzach, nieużytkach, miedzach itd. Płaty tego zespołu mogą rozwijać się na różnych siedliskach pod względem żyzności i wilgotności. Dominuje w nim wrotycz zwyczajny (pospolity) Tanacetum vulgare, który dzięki swej wysokości i obfitości, nadaje mu specyficzną fizjonomię. Wyróżnia się warstwowością i luźną budową. Interesującym jest występowanie w płatach zespołu wielu przedstawicieli roślin wijących się jak np. powój polny Convolvulus arvensis, i różnych gatunków rodzaju wyka Vicia. Zespół ten bywa zbiorowiskiem trwałym, utrzymującym się na tym samym miejscu przez kilka lat, natomiast pozostawione przez dłuższy czas bez ingerencji przekształca się powoli w zarośla z udziałem: dzikiego bzu czarnego, wierzb i topoli, które to stadium obserwowane jest obecnie.

Miejscami można wydzielić zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego (Urtico-Aegopodietum podagrariae).

Wszystkie powyższe gatunki rosną w dużej konkurencji z nawłocią kanadyjską, która w sposób bardzo ekspansywny wkracza na ten teren. Nawłoć kanadyjska jest gatunkiem inwazyjnym. Nawłoć kanadyjska jest silnie rosnącą i bardzo konkurencyjną wysoką byliną, tworzącą ubogie gatunkowo i bardzo trwałe zbiorowiska roślinne. Ograniczenie różnorodności i liczebności gatunków rodzimych wynika z dominacji nawłoci, która rozrastając się klonalnie osiąga dużą gęstość pędów.

W celu realizacja inwestycji planowanych jest do wycinki 64 drzew, są to Topola osika Populus trem ula szt. 5, Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia szt. 26, Brzoza brodawkowata Betula pendula szt. 31, Sosna zwyczajna Pinus sylvestris szt. 2.

Stan fitosanitarny zinwentaryzowanych drzew jest w stanie ogólnym dobrym. Drzewa nie nosiły śladów posuszu czy uszkodzeń mechanicznych kory lub gałęzi. Na analizowanym terenie inwentaryzacji występują jednak czynniki osłabiające rośliny – niewłaściwe podłoże, zbyt duże lub zbyt małe nawodnienie gleby.

Zwierzęta

Gmina Sławków jest stosunkowo bogata faunistycznie, a wynika to przede wszystkim z dobrego zachowania naturalnego stanu rzeki Białej Przemszy wraz z całą różnorodnością siedliskową ukształtowaną wzdłuż jej biegu, jak i w jej dolinie (starorzecza, oczka wodne, obszary zabagnione), w której oprócz licznych gatunków ryb, czy płazów, spotkać możemy także wiele gatunków ptaków wodno-błotnych. Bardzo ważnym siedliskiem na mapie przyrodniczej Sławkowa są również lasy i zadrzewienia, w których występuje wiele gatunków ptaków. Bardzo cennym faunistycznie typem siedliska są wilgotne łąki. W Sławkowie występuje mozaika siedlisk łąkowych (w tym łąk trzęślicowych i świeżych) i mokradłowych, z bardzo bogatą różnorodnością gatunkową, zwłaszcza bezkręgowców i ptaków. Stwierdzono w ich obrębie rzadkie i cenne gatunki motyli.

W trakcie przeprowadzonej w okresie lipiec – wrzesień 2019 roku inwentaryzacji bezkręgowców nie stwierdzono chronionych i rzadkich gatunków owadów. Na terenie obszaru objętego zakresem inwentaryzacji odnotowano kilka gatunków pospolitych i często występujących w naszym kraju gatunków bezkręgowców m.in.

- ważki: świtezianka dziewica Calopteryx virgo; pióronóg zwykły Platycnemis pennipes.;

- prostoskrzydłe: konik pospolity Chorthippus biguttulus, pasikonik śpiewający Tettigonia cantans;

- chrząszcze: biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata;

- motyle: paź królowej Papilio machaon, bielinek kapustnik Pieris brassicae, bielinek bytomkowiec Pieris napi, latolistek cytrynek Gonopteryx rhamni, rusałka pawik Inachis io.

Inwentaryzacja płazów i gadów wykazała, iż na badanym terenie nie stwierdzono obecności płazów, natomiast gady reprezentowane są przez dwa gatunki: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, padalec Anguis fragilis.

Obszar objęty zakresem opracowania stanowi mało zróżnicowany kompleks antropogenicznych środowisk, gdzie wpływ człowieka jest na ogół duży. Z faunistycznego punktu widzenia taki układ siedlisk ma niewielkie znaczenie dla ptaków. Wszystkie stwierdzone gatunki, to ptaki często występujące w naszym kraju, a większość z nich omawiany obszar wykorzystuje głównie jako miejsce żerowania. Jako najcenniejszy gatunek należy uznać gąsiorka Lanius collurio, gatunek wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ten ptak z rodziny dzierzb wybiera miejsca nasłonecznione, suche na ogół z ciernistymi krzewami - zasiedla głównie skraje lasów i zadrzewień, młodniki, pasy krzaków wśród łąk, wzdłuż dróg i rowów. Spotkać go można jednak w całym kraju, choć w bardzo zmiennej liczbie co roku. Utrudnia to jednoznaczne stwierdzenie czy liczebność gąsiorka spada. Wiadomo jednak, że gatunek ten coraz bardziej wycofuje się z terenów zurbanizowanych.

Większość ze stwierdzonych gatunków ptaków to ptaki siedlisk otwartych, ale i także takich, które możemy spotkać w różnych typach siedlisk. Praktycznie wszystkie gatunki podlegają w naszym kraju ochronie prawnej.

Na obszarze inwestycji dominują pospolite gatunki ssaków typowe dla środowisk otwartych tj. lis Vulpes vulpes, zając Lepus europaeus, kret Talpa europaea. W obszarze przewidzianym do realizacji inwestycji znacznie rzadsze są gatunki leśne, niemniej występują one w otaczających omawiany teren obszarach borsuk Meles meles, nornica ruda Myodes glareolus, sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa. W obszarze inwestycji z dużym prawdopodobieństwem powinny występować także inne gatunki ssaków, nie stwierdzone w czasie inwentaryzacji takie jak szczur wędrowny Rattus norvegicus oraz mysz domowa Mus musculus.

Przez obszar planowanej inwestycji nie przebiega żaden korytarz ekologiczny. W niedużej odległości znajduje się „Sławkowski” korytarz spójności obszarów chronionych o znaczeniu międzynarodowym.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pewne niewielkie negatywne znaczenie dla fauny omawianego trenu, a w szczególności dla ornitofauny. Używany w fazie realizacji inwestycji sprzęt będzie emitował uciążliwości akustyczne. W wyniku hałasu większość ptaków zalatujących na obszar inwestycji będzie musiała przenieść się w inne miejsca. Należy jednak zaznaczyć, że ptaki tego terenu to w większości gatunki o niewielkich wymaganiach siedliskowych, które bez problemu znajdą w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiednie warunki odpoczynku. Ponadto, rozpatrując obszar inwestycji w kontekście całego terenu nie będzie to uciążliwość znacząca i będzie miała charakter krótkotrwały. Etap realizacji tej inwestycji będzie miał nieznaczny i krótkotrwały wpływ na faunę terenu przeznaczonego pod inwestycję.

W celu ochrony ewentualnych zwierząt mogących pojawić się na przedmiotowym terenie, przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić monitoring przyrodniczy na placu budowy, w celu odłowienia ewentualnych zwierząt i ich ewakuacji ze stref zagrożenia.

Początkowe roboty ziemne (usunięcie roślinności i humusu, budowa dróg technologicznych) powinny zostać wykonane w okresie jesiennym lub wczesno-wiosennym.

Ogrodzenie terenu inwestycji będzie stanowić również zaporę dla zwierząt.

Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzić dna i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i przeprowadzić ich ewakuację.

## Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

### Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to spójna sieć obszarów chronionych tworzona na terytorium Unii Europejskiej, na podstawie art. 3 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).

W skład sieci Natura 2000 wchodzą Specjalne Obszary Ochrony (SOO; ang. Special Areas of Conservation - SACs), wyznaczane zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej oraz Obszary Specjalnej Ochrony (OSO; ang. Special Protection Areas - SPAs), sklasyfikowane zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia). Celem tworzenia tej sieci jest zachowanie siedlisk naturalnych oraz gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich, w stanie sprzyjającym ochronie 
w ich naturalnym zasięgu lub - tam, gdzie to stosowne – odtworzenie takiego stanu.

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie znajduje się w obszarze NATURA 2000.

Najbliższym do miejsca lokalizacji przedmiotowej działki obszarem sieci NATURA 2000 jest teren Łąki w Sławkowie – w kierunku południowo-zachodnim w odległości ok. 2,1 km, oraz w kierunku zachodnim w odległości ok. 3,08 km.

W dalszej odległości położone są obszary Natura 2000:

- Łąki w Sławkowie PLH240043 – w kierunku południowo-zachodnim w odległości 
ok. 2,1 km, oraz w kierunku zachodnim w odległości ok. 3,08 km

- Łąki Dąbrowskie PLH240041 – w kierunku północnym w odległości ok. 5,0 km,

- Pleszczotka – w kierunku wschodnim w odległości ok. 5,1 km,

- Pustynia Błędowska PLH120014 – w kierunku północno-wschodnim w odległości 
ok. 5,6 km,

- Almernia PLH120091 – w kierunku wschodnim w odległości ok. 6,1 km,

- Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 – w kierunku południowo-zachodnim w odległości ok. 9,60 km.

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

### Inne formy ochrony przyrody

Teren, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawiki, jak i przy granicy otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, która to stanowi jego północną i północno-wschodnią granicą.

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

Obszar Chronionego Krajobrazu – Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawiki został utworzony w celu ochrony krajobrazu jurajskiego, dla realizacji ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Obowiązują na jego terenie następujące zakazy:

- zanieczyszczania wód powierzchniowych, wgłębnych oraz gleby i atmosfery;

- lokalizowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska oraz stanowić zagrożenie dla chronionego krajobrazu;

- budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych nie uwzględniających form architektonicznych nawiązujących do lokalnych tradycji budowlanych przede wszystkim do budowy wysokiej formy dachów oraz proporcji obiektów;

- prowadzenia linii napowietrznych przez tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skałkowe;

- zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków;

- eksploatacji surowców mineralnych powodującej niekorzystne zmiany w środowisku i krajobrazie;

- lokalizowania nowych zespołów (ośrodków) wypoczynkowych i letniskowych z ograniczeniem do terenów parków krajobrazowych;

- umieszczania na terenach rezerwatów, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, stanowiskach dokumentacyjnych, pomników przyrody, tablic, gablot i plansz reklamowych;

- prowadzenia działalności handlowej na terenie rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz pomników przyrody;

- stosowania w hodowli na skalę przemysłową metody bezściółkowej;

- wprowadzania do siedlisk leśnych i zadrzewień gatunków drzew i krzewów obcych;

- niszczenia gleby;

- niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin;

- używania motolotni;

- wypalania traw;

- grodzenia skał;

- penetracji jaskiń przez zgody Dyrektora Parków.

Powyższe zakazy nie dotyczą planowanego zamierzenia inwestycyjnego, gdyż będzie ono realizowane w nawiązaniu do znajdujących się w sąsiedztwie innych obiektów tego typu – chłodnie, magazyny. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, nie będzie się wiązała ze zmianą stosunków wodnych, ani zanieczyszczeniem wód.

Przez obszar planowanej inwestycji nie przebiega żaden korytarz ekologiczny. W niedużej odległości znajduje się „Sławkowski” korytarz spójności obszarów chronionych o znaczeniu międzynarodowym.

W związku z powyższym planowana inwestycja nie będzie kolidować ani oddziaływać na korytarze ekologiczne.

Formy ochrony przyrody występujące w sąsiedztwie obszaru, na którym planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego (w promieniu ok 10 km licząc od najbliższych danemu obszarowi punktu skrajnego) wraz z ich odległością w linii prostej od obszaru planowanej inwestycji zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 24:		Formy ochrony przyrody występujące w rejonie obszaru planowanej inwestycji wraz z ich odległością w linii prostej od rozpatrywanego obszaru (opracowanie na podstawie: www.geoserwis.gdos.gov.pl)

| Lp. | Obszar chroniony | Odległość od obszaru planowanej eksploatacji [km] |
| --- | --- | --- |
| REZERWATY |
| 1 | Dolina Żabnika - otulina | 8,88 |
| 2 | Dolina Żabnika | 9,04 |
| PARKI KRAJOBRAZOWE |
| 3 | Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina | 0,00 – graniczy z otuliną |
| 4 | Park Krajobrazowy Orlich Gniazd | 6,21 |
| 5 | Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie | 7,47 |
| 6 | Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina | 8,83 |
| OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU |
| 7 | Dobra-Wilkoszyn | 10,90 |
| 8 | Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki | 0,00 – obszar pokrywa się |
| ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE |
| 9 | Uroczysko Sadowa Góra | 11,90 |
| UŻYTKI EKOLOGICZNE |
| 10 | Dolina rzeki Sztoły | 4,83 |
| 11 | Śródleśne Łąki w Starych Maczkach | 8,23 |
| 12 | Remiza Leśna Bucze | 10,01 |
| 13 | Zakola Białej Przemszy | 10,31 |
| 14 | Torfowisko Bory | 9,71 |
| 15 | Góra Wielkanoc | 11,1 |
| 16 | Źródliska w Zakawiu | 4,49 |
| 17 | Łąki w Ciężkowicach | 11,3 |
| 18 | Pleszczotka | 5,04 |
| STANOWISKA DOKUMENTACYJNE |
| 19 | Srocza Góra | 7,27 |
| POMNIKI PRZYRODY |
| 20 | Jesion wyniosły – Bukowno PL.ZIPOP.1393.PP.1212011.1856 | 3,78 |
| 21 | Lipa szerokolistna – Bukowno PL.ZIPOP.1393.PP.1212011.2960 | 5,44 |
| 22 | Buk pospolity – Bukowno Podlesie PL.ZIPOP.1393.PP.1212011.1867 | 8,77 |
| 23 | Źródło rzeki Sztoły | 10,4 |
| 24 | Grusza pospolita – Sławków | 1,37 |
| 25 | Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich | 6,90 |

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar, na którym występują siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, oraz dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

# Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Zasoby kulturowe są świadectwem wielowiekowej historii i tradycji tego terenu. 
Na bogate dziedzictwo składają się zarówno zabytki architektury, budownictwa, sztuki, archeologii jak i tradycje oraz zwyczaje.

Na terenie Miasta Sławkowa znajdują się nieruchomości objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wyjątkową atrakcją Sławkowa są unikalne walory zabytkowe starówki, zachowującej swoisty klimat tradycyjnego polskiego miasteczka. Do obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy: układ urbanistyczny z centralnie położonym rynkiem, zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Mikołaja, cmentarz, zabudowania dawnej walcowni, zespół młyna, 15 budynków oraz relikty zamku średniowiecznego. Na terenie Sławkowa występuje wiele stanowisk archeologicznych.

Na terenie inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki chronione na które planowana inwestycja mogła by oddziaływać.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania na środowisko.

# Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

W przypadku wariantu polegającego na nie podejmowaniu działalności gospodarczej tzw. „zerowego”, nie nastąpią zmiany w stanie obecnym środowiska w rejonie inwestycji, tzn. nie powstaną źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu, powstawania ścieków oraz odpadów.

W chwili obecnej przedmiotowy teren nie jest przekształcony i użytkowany. Jednak mając na uwadze zapis w planie zagospodarowania przestrzennego należy wnioskować, iż jest to miejsce przeznaczone do prowadzenia działalności pod tereny zabudowy gospodarczej - wielobranżowej i w takim celu zostało ustanowione.

Teren będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Wariant zerowy polegający na niepodejmowaniu działalności gospodarczej uniemożliwi rozwój zakładu „MAXTOP” Sp. z o.o. w nowoczesnym i bezpiecznym ekologicznie obiekcie.

W związku z powyższym można postawić tezę, iż wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest niekorzystny.

Zaniechanie realizacji inwestycji skutkować będzie przede wszystkim zmniejszeniem potencjału ekonomicznego Inwestora z uwagi na brak możliwości rozwoju, oraz brakiem możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych.

Z uwagi na powyższe, zaniechanie podjęcia planowanej inwestycji byłoby niekorzystne ze względów ekologicznych i ekonomicznych.

# Opis analizowanych wariantów z uzasadnieniem ich wyboru

## Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny

Alternatywne warianty dla wszystkich przedsięwzięć dotyczą ich lokalizacji, zastosowania innego niż wnioskowane wykorzystania obiektów, oraz zmiany w organizacji realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Warianty lokalizacyjne dotyczą umiejscowienia inwestycji w innym miejscu niż proponowane przez Inwestora.

W ramach planowania inwestycji rozpatrywany był wariant lokalizacyjny polegający na rozbudowie istniejącego zakładu „MAXTOP” Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej w Sławkowie. Wariant ten został jednak odrzucony ze względu na niewystarczającą powierzchnię terenu, który mógłby zostać przeznaczony pod dodatkowy budynek produkcyjny.

Na etapie zakupu przedmiotowej działki rozpatrywane były alternatywne lokalizacje. Po przeprowadzonej analizie Inwestor stwierdził, iż wybrana lokalizacja jest optymalna ze względu na to iż:

- działka znajduje się w niewielkiej odległości /ok. 60 m/ od istniejącego zakładu przy ul. Fabrycznej co ułatwia logistykę funkcjonowania obu zakładów.

- przedmiotowa inwestycja zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: C.28.GW – opisanym jako – tereny zabudowy gospodarczej - wielobranżowej.

- działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi z dogodnym połączeniem komunikacyjnym.

- ponadto otoczenie przedmiotowego terenu również jest korzystne /inne zakłady produkcyjne i usługowe i niezabudowane działki/.

Analizując planowane przedsięwzięcie brano również pod uwagę możliwość wykorzystania terenu, odległości od zabudowy mieszkaniowej, dostępność terenu, układu komunikacyjnego, sieci infrastruktury technicznej oraz możliwości instalacji technologicznych. Głównym założeniem Inwestora było ulokowanie zakładu w obszarze typowo przemysłowym lub usługowym z przeznaczeniem pod działalność usługową z powierzchnią terenu działki zapewniającą optymalne warunki do prowadzenia opisanej działalności gospodarczej.

Lokalizacja zakładu podyktowana była więc zarówno istniejącymi w tym miejscu warunkami lokalizacyjnymi jak i sprzyjającymi warunkami przyszłego nadzoru i kontroli prowadzonej działalności. Takie założenia lokalizacyjne wymagały pogodzenia założeń techniczno-technologicznych oraz wymogów ochrony środowiska z racjonalnym podejściem do zagadnienia.

Wybrany wariant lokalizacyjny gwarantuje również zachowanie bezpiecznej odległości od miejsc szczególnie cennych przyrodniczo i budynków mieszkaniowych.

Lokalizacja inwestycji na przedmiotowej działce nie wpłynie również negatywnie na świat roślinny i zwierzęcy przedmiotowego terenu.

Jej realizacja nie spowoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk oraz innych obszarów. W najbliższym otoczeniu zakładu nie ma obszarów prawnie chronionych, w tym wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. W związku z realizacją inwestycji zachodzi konieczność wycinki zieleni wysokiej. Planowana wycinka nie obejmuje jednak gatunków cennych przyrodniczo.

W związku z powyższymi założeniami nie rozpatrywano innych wariantów lokalizacyjnych inwestycji.

Inwestor wybrał rozwiązania, które w zadowalający sposób zapewniają ochronę środowiska naturalnego. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w jej rejonie. Wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe prowadzone będą zgodnie z polskimi normami, wytycznymi technicznymi i w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i pod nadzorem osób uprawnionych do prowadzenia robót budowlanych.

Zaproponowany wariant został poprzedzony dokładnymi badaniami i analizami. Z tego względu trudno jest wskazać wariant alternatywny, który odznaczałby się lepszymi parametrami środowiskowymi, mniejszym zużyciem surowców, itp.

Warianty organizacyjne polegają na zmianach w zakresie prowadzenia poszczególnych etapów funkcjonowania przedsięwzięcia. Również w zakresie organizacyjnym trudno jest wskazać bardziej optymalne rozwiązania pod względem środowiskowym niż te zaproponowane przez inwestora. Na terenie inwestycji prowadzona działalność produkcyjna nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne.

Podsumowując, dla wariantu przedstawionego przez Inwestora bardzo trudno jest wskazać wariant alternatywny, odznaczający się mniejszymi presjami dla środowiska naturalnego. Inwestor zaproponował wariant nie powodujący przekroczeń standardów środowiskowych. W przypadku inwestycji należy mieć również na uwadze jej ekonomiczną zasadność. Stosowanie dodatkowych rozwiązań chroniących w miejscach gdzie jest to nie potrzebne, może powodować znaczne podwyższenie kosztów pracy oraz realizacji, co może negatywnie odbić się na rentowności przedsięwzięcia.

## Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznaje się wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia.

Odejście od realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przyczyni się do poprawy czy pogorszenia warunków środowiskowych na obszarze objętym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia. Nie podjęcie realizacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje niekorzystne zjawiska w postaci niewykorzystania terenu nadającego się idealnie pod przedmiotowe przedsięwzięcie.

W przypadku realizacji każdej inwestycji należy mieć na uwadze również ogół ludności jaka może na jej realizacji skorzystać. Planowane przedsięwzięcie będzie w bezpośredni sposób przyczyniać się do spadku bezrobocia w regionie. Na terenie inwestycji przewiduje się zatrudnienie ok. 70 osób. Przyczyni się to do poprawy sytuacji ekonomicznej 
i społecznej w regionie. Inwestycja więc, bardzo niewielkim kosztem dla środowiska naturalnego stworzy miejsca pracy, dzięki którym warunki życia ludzi ulegną poprawie.

Podjęcie realizacji inwestycji jest kompromisowe pod względem ochrony środowiska 
i interesów ludzi. W dobry sposób godzi ona interesy Inwestora wraz z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego. Jej realizacja nie spowoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk oraz innych obszarów.

Teren, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawiki, jak i przy granicy otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, która to stanowi jego północną i północno-wschodnią granicą. Po szczegółowej analizie terenu przeznaczonego pod inwestycję stwierdza się, że nie będzie ona zagrażać cennym z punktu widzenia przyrodniczego siedlisk.

W najbliższym otoczeniu zakładu nie ma obszarów prawnie chronionych, w tym wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W zakładzie zostanie zastosowana technologia, która będzie spełniać warunki określone w art. 143 Prawa Ochrony Środowiska w szczególności:

- zapewnione zostanie efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (zastosowane będą rozwiązania niskoenergetyczne jak oświetlenie w technologii LED, naturalne doświetlenie światłem dziennym, systemy sterowania energią elektryczną, zastosowane będą urządzenia z najniższymi normami energooszczędności),

- zastosowana zostanie technologia nisko odpadowa,

- podczas produkcji nie będą powstawały odpady, które należałoby unieszkodliwiać,

- ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

- wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonych inwestycji odprowadzane będą do studni chłonnej,

- zapewnione będzie racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

- ograniczony zostanie zasięg oraz wielkość emisji hałasu poprzez zastosowanie zewnętrznych ścian, które zarówno zapewniają najlepsze wskaźniki termoizolacyjne ale i dźwiękoszczelne (odpowiednia grubość warstw),

- budynki będą wybudowane w technologii niskoenergetycznej szczególnie w zakresie zastosowanych materiałów i warstw termoizolacyjnych umożliwiających oszczędności w zakresie grzania i chłodzenia budynków.

W związku z powyższym Inwestor wybrał najlepszy z możliwych wariantów.

Koszty realizacji inwestycji dla środowiska naturalnego będą pomijalnie małe. Nie jest ona zlokalizowana na terenach Natury 2000. Nie będzie również negatywnie oddziaływać na tereny chronione znajdujące się w jej sąsiedztwie.

# Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia awarii, a także możliwego transgenicznego oddziaływania na środowisko

Jak już wspomniano w punkcie 5.2 jako najkorzystniejszy wybrano wariant polegający na budowie Zakładu przetwórstwa warzyw i owoców położonego w Sławkowie przy ul. Michałów na działce o nr ew. 6069 z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii z tej dziedziny w momencie oddania do użytkowania.

Zastosowanie szeregu urządzeń i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych mających na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, ogranicza oddziaływanie przedsięwzięcia do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Oddziaływanie instalacji na środowisko występuje w zakresie:

- emisji substancji do powietrza (rodzaje i ilości opisane w 1.4.3) ,

- wytwarzanych odpadów (rodzaje i ilości opisane w 1.4.1),

- powstających ścieków -wody opadowe i roztopowe ( opisane w 1.4.2 ),

- emisji hałasu ( opis  w 1.4.4 ).

Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu wskazują, iż oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko mieści się w standardach środowiskowych określonych w przepisach Polskich i Unii Europejskiej oraz ogranicza się ono do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Każda inwestycja może w określonych warunkach stanowić źródło zagrożenia dla otoczenia w przypadku wystąpienia stanu awaryjnego lub katastrofy. Podstawowe przyczyny występowania takich stanów to :

- błędy projektowe,

- niestaranne wykonawstwo,

- starzenie się budowli i linii technologicznej,

- stosowanie zamiennych materiałów oraz oszczędnych konstrukcji.

Eksploatacja instalacji może w sytuacji wystąpienia potencjalnej awarii rozumianej w analizowanym przypadku jako pożar, stwarzać zagrożenia lokalne. W wyniku wystąpienia na terenie inwestycji pożaru, mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi, których skala będzie uzależniona od wielkości i zasięgu pożaru. W wyniku pożaru nastąpi niezorganizowana nagła emisja zanieczyszczeń do atmosfery (gazowych produktów spalania), której wielkości oraz zasięg będą uzależnione od skali pożaru. Ponadto w wyniku prowadzenia akcji gaśniczej zostaną wytworzone odpady, które będą wymagały zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ze względu na zagrożenia jakie związane są z potencjalnym wystąpieniem pożaru niezbędne będzie właściwe zabezpieczenie terenu zgodnie z zasadami ochrony pożarowej wynikającymi z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.

Użytkownik inwestycji będzie miał obowiązek prawidłowej eksploatacji inwestycji oraz właściwego jego zabezpieczenia, w celu wykluczenia możliwości powstania awarii lub katastrofy.

## Możliwość wystąpienia poważnej awarii

Określenie „poważnej awarii przemysłowej” wprowadzone zostało Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

Zgodnie z definicją ustawową przez poważną awarię przemysłową rozumie się „zdarzenie w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w której występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji tego typu ryzyka nie będą występowały.

W celu ewentualnego zabezpieczenia niniejszej inwestycji, przed możliwością wystąpienia sytuacji awaryjnych, ustalone zostaną procedury i sposoby postępowania przy eksploatacji urządzeń, mogących potencjalnie stwarzać zagrożenie, aby wyeliminować możliwość ich występowania.

Nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej. Planowane przedsięwzięcie powstanie zgodnie z wszelkimi wymaganiami budowlanymi i technologicznymi.

Zabezpieczeniem środowiska w ewentualnych sytuacjach awaryjnych powinno być odpowiednio wyposażone zaplecze p.poż. oraz posiadanie środków neutralizujących np. sorbenty neutralizujące rozlane paliwa z samochodów poruszających się po terenie.

## Transgraniczne oddziaływanie

Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie powiatu Będzińskiego w miejscowości Sławków i ma charakter lokalny, w związku z tym nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

# Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

## Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze

### Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta i roślinność

Lokalizacja inwestycji względem formy ochrony przyrody występujących w sąsiedztwie obszaru, na którym planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego.

Mapa lokalizacji obszaru planowanej inwestycji na tle rozmieszczenia obszarów chronionych

Źródło	https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

Na roślinność omawianego obszaru składają się płaty zbiorowisk ruderalnych, a w miejscach gdzie pokrywa glebowa została naruszona spotyka się też płaty roślinności o charakterze inicjalnym. Nie stwierdzono na omawianym terenie typów siedlisk przyrodniczych Natura 2000, ani gatunków flory podlegających w kraju ochronie gatunkowej (Rozporządzenie 2014).

Zbiorowisko to zawiera w swym składzie florystycznym różne gatunki, stwierdzane jest na trwałych siedliskach ruderalnych miejskich i wiejskich: rumowiskach, gruzowiskach, wysypiskach śmieci, przypłociach, przydrożach polnych, cmentarzach, nieużytkach, miedzach itd.

Omawiany teren nigdy do tej pory nie był poddawany szczegółowym badaniom z zakresu inwentaryzacji zwierząt.

Obszar objęty zakresem opracowania stanowi mało zróżnicowany kompleks antropogenicznych środowisk, gdzie wpływ człowieka jest na ogół duży. Z faunistycznego punktu widzenia taki układ siedlisk ma niewielkie znaczenie dla ptaków. Wszystkie stwierdzone gatunki, to ptaki często występujące w naszym kraju, a większość z nich omawiany obszar wykorzystuje głównie jako miejsce żerowania.

Zakres uciążliwości planowanej inwestycji (w szczególności obejmujący emisję zanieczyszczeń oraz emisję hałasu) nie obejmie terenów chronionych. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie będzie naruszała uzasadnionych praw osób trzecich.

Na terenie zakładu przestrzegane będą obowiązujące przepisy w zakresie BHP i p.poż.

Na terenie inwestycji, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanej inwestycji wśród roślin i zwierząt nie stwierdzono obecności gatunków chronionych.

Budynek został dostosowany w zakresie formy i funkcji do budynków przemysłowych zgodnie z wytycznymi w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Dobrze wkomponowany w otaczający krajobraz oraz ściśle nawiązujący do budynków sąsiednich, harmonijnie wpisujący się w otaczającą zabudowę niepowodujący szkodliwego kontrastu dla otoczenia swoimi proporcjami, rozwiązaniami kolorystycznymi oraz horyzontalnym ułożeniem.

Projektowana zabudowa jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sławkowa.

Przeprowadzona wizja lokalna, a także analiza dostępnych materiałów archiwalnych nie wykazały istnienia w najbliższym otoczeniu omawianego terenu obiektów poddanych ochronie na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98, poz. 1150 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2000 r. nr 120, poz. 1268 z późn. zm.).

W fazie eksploatacji nie wystąpi negatywny wpływ przedsięwzięcia na stan zdrowotny i warunki rozwoju roślinności znajdującej się w granicach terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz w jego otoczeniu.

Utrzymanie wybudowanej infrastruktury oraz jej otoczenia nie wiąże się z wykonywaniem prac mających negatywny wpływ na szatę roślinną przyległych terenów, a prowadzenie wszelkich prac nie należy do szczególnie uciążliwych dla środowiska przyrodniczego. Ponadto należy podkreślić, iż w trakcie eksploatacji na omawianym terenie prowadzone będą działania mające na celu utrzymanie ładu i porządku. Inwestor zamierza użytkować omawiany obszar w sposób jak najmniej ingerujący w warunki przyrodnicze poprzez wyznaczenie stref komunikacyjnych jak również odpady będą składowane w wyznaczonym miejscu w specjalnych pojemnikach i wywożone zgodnie z regulaminem utrzymania czystości obowiązującym na terenie Miasta Sławków.

W fazie eksploatacji inwestycji nie wystąpi negatywny wpływ omawianego przedsięwzięcia na faunę. Faunę omawianego obszaru reprezentują gatunki pospolicie. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie ingerować w miejsca stałego pobytu ornitofauny, dlatego też faza eksploatacji nie niesie za sobą możliwości zubożenia świata zwierzęcego.

Ponadto inwestycja nie wpłynie negatywnie na szlaki migracyjne zwierząt. Teren sąsiadujący z inwestycją pozostaje w dalszym ciągu niezagospodarowany, więc zainwestowanie przedmiotowego terenu nie będzie miało wielkiego wpływu na świat zwierzęcy.

W trakcie lustracji terenu nie stwierdzono w obrębie działki miejsc stałego bytowania zagrożonych gatunków zwierząt. Rozpatrując wartościowość terenu pod względem przyrodniczym należy stwierdzić, że w obrębie granic działki nie zidentyfikowano siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej Nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

Reasumując można stwierdzić, że inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na powyższe elementy środowiska.

### Oddziaływanie przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000

Po przeprowadzeniu analizy terenu miasta Sławkowa, w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000 należy stwierdzić, iż w okolicy przedmiotowej działki, na której prowadzona będzie inwestycja, nie występują obszary objęte siecią NATURA 2000. Nie wystąpi, zatem negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, na obszary chronione siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory objętych siecią NATURA 2000.

Najbliższym do miejsca lokalizacji przedmiotowej działki obszarem sieci NATURA 2000 jest teren Łąki w Sławkowie – oznaczony kodem: PLH240043 – Forma ochrony – specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Znajduje się od terenu opracowania w kierunku południowo-zachodnim w odległości ok. 2,1 km, oraz w kierunku zachodnim w odległości ok. 3,08 km.

Obszar obejmuje 4 kompleksy łąk położonych na terenie Sławkowa i Dąbrowy Górniczej, o łącznej powierzchni 172,8 ha. Łąki charakteryzują się dużym zróżnicowaniem uwarunkowań siedliskowych i zbiorowisk roślinnych. Fragmenty zajęte przez zmiennowilgotne łąki są miejscem bytowania dwóch gatunków modraszków M. nausithous i M. teleius.

Obszar w 59% pokrywają siedliska leśne, 38% stanowią siedliska łąkowe, pozostałą część terenu Zajmują siedliska rolnicze oraz lasy mieszane.

Obszar obejmuje niezwykle cenne pod względem przyrodniczym zespoły roślinne, bogate florystycznie i faunistycznie. Występuje tu mozaika siedlisk łąkowych (w tym łąk trzęślicowych i świeżych) i mokradłowych, z bardzo bogata florą. Na terenie ostoi stwierdzono 8 gatunków motyli. Na uwagę zasługują zagrożone gatunki: modraszek argiades oraz modraszek argus.

Pozostałe stwierdzone w ostoi gatunki motyli należą do często spotykanych w całym kraju i są uważane za niezagrożone.

Część powierzchni łąk obecnie nie jest użytkowanych. Płaty częściowo zdegradowane wymagają renaturyzacji, która jest możliwa przy średnim nakładzie sił i środków. Łąki są siedliskiem chronionych, zagrożonych i lokalnie rzadkich gatunków roślin naczyniowych. Rosną tu między innymi: kosaciec syberyjski, pełnik europejski, goryczka wąskolistna, kukułka szerokolistna, kukułka krwista, kruszczyk błotny, wyblin jednolistny, nasięźrzał pospolity, zimowit jesienny, gółka długoostrogowa, listera jajowata, storczyk samczy, mieczyk dachówkowaty, bobrek trójlistkowy, wilżyna łąkowa, kosatka kielichowa, turzyca.

Zagrożenia dla wyżej opisanego regionu stanowią:

Zagrożenia dla fauny motyli:

- gospodarka rolna i leśna, a zwłaszcza intensywne metody uprawy oraz powszechne stosowanie insektycydów,

- postępująca urbanizacja i rozwój infrastruktury komunikacyjnej,

- zmiana stosunków wodnych,

- zubożenie składu gatunkowego i fragmentacja zbiorowisk roślinnych,

- niekorzystne kierunki przebiegu sukcesji roślinności.

Najważniejsze obecnie zagrożenia dla ostoi, to:

- niewłaściwe użytkowanie łąk oraz zaniechanie użytkowania,

- melioracje łąk (zmiana stosunków wodnych),

- postępująca urbanizacja,

- sukcesja roślinności.

### Oddziaływanie przedsięwzięcia na gospodarkę wodno – ściekową

Etap realizacji

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą prowadzone jedynie typowe prace niwelacyjne i budowlane, które nie stwarzają żadnego zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych.

Etap eksploatacji

Zużycie wody:

Zaopatrzenie budynków w wodę odbywać się będzie w oparciu o sieć wodociągową.

Zużycie wody będzie rozliczane na podstawie odczytów wodomierza.

Woda zużywana będzie na cele:

- socjalno – bytowe pracowników,

- technologiczne - mycie surowców i urządzeń,

- przeciw pożarowe.

Ścieki:

Na terenie zakładu powstaną ścieki, które będą indywidualnie zagospodarowywane:

- ścieki socjalno-bytowe – odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanego systemu szamb szczelnych.

- ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Oczyszczalnia nie przyjmie niepodczyszczonych ścieków. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki 
z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

Ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne odprowadzane będą do wspólnego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „brudne” – z terenu inwestycji potencjalnie zagrożonego zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi tzn. dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingów, odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do studni chłonnej.

### Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne

Etap realizacji

Na etapie realizacji planowanej inwestycji zagrożenie dla powietrza atmosferycznego mogą stanowić zanieczyszczenia pochodzące z niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń z:

- eksploatacji sprzętu – gdzie źródłem zanieczyszczenia powietrza będą głównie produkty spalania paliw, którym będzie głównie olej napędowy (agregaty prądotwórcze, sprzęt budowlany napędzany silnikami spalinowymi – dźwigi, betoniarki, wózki widłowe i inne). Emisja spalin jest związana wyłącznie z pracą silnika, nie będzie ona miała istotnego wpływu na stan powietrza ze względu na to, że wszystkie czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem samochodów wykonywane będą przy wyłączonym silniku,

- prowadzenia prac związanych z wykopami (koparki, ładowarki, ubijarki możliwość wystąpienia pylenia w porze suchej w momencie przesypywania ziemi i gruzu). Sprawny technicznie sprzęt nie będzie uciążliwy dla środowiska,

- transportu i składowania surowców mineralnych (piasek, kruszywa łamane), które mogą stanowić lokalne źródło zapylenia atmosfery. Zwiększonemu pyleniu sprzyjać będzie sucha i wietrzna pogoda. Ograniczeniu pylenia sprzyja transport i składowanie materiałów w stanie wilgotnym. Aby ograniczyć pylenie z materiałów deponowanych w pobliżu wykopów można go okresowo zraszać lub osłonić przed wiatrem (np. folią).

Ograniczenie prac do pory dziennej, wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku powinno zagwarantować jego niewielki wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją inwestycji będą miały pomijalny wpływ na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny.

Z uwagi na właściwą eksploatację i konserwację sprzętu przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia, w trakcie realizacji omawianej inwestycji nie nastąpi wzrost zużycia paliwa ani ilości wydzielanych spalin do powietrza.

Etap eksploatacji

W zakresie oceny poziomów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, zastosowano referencyjną metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu i częstości przekraczania. Obliczenia wykonano stosując program komputerowy OPERAT FB. Program ten realizuje metodykę przedstawioną w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87 z 2010 r.).

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazały, że stężenia jednogodzinne i średnioroczne tlenków azotu jako NO2, tlenku węgla, dwutlenku siarki nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Najwyższe poziomy stężeń koncentrują się wokół emitorów, zamykają się w granicach inwestycji będącej przedmiotem opracowania i nie oddziałują w sposób negatywny na sąsiadujące jej tereny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dla pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 stwierdzono przekroczenie wartości dyspozycyjnej. Związane jest to z wysokim poziomem tła zanieczyszczeń.

W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego obiektu nie pogorszy w sposób znaczący stanu środowiska pod względem powietrza atmosferycznego. Przy projektowanej technologii zakład nie będzie powodował przekraczania standardów emisyjnych ani nie spowoduje pogarszania standardów jakości środowiska.

### Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny

Z obliczeń rozprzestrzeniania hałasu wykonanych dla inwestycji wynika iż izofona dopuszczalna 50 dB dla pory dziennej nie wychodzi poza granice działki inwestora i nie obejmuje swoim zasięgiem terenów i obiektów chronionych akustycznie. W porze nocnej zakład nie będzie pracował.

## Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

### Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi

Etap realizacji analizowanej inwestycji związany będzie z przekształceniem powierzchni ziemi. Konieczne będą prace ziemne związane z wykopami pod fundamenty i przyłącza, oraz utwardzenie terenu. Prowadzone prace ziemne nie spowodują istotnych zmian w charakterystyce powierzchni ziemi. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie wyrównany.

W fazie eksploatacji nie przewiduje się żadnych prac ziemnych.

Reasumując można stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.

### Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat i krajobraz

Krajobraz jest aspektem środowiska obejmującym wszystkie elementy przyrodnicze wynikające z działalności człowieka. Jest on silnie związany ze światem roślinnym.

Etap realizacji – prace ziemne na etapie budowy będą prowadzone w niewielkim zakresie na terenie o przeznaczeniu zgodnie z MPZT pod tereny zabudowy gospodarczej - wielobranżowej.

Na etapie eksploatacji nie będą występować żadne elementy zmieniające w sposób istotny powierzchnię terenu, a tym samym krajobrazu i klimatu. Inwestycja nie ma wpływu na warunki klimatyczno – meteorologiczne, ponieważ nie stanowi źródła ciepła, wilgoci ani też nie powoduje zakłóceń w ruchu powietrza.

W zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, iż:

- Obiekt wykonany zostanie ze standardowych materiałów budowlanych, takich jak beton, stal, wełna mineralna itp.

- Działalność zakładu nie będzie związana z generowaniem wysokich temperatur w związku z funkcjonowaniem.

- Sposób zagospodarowania działki oraz lokalizacja obiektu jest zorganizowana w taki sposób, by ograniczyć do minimum czas transportów wewnętrznych.

- Ograniczenie emisji bezpośredniej będzie wynikało z wyłączania silników pojazdów silnikowych przebywających na terenie zakładu.

- Przyjęte rozwiązania technologiczne tj. umiejscowienie ciągów technologicznych zapewniające najkorzystniejszy przepływ surowców i produktów, efektywność operacji logistycznych (załadunek z rampy magazynu produktów oraz rozładunek samochodów z surowcami bezpośrednio do magazynu), odpowiednie przeszkolenie pracowników w aspekcie wymienionych rozwiązań skutkują osiągnięciem możliwie najwyższego wskaźnika przeprowadzonych operacji logistycznych w danej jednostce czasu, co w konsekwencji ogranicza zużycie mediów na jednostkę operacyjną, a także zużycie paliwa i hałasu generowanego przez samochody poruszające się po terenie

- Przeprowadzone obliczania komputerowe emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwzględnieniem projektowanej linii technologicznej przy przyjętym czasie pracy dla wszystkich źródeł emisji, które przyjmuje się na max. poziomie pracy wszystkich źródeł wykazały, że stężenia jednogodzinne i średnioroczne tlenków azotu jako NO2, tlenku węgla, dwutlenku siarki nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Dla pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 stwierdzono przekroczenie wartości dyspozycyjnej. Związane jest to z wysokim poziomem tła zanieczyszczeń. W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego obiektu nie pogorszy w sposób znaczący stanu środowiska pod względem powietrza atmosferycznego.

- Straty ciepła obiektów ogranicza jego energochłonność poprzez izolacje termiczne obiektu.

- Powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń ścieki technologiczne, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem.

Należy również zaznaczyć, iż firma poprzez ciągłe ulepszanie technologii produkcji dąży do zminimalizowania zużycia mediów (woda, energia elektryczna) i zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.

Planowana inwestycja zostanie wykonana z wysokiej jakości materiałów, które nie będą miały wpływu na nagłe zmiany klimatu tj. upały, ekstremalne opady deszczu, burze czy silne wiatry, fale chłodu, szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. Przyczyni się to do pozytywnej adaptacji danej inwestycji do zmian klimatu.

Inwestycja nie przyczyni się również do zanieczyszczenia wód powierzchniowych z uwagi na swój charakter, inwestycja nie jest zagrożona ryzykiem powodzi, ponadto przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w miejscu, gdzie mogą mu grozić osuwiska.

## Oddziaływanie przedsięwzięcia na dobra materialne

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie który zgodnie z MPZT przeznaczony jest pod zabudowę gospodarczą - wielobranżową. w Sławkowie. W ramach budowy nie przewiduje się wykonania wyburzeń obiektów stanowiących jakąkolwiek wartość. Przedsięwzięcie nie oddziałuje więc negatywnie na istniejące obiekty oraz na dobra materialne mieszkańców.

## Oddziaływanie przedsięwzięcia na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Przedmiotowa inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na istniejące zabytki zlokalizowane na omawianym terenie miasta Sławków. Na przedmiotowym terenie nie występują prawnie chronione zabytki objęte rejestrem lub ewidencją zabytków.

## Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska

Wzajemne oddziaływanie odnosi się do sytuacji, gdy mamy przynajmniej dwa komponenty, lub jeden komponent i ośrodek lub pole, a jeden z tych elementów wpływa na drugi.

Mając na uwadze powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, że analizowana inwestycja nie jest źródłem pół magnetycznych, elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego, a także ponadnormatywnych emisji, należy stwierdzić, że w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana dotychczasowych wzajemnych oddziaływań i stosunków pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska.

# Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Metodę wzajemnego oddziaływania przedsięwzięcia oparto o zmodyfikowaną przez J.M.R. macierz Leopolda zalecaną przez amerykańską rządową agencję US EPA w procedurze oddziaływania na środowisko.

| Oddziaływania na środowisko wynikające z emisji zanieczyszczeń z terenu planowanej inwestycji |
| --- |
| Oddziaływanie | Bezpośrednie | Pośrednie | Wtórne | Skumulowane | Krótkoterminowe | Średnioterminowe | Długoterminowe | Stałe | Chwilowe | Stopień oddziaływania |
| Na ludzi | – | + | – | – | – | + | + | + | + | –4 |
| Na faunę | – | + | – | – | – | – | – | – | – | –8 |
| Na florę | + | + | – | – | – | – | – | – | – | –8 |
| Na glebę | – | + | – | – | – | – | – | – | – | –8 |
| Na wodę | + | + | – | – | + | + | + | + | – | –3 |
| Na powietrze | + | – | – | – | + | + | – | + | – | –5 |
| Na klimat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – 9 |
| Na dobra materialne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – 9 |
| Na dobra kultury | – | – | – | – | – | ––-- | – | – | – | – 9 |
| Na krajobraz | – | + | – | – | – | – | – | + | – | – 7 |

| –9 do –7 | Brak wpływu zanieczyszczeń |
| --- | --- |
| –6 do –3 | Wpływ zanieczyszczeń obojętny |
| –2 do +2 | Wpływ zanieczyszczeń wyczuwalny |
| +3 do +6 | Wpływ zanieczyszczeń znaczący |
| +7 do +9 | Wpływ zanieczyszczeń negatywny |

Przedstawione powyżej oddziaływania nie powodują zagrożenia dla zdrowia ludzi, wód powierzchniowych i podziemnych, oraz powietrza atmosferycznego, nie występuje także żadne oddziaływanie na florę, faunę, powierzchnie ziemi oraz klimat przedmiotowego obszaru, a funkcjonowanie inwestycji nie oddziaływuje negatywnie na klimat i istniejące obiekty oraz na doba materialne mieszkańców terenu gminy.

## Oddziaływanie na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia

Na omawianym terenie w związku z funkcjonowaniem inwestycji będzie występować emisja zanieczyszczeń, emisja hałasu, emisja odpadów i ścieków.

Zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczeń powietrza

Aby zmniejszyć oddziaływanie należy:

- Eksploatować urządzenia zgodnie z technologią,

- Użytkowane urządzenia muszą być sprawne, powinny posiadać aktualne przeglądy i dopuszczenia techniczne (urządzenia pracujące na instalacji będą posiadać najwyższe standardy; codziennie ich działanie będzie sprawdzane przez obsługę),

- Ogrzewanie obiektu należy prowadzić przy użyciu sprawnego pieca,

- Utrzymywać porządek.

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne

Aby zmniejszyć ewentualność zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego należy:

- Magazynować odpady w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach, w zamkniętych pomieszczeniach (odpady będą segregowane, nie będzie dochodziło do mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami),

- Prowadzić segregacje odpadów stałych, właściwie je składować a następnie przekazywane do odzysku wyspecjalizowanym firmom,

- Dopilnować, żeby przewody kanalizacyjne odprowadzające ścieki były szczelne (szczelność i drożność sprawdzana będzie przez obsługę instalacji),

- Prowadzić okresowe (kwartalne i roczne) przeglądy urządzeń podczyszczających, obsługa przeprowadzać będzie oględziny, bieżącą kontrolę oraz ewentualne czyszczenie urządzeń.

Zmniejszenie oddziaływania hałasu

Aby zmniejszyć oddziaływanie hałasu należy:

- Prace wykonywane prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu, który posiada aktualne przeglądy i dopuszczenia techniczne.

## Oddziaływanie na środowisko wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska

W czasie funkcjonowania inwestycji nie będą wykorzystane zasoby środowiska.

## Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji

### Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji zanieczyszczeń do powietrza

W zakresie oceny poziomów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, zastosowano referencyjną metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu 
i częstości przekraczania. Obliczenia wykonano stosując program komputerowy OPERAT FB. Program ten realizuje metodykę przedstawioną w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87 z 2010 r.).

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazały, że stężenia jednogodzinne i średnioroczne tlenków azotu jako NO2, tlenku węgla, dwutlenku siarki nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Najwyższe poziomy stężeń koncentrują się wokół emitorów, zamykają się w granicach inwestycji będącej przedmiotem opracowania i nie oddziałują w sposób negatywny na sąsiadujące jej tereny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dla pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 stwierdzono przekroczenie wartości dyspozycyjnej. Związane jest to z wysokim poziomem tła zanieczyszczeń.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m  i wynosi 20,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m, wynosi 0,323 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 150 m i wynosi 40,57 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 195 Y = 115 m, wynosi 0,646 µg/m3 i przekracza wartość dyspozycyjną (Da-R)= 0 µg/m3.

W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego obiektu nie pogorszy w sposób znaczący stanu środowiska pod względem powietrza atmosferycznego. Przy projektowanej technologii zakład nie będzie powodował przekraczania standardów emisyjnych ani nie spowoduje pogarszania standardów jakości środowiska.

### Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji hałasu

Z obliczeń rozprzestrzeniania hałasu wykonanych dla inwestycji wynika iż izofona dopuszczalna 50 dB dla pory dziennej nie wychodzi poza granice działki inwestora i nie obejmuje swoim zasięgiem terenów i obiektów chronionych akustycznie.

W związku z powyższym zakład nie powinien być źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska na Tereniach chronionych akustycznie. Jest to związane przede wszystkim z oddaleniem zakładu od terenów podlegających ochronie akustycznej oraz bezpośrednim sąsiedztwem zakładu z terenami, które nie podlegają ochronie akustycznej.

### Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji ścieków

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej inwestycji będą powstawać ścieki socjalno-bytowe, ścieki technologiczne oraz wody opadowe i roztopowe. Powstające ścieki zostaną indywidualnie zagospodarowane:

- ścieki socjalno-bytowe – odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanego systemu szamb szczelnych.

- ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Oczyszczalnia nie przyjmie niepodczyszczonych ścieków. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki 
z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

Ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne odprowadzane będą do wspólnego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „brudne” – z terenu inwestycji potencjalnie zagrożonego zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi tzn. dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingów, odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do studni chłonnej.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste” – z dachów budynku odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi.

Zastosowane rozwiązania zabezpieczają wody podziemne i gleby przed zanieczyszczeniem.

### Oddziaływanie na środowisko wynikające z emisji odpadów

Poszczególne grupy odpadów będą czasowo gromadzone w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji. Docelowo odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom zajmującym się odzyskiem odpadów. Jedynie odpady, które nie nadają się do odzysku będą umieszczone na składowisku odpadów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że emisja odpadów nie spowoduje negatywnych skutków dla środowiska.

# Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanych będzie szereg działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Należą do nich:

Zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczeń powietrza poprzez:

- Urządzenia będą eksploatowane zgodnie z technologią.

- Zostanie zastosowany nowoczesny system ogrzewania i spalania odznaczający się:

- wysoką sprawnością /80-90%/

- bardzo niskimi emisjami ze spalania

- w pełni zautomatyzowaną pracą

- wysoki standard pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego

- niskimi kosztami spalania.

- Zastosowanie urządzeń chłodniczych z odzyskiem ciepła (zasilanie urządzeń technologicznych oraz chłodzenie pomieszczeń magazynowych, mroźni)

- Zainstalowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne etc.).

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne poprzez:

- Ścieki socjalno-bytowe – odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

- Ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Oczyszczalnia nie przyjmie niepodczyszczonych ścieków. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

Ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne odprowadzane będą do wspólnego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3.

- Wody opadowe i roztopowe tzw. „brudne” – z terenu inwestycji potencjalnie zagrożonego zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi tzn. dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingów, odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do studni chłonnej.

- Wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste” – z dachów budynku odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi.

- Prowadzenie segregacji odpadów na etapie funkcjonowania inwestycji.

- Wprowadzona zostanie selektywna zbiórka odpadów z jednoczesną hierarchią sposobu postępowania z odpadami.

- Odpady niesegregowane będą gromadzone w kontenerze i przekazywane na składowisko odpadów komunalnych.

- Podczas produkcji nie będą powstawały odpady, które należałoby unieszkodliwiać.

- Wydzielenie i urządzenie miejsca do czasowego magazynowania odpadów powstających na terenie zakładu.

- Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami odbywać się będzie na zasadach określonych ustawą o odpadach, polegającymi na gromadzeniu odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem i przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania specjalistycznym firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Ponadto zastosowane zostaną rozwiązania zmniejszające oddziaływanie na środowisko poprzez:

- Prace budowlane prowadzone będą tylko w ciągu dnia,

- Wszystkie prace z użyciem sprzętu budowlanego i transportowego będą odbywać się przy użyciu sprawdzonych i sprawnych maszyn - na czas prac budowlanych zabezpieczone będą środki neutralizujące (sorbenty) i zaradcze na wypadek awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych,

- Pracownicy będą przeszkoleni jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych,

- Stosowany będzie tylko sprawny sprzęt, minimalizując ewentualności emisji do środowiska,

- Na etapie budowy odpady będą gromadzone selektywnie w przystosowanych do nich miejscach składowych, minimalizując ewentualne przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska, odpady z wykopów pod fundamenty zostaną wykorzystane na własne potrzeby,

- Wszystkie prace serwisowe i naprawcze sprzętu budowlanego będą prowadzone w firmach zewnętrznych,

- Zastosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych i wykończeniowych,

- Izolacyjność ścian i okien, gwarantuje jak najmniejsze zużycie czynnika cieplnego.

## Złagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu

Stwierdza się, iż planowana inwestycja nie może wpłynąć na zmianę klimatu.

W zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, iż:

- Obiekt wykonany zostanie ze standardowych materiałów budowlanych, takich jak beton, stal, wełna mineralna itp.

- Działalność zakładu nie będzie związana z generowaniem wysokich temperatur w związku z jego funkcjonowaniem.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie opisanym jako: C.28.GW – tereny zabudowy gospodarczej - wielobranżowej.

- Sposób zagospodarowania działki oraz lokalizacja obiektów zostanie zorganizowana w taki sposób, by ograniczyć do minimum czas transportów wewnętrznych.

- Ograniczenie emisji bezpośredniej będzie wynikało z wyłączania silników pojazdów silnikowych przebywających na terenie zakładu.

- Przyjęte rozwiązania technologiczne skutkują osiągnięciem możliwie najwyższego wskaźnika przeprowadzonych operacji logistycznych w danej jednostce czasu, co w konsekwencji ograniczy zużycie mediów na jednostkę operacyjną, a także zużycie paliwa i hałasu generowanego przez samochody poruszające się po terenie.

- Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazały, że stężenia jednogodzinne i średnioroczne tlenków azotu jako NO2, tlenku węgla, dwutlenku siarki nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Najwyższe poziomy stężeń koncentrują się wokół emitorów, zamykają się w granicach inwestycji będącej przedmiotem opracowania i nie oddziałują w sposób negatywny na sąsiadujące jej tereny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dla pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 stwierdzono przekroczenie wartości dyspozycyjnej. Związane jest to z wysokim poziomem tła zanieczyszczeń.

W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego obiektu nie pogorszy w sposób znaczący stanu środowiska pod względem powietrza atmosferycznego.

- Straty ciepła obiektów zostaną ograniczone, w wyniku zastosowania izolacji termicznej obiektu (energochłonność).

- Projektowany budynek będą ogrzewany przy zastosowaniu nowoczesnego systemu ogrzewania.

- Ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Oczyszczalnia nie przyjmie niepodczyszczonych ścieków. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

Należy również zaznaczyć, iż Zakład „MAXTOP” Sp. z o.o. poprzez ciągłe ulepszanie technologii produkcji, dąży do minimalizowania zużycia mediów (wody, energii elektrycznej) i zmniejszenia oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.

Planowana inwestycja zostanie wykonana z wysokiej jakości materiałów, które nie będą miały wpływu na nagłe zmiany klimatu tj. upały, ekstremalne opady deszczu, burze czy silne wiatry, fale chłodu, szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. Przyczyni to się to pozytywnej adaptacji danej inwestycji do zmian klimatu.

Inwestycja nie przyczyni się również do zanieczyszczenia wód powierzchniowych z uwagi na swój charakter, inwestycja nie jest zagrożona ryzykiem powodzi, ponadto przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w miejscu, gdzie mogą mu grozić osuwiska.

# Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest budową drogi, to raport powinien zawierać określenie założeń do ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków i program ich zabezpieczenia oraz analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków

W/w punkt nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

# Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Zgodnie z art. 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo uruchamianej instalacji powinna spełniać następujące wymagania:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

- postęp naukowo – techniczny.

Ww. punkt nie dotyczy planowanej inwestycji, ze względu na fakt, iż projektowana technologia uznana jest za najnowocześniejszą obecnie stosowaną w tego typu inwestycjach, oraz że oddziaływanie przedmiotowej inwestycji swoim zasięgiem nie obejmuje terenów podlegających ochronie.

# Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz określenie granic takiego obszaru.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. Zgodnie z art. 135 ustawy – Prawo ochrony środowiska - obszar ograniczonego użytkowania tworzy się dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

# Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.

Niezbędne mapy i wyniki obliczeń w formie graficznej zostały zamieszczone na końcu opracowania.

# Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej.

Charakterystykę działalności oraz jej wpływ na środowisko przedstawiono w formie kartograficznej w kolejnych punktach niniejszego opracowania, oraz w załącznikach załączonych na końcu opracowania.

Lokalizację omawianego terenu, na którym usytuowana jest inwestycja na tle gminy przedstawiono na załączniku nr 1. Projektowany sposób zagospodarowania terenu obrazuje załącznik nr 2.

# Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja polega na budowie Zakładu przetwórstwa warzyw i owoców położonego w Sławkowie przy ul. Michałów na działce o nr ew. 6069” oraz, że zakres oddziaływania obejmujący w szczególności emisję zanieczyszczeń i hałasu nie obejmie terenów chronionych, stwierdza się, że nie powinna ona stanowić znaczącego źródła uciążliwości dla ludzi.

Planowane zastosowanie szeregu urządzeń i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych mających na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, opisanych we wcześniejszej i w dalszej części opracowania, ograniczy ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia jedynie do terenu inwestycji. W związku z powyższym ewentualne konflikty społeczne związane z eksploatacją instalacji mogą wystąpić wyłącznie w przypadku jej prowadzenia niezgodnie z założeniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw osób trzecich.

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska wszystkie konflikty społeczne, jeśli wystąpią, mogą zostać wyjaśnione na etapie prowadzenia postępowania administracyjnego.

# Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia lokalnego monitoringu 
z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, oraz środowiska gruntowo-wodnego.

W celu wyeliminowania ujemnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne proponuje się prowadzić:

- Okresowe badania stanu technicznego urządzeń,

- Monitoring miejsc magazynowania odpadów w zakresie prawidłowego ich magazynowania, oznakowania, zabezpieczenia itp.

- Właściwą gospodarkę odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Warszawa, dn. 8.01.213r. poz. 21).

Monitoring procesów technologicznych będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawa Wodnego i Ustawy o odpadach oraz zgodnie z opracowanymi w tym zakresie instrukcjami technologicznymi.

# Faza likwidacji

Planowane przedsięwzięcie zakłada:

- budowę budynku produkcyjnego,

- montaż nowoczesnej linii technologicznej składającej się z:

- wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów.

W związku z powyższym nie przewiduje się likwidacji obiektu. W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji zakładu, działania rozbiórkowe nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko, wówczas gdy zostaną przeprowadzone następujące działania:

• likwidacji ulegną wszystkie elementy naziemne i podziemne istniejącego obiektu,

• usunięcie instalacji oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych.

W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji zakładu, powstaną odpady zbliżone do tych powstających na etapie realizacji inwestycji i będą to głównie odpady z grupy:

– odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Odpady inne niż niebezpieczne, np. gruz, powstały z rozbiórki powinien być maksymalnie wykorzystany na terenie inwestycji do przyszłych prac budowlanych. Na terenie prac rozbiórkowych powinno się dodatkowo wydzielić miejsce na selektywną zbiórkę odpadów. W związku z brakiem możliwości ustalenia ram czasowych ewentualnej rozbiórki pojawiają się trudności w określeniu technik i technologii prowadzania prac rozbiórkowych jak i metod odzysku czy unieszkodliwiania powstałych odpadów.

Dla analizowanego przedsięwzięcia na obecnym etapie nie jest przewidywana faza likwidacji. W przypadku jednak ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia należy:

- wykonać inwentaryzację obiektów podlegających likwidacji z wyszczególnieniem likwidowanych elementów, sposobu wykonania likwidacji, sposobu zabezpieczenia obiektów nie podlegających likwidacji,

- opracować szczegółowy harmonogram prac likwidacyjnych z uwzględnieniem postępowania z powstającymi odpadami, zasypać wykopy fundamentowe piaskiem lub gruntem z terenu.

- wyrównać powierzchnię, pokryć humusem, wykonać obsiew trawy, zlikwidować ogrodzenia i zaplecze,

- opracować projekt zagospodarowania terenu.

W przypadku likwidacji inwestycji:

- w pierwszej kolejności należy usunąć z terenu inwestycji i oddać do unieszkodliwienia lub na składowisko odpadów komunalnych odpady powstające w czasie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

- zlikwidować obiekty kubaturowe, które nie będą wykorzystywane w następnej funkcji obiektu – materiały z rozbiórki obiektu mogą zostać częściowo wykorzystane przy wznoszeniu obiektów kubaturowych w innym miejscu, w razie braku takiej możliwości winy być składowane na składowisku odpadów,

- istniejące na terenie inwestycji urządzenia w momencie likwidacji powinny zostać odsprzedane innemu użytkownikowi lub jeżeli stan techniczny będzie niezadowalający należy poddać je utylizacji,

- odpady przekazać firmom legitymującym się stosownymi decyzjami umożliwiającymi transport i odzysk lub unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów,

- wszelkie prace powinny być wykonywane i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, legitymujące się świadectwem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Szczególnie ważnym elementem fazy likwidacji jest postępowanie z powstającymi odpadami. Ważne jest, aby zostały one selektywnie zgromadzone na terenie likwidowanego obiektu w sposób niezagrażający środowisku i winny być one przekazane do odbiorcy odpadów celem ich składowania, unieszkodliwienia lub wykorzystania.

Etap potencjalnej likwidacji inwestycji zakresem prac i oddziaływań będzie zbliżony do etapu budowy. Oddziaływania wiązać się będą głównie (oprócz wytworzenia odpadów) z zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem. W tym czasie może wystąpić pogorszenie warunków akustycznych oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z pracą sprzętu ciężkiego.

Przy prawidłowo prowadzonych pracach demontażowych nie przewiduje się ujemnego wpływu na środowisko naturalne na etapie likwidacji inwestycji.

Demontaż należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływanie na etapie likwidacji będzie czasowe i ustąpi po zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu.

Najkorzystniejsze będzie ze względów ekonomicznych i ochrony środowiska, jeżeli istniejące obiekty i urządzenia zostaną wykorzystane na miejscu przez innego Inwestora.

# Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą typowe narzędzia i techniki stosowane w tego typu przedsięwzięciach opisane w poprzednich rozdziałach. Zastosowane rozwiązania zabezpieczają środowisko naturalne przed negatywnym wpływem realizowanej inwestycji.

Opracowując raport, autorzy nie napotkali na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, gdyż omawiane zagadnienia są szeroko przedstawiane w literaturze krajowej i zagranicznej oraz istnieją doświadczenia funkcjonujące w kraju w tego typu zakładach.

Ponadto w trakcie opracowywania raportu autorzy oparli się także na informacjach pozyskanych od Inwestora oraz na własnych doświadczeniach i wnioskach.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania.: „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu przetwórstwa warzyw i owoców położonego w Sławkowie przy ul. Michałów na działce o nr ew. 6069 na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Teren stanowi własność Inwestora.

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest:

„MAXTOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

41-260 Sławków

ul. Fabryczna 10

NIP 625-246-46-47

Działalność produkcyjna zakładu polegać będzie na produkcji wyrobów z warzyw 
i owoców.

Działka nr ew.gr. 6069 zlokalizowana jest w Sławkowie przy ul. Michałów, bezpośrednio przy utwardzonej drodze publicznej.

W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycję nie jest zagospodarowany. Przedmiotowa inwestycja nie wiążę się ze zmianą ukształtowania terenu. W ramach inwestycji planuje się wycinkę zieleni wysokiej kolidującej z planem zagospodarowania terenu. Na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję występują samosiejki głównie topole i brzozy.

Bilans powierzchni:

- Powierzchnia działki: 					4776,72 m2

- powierzchnia zabudowy: 			1922,64 m2

- powierzchnia dróg (utwardzona) : 		1407,11 m2

Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od strony zachodniej – przebiega ulica Michałów, za którą zlokalizowane są tereny na których prowadzona jest działalność gospodarcza – w sektorze usług i handlu oraz budynek administracyjny, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się: Chłodnie Europejskie Sp. z o.o., oraz MaxTop/Frozen Bakery Products,

- od strony północnej i wschodniej – tereny niezagospodarowane, niezabudowane, porośnięte drzewami samosiejkami,

- od strony południowej – tereny niezagospodarowane oraz w odległości ok. 230 m przebiega DK 94.

W pobliżu przedmiotowej inwestycji od strony wschodniej znajdują się tereny na których prowadzona jest działalność gospodarcza m. in: Chłodnie Europejskie Sp. z o.o., oraz MaxTop/Frozen Bakery Products, Stacja paliw Płynnych i Gazowych LPG, Skup metali „LEGAL-POLSKA”, „Matserwis” sp. z o.o., ZPH „Basta” Stanisław Barczyk.

Najbliższa zabudowa mieszkalna położona jest w kierunku północnym w odległości ok. 18,0 m, oraz w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 22,0 m, od granicy działki Inwestora.

Wjazd i wyjazd z terenu inwestycji będzie realizowany od strony zachodniej- ulicy Michałów. Działka w chwili obecnej posiada dostęp do drogi publicznej na małym odcinku, natomiast w większości graniczy z działką nr 2123/20 stanowiącą w chwili obecnej nieużytek, niemniej w MPZP przeznaczoną pod drogę.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa 
w części obejmującej tereny o pow. 3,5 ha położone przy ul. Fabrycznej zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie Nr 150/2000 z dnia 21.01.2000. /ogłoszona 
w Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 11/2000 poz 88 z dnia 14.02.2000r.)

- Działka nr ew. 6069 położona jest w terenie oznaczonym symbolem:

C.29.ZI – tereny zielni izolacyjnej

C.28.GW – tereny zabudowy gospodarczej - wielobranżowej.

W ramach planowanej inwestycji projektuje się:

- budowę budynku produkcyjnego waz z częścią socjalno-biurową,

- montaż nowoczesnej linii technologicznej,

- wykonanie przyłączy,

- wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów.

Teren zakładu będzie całkowicie ogrodzony i posiadał będzie bramę wjazdowo-wyjazdową przeznaczoną dla środków transportu dowożących surowiec, materiały pomocnicze i wywożących wyrób gotowy, oraz odpady poprodukcyjne. Wszystkie drogi 
i place wewnątrz zakładowe będą utwardzone, niepowodujące kurzu, skanalizowane, wolne od przeszkód i oświetlone.

Zakład zarówno przy dostawie surowca, materiałów pomocniczych jak i ekspedycji wyrobu gotowego korzystał będzie wyłącznie z transportu samochodowego.

W związku z tym przewidziane zostało stanowisko dla:

- przyjęcia surowca,

- ekspedycji wyrobu gotowego,

- ekspedycja odpadów poprodukcyjnych.

Stanowisko ekspedycji jak i przyjęcia surowca wyposażone będzie w urządzenie zabezpieczające przyjmowane surowce i ekspediowane towar przed wtórnym zanieczyszczeniem (uszczelnienie styku samochód-pomieszczenie).

Rodzaj technologii

Na terenie nowoprojektowanego Zakładu przetwórstwa warzyw i owoców położonego w Sławkowie przy ul. Michałów na działce o nr ew. 6069” zainstalowana zostanie linia do produkcji wyrobów z warzyw i owoców. Zestawienie urządzeń planowanych do zainstalowania na terenie zakładu stanowi Załącznik nr 10. Dokładne parametry urządzeń będą znane na etapie wykonywania projektu technologicznego. W przedstawionym zestawieniu zasygnalizowano, jakie urządzenia i maszyny będą zainstalowane. Na chwilą obecną Inwestor nie ma wybranych konkretnych urządzeń jakie będą zainstalowane w zakładzie /jest na etapie przyjmowania ofert/. Inwestor przyjmując oferty powinien wrócić uwagę, by poziom dźwięku urządzeń chłodniczych nie przekraczał 85 dB na stanowiskach pracy.

Opis linii technologicznych

Przyjęcie surowca przeznaczonego do produkcji odbywać się będzie na stanowisku przyjęcia surowca. Surowiec z samochodu dostawczego przekazane będą do pomieszczenia przyjęcia surowców, gdzie poddane zostanie ważeniu na wadze do 1000 kg oraz kontroli właścicielskiej (pracownik zakładu) w specjalnym oznaczonym punkcie kontroli.

Po dokonaniu reinspekcji surowiec bezzwłocznie umieszczany będzie w magazynie chłodniczym (chłodnia surowca). Składowane paletowo, na regałach magazynowych o wysokości 3 m. Dzięki zastosowaniu 3 pomieszczeń z urządzeniami chłodniczymi jest możliwe zachowanie optymalnej temperatury przechowywania dla każdego surowca. Z magazynu lub surowiec będzie sukcesywnie pobierany do dalszej obróbki z zastosowaniem zasady potokowości produkcji.

Z magazynu surowiec przekazywany będzie do pomieszczenia mycia, a po umyciu w myjce z wibratorem surowiec jest przekazywany do pomieszczenia przygotowania półproduktów.

Przygotowanie półproduktów:

Surowiec jest obierany w obieraczce, krojony w następnie w zależności od asortymentu: żelowany, pieczony lub pasteryzowany.

Półprodukt jest przenoszony do pomieszczenia hali produkcyjnej. Następnie jest umieszczany w aplikatorze na linii produkcyjnej, z której jest transportowany do tunelu zamrażalniczego. Półprodukt przeznaczony do opiekania jest transportowany do hali produkcyjnej, gdzie za pomocą przenośników jest transportowany do pomieszczenia nawilżania półproduktu. Po osiągnięciu odpowiednich parametrów wilgotności jest opiekany w przepustowym piecu tunelowym. Po odpieku półprodukt jest transportowany do pomieszczenia pakowalni. Półprodukt przeznaczony do mielenia w młynie kriogenicznym jest transportowany z tunelu mroźniczego, a następnie pakowany. Surowiec przeznaczony bezpośrednio do pakowania jest transportowany z tunelu mroźniczego do pakowalni.

Przed opuszczeniem pomieszczenia pakowalni produkt jest kontrolowany w detektorze metalu następnie etykietowany. Z pomieszczenia pakowalni gotowy, zapakowany produkt jest wywożony za pomocą wózków widłowych do pomieszczenia– Magazyn wyrobów gotowych.

Dostawa dodatków, przypraw i półproduktów odbywać się będzie poprzez część parterową obiektu, w której to części wszelakie dodatki zostaną doczyszczone w pomieszczeniu przygotowalni i poddane zostaną wstępnej obróbce, następnie w pojemnikach zostaną dostarczone do windy i poprzez korytarz technologiczny na halę produkcyjną gdzie nastąpi dalsza obróbka w zależności od asortymentu. Po przetworzeniu produkt będzie przekazywany do głębokiego mrożenia.

Ekspedycja wyrobu gotowego do klienta z mroźni wyrobu gotowego następować będzie poprzez pomieszczenie ekspedycyjne.

W projektowanym zakładzie planowane jest stosowanie urządzeń technologicznych, których lista stanowi Załącznik nr 10 do opracowania.

W zakładzie przewiduje się również użytkowanie:

- urządzeń chłodniczych z odzyskiem ciepła (zasilanie urządzeń technologicznych oraz chłodzenie pomieszczeń magazynowych, mroźni)

- odnawialne źródła energii (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne etc.)

- urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości surowców i produktów)

Rodzaj i forma opakowań

W niniejszym zakładzie wyrób gotowy pakowany będzie w:

- folię termokurczliwą a następnie w kartony,

- pakowanie próżniowo,

- tacki plastikowe,

- inne opakowania dopuszczone przez PZH.

Wszystkie rodzaje opakowań z atestami Państwowego Zakładu Higieny są zróżnicowane wagowo, każde posiadają metkę zawierającą ciężar i cenę za opakowanie i inne obowiązujące informacje zgodne z rozporządzeniami regulującymi tą kwestię.

Chłodnie

Pomieszczenia chłodni do składowania wyrobu gotowego i surowca powinna być łatwa do mycia i odkażania. W pomieszczeniach, w których przetrzymywany jest wyrób gotowy, nie należy przetrzymywać innych towarów, szczególnie takich, które mogą powodować zmianę cech organoleptycznych mięsa lub jego zanieczyszczenie.

Temperatura składowania wyrobu podlega ciągłej rejestracji. Wykresy lub wydruki tych temperatur powinny być przechowywane do kontroli.

W urządzeniach chłodniczych zostanie zastosowany jako środach chłodniczy dwutlenek węgla.

Magazyn odpadów

Magazyn odpadów poprodukcyjnych zlokalizowano przy pomieszczeniu wydawki. Odpady są transportowane po zakończeniu produkcji w szczelnych konfiskatorach, do magazynu. Każdorazowo po opróżnieniu magazynu należy go dokładnie oczyścić i poddać dezynfekcji.

W magazynie odpady poprodukcyjne przechowywane będą do czasu ich odbioru przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne uprawnienia i decyzje.

Nad stanowiskiem obierania surowców zostanie zastosowana instalacja odciągowa odprowadzająca zapachy np. czosnku, cebuli.

Odciąg będzie posiadał wentylator, który zapewnia wymianę powietrza oraz będzie odprowadzał zapachy do kanału wentylacyjnego. Odciąg nie będzie posiadał filtrów.

Zestawienie surowców i produktów:

Surowce podstawowe:

- Cebula

- Papryka

- Pieczarka

- Pomidor

- Ogórek

- Jabłko

- Truskawka

- Wiśnia

- Porzeczka

- Agrest

Produkty podstawowe:

- Warzywa mrożone - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Owoce mrożone - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Podpiekane warzywa mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Podpiekane owoce mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Musy owocowe mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

- Musy warzywne mrożone (półprodukt do dalszej produkcji spożywczej) - pakowane w opakowania gastronomiczne i opakowania jednostkowe

Wielkość produkcji:

Zdolność przetwórcza zakładu to 420 ton/rok warzyw i owoców (35 ton/miesiąc) – dane dla surowca.

Przedmiotowa instalacja będzie spełniała najwyższe wymogi w zakresie ochrony środowiska.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

W zakresie oceny poziomów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze, zastosowano referencyjną metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu 
i częstości przekraczania. Obliczenia wykonano stosując program komputerowy OPERAT FB. Program ten realizuje metodykę przedstawioną w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87 z 2010 r.).

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazały, że stężenia jednogodzinne i średnioroczne tlenków azotu jako NO2, tlenku węgla, dwutlenku siarki nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Najwyższe poziomy stężeń koncentrują się wokół emitorów, zamykają się w granicach inwestycji będącej przedmiotem opracowania i nie oddziałują w sposób negatywny na sąsiadujące jej tereny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dla pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 stwierdzono przekroczenie wartości dyspozycyjnej. Związane jest to z wysokim poziomem tła zanieczyszczeń.

W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego obiektu nie pogorszy w sposób znaczący stanu środowiska pod względem powietrza atmosferycznego. Przy projektowanej technologii zakład nie będzie powodował przekraczania standardów emisyjnych ani nie spowoduje pogarszania standardów jakości środowiska.

Hałas

z akustycznego punktu widzenia, w oparciu o przeprowadzoną analizę stwierdza się, że 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, w środowisku, nie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 112), na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Gospodarka wodno-ściekowa

- zaopatrzenie zakładu w wodę będzie się odbywać w oparciu o gminną sieć wodociągową na podstawie umowy z Zakładem Wodociągów.

Woda na terenie zakładu zużywana będzie na cele:

- socjalno – bytowe,

- technologiczne /mycie surowców i urządzeń/,

- przeciw pożarowe.

- ścieki socjalno-bytowe – odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanego systemu szamb szczelnych.

- ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Oczyszczalnia nie przyjmie niepodczyszczonych ścieków. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki 
z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

Ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne odprowadzane będą do wspólnego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „brudne” – z terenu inwestycji potencjalnie zagrożonego zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi tzn. dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingów, odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do studni chłonnej.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste” – z dachów budynku odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi.

Odpady

- magazynowanie i gospodarowanie odpadami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady powstające, gromadzone i unieszkodliwiane w sposób dozwolony nie wywołują ujemnych skutków dla środowiska.

- wszystkie odpady transportowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie zagrażający środowisku i nie powodujący zanieczyszczania terenu.

Aspekty przyrodnicze

- teren inwestycji nie znajduje się w obszarze NATURA 2000.

- wg listy obszarów Natura 2000 najbliższymi do miejsca lokalizacji przedmiotowych działek obszarami sieci NATURA 2000 są obszary:

- Łąki w Sławkowie PLH240043 – w kierunku południowo-zachodnim w odległości ok. 2,1 km, oraz w kierunku zachodnim w odległości ok. 3,08 km

- Łąki Dąbrowskie PLH240041 – w kierunku północnym w odległości ok. 5,0 km,

- Pleszczotka – w kierunku wschodnim w odległości ok. 5,1 km,

- Pustynia Błędowska PLH120014 – w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 5,6 km,

- Almernia PLH120091 – w kierunku wschodnim w odległości ok. 6,1 km,

- Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 – w kierunku południowo-zachodnim w odległości ok. 9,60 km.

- teren, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawiki, jak i przy granicy otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, która to stanowi jego północną i północno-wschodnią granicę.

- eksploatacja obiektu nie stanowi zagrożenia dla roślin i zwierząt. Nie są przekraczane normy korzystania ze środowiska.

Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko:

- w związku z tym, że na terenie planowanej inwestycji nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt oraz lokalizacja przedsięwzięcia nie zalicza go do mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie stosuje się działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą w zakresie oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

- zastosowane i opisane w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko rozwiązania techniczne zmierzające do zapobiegania negatywnym oddziaływaniom przedsięwzięcia na środowisko, następnie ich ograniczania wykluczają potrzebę podejmowania działań kompensujących (przez kompensację przyrodniczą należy rozumieć zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesienia, zadrzewienia lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych).

Gleba i grunty

Eksploatacja obiektu w normalnych warunkach nie stanowi zagrożenia dla gleb 
i gruntu:

- ścieki socjalno-bytowe – odprowadzane będą poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanego systemu szamb szczelnych.

- ścieki technologiczne – powstające podczas mycia surowców oraz urządzeń, odprowadzane będą po podczyszczeniu na kracie, piaskowniku i sicie w celu zatrzymania części stałych do projektowanego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3, zbiorniki wyposażone będą w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem. Oczyszczalnia nie przyjmie niepodczyszczonych ścieków. Zatrzymanymi częściami stałymi będą ogonki 
z porzeczek, jabłek, malin oraz resztki cebuli i pieczarek itp.

Ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne odprowadzane będą do wspólnego systemu szamb szczelnych na terenie działki o poj. 300 m3. Pojemność wozu asenizacyjnego wywożącego ścieki wynosi 20 m3. Ścieki z szamb będą wywożone dziesięć razy w miesiącu.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „brudne” – z terenu inwestycji potencjalnie zagrożonego zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi tzn. dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingów, odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych do studni chłonnej. Inwestor powinien posiadać pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi.

- wody opadowe i roztopowe tzw. „czyste” – z dachów budynku odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi.

Wpływ na zdrowie ludzi

z uwagi na lokalizację oraz na zastosowane rozwiązania organizacyjne, inwestycja nie ma wpływu na zdrowie mieszkańców najbliższych budynków mieszkalnych

pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz wyposażeni w odzież ochronną

z przedstawionych rozważań wynika, że zasadnicza uciążliwość inwestycji nie wykracza poza teren będący we władaniu Inwestora. Z uwagi na planowane do zastosowania rozwiązania technologiczne, można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie ma wpływu na zdrowie mieszkańców najbliższych budynków mieszkalnych

Dobra kultury i dobra materialne

Najbliższe dobra kultury znajdują się poza zasięgiem oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia. Dobra materialne w zasięgu analizowanego obiektu to infrastruktura drogowa, na której wpływ inwestycji będzie bez znaczenia.

Reasumując na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz na klimat przedmiotowego obszaru. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie wpływa negatywnie na istniejące obiekty oraz na dobra materialne mieszkańców miejscowości Sławków. Nie przewiduje się także negatywnego wpływu na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków. Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje negatywnie na obszary chronione siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory objętych siecią NATURA 2000.

# Nazwiska osób sporządzających raport

mgr inż. Jolanta Cień

mgr inż. Tomasz Cień

# Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

Raport wykonano na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych, dostępnych danych o środowisku oraz danych literaturowych.

Raport oddziaływania na środowisko sporządzono w oparciu o dokumenty 
i materiały, dostarczone przez Inwestora:

- mapa zagospodarowania terenu projektowanej inwestycji, dostarczona przez Zleceniodawcę,

- materiały dotyczące zamierzenia inwestycyjnego przekazane przez zleceniodawcę.

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią materiały literaturowe (publikacje, wytyczne, instrukcje, mapy, itp.) wymienione poniżej:

- https://bip.slawkow.pl/

- http://www.slawkow.pl/

- http://mapy.geoportal.gov.pl/

- http://mapa.korytarze.pl/

- „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2017 – 2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024” opracowany przez  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Sławkowa; Sławków, grudzień 2017 rok

- „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Miasta Sławkowa” wykonane przez ALMA-PROJEKT, grudzień 2014

- „Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji w miejscowości Sławków, dz. nr 6069” wykonana przez firmę „JT-PROJEKT” z Olkusza

- „Inwentaryzacja zieleni wysokiej dla projektowanej inwestycji w miejscowości Sławków, dz. nr 6069” wykonana przez firmę „JT-PROJEKT” z Olkusza

- Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/96 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”,

- XXVII Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice – Ustroń 1999 r.,

- Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami. Stan aktualny i kierunki działań, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1992 r.

Uwzględniając charakter i wielkość planowanego przedsięwzięcia można stwierdzić, że scharakteryzowanie środowiska na podstawie dostępnych danych jest wystarczające.

Raport oddziaływania na środowisko przeprowadzono w zakresie odpowiadającym informacjom uzyskanym od Inwestora.