# Uchwała  Nr  XI/77/03

Rady  Miejskiej  w  Sławkowie

z  dnia  8  sierpnia  2003 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Sławkowa”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 85, 141, 406 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62 poz.627 ze zmianami) Rada Miejska w Sławkowie

u c h w a l a :

§ 1

1. Przyjąć „Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Sławkowa” dotyczący budynków komunalnych i mieszkalnych, zwany dalej „programem”.

2. Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Realizacja „programu” prowadzona będzie według zasad określonych w umo-wie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

§ 3

Środki finansowe przeznaczone na realizację „programu” będą określone co-rocznie w uchwale budżetowej, w wysokości zapewniającej kontynuację zaplanowa-nych działań.

§ 4

Określa się koszt realizacji „programu” do wartości 4 348 000 zł, z terminem realizacji w latach 2003 – 2005.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Załącznik do uchwały Nr XI/77/03

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 8 sierpnia 2003 r.

Program

obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Sławkowa

Opracowanie:

ECO-ENERGETYKA

Spółka Akcyjna

40-859 Katowice, ul. Tokarska 8

tel./fax (032) 250-42-02

REGON: 273205555

NIP: 634-19-22-583

1. WPROWADZENIE

Sławków położony jest we wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Główna część miasta leży po prawej stronie rzeki Białej Przemszy. W obecnych granicach terytorialnych powierzchnia miasta wynosi 3660 ha. W jego obrębie znajdują się rejo-ny o zabudowie rozproszonej: Burki, Niwa, Dębowa Góra, Groniec i Chwaliboskie.

Jednostki administracyjne, z którymi Sławków graniczy to miasta: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bukowno, Jaworzno oraz gmina Bolesław.

Liczba mieszkańców Sławkowa sięga 7 tys. osób. Zasoby mieszkaniowe to 2.255 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 141 tys. m2. składają się na nie budynki mieszkalne obejmujące budownictwo wysokie typu bloki, budownictwo wielorodzinne – kamienice, budownictwo jednorodzinne pojedyncze lub szeregowe.

Innym rodzajem bilansowych jednostek energetycznych są obiekty komunalne użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia itp., a także małe i średnie jednostki gospodarcze.

Średnia roczna temperatura dla Sławkowa wynosi 7,70C, leży on w III strefie klimatycznej, dla której temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku wynosi -20 0C.

Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie z działalnością zakładów przemysłowych zlokalizowanych poza granicami miasta. Od strony północno-zachodniej działa Kombinat Metalurgicz-ny Huta Katowice i Koksownia Przyjaźń. Od strony południowej duży wpływ na miejscowe środowisko wywierają elektrownie Jaworzna Sierszy oraz Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław.

Władze gminy przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Ważnymi elementami tych działań są istniejące dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.

Na terenie Gminy Sławków funkcjonuje „osiedlowy” system zaopatrzenia w cie-pło, dla którego źródłem jest ciepłownia rejonowa PEC. Ponadto na obszarze miasta znajdują się indywidualne kotłownie na paliwo stałe, gazowe i olejowe.

Generalnie nie przewiduje się budowy na terenie Gminy scentralizowanego systemu ogrzewania. Pokrycie zapotrzebowania ciepła nastąpi w oparciu o indywi-dualne kotłownie przy założeniu likwidacji przestarzałych, niskosprawnych kotłowni opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich niskoemisyjnymi kotłami węglowymi (kotły retortowe), gazowymi lub olejowymi.

-  2  -

Jednym z priorytetów miasta Sławkowa jest likwidacja tzw. „niskiej” emisji.         W większości, bowiem obiekty ogrzewane są przestarzałymi systemami centralnego ogrzewania, zaopatrzonymi w kotły o mocach cieplnych do 100 kW. Stosowane urządzenia grzewcze są nieefektywne, kominy spalinowe są niskie i technicznie niesprawne, spalany węgiel – złej jakości. W konsekwencji, wiele szkodliwych substancji takich, jak CO2, CO, benzen, fenole, substancje smołowe, tlenki siarki i azotu oraz pyły jest emitowanych bezpośrednio do atmosfery. Szacuje się, że około 60% substancji szkodliwych znajduje się w produktach lotnych a reszta w pyle i po-piele.

Opracowany „Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Sławkowa” ma charakter kierunkowy i winien zostać zweryfikowany w trakcie realizacji planów inwestycyjnych. Weryfikacja wyniknie przede wszystkim ze szczegółowych audytów energetycz-nych oraz preferencji właścicieli modernizowanych systemów grzewczych. Generalnie jednak przyjęte założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz uzyskanych stąd wielkości redukcji emisji można uznać za uzasadnione i mieszczące się w granicach wartości średnich.

W Programie przyjęto następujące rozwiązania techniczne:

- wymianę urządzeń kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności na urządzenia nowe o wysokiej sprawności węglowe, gazowe lub olejowe,

zastosowanie pomp ciepła i kolektorów słonecznych w celu zaopatrzenia odbiorców indywidualnych stosujących urządzenia grzewcze starej konstrukcji,

oszczędność energii poprzez zastosowanie termomodernizacji grzanych budynków.

2. ASPEKTY TECHNICZNO-FINANSOWE

Przedstawione dalej dane stanu istniejącego i projektowanego dla opracowanego Programu uzyskano w oparciu o złożone ankiety informacyjne z budownictwa indywidualnego i obiektów komunalnych oraz materiały i dane uzyskane w Urzędzie Gminy a także na podstawie praktyki i prognozowania realizacji tego typu programów.

## Techniczne kierunki modernizacji systemów grzewczych

( Kierunek I

Przyjętym kierunkiem modernizacji ogrzewnictwa będzie wymiana starych, niskosprawnych (40-50%) kotłów na nowoczesne kotły węglowe w technologii bezdymnego spalania węgla. Kotły te w zakresie mocy do 1 MW charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną przekraczającą 80% oraz obniżeniem szkodliwej emisji 10. – 15. krotnie w stosunku do kotłów tradycyjnych.

W tym kierunku modernizowanych będzie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 5 obiektów komunalnych i 7 małych jednostek gospodarczych.

( Kierunek II

Modernizacja przestarzałych systemów grzewczych nastąpi w również kierunku nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych o sprawnościach energetycznych po-wyżej 90%.

Zainstalowanych zostanie 58 nowych kotłów gazowych i 1 kocioł olejowy       w domkach jednorodzinnych.

-  3  -

( Kierunek III

W uzasadnionych przypadkach modernizacja systemów grzewczych nastąpi poprzez zastosowanie pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Planowane jest zainstalowanie 2 pomp ciepła i 1 kolektora słonecznego.

( Kierunek IV

Oszczędność energii poprzez zastosowanie termomodernizacji istniejących obiektów w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych oraz wymiany okien.

Docieplenie zrealizowane będzie w 61 budynkach jednorodzinnych oraz w 3 obiektach komunalnych, w tym wraz z wymianą okien odpowiednio w 18 oraz 1 obiekcie.

## Charakterystyka przedsięwzięć modernizacyjnych

Charakterystykę przyjętych przedsięwzięć modernizacyjnych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Charakterystyka przedsięwzięć inwestycyjnych

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia | Charakterystyka przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana kotłów na węglowe oraz instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach komunalnych | Kubatura: 3.000 m3 . Powierzchnia użytkowa: 1.000 m2. Moc kotła: 100 kW |
| 2. | Wymiana kotłów na węglowe oraz instalacji c.o. i c.w.u. w domkach jednorodzinnych | Kubatura: 450 m3, pow. użytkowa: 150 m2. Moc: kotła 25 kW |
| 3. | Wymiana kotłów na gazowe oraz instalacji c.o. i c.w.u w domkach jednorodzinnych |  |
| 4. | Termomodernizacja prosta (izolacja cieplna) w obiektach komunalnych i domkach jednorodzinnych | Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów |
| 5. | Termomodernizacja pełna (z wymianą okien) w obiektach komunalnych i domkach jednorodzinnych | jw. + wymiana okien i drzwi |
| 6. | Systemy grzewcze w małych jednostkach gospodarczych | Przyjęto na przykładzie jednostki o zapotrzebowaniu mocy cieplnej 75 kW |
| 7. | Zastosowanie pomp ciepła | Typowy domek jednorodzinny o zapotrzebowaniu mocy cieplnej 20 kW |
| 8. | Instalacja kolektorów słonecznych | Wspomaganie ogrzewania w domkach jednorodzinnych |

## Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne realizacji przedsięwzięć ograniczających niską emisję na terenie Gminy Sławków oszacowane zostały na podstawie opracowań eksperckich oraz w oparciu o wielkości podstawowe, aktualne ceny i wskaźniki.

Oszacowano nakłady inwestycyjne ogółem w wysokości 4.348 tys. zł.

Strukturę tych nakładów przedstawiono w tablicy 2.

## Źródła finansowania

Założone zostały następujące źródła finansowania Programu

- środki własne Gminy i Mieszkańców –	1.087 tys. zł, tj. 25 %,

- środki WFOŚiGW –				3.261 tys. zł, tj. 75 %.

-  6  -

## Harmonogram rzeczowo-finansowy

Struktura finansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych przyjęta została w oparciu o przedstawione wcześniej propozycje źródeł finansowania Pro-gramu. Horyzont czasowy zaplanowano zgodnie deklaracjami inwestorów. Inwestycje rzeczowe wymagają 2 – 3 lat realizacji.

Ramowy harmonogram rzeczowo– finansowy realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w tablicy 3.

# CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH                                                           I ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

## Stan istniejący

Głównym surowcem energetycznym w sektorze komunalno–bytowym w mieście jest węgiel, a w dalszej kolejności gaz i olej. Wytwarzanie energii z węgla w komu-nalnych i indywidualnych kotłowniach lokalnych jest nierozerwalnie związane z po-wstawaniem niskiej emisji.

Sprawność energetyczna i efektywność ekologiczna urządzeń grzewczych małej mocy jest uzależniona od warunków procesu spalania, determinowanych rozwiąza-niami technicznymi zastosowanymi w konstrukcji kotłów oraz od parametrów jakościowych stosowanego paliwa (węgla).

W indywidualnym i komunalnym ogrzewnictwie funkcjonują urządzenia grzew-cze o przestarzałej konstrukcji jak kotły komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza wpro-wadzanego do procesu spalania, o sprawności średniorocznej wynoszącej ok. 50 %..   W starych nieefektywnych urządzeniach grzewczych spala się niskiej jakości węgiel niesortymentowany, a często także różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne.

Produkty spalania węgla w tych warunkach – zawierające znaczące ilości pyłów, dwutlenku siarki, tlenków węgla, tlenków azotu, węglowodorów alifatycznych, substancji smolistych w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych     o charakterze kancerogennym, w tym benzo-(-piren), oraz tlenowych, azotowych         i siarkowych heterozwiązków (w tym dioksyn i furanów) oraz metali ciężkich – ku-mulują się, prowadząc do wielokrotnego wzrostu ich stężenia w otoczeniu i znaczą-cego przekroczenia obowiązujących norm.

## Stan przewidywany

Modernizacja przestarzałych systemów grzewczych w poszczególnych latach realizacji Programu przedstawia się następująco:

Rok 2003

- obiekty komunalne:

- zmodernizowana zostanie 1 stara kotłownia węglowa na nowoczesną węglową retortową niskoemisyjną,

- obiekty indywidualne:

- wymienionych zostanie 7 starych kotłów węglowych na 2 nowoczesne węglowe retortowe niskoemisyjne oraz na 4 opalane gazem i na 1 olejowy,

- wykonane zostanie 1 docieplenie budynku bez wymiany okien,

- 2 modernizowane systemy obejmować będą również instalację c.o. i cw.u,

-  7  -

Rok 2004

- obiekty komunalne:

- zmodernizowane zostaną 2 systemy grzewcze na węglowe retortowe niskoemi-syjne,

- wykonane zostanie 1 docieplenie budynku bez wymiany okien;

- obiekty indywidualne:

- wymienione zostaną 54 stare kotły węglowe na 15 węglowych retortowych niskoemisyjnych oraz na 39 opalanych gazem,

- wykonanych zostanie 45 dociepleń budynków, a w tym 12 wraz z wymianą okien,

- 18 modernizowanych systemów obejmować będzie również instalację c.o. i cw.u,

- zainstalowany zostanie 1 kolektor słoneczny i 1 pompa ciepła,

- zmodernizowane zostaną 4 systemy grzewcze w jednostkach gospodarczych.

Rok 2005

- obiekty komunalne:

- zmodernizowane zostaną 2 systemy grzewcze na węglowe retortowe niskoemi-syjne,

- wykonane zostaną 2 docieplenia budynków, a w tym 1 wraz z wymianą okien;

- obiekty indywidualne:

- wymienione zostaną 23 stare kotły węglowych na 8 węglowych retortowych niskoemisyjnych oraz na 15 opalanych gazem,

- wykonanych zostanie 15 dociepleń budynków, a w tym 6 wraz z wymianą okien,

- 6 modernizowanych systemów obejmować będzie również instalację c.o. i cw.u,

- zainstalowana zostanie 1 pompa ciepła,

- zmodernizowane zostaną 3 systemy grzewcze w jednostkach gospodarczych.

# EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA I EKONOMICZNA PROGRAMU

## Oszacowanie efektów ekologicznych

Dla wcześniej założonej konfiguracji zadań inwestycyjnych oszacowane zostały obliczeniowo w poniższych tablicach 4 do 7 roczne i sumaryczne efekty ekologiczne realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Sławków.

Tablica 4. Efekt ekologiczny realizacji Programu

(Sezon 2003/2004)

-  8  -

Tablica 5. Efekt ekologiczny realizacji Programu

(Sezon 2004/2005)

Tablica 6. Efekt ekologiczny realizacji Programu

(Sezon 2005/2006)

Tablica 7. Sumaryczny efekt ekologiczny realizacji Programu

-  9  -

Na poniższych rysunkach 1 do 4 zilustrowane zostały efekty ekologiczne Programu.

Rysunek 1. Obniżenie emisji CO

Rysunek 2. Obniżenie emisji pyłu

-  10  -

Rysunek 3. Obniżenie emisji B(a)P

Rysunek 4. Obniżenie emisji CO2

-  11  -

## Analiza ekonomiczna.

Zakres analizy ekonomicznej obejmuje wyłącznie zadania inwestycyjne zwią-zane z modernizacją systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi bez uwzględnienia termomodernizacji obiektów. Poniżej przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym wyniki przeprowadzonej analizy.

Roczne koszty eksploatacji przed i po modernizacji systemów grzewczych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan istniejący | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszty paliwa | 509 414 zł | 358 563 zł |
| 2 | Koszt obsługi | 216 000 zł | 43 200 zł |
| 3 | Razem koszty eksploatacji | 725 414 zł | 401 763 zł |
| 4 | Różnica kosztów eksploatacji | 323 651 zł |
| 5 | Nakłady inwestycyjne | 2 863 000 zł |
| 6 | Prosty czas zwrotu nakładów [w latach] | 8,8 |

# PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analiza zestawionych danych pozwala stwierdzić, że:

- Spalanie węgla w urządzeniach grzewczych przestarzałej konstrukcji o niskiej sprawności energetycznej generuje emisję zanieczyszczeń ogółem na poziomie prawie 3 ton rocznie.

- Modernizacja systemów grzewczych spowoduje redukcję emisji substancji szkodli-wych o ponad 1 tonę.

- Akumulacja rocznych redukcji stężeń składników zanieczyszczeń w dłuższym horyzoncie czasowym daje pozytywny wynik zamierzeń związanych z likwidacją niskiej emisji wpływając jednocześnie na poprawę czystości powietrza w całym województwie śląskim

Reasumując, przedstawiony w opracowaniu kierunek realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych w ogrzewnictwie indywidualnym i komunalnym zmierzających do likwidacji niskiej emisji w na terenie Gminy Sławków powinien umożliwić osiągnię-cie znaczącego obniżenia poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w tym regionie.

# SPIS TABLIC I RYSUNKÓW

Spis tablic

Tablica 1. Charakterystyka przedsięwzięć inwestycyjnych

Tablica 2. Struktura kosztów inwestycyjnych

Tablica 3. Harmonogram rzeczowo finansowy Programu.

Tablica 4. Efekt ekologiczny realizacji Programu (sezon 2003/2004).

Tablica 5. Efekt ekologiczny realizacji Programu (sezon 2004/2005).

Tablica 6. Efekt ekologiczny realizacji Programu (sezon 2005/2006).

Tablica 7. Sumaryczny efekt ekologiczny realizacji Programu.

Spis rysunków

Rysunek 1. Obniżenie emisji CO

Rysunek 2.Obniżenie emisji pyłu

Rysunek 3. Obniżenie emisji B(a)P

Rysunek 4. Obniżenie emisji CO2