Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Sławków 2015

1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

ul. Niemodlińska 79 pok. 22 45-864 Opole

tel.: 77-454-07-10, 77-474-24-57 kom. 605-26-24-27

e-mail: albeko@poczta.fm

Wykonawcą

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków”

był zespół firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:

mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Paweł Synowiec

mgr inż. Jarosław Górniak

2

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

SPIS TREŚCI

1. STRESZCZENIE.	5

2. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA PROGRAMU	6

3. PRIORYTETY I CELE STRATEGICZNE PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY SŁAWKÓW.	6

4. DIAGNOZA STANU OBECNEGO	8

4.1. POLITYKA KRAJOWA, REGIONALNA I LOKALNA	8

4.1.1. Kontekst międzynarodowy - polityka UE oraz świata	8

4.1.2. Kontekst krajowy	9

4.1.3. Kontekst regionalny	12

4.1.4. Kontekst lokalny	12

4.2. CHARAKTERYSTYKA GMINY	14

4.2.1. POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE	14

4.2.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	18

4.3. MONITORING ZANIECZYSZCZEŃ I STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE

GMINY	19

5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH.	21

6. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE	22

6.1. Struktury organizacyjne, zaangażowanie Gminy	23

6.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA 2014-2020

24

7. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA DLA MIASTA

SŁAWKÓW.	25

7.1. CHARAKTERYSTYKA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA SŁAWKÓW.	25

7.2. INWENTARYZACJA EMISJI.	26

7.2.1. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł ciepła na terenie gminy	28

7.2.2. Emisja ze źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym.	29

7.2.3. Emisja z indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i obiektach użyteczności publicznej,

lokalach komunalnych i innych zarządzanych przez gminę.	30

7.2.4. Emisja ze źródeł ciepła w zakładach przemysłowych i obiektach usługowych na obszarze

gminy.	31

7.2.5. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł liniowych (komunikacyjna).	31

7.2.6. Emisja niezorganizowana	34

7.2.7. Wykorzystanie energii elektrycznej.	35

7.2.8. Emisja napływowa.	36

7.2.9. Produkcja i dystrybucja energii na terenie gminy.	36

7.2.10. Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie Miasta Sławków	36

7.3. Bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Sławków.	37

7.4. Prognoza emisji CO2 z obszaru Gminy Sławków.	38

8. ŚRODKI TECHNICZNE UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI

ENERGETYCZNEJ I PRZEWIDYWANE EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKCJI EMISJI	41

8.1. PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA I EFEKTY ANALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ .	41

8.1.1. Efekty wymiany źródeł ciepła.	41

8.1.2. Efekty zastosowania instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. i układu wspomagania

ogrzewania	43

8.1.3. Efekty wykonania termomodernizacji budynków i instalacji wewnętrznych	43

8.1.4. Efekty redukcji emisji liniowej.	44

8.1.5. Efekty redukcji wykorzystania energii elektrycznej.	45

9. DZIAŁANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM.	47

9.1. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI	47

9.2. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA, CELE I ZOBOWIĄZANIA.	52

9.3. DZIAŁANIA KRÓTKO I ŚREDNIOTERMINOWE.	53

10. WDRAŻANIE, MONITORING I RAPORTOWANIE PLANU	57

10.1. Ocena ryzyka związanego z realizacją Programu	57

10.2. PLAN WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I WERYFIKACJI PLANU GOSPODARKI

NISKOEMISYJNEJ.	61

REALIZACJA PLANU	61

10.2.1.Plan wdrażania Planu.	61

10.2.2. Monitorowanie wykonania Planu	62

10.2.3. Plan weryfikacji.	66

3

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

11. LITERATURA I ŹRÓDŁA INFORMACJI	68

Załącznik nr 1. Harmonogram działań dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej……………………...69

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Schemat wdrażania Planu.	61

SPIS TABEL:

Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Sławków.	15

Tabela 2. Liczba ludności w Sławkowie	15

Tabela 3. Powierzchnia użytkowa mieszkań w mieście Sławków w kolejnych latach.	16

Tabela 4. Podział podmiotów gospodarki narodowej stan na 31.12.2014r.	17

Tabela 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011-2014	17

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie miasta Sławków wg wybranych

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2014 r.	17

Tabela 7. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2014	21

Tabela 8. Wskaźniki emisji przyjęte do obliczeń wielkości emisji	27

Tabela 9. Gęstość cieplna terenu w zależności od rodzaju zabudowy	28

Tabela 10. Energia i emisja w budownictwie indywidualnym - zestawienie.	30

Tabela 11. Energia i emisja w lokalach komunalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych

zarządzanych przez gminę - zestawienie.	30

Tabela 12. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Sławków.	31

Tabela 13. Transport publiczny i prywatny - struktura pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta

Sławków.	32

Tabela 14. Roczne zużycie paliw i związana z tym emisja CO2 taboru gminnego Gminy Sławków.	32

Tabela 15. Energia i emisja ze środków transportu zarejestrowanych na terenie gminy – zestawienie oraz

ruchu tranzytowego.	33

Tabela 16. Urządzenia i maszyny w posiadaniu Gminy Sławków.	34

Tabela 17. Zużycie energii elektrycznej w MWh/rok na terenie Gminy Sławków.	35

Tabela 18. Łączne użycie energii i związana z tym emisja CO2 wyliczone na podstawie danych Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej.	37

Tabela 19. Prognoza emisji na terenie Gminy Sławków na 2020 rok - porównanie zużycia energii finalnej

w poszczególnych sektorach odbiorców w latach 2014-2020.	39

Tabela 20. Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych	44

Tabela 21. Przeprowadzone działania ograniczające emisję na terenie gminy Sławków.	48

Tabela 22. Tabela ryzyk dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sławków.	59

Tabela 23. Operacyjne wskaźniki monitorowania dla Gminy Sławków.	64

4

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

1. STRESZCZENIE.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.

Zalecenia dotyczące wymaganej zawartości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmują:

opisanie planowanych:

- zadań inwestycyjnych w obszarze:

    - zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalnych i niekomunalnych), oświetlenia ulicznego, dystrybucji ciepła,

    - zużycia energii w transporcie,

    - emisji zanieczyszczeń w gospodarce odpadami (CH4),

    - produkcji energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu

- zadań nieinwestycyjnych (takich jak: planowanie gminne, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej)

określenie:

- mierników osiągnięcia celów,

- planu wdrażania i monitorowania,

- źródeł finansowania,

- odniesienia do Programu Ochrony Powietrza i Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko.

Wszystkie te elementy zostały zawarte w Planie. Dokument został utworzony w oparciu o analizę danych na temat emisji CO2 uzyskanych w czasie inwentaryzacji.

Przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych województwa, powiatu i gminy, dowodząc, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny ze wszystkimi dokumentami strategicznymi szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Opisano uwarunkowania geograficzne, administracyjne, gospodarcze i demograficzne.

Na podstawie powyższych analiz i uzgodnień określono w Planie cele i działania długoterminowe oraz średnio i krótkoterminowe, w podziale na działania inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne. Jest to jeden z kluczowych elementów Planu, gdyż jego zapisy są wiążące dla Gminy.

W związku z tym przed Gminą stoi dość poważne zadanie ograniczenia emisji, którego realizacja przyczyni się nie tylko do osiągnięcia założonych celów, ale przede wszystkim do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

Przedstawiono także dotychczasowe działania gminy w ograniczaniu niskiej emisji, działania na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pokazują one, że gmina ma już pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie, co niewątpliwie ułatwi jej implementację Planu.

Kolejną część dokumentu stanowi raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Gminy Sławków. Zawiera on wyniki inwentaryzacji emisji CO2 przeprowadzonej dla 2014 roku dla całego obszaru miasta. Wykorzystano tu zebrane na terenie gminy dane, dane pozyskane z Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych oraz oszacowania i wyliczenia własne. Wskazano jednocześnie te kierunki działań, w których Gmina posiada bezpośredni i pośredni wpływ na ograniczenie emisji oraz te, na które Gmina wpływu nie posiada.

Bilans emisji pokazał, że w 2014 roku oszacowana sumaryczna emisja CO2 wynosiła 61 883,64 Mg CO2.

Na podstawie zebranych danych zostały także określone obszary problemowe w mieście. Określono wielkość emisji z terenu miasta oraz cele w ograniczaniu emisji, jakie miasto będzie musiało osiągnąć do roku 2020 (zgodnie z założeniami Pakietu Klimatyczno- Energetycznego). Kolejną część dokumentu stanowi harmonogram planowanych działań oraz procedury wykonawcze i wskaźniki monitorowania realizacji Planu. W harmonogramie zaproponowano konkretne działania do realizacji na obszarze miasta w kolejnych latach, znajdują się w nim

5

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

zarówno działania o charakterze inwestycyjnym (np. termomodernizacja wybranych obiektów komunalnych), jak i działania miękkie, głównie o charakterze informacyjno-edukacyjnym - realizacja których ma umożliwić gminie redukcję niskiej emisji. Działania przewidziane do realizacji w Planie dotyczą wszystkich sektorów, których emisje weszły w skład sektorów, na które gmina posiada wpływ. Dla całego Planu przeprowadzono analizę ryzyk realizacyjnych oraz zaproponowano wskaźniki monitorowania Planu (mierniki osiągnięcia celów – strategicznych i operacyjnych), niezbędne do określania w kolejnych raportach z realizacji Planu. Przedstawione tu również procedury wdrażania, monitorowania i weryfikacji przyjętych do realizacji celów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sławków zawiera także wytyczne dotyczące pozyskiwania funduszy na realizację planowanych działań.

2. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA PROGRAMU

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Cele są konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji.

Plan ma za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Dlatego też zostały opisane działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjne), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w latach 2015-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej. PGN realizuje także cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych przez co doprowadza do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Plan musi zapewniać spójność działań z wieloletnim planem finansowym w gminie. Podstawą do opracowania planu jest wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym.

W Planie zaplanowano działania realizujące wyznaczone cele. Działania te oparte są na istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań wskazano mierniki osiągnięcia celów, źródła finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji. Opracowany projekt dokumentu został poddany procedurze strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych w latach 2015-2020 m.in. na termomodernizację budynków, transportu publicznego czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.

3.	PRIORYTETY	I	CELE	STRATEGICZNE	PROGRAMU

GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SŁAWKÓW.

Misja stanowiąca podstawę strategii osiągania celów planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sławków powinna być zgodna z europejską i krajową polityką niskoemisyjną, jak również uwzględniać lokalne uwarunkowania i aspiracje miasta. Samorząd lokalny realizując poszczególne działania w głównych obszarach powinien dążyć do realizacji odpowiednio sformułowanych celów szczegółowych, będących odpowiedzią wobec celu strategicznego gminy. Poniżej przedstawiono określoną w zaktualizowanej Strategii miasta wizję, która ma kształtować również charakter działań podejmowanych w ramach niniejszego Planu gospodarki niskoemisyjnej:

„W roku 2020 Miasto Sławków będzie miejscem przyjaznym wszystkim mieszkańcom, zaspakajającym ich potrzeby życiowe, zapewniającym dostęp do różnorodnych miejsc pracy i prężnie rozwijającym się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.”

W celu strategicznym „C.3” Strategii ujęte były zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym:

6

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

wykorzystywanie  bogatych  zasobów  środowiska  przyrodniczego  i  dziedzictwa

kulturowego Sławkowa do podniesienia atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i społecznej, wraz z niezbędnymi działaniami zmierzającymi do zachowania wartości środowiskowych.

Proponowany dla niniejszego Planu gospodarki niskoemisyjnej cel strategiczny Gminy Sławków określa się następująco:

„Gmina Sławków - obszar na którym funkcjonują zasady gospodarki niskoemisyjnej oraz optymalne wykorzystanie energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych”.

Cel strategiczny Gminy uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym oraz w Programie ochrony powietrza i zawiera cele główne:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Celem podejmowanych działań na lata 2015-2020 jest:

- ograniczenie zużycia energii finalnej o 0,21 % (5 717,82 MWh),

- redukcja emisji CO2 o 2,27 % (3 143,15 Mg CO2),

- wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ok. 0,04 % (82,9 MWh/rok),

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza – brak przekroczeń i wyznaczonych celów w POP.

W 2014 roku, w porównaniu do 2013 roku, zmieniły się obszary przekroczeń dla stężeń średnich rocznych pyłu PM10 oraz pyłu PM2.5. Rozkłady stężeń tych parametrów uzyskane w ramach matematycznego modelowania oraz wyniki pomiarów wykazują brak przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu zawieszonego PM10 na obszarze Gminy Sławków, wobec czego w Programie Ochrony Powietrza nie zostały wyznaczone cele i działania naprawcze dla Gminy Sławków.

Cel strategiczny i określone poniżej cele operacyjne są zgodne z „Programem ochrony powietrza dla strefy śląskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.

Cel strategiczny gminy w szczególności oznacza dążenie do rozwoju gospodarczego, z jednoczesnym położeniem nacisku na sukcesywne ograniczanie zapotrzebowania na energię wśród wszystkich konsumentów energii. Rozwój gospodarczy gminy w dużym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę eko-energetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne i społeczne lecz także bezpośrednio wpływa na stopień wykorzystania środowiska naturalnego. Powiększająca się liczba pojazdów mechanicznych, budowa nowych budynków mieszkalnych powodują zwiększony popyt na wykorzystywaną energię, której oddziaływanie ma często charakter dwubiegunowy, co oznacza że z jednej strony rozwój gminy powoduje intensyfikację działań inwestycyjnych negatywnie wpływających na środowisko, z drugiej strony postęp we wdrażaniu nowoczesnych technologii może znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń z instalacji ogrzewania, energetycznych, przemysłowych oraz transportowych.

Cele operacyjne:

Cele operacyjne stanowią podstawę do definiowania poszczególnych obszarów interwencji, jednocześnie oddziałując na strukturę działań określonych w tych obszarach. Dlatego też cele szczegółowe określono jako ramowe dla dalszego podejmowania decyzji oraz funkcjonowania Planu:

7

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- wdrażanie misji gminy, jako obszaru dynamicznych inwestycji, zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny - szereg ważnych zagadnień związanych ze sprawnym

zarządzaniem gminą spycha często zagadnienia efektywności energetycznej i ekologii na dalszy plan. Celem gminy jest rozwój w oparciu o działania zrównoważone, z uwzględnieniem aspektów społecznych i gospodarczych. Wśród działań zarządczych także elementy ekologiczne powinny być postrzegane jako ważne i wartościowe.

- ograniczanie emisji CO2, w tym emisji zależnej bezpośrednio od gminy (dot. m.in. obiektów komunalnych, transportu gminnego, oświetlenia gminnego), zależnej pośrednio od gminy (dot. m.in. obiektów prywatnych i transportu prywatnego) - jednym z głównych celów realizacji Planu jest ograniczenie emisji CO2 oraz gazów cieplarnianych zgodnie z europejską polityką klimatyczną. Ponadto istotne jest spełnienie wymogów norm dotyczących jakości powietrza w strefie śląskiej, wiążąc to z bezpośrednim odczuwaniem przez mieszkańców uciążliwości związanej z pogarszaniem się jakości powietrza atmosferycznego w okresie grzewczym, związanej głównie z niską emisją z terenu gminy. Należy pamiętać że przedsięwzięcia powinny uwzględniać działania zarówno we wszystkich obszarach zależnych od gminy, a w miarę możliwości i w obszarach na które gmina może wpływać pośrednio.

- promocja i poprawa efektywności energetycznej budynków - efektywność wykorzystania energii w dotychczas istniejących budynkach i obiektach ma bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń oraz koszty eksploatacji (dotyczy to tak budynków użyteczności publicznej jak i obiektów mieszkalnych).

- zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza - zwiększenie roli i bezpośredniego udziału

społeczeństwa w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy ma podstawowe znaczenie w kontekście realizacji poszczególnych celów planu. Działania edukacyjne i informacyjne pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii

- promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego - współczesne budownictwo energooszczędne wymaga zupełnie nowego podejścia do projektowania i budowania obiektów, w którym wykorzystuje się materiały przyjazne dla środowiska naturalnego,

technologie zmniejszające pobór energii, a także zazielenianie budynków i terenów do nich przylegających.

6)	zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - promocja i zwiększenie produkcji energii pochodzącej źródeł odnawialnych. Konieczne jest wsparcie wykorzystania OZE zarówno poprzez pilotażowe działania inwestycyjne jak również promocję i edukację mieszkańców/inwestorów oraz w efekcie zwiększenie udziału wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  - promocja zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

  - realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią - podejmowane przez Gminę działania i przedsięwzięcia powinny pełnić rolę wzorca dla mieszkańców/inwestorów. Można to osiągnąć zarówno poprzez działania inwestycyjne, jak i promocyjne (np. poprzez informacje na stronie internetowej).

- DIAGNOZA STANU OBECNEGO

4.1. POLITYKA KRAJOWA, REGIONALNA I LOKALNA

4.1.1. Kontekst międzynarodowy - polityka UE oraz świata

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza zostały zawarte w Ramowej Konwencji Klimatycznej UNFCCC i są przedmiotem porozumień międzynarodowych zwłaszcza w kontekście emisji gazów cieplarnianych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC została

8

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ Dotyczącej Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku.

Konwencja podkreśla, że globalne ocieplenie stanowi realne zagrożenie. Problemy związane z tym faktem nie były tak oczywiste w 1994 r. kiedy to brakowało naukowych dowodów. Nawet w dniu dzisiejszym, wiele osób wciąż nie jest przekonanych o istnieniu globalnego ocieplenia i jego poważnych konsekwencjach, które mogą mieć wpływ na środowisko w kolejnych dekadach a nawet wiekach. Konwencja dostrzega problem ocieplenia klimatu i stara się go rozwiązać.

Głównym założeniem Konwencji jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznej, antropogenicznej (wywołanej przez człowieka) ingerencji w system klimatyczny. Taka ingerencja może spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu tego systemu. Poziom stabilizacji powinien być osiągnięty w określonym czasie, który umożliwi ekosystemom przystosowanie się do zmian klimatu w naturalny sposób. Zapewni to bezpieczeństwo i stabilność produkcji żywności oraz umożliwi zrównoważony rozwój gospodarczy.

Do głównych zadań konwencji należy:

wspieranie działań, na szczeblach globalnym, regionalnym i krajowym, prowadzonych w ramach zrównoważonego rozwoju i mających na celu ograniczanie skutków zmian klimatu oraz przystosowanie się do nich;

wspieranie procesów międzynarodowych dotyczących skutecznej i efektywnej implementacji Protokołu z Kioto;

udostępnianie i rozpowszechnianie przystępnie przedstawianych oraz wiarygodnych informacji i danych dotyczących zmian klimatu;

promowanie zaangażowania organizacji pozarządowych, sektorów biznesu i przemysłu oraz środowisk naukowych w kwestie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Promowanie skutecznego komunikowania się oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

4.1.2. Kontekst krajowy

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (art. 9 ust 1) – dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Cele i założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków są zgodne z celami wyznaczonymi w Strategii, a w szczególności z celami i kierunkami interwencji:

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska

- Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,

- Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,

- Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,

- Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,

- Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,

- Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska,

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020

„Strategia Rozwoju Kraju 2020” (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki,

9

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Cele i założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków są zgodne z celami wyznaczonymi w Strategii, a w szczególności z celami i kierunkami interwencji:

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu środowiska,

- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu,

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cele i założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków są zgodne z celami wyznaczonymi w Strategii, a w szczególności z celami i kierunkami interwencji:

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię

- Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,

- Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej,

- Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,

- Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,

- Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne,

Cel 3. Poprawa stanu środowiska

i. Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,

- Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,

- Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,

- Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,

- Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy,

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Celem głównym Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. W Programie wzięto pod uwagę tylko te rozwiązania, które mają doprowadzić do obniżenia emisyjności, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia społeczeństwa. Cele i założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków są zgodne z celami wyznaczonymi w NPRGN, a w szczególności z celami i priorytetami:

Cel szczegółowy A: Niskoemisyjne wytwarzanie energii

- Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii,

- Priorytet A.3 Upowszechnienie alternatywnych, innych niż odnawialne, metod pozyskiwania energii,

Cel szczegółowy C: Rozwój zrównoważonej produkcji (przemysł, budownictwo, rolnictwo)

- Priorytet C.1 Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki w sektorze przemysłu,

10

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- Priorytet C.2 Rozpowszechnienie istniejących technologii niskoemisyjnych w procesach produkcyjnych,

- Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków,

- Priorytet C.4 Poprawa standardu energetycznego nowobudowanych budynków,

- Priorytet C.5 Rozwój zrównoważonej produkcji w rolnictwie,

Cel szczegółowy D: Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności

- Priorytet D.2 Transformacja niskoemisyjna w sektorze handlu,

- Priorytet D.3 Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu upowszechnienia niskoemisyjnych form transportu,

- Priorytet D.4 Poprawa efektywności zarządzania transportem oraz wspieranie rozwoju transportu publicznego,

- Priorytet  D.5  Rozwój  i  zastosowanie  niskoemisyjnych  paliw  w  transporcie  oraz

magazynowania energii w środkach transportu,

Cel szczegółowy E: Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji

- Priorytet E.2 Wspieranie dostępności oraz wiarygodności informacji na temat wpływu konsumpcji poszczególnych produktów i usług na emisyjność gospodarki,

- Priorytet E.3 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych,

- Priorytet E.4 Promocja transformacji niskoemisyjnej w sektorze publicznym.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU

Dokument odnosi się do najistotniejszych zagadnień energetyki polskiej, a realizacja wskazanych w strategii działań umożliwi rozwiązanie takich kwestii jak rosnące zapotrzebowania na energię, problemy dotyczące infrastruktury wytwórczej i transportowej, ochrona środowiska i zobowiązania względem UE.

W Polityce energetycznej Polski wyznaczono m.in. następujące kierunki rozwoju:

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), zgodnie z celami zawartymi w pakiecie klimatycznym. Do 2020 roku planuje się 15 % udział OZE w zużyciu energii finalnej oraz 10 proc. udział biopaliw, zwłaszcza II generacji, w rynku paliw transportowych. Ministerstwo będzie wspierać rozwój biogazowni rolniczych oraz farm wiatrowych na lądzie i morzu, także poprzez system dofinansowania z funduszy europejskich i ochrony środowiska.

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Wskazano metody ograniczenia emisji CO2, SO2, NOX, dzięki którym możliwe będzie wypełnienie międzynarodowych

zobowiązań, ograniczając jednocześnie konieczność wprowadzania znaczących zmian w strukturze wytwarzania. Planuje się stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzone zostaną dopuszczalne produktowe wskaźniki emisji.

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

„Ustawa o efektywności energetycznej” z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Celem jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie systemu tzw. białych certyfikatów. Obowiązek uzyskania oszczędności nałożono na dwie grupy: przedsiębiorstwa energetyczne produkujące, sprzedające lub dystrybuujące energię, ciepło lub gaz oraz na jednostki samorządów terytorialnych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

11

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

4.1.3. Kontekst regionalny

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020+

Wizja rozwoju województwa śląskiego stanowi podstawę do sformułowania głównych celów polityki rozwoju oraz stanowi określenie aspiracji i dążeń społeczności regionalnej. Wizja to wyobrażenie o przyszłości regionu ujęte w sposób syntetyczny, które stanowi najtrwalszy element dotychczasowej polityki rozwoju pomimo zmian w zakresie sposobów jej osiągnięcia. Osiągnięcie wizji wymaga skoncentrowania działań prowadzonych w regionie w czterech obszarach priorytetowych:

- nowoczesna gospodarka,

- szanse rozwojowe mieszkańców,

- przestrzeń – rozwijanie regionu o przestrzeni ukształtowanej w sposób umożliwiający trwałość i harmonijność procesów rozwoju, uwzględniający rozbudowę oraz budowę infrastruktury ochrony środowiska i ograniczenie ryzyka środowiskowego w warunkach zmian klimatycznych i presji społecznej na regenerację środowiska naturalnego, jego zasobów i komponentów, rewitalizację terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom województwa poprzez rozwijanie usług, transfer i stosowanie technologii ochrony środowiska oraz ograniczanie i efektywne rozwiązywanie konfliktów przestrzennych; istotą jest tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i kształtowanie warunków rozwoju mieszkalnictwa oraz wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych i odnowa dzielnic mieszkaniowych, podlegających społecznemu

| wykluczeniu i degradacji środowiskowej, zintegrowanie układu | sieci transportowej |
| --- | --- |
| z metropolitalnym i aglomeracyjnym układem komunikacyjnym, | rewitalizacja terenów |

kolejowych oraz ukształtowanie nowych źródeł generowania ruchu transportu pasażerskiego związanych z powstającymi strefami funkcjonalnymi.

- relacje z otoczeniem.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego wraz z planem działań krótkoterminowych jest dokumentem przygotowawczym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest zidentyfikowanie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz rozważenie możliwych sposobów ograniczenia emisji ze źródeł mających największy wpływ na jakość powietrza. Warunkiem realizacji działań naprawczych są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia.

4.1.4. Kontekst lokalny

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SŁAWKOWA NA LATA 2014-2020

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi zasobami, takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe.

Poniżej przedstawiono określoną w zaktualizowanej Strategii miasta wizję, która ma kształtować również charakter działań podejmowanych w ramach niniejszego Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Ogólną wizję rozwoju Miasta Sławków przedstawiono następująco:

„W roku 2020 Miasto Sławków będzie miejscem przyjaznym wszystkim mieszkańcom, zaspakajającym ich potrzeby życiowe, zapewniającym dostęp do różnorodnych miejsc pracy i prężnie rozwijającym się z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.”

12

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Natomiast nadrzędny cel strategiczny Miasta Sławkowa określono jako:

„Podejmowanie konsekwentnych i systematycznych działań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Miasta Sławkowa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania”.

Ponadto dla każdego z kluczowych kryteriów rozwoju miasta określone zostały następujące podrzędne cele strategiczne:

- Cel strategiczny (C.1) w obszarze SPOŁECZEŃSTWO: Utrzymanie konsekwentnego tempa rozwoju:

-	społecznego,

-	pozwalających na osiągnięcie zadowalających standardów cywilizacyjnych życia

i wysokiej jakości kapitału ludzkiego

- Cel strategiczny (C.2) w obszarze GOSPODARKA: Tworzenie atrakcyjnych warunków do:

  - prowadzenia na terenie miasta działalności gospodarczej,

  - lokowania nowych inwestycji,

  - wykorzystywanie atrakcyjności turystycznej miasta.

- Cel strategiczny (C.3) w obszarze ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:

Wykorzystywanie  bogatych  zasobów  środowiska  przyrodniczego  i  dziedzictwa

kulturowego Sławkowa do podniesienia atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i społecznej, wraz z niezbędnymi działaniami zmierzającymi do zachowania wartości środowiskowych.

- Cel strategiczny (C.4) w obszarze ŁAD PRZESTRZENNY:

Dążenie do wykreowania przestrzeni publicznej pozwalającej na wydzielenie:

  - centrum reprezentacyjnego miasta,

  - centrum miasta koncentrującego usługi społeczne, oraz wprowadzenie równowagi w zakresie dostępu do infrastruktury na terenie miasta.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SŁAWKÓW NA LATA 2004-2015 Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska został określony jako:

„Osiągnięcie trwałego rozwoju i zwiększenie atrakcyjności gospodarczej miasta Sławkowa przy systematycznej poprawie stanu środowiska naturalnego”.

W programie określono cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego:

- uporządkowanie gospodarki ciepłem w centrum miasta i domach jednorodzinnych

- wymiana starych wyeksploatowanych kotłów węglowych na nowoczesne, wysokosprawne, posiadające atest przyjaznych dla środowiska,

- zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi nośnikami energii,

- zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej dla celów grzewczych,

- termomodernizacja budynków,

- minimalizacja ruchu tranzytowego w centrum miasta,

- kontynuacja budowy układu dróg rowerowych z wykorzystaniem likwidowanych ciągów kolejowych i transportowych,

- wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem ISO14000 w zakładach przemysłowych,

- wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT),

13

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych,

- podnoszenie efektywności odpylania w istniejących obiektach przemysłowych,

- prowadzenie systematycznej kontroli podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do powietrza na terenie Miasta.

4.2. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Administracyjnie Sławków przynależy do Województwa Śląskiego i Powiatu Będzińskiego. Jednostki administracyjne, z którymi Sławków graniczy to miasta: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bukowno, Jaworzno oraz gmina Bolesław. Powierzchnia miasta wynosi 3 660 ha, w jego obrębie znajdują się niegdyś samodzielne miejscowości, obecnie dające się wyodrębnić jako rejony o zabudowie rozproszonej: Burki, Niwa, Dębowa Góra, Groniec i Chwaliboskie.

Przez miasto przebiega międzynarodowa droga krajowa nr 94 relacji Berlin-Lwów, z której istnieją dobre połączenia z drogą szybkiego ruchu S1 oraz autostradą A4. Przez Sławków przebiega również linia kolejowa Katowice-Kielce, ponadto w tym miejscu kończy się Linia Hutnicza Szerokotorowa, połączona z szerokotorowym układem transportowym Rosji i Dalekiego Wschodu, przy której funkcjonuje zespół czterech terminali przeładunkowych, w tym Międzynarodowe Centrum Logistyczne „Euroterminal” w Sławkowie.

4.2.1. POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE

Miasto Sławków położone jest we wschodniej części Wyżyny Górnośląskiej, w dwóch jej jednostkach geograficznych - Garbie Ząbkowickim oraz Kotlinie Mysłowickiej zwanej także Kotliną Przemszy lub Biskupiego Boru. Bardzo wyraźnie zaznacza się odmienność północnej od południowej części Sławkowa. Tereny północne położone są o 30-40 m wyżej od południowych. Na północy szerokie wierzchowiny, pofalowane powierzchnie osiągają wysokość 325-345 m n.p.m. (najwyższej do 370 m), a na południu teren przechodzi w równinę i opada do 275 m n.p.m. Miasto niemal w całości położone jest w zlewni Białej Przemszy.

W północnej części Sławkowa nie ma stałych dopływów do Białej Przemszy, natomiast południowa część miasta ma dość gęstą sieć rowów melioracyjnych i niewielkich strug. Główną z nich jest ciek płynący od Gwarków Sławkowskich (Kozioł) nazwany Strugą Sławkowską wraz z ciekiem wodnym od Zagórek oraz rzeki Sztoła i Sztolnia. Sławków nie ma większych zbiorników wód powierzchniowych.

Klimat Sławkowa zależy głównie od wpływu mas powietrza i jest typowy dla wyżyn środkowo-polskich - można go scharakteryzować jako łagodny i umiarkowanie wilgotny. Średnia temperatura roczna waha się od +7,7 do + 8,4OC. Przeważającym kierunkiem wiatrów jest zachodni i południowo-zachodni.

Gleba rejonu Sławkowa pokryta jest głównie ubogimi glebami bielicowymi, które powstały na piaskach, przeważnie klasy IV, V i VI. Areał użytków rolnych wynosi 1349 ha (36,8 % ogólnej powierzchni).

Lesistość miasta wynosi ok. 35 %, o przeszło 6 % przewyższając średnią krajową. Powierzchnia leśna w granicach administracyjnych Sławkowa obejmuje 1 235 ha lasów i 44 ha gruntów leśnych. Koncentrujące się w południowej części miasta lasy, to w 90 % siedliska borów. Około 10 % zajmują siedliska lasów mieszanych a 0,5 % olsu.

4.2.1.1. Warunki przyrodnicze

Pierwotną roślinnością naturalną gminy Sławków były mezofilne lasy z klasy querco-Fagetea. Obecnie ich niewielkie fragmenty zachowały się w obrębie Garbu Ząbkowickiego i Dębowej Góry - subkontynentalne grądy (Tilio cordatae-Carpinetum betuli) oraz żyzne buczyny ze związku Fagion sylvaticae i lasy łęgowe związku Alno-Ulmion. Na znacznych obszarach występują wtórne zbiorowiska borowe z dominującą w drzewostanie sosną (Dicrano-Pinion). Spośród pozostałych typów zbiorowisk roślinnych na uwagę zasługują murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, rozwijające się w miejscach, w których doszło do odsłonięcia

14

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

podłoża wapiennego. Znaczną rolę w szacie roślinnej odgrywają zbiorowiska łąkowe z klasy

Molinio-Arrhenatheretea.

W północnej części Sławkowa, w rejonie obszaru objętego wcześniej strefą ochronną Huty „Katowice” rozwija się tutaj roślinność śródpolna z dominacją tarniny (Prunus spinose), a na stokach południowych roślinność z udziałem gatunków charakterystycznych dla muraw kserotermicznych.

Na terenie miasta, w dzielnicy Chwaliboskie, zlokalizowana jest część otuliny Parku Krajobrazowego "Orle Gniazda" - jest to obszar o powierzchni 115 ha, bardzo silnie nasycony bogactwem flory i fauny, które skupiają się głównie w dorzeczu Białej Przemszy, płynącej przez park.

4.2.1.2. Tereny przyrodniczo cenne.

Na terenie Gminy Sławków ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:

- Obszar Natura 2000 „Łąki w Sławkowie” PLB240043 - obszar siedliskowy; obszar obejmuje łąki o łącznej powierzchni 29,7 ha. Charakteryzuje się on niewielkim zróżnicowaniem warunków siedliskowych, roślinności oraz dużym bogactwem florystycznym. Dominują tu zbiorowiska łąkowe z rzędu Molinietalia i Arrhenatheretalia; na obszarze opisywanego kompleksu łąk występuje mozaika siedlisk łąkowych (w tym łąk trzęślicowych i świeżych) i mokradłowych, z bardzo bogatą florą. Najcenniejsze przyrodniczo zbiorowiska ze związku Molinion zajmują powierzchnię około 28,6 % kompleksu łąk,

- 2 pomniki przyrody - zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Sławków.

| Lp. | Nr rejestru | Obiekt |  | Opis lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wojewódzkiego |  |  |  |
| 1. | 10 | Grusza dzika | (Pirus | communis) | rośnie w Sławkowie na działce stanowiącej |
|  |  | o obwodzie 330 cm, wys. 12 m | własność Gminy od strony ul. PCK |
|  |  | Grusza pospolita (Pirus communis) | rośnie w Sławkowie na prywatnej posesji przy |
| 2. | 11 | trzy konary o | obwodzie | 150, 200, | pomniku "Bojownikom o wolność ojczyzny" |
|  |  |  |  |  | zamordowanym przez hitlerowców w dniu |
|  |  | 205 cm, wys. 10 m |  |  |
|  |  |  |  | 3.12.1941 r. |

4.2.1.3. Demografia

Według danych pozyskanych z GUS - liczba mieszkańców w Sławkowie na koniec 2014 r. wynosiła 7 135 osób. W porównaniu z 2010 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 46 osób (ok. 0,65%). Gęstość zaludnienia na terenie Sławkowa na koniec 2014 r. wyniosła ok. 194,9 osoby/km2.

Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy nieznaczny wzrost liczby ludności w mieście.

Tabela 2. Liczba ludności w Sławkowie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba ludności w roku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacunkowo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |
| 7 089 |  | 7 124 |  | 7 100 |  | 7 129 |  | 7 135 |  | 7 146 |  | 7 156 |  | 7 167 |  | 7 178 |  | 7 189 |  | 7 199 |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS

4.2.1.4. Zasoby mieszkaniowe.

Zasoby mieszkaniowe Miasta Sławków to przede wszystkim budynki jednorodzinne i wielorodzinne (należące głównie do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni) oraz budynki będące własności gminy.

15

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Strukturę przestrzenną miasta budują w zasadzie dwie dominujące funkcje terenów:

- zabudowy mieszkaniowej z urządzeniami o charakterze usługowym,

- tereny zabudowy o charakterze przemysłowym.

Według GUS Bank Danych Lokalnych 2014 łączna powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie miasta wynosiła 209 032 m2 i w odniesieniu do kolejnych lat wykazywała tendencję zwyżkową. Dane przedstawia tabela poniżej:

Tabela 3. Powierzchnia użytkowa mieszkań w mieście Sławków w kolejnych latach.

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 254 | 178 718 | 180 135 | 198 617 | 201 947 | 203 969 | 207 114 | 209 032 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS

4.2.1.5. Działalność gospodarcza

Przez długie lata miasto było ośrodkiem przemysłu metalowego, który również i dzisiaj stanowi istotną gałąź gospodarczą miasta. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać usługi, takie jak handel, gastronomia, transport.

Strategiczną pozycję na gospodarczej mapie Polski miasto zyskuje dzięki zlokalizowaniu na jego terenie doprowadzonej najdalej na zachód szerokotorowej magistrali - Linii Hutniczej Szerokotorowej, będącej przedłużeniem Kolei Transsyberyjskiej, która umożliwia bezpośredni transport kolejowy z Azji do Europy. Przy istniejących w Sławkowie 4 terminalach szerokiego toru, działa już obecnie wiele podmiotów gospodarczych.

W ramach Euroterminala powstało jedno z największych centrów logistycznych w Unii Europejskiej. Przeładunki realizowane są przy pomocy suwnic, dźwigów, koparek, ładowarek. Funkcjonują dwa punkty przeładunkowe do rozładunku towarów sypkich (pellet, sól, ziarno) z wagonów dolnozsypowych. Powstały rampy do wyładunku, hale magazynowe i składy celne. Oprócz obsługi terminalowej w transporcie intermodalnym, realizowane są również usługi przeładunku, zabezpieczenia i wysyłki towarów paletyzowanych, masowych, wyrobów hutniczych oraz towarów niestandardowych i ponadgabarytowych w relacjach bezpośrednich i pośrednich (przez place składowe, magazyny) z wagonów szerokotorowych/wagonów normalnotorowych/samochodów.

Dla zintensyfikowania realizacji tego olbrzymiego projektu na 50-hektarowym terenie, położonym w ramach wspomnianego drugiego terminala, utworzona została specjalna strefa ekonomiczna, która ma przyciągać nowe inwestycje i tworzyć miejsca pracy. Należy ona do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w skład której wchodzą cztery podstrefy, między innymi Podstrefa Sosnowiecko - Dąbrowska.

W mieście Sławków funkcjonuje 651 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na 31.12.2014 r.). W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny i należą do właścicieli krajowych. Ok. 79% podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych. Pozostałe podmioty gospodarcze to według ilości: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw powoli wzrasta, na stałym poziomie utrzymuje się liczba podmiotów w sektorze publicznym. Wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców wynosi dla miasta Sławków 912 i jest niższy od wskaźnika dla powiatu będzińskiego (1057) oraz wskaźnika dla województwa śląskiego wynoszącego 1 007.

16

|  |  |  |  |  |  | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela 4. Podział podmiotów gospodarki narodowej stan na 31.12.2014r. |
|  | w sektorze publicznym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - podmioty gospodarki narodowej ogółem |  | 19 |  |  |  |
|  | - państwowe i samorządowe jednostki prawa | 12 |  |  |  |
|  |  | budżetowego ogółem |  |  |  |  |  |  |
|  | w sektorze prywatnym: |  |  |  |  |  |  |
|  | - podmioty gospodarki narodowej ogółem |  | 632 |  |  |  |
|  | - osoby fizyczne |  |  |  | 504 |  |  |  |
|  | - spółki prawa handlowego |  |  | 47 |  |  |  |
|  | - spółki z udziałem kapitału zagranicznego |  | 13 |  |  |  |
|  | - spółdzielnie |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - stowarzyszenia i organizacje społeczne |  | 14 |  |  |  |
|  | Źródło: www.stat.gov.pl, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011-2014 |
|  |  |  | Liczba zarejestrowanych |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Rok |  | podmiotów | Sektor publiczny | Sektor prywatny |  |
|  |  |  | gospodarczych ogółem |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2011 |  | 639 |  | 19 |  | 620 |  |
|  | 2 | 2012 |  | 649 |  | 19 |  | 630 |  |
|  | 3 | 2013 |  | 659 |  | 19 |  | 640 |  |
|  | 4 | 2014 |  | 651 |  | 19 |  | 632 |  |

Źródło: www.stat.gov.pl

W sektorze publicznym w 2014 roku zarejestrowanych było: 19 podmiotów (ok. 2,9 %), natomiast w sektorze prywatnym 632 (ok. 97,1 %).

Na terenie miasta do ewidencji działalności gospodarczej wpisana jest następująca ilość podmiotów gospodarczych w podziale na poszczególne sektory:

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie miasta Sławków wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2014 r.

|  | Nazwa sekcji wg PKD |  | Ilość podmiotów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w 2014 roku |
|  | A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo | 3 |
|  | B. Górnictwo i wydobywanie | 2 |
|  | C. Przetwórstwo przemysłowe | 64 |
|  | D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, | 0 |
|  | gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych |  |
|  | E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność | 6 |
|  | związana z rekultywacją |  |
|  | F. Budownictwo | 73 |
|  | G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, | 226 |
|  | włączając motocykle |  |
|  | H. Transport, gospodarka magazynowa | 64 |
|  | I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami | 17 |
|  | gastronomicznymi |  |
|  | J. Informacja i komunikacja | 4 |
|  | K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 17 |
|  | L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 19 |
|  | M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 48 |
|  | N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność | 12 |
|  | wspierająca |  |
|  | O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe | 4 |
|  |  |  | 17 |

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

|  | Nazwa sekcji wg PKD |  | Ilość podmiotów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w 2014 roku |
|  | zabezpieczenia społeczne |  |
|  | P. Edukacja | 20 |
|  | Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 25 |
|  | R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 13 |
|  | SiT. Pozostała działalność usługowa | 34 |

Źródło: www.stat.gov.pl

4.2.1.6. System składowania odpadów.

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

Na terenie gminy Sławków nie funkcjonuje żadne czynne składowisko odpadów komunalnych - odpady odebrane z obszaru gminy wywożone są poza jej teren.

Zgodnie z „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”, Gmina Sławków została przyporządkowana do II Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). Instalacjami regionalnymi dla II RGOK są:

- instalacja MBP ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice - zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice,

- instalacja MBP ul. Cmentarna 19f, 41-800 Zabrze - zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,

- instalacja MBP ul. Główna 144a, 42-530 Dąbrowa Górnicza - zarządzana przez ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

- instalacja MBP ul. Grenadierów, 41-200 Sosnowiec - zarządzana przez Miejski Zakład

Składowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Grenadierów, 41-200 Sosnowiec.

W związku z powyższym nie są planowane żadne działania inwestycyjne związane z emisją ze składowisk.

4.2.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4.2.2.1. Ogrzewanie budynków na terenie Gminy.

Na terenie miasta Sławków funkcjonują pojedyncze większe kotłownie zasilane węglem kamiennym i gazem ziemnym. Pozostałe zapotrzebowanie cieplne obiektów, tak we władaniu prywatnym jak i komunalnym, pokrywana jest z lokalnych mniejszych kotłowni, głównie węglowych, gazowych, bądź z indywidualnych systemów ogrzewania budynków.

Liczbowo, źródła tzw. „emisji niskiej” stanowią w gminie w przeważającej ilości indywidualne systemy grzewcze. Występujące na terenie gminy kotłownie lokalne zabezpieczają potrzeby obiektów w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz technologii.

4.2.2.2. System gazowniczy

Miasto Sławków zaopatrywane jest w gaz ziemny z systemu krajowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy pomocy sieci gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia z wykorzystaniem stacji redukcyjno pomiarowych pierwszego i drugiego stopnia. Odbiorcy zasilani są gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50.

Eksploatacja i zarządzanie systemem gazowniczym na terenie Sławkowa, w obrębie sieci gazowych wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno - pomiarowych l° znajduje się w gestii Regionalnego Oddziału Przesyłu w Świerklanach (P.G.N.iG. S.A. w Warszawie).

Zasilanie miasta w gaz odbywa się za pośrednictwem gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zederman - Tworzeń o parametrach Ø500CN 6,4/5,0 MPa. Gazociąg ten zasila dwie stacje redukcyjno - pomiarowe I° o przepustowości 3 000 m3/h każda. Ze SRP l° "Michałów" siecią

18

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

średnioprężną (Ø160) zasilane są dzielnice Michałów i Piasek. Ze stacji tej zasilana jest również dzielnica Dąbrowy Górniczej - Okradzionów. Natomiast ze SRP l° "Okradzionowska" siecią średnioprężną zasilane jest Śródmieście Sławkowa.

Sieci gazowe rozdzielcze średnio i nisko prężne oraz stacja redukcyjno - pomiarowa ll° eksploatowane i zarządzane są przez Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu oraz podległą mu Rozdzielnię Gazu w Dąbrowie Górniczej. Łączna długość sieci przesyłowej wynosi 4 476 m, sieci rozdzielczej 41 952 m. Łącznie na terenie Miasta Sławkowa znajduje się 1 153 szt. przyłączy, 1 040 odbiorców gazu (w tym 475 odbiorców ogrzewających mieszkania gazem). Sumaryczne zużycie gazu wynosi 995,7 tys. m3 (w tym 799,8 tys. m3 na ogrzewanie mieszkań).

4.2.2.3. System elektroenergetyczny .

Miasto Sławków nie posiada na swoim terenie źródeł energetyki zawodowej, ani też wydzielonego systemu elektroenergetycznego i zasilane jest z krajowej sieci energetycznej. Na terenie Miasta Sławków nie ma zlokalizowanej żadnej stacji GPZ. Przez teren miasta przebiegają następujące napowietrzne linie wysokiego napięcia:

220 kV relacji Byczyna – Łośnice z odgałęzieniem do GPZ Koksochemia (Dąbrowa Górnicza), której właścicielem jest PSE – Południa sp. z o.o.

110 kV relacji GPZ Cieśle – GPZ Bukowno, której właścicielem jest BZE S.A. Linia ta została wybudowana w 1955 roku i jej obecny stan został określony przez eksploratora jako dostateczny.

Miasto Sławków zasilane jest następującymi liniami ŚN:

- 30kV relacji GPZ Bukowno – Rozdzielnia Sławków Młyn

- 20kV relacji GPZ Lipówka – SUW Sławków

- 20kV relacji GPZ Cieśle – PKP LHS.

Sieć rozdzielcza na terenie miasta pracuje na napięciu 6 kV i jest ona ułożona jako kablowa i napowietrzna. Natomiast sieć zasilająca odbiorców pracuje na napięciu 380/220 V i jest ona ułożona również jako kablowa i napowietrzna.

Długości linii sieci elektroenergetycznych na terenie miasta wynoszą:

|  | linie kablowe | 5,526 km |
| --- | --- | --- |
|  | linie napowietrzne wydzielone | 0,200 km |
|  | linie napowietrzne podwieszone | 41,378 km |

Rozdzielnia Sławków Młyn 30/6 kV jest głównym punktem zasilania miasta. Zabudowane są w dnie dwa transformatory o mocy 4 MVA każdy. Transformatory te rezerwują się wzajemnie, lecz nie są przewidziane do pracy równoległej. Rozdzielnia ta jest zasilana jednostronnie linią 30 kV ze stacji GPZ Bukowno 110/30/15 kV.

Na terenie miasta zlokalizowanych jest 30 stacji transformatorowych ŚN/nn. Są to stacje zarówno wnętrzowe jak i słupowe, 14 z nich jest wykonanych jako STSa (występują głównie na obrzeżu miasta), natomiast 16 jako MSTw (występują głownie w rejonie centrum Sławkowa, na osiedlu przy ul. Krakowskiej i na osiedlu przy ul. Hrubieszowskiej). Stacje te są zasilane napięciem 6 kV poprzez linie w izolacji, oprócz jednej (stacja Chwaliboskie), która jest zasilana napięciem 20 kV.

Ponadto na terenie miasta pracuje 10 stacji transformatorowych będących własnością innych podmiotów. 8 z nich jest zasilanych napięciem 6 kV, a 2 napięciem 20 kV (SUW Sławków oraz PKP LHS).

4.3.	MONITORING	ZANIECZYSZCZEŃ	I	STAN	POWIETRZA

ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE GMINY

Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do stref, które obejmują teren całego kraju. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie jakości powietrza za rok 2014 obowiązuje podział kraju na strefy, określony w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą strefę stanowią:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

19

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

W województwie śląskim (w tym w Gminie Sławków) zagadnienia związane z ochroną powietrza ujęte są obecnie w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Ww. Program ochrony powietrza (POP) został przyjęty uchwałą nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku. Jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. Konieczne jest zidentyfikowanie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz rozważenie możliwych sposobów ograniczenia emisji ze źródeł mających największy wpływ na jakość powietrza. Warunkiem realizacji działań naprawczych są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia.

Program dotyczy całego terenu województwa śląskiego, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, podzielone jest na strefy w których dokonuje się oceny jakości powietrza:

- aglomerację górnośląską,

- aglomerację rybnicko-jastrzębską,

- miasto Bielsko-Białą,

- miasto Częstochowę,

- strefę śląską (w skład której wchodzi Gmina Sławków).

Dokument główny zawiera najistotniejsze elementy, które stanowią diagnozę problemu, ocenę możliwości zmian stanu obecnego oraz kierunki działań naprawczych wraz z planowanymi efektami do osiągnięcia w 2020 r. Drugą część Programu ochrony powietrza stanowi uzasadnienie podejmowanych działań w Programie, metodykę opracowania Programu, metodykę sposobu oceny jakości powietrza oraz analizy prawne i ekonomiczne, a także wymagane elementy opisowe i załączniki graficzne. Dokumenty te należy zatem traktować spójnie jako elementy całości. Ich treść koreluje i wzajemnie się uzupełnia.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.) przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031). Oceny jakości powietrza w danej strefie dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o prowadzony monitoring stanu powietrza.

WIOŚ w Katowicach w ramach systemu monitoringu jakości powietrza prowadzi pomiary automatyczne w 18 stacjach kontenerowych, w zakresie następujących parametrów: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku azotu (NO), tlenków azotu (NOx), ozonu (O3), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, a także rtęci (na stacji tła regionalnego).

Badania pyłu PM10 i PM2,5 prowadzi się także metodą manualną, co umożliwia oznaczanie w pyle PM10 stężeń: arsenu (As), niklu (Ni), kadmu (Cd), ołowiu (Pb) i benzo(a)pirenu (B(a)P). W pyle zawieszonym PM2,5, na stacjach tła regionalnego oznaczane są jony: amonowy (NH4), sodowy (Na), wapniowy (Ca), potasowy (K), magnezowy (Mg), siarczanowy (SO4), azotanowy (NO3) i chlorkowy (Cl) oraz węgiel elementarny (EC) i organiczny (OC). Stężenia benzenu oznaczane są oprócz metody automatycznej również metodą manualną. Lokalizację stanowisk pomiarowych można zobaczyć na mapie stacji pomiarowych na stronie http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/.

Na stronie startowej została zaimplementowana mapa, na której w postaci indeksów jakości powietrza został odzwierciedlony poziom zanieczyszczeń na poszczególnych stanowiskach pomiarowych. Na mapie wizualizowane są dane z ostatniej godziny w postaci:

20

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- ogólnego indeksu jakości powietrza, obliczonego dla wyników pomiarowych dla kliku zanieczyszczeń z danej stacji, mierzonych metodą automatyczną,

- indywidualnych indeksów jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń.

Prowadzony monitoring stanu powietrza stanowi podstawę do klasyfikacji stref.

Klasyfikację stref za rok 2014 wykonano w oparciu o następujące założenia:

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu PM2,5);

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP;

- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020.

Tabela 7. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona zdrowia |  |  |  | Ochrona roślin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | NO2 |  | C6H6 |  | C |  | O3 |  | O3 | PM10 |  | Pb |  | As |  | Cd |  | Ni |  | B(a)P |  | PM 2,5 |  | SO2 |  | NOx |  | O3 |  | O3 |
|  |  |  |  |  |  |  | O |  | (1) |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  | (2) |
| strefa | A |  | A |  | A |  | A |  | C |  | D2 | C |  | A |  | A |  | A |  | A |  | C |  | C |  | A |  | A |  | A |  | D2 |
| śląska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2014 rok, WIOŚ Katowice

Na podstawie „Trzynastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującej 2014 rok” obszar Gminy Sławków w ramach „strefy śląskiej” został zakwalifikowany:

- wg kryterium ochrony zdrowia:

do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, , Pb, As, Cd, Ni, C6H6

do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, B(a)P,

PM2,5, O3

do klasy D2 ze względu na poziom O3(2), - wg kryterium ochrony roślin:

do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu poziom O3

do klasy D2 ze względu na poziom O3.

5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano aspekty i obszary problemowe, występujące na terenie Gminy:

ASPEKTY EMISYJNE:

- bliskość terenu miasta Dąbrowa Górnicza i wpływu emisji transgranicznej z tego terenu,

- na terenie Gminy występują większe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza w postaci kotłowni energetyki cieplnej,

- na terenie Gminy występują obiekty komunalne oraz budynki mieszkalne, będące źródłem niskiej emisji do powietrza,

21

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- duży udział w zanieczyszczeniu powietrza posiada niska emisją związana z ogrzewaniem budynków mieszkalnych i emisją z transportu drogowego na terenie Gminy,

- znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło,

- stosunkowo wolny rozwój OZE na terenie gminy,

ASPEKTY EDUKACYJNE:

- niewystarczająca świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.

- niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych takiego stanu rzeczy,

- przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych.

ASPEKTY PRAWNE I GOSPODARCZE:

  - brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw ekologicznych (niskoemisyjnych) przez osoby fizyczne (np. w postaci polityki podatkowej),

  - wysokie ceny paliw i ciągły wzrost cen paliw ekologicznych,

  - brak skutecznych narzędzi prawnych na poziomie państwa i samorządów w zakresie możliwości ograniczania „niskiej emisji”,

  - niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody niektórych grup społeczeństwa, co skutkuje spalaniem odpadów w piecach.

- ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Współpraca z interesariuszami.

W ramach niniejszego PGN zaplanowane zostały działania/zadania z zakresu m.in.:

- przedsięwzięć niskoemisyjnych,

- efektywnego wykorzystania zasobów,

- poprawy efektywności energetycznej,

- wykorzystanie OZE,

- działań wpływających na zmniejszenie emisyjności sektora transportowego,

- działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Skuteczność realizacji tych działań w dużej mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, tzw. interesariuszy. Pod pojęciem interesariuszy rozumie się jednostki, grupy, czy też organizacje, na które PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje.

Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy Gminy Sławków, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy. Dwie główne grupy interesariuszy to:

- jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni): referaty Urzędu Gminy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne,

- interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy gminy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i in. nie będące jednostkami gminnymi.

Wypracowanie właściwego systemu współpracy z interesariuszami jest niezwykle istotne z punktu widzenia skutecznej realizacji PGN, ponieważ:

- każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne;

- otoczenie społeczne (zaangażowanie, ale także odpowiednie nastawienie społeczeństwa) wpływa na możliwości realizacji działań.

Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest czynne współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami, zbieranie ich opinii i wątpliwości oraz wypracowywanie działań korygujących. Nie da się skutecznie zrealizować PGN bez przekonania i pokazania, że działanie ma przynieść im konkretne korzyści.

Otwarta formuła PGN w zakresie obszarów i działań do realizacji umożliwia interesariuszom wpisanie się z realizowanymi w latach 2015-2020 i kolejnych latach zadaniami własnymi, w realizację celów gospodarki niskoemisyjnej gminy. Ponadto na etapie opracowania PGN

22

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

interesariusze zewnętrzni mogli zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach planu dla gminy. Zgłoszone zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie uwzględniono w planie. Na terenie gminy nie występują duże zakłady i przedsiębiorstwa, dominują małe przedsiębiorstwa, nie funkcjonują żadne zakłady produkujące energię elektryczną, ciepło czy chłód. Zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców skupia się głównie na możliwościach pozyskania funduszy na ew. wymianę kotłów, palenisk.

W ramach wdrażania PGN przewidziano działania informacyjne i edukacyjne z szerokiego zakresu, w tym m.in. efektywności energetycznej i OZE skierowane do interesariuszy zewnętrznych (w szczególności mieszkańców), które będą realizowane po opracowaniu PGN i przyjęciu go do realizacji.

Gmina Sławków zapewniła możliwość uczestnictwa interesariuszy w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Opublikowana została informacja o możliwości włączenia zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego znajdującego się w dokumencie.

6.1. Struktury organizacyjne, zaangażowanie Gminy

Przygotowanie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są formalnym zobowiązaniem władz miasta. To one odpowiadają za efekty i uporządkowanie wdrażania poszczególnych działań. To one również, zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami prawa, będą decydowały o jego aktualizacji. Realizacja PGN odbywa się przy zaangażowaniu obecnie pracującego personelu w Urzędzie Miasta oraz jednostek gminnych.

Funkcję koordynatora wykonawczego w Gminie pełni Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Do zadań Koordynatora należy:

- nadzór nad PGN z uwzględnieniem terminowości i skuteczności realizacji zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym i wprowadzaniem działań korygujących,

- aktualizacja zapisów w PGN (w zależności od potrzeb),

- sporządzanie raportów opisujących stan realizacji oraz monitoring skutków związanych z realizacją zadań w ramach PGN,

- sporządzanie okresowych analiz,

- monitoring przeprowadzania audytów energetycznych dla obiektów gminnych i użyteczności publicznej,

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi i jednostkami podległymi,

- rozwijanie zagadnień zarządzania energią w mieście,

- bieżące zbieranie danych dot. przeprowadzanych działań zmniejszających emisję z terenu gminy,

- dopilnowanie, aby zapisy PGN były uwzględniane w odpowiednich dokumentach prawa miejscowego, w dokumentach planistycznych i wewnętrznych dokumentach gminy,

- konsultowanie działań PGN z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i mieszkańcami,

- kreowanie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią.

Wprowadzanie zmian i podejmowanie decyzji co do Planu:

W trakcie realizacji zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej część zadań będzie ulegać zmianom (rozszerzenie/zawężenie zakresu zadania). Część interesariuszy widząc korzyści z posiadania (umieszczenia) zadań w PGN, mimo wcześniejszego braku zainteresowania, wyrazi chęć uzupełnienia Planu o nowe zadania. Przewiduje się również pojawianie się nowych zadań w związku z rozwojem technologicznym i zmianami ekonomicznymi realizacji zadań. Nowe zadania mogą pojawić się również po uchwaleniu przez Radę Miejską budżetu na kolejny rok (i dalej corocznie na następne lata).

W związku z występowaniem wyżej wymienionych czynników Koordynator planu gospodarki niskoemisyjnej będzie aktualizował Plan z częstotliwością wynikającą z ilości zmian niezbędnych do wprowadzenia. Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie wymagać konsultacji z interesariuszami i odpowiednimi referatami Urzędu Miasta (określanymi przez

23

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Koordynatora PGN w zależności od rodzaju i skali zmian czy nowych zadań). Zaakceptowane zmiany będą wprowadzane do Planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez Uchwałę Rady Miejskiej.

Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących kanałów, tj. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej Urzędu, w trakcie spotkań i wydarzeń, organizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta.

Środki finansowe na monitoring i ocenę, a także na wykonywanie raportów będą pochodzić z budżetu miasta Sławków.

Silne wsparcie samorządu jest niezbędne dla zapewnienia powodzenia całego procesu: od opracowania Planu po jego wdrażanie i monitorowanie. Dlatego Plan powinien zostać zatwierdzony przez Radę Miejską w Sławkowie.

Jednym z czynników decydujących o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu jest zapewnienie, by Plan ten nie był postrzegany przez różne referaty lokalnej administracji jako dokument zewnętrzny, ale był zintegrowany z ich codzienną pracą.

Podstawą wdrażania Planu i czynnikiem koniecznym dla osiągnięcia jego celów jest udział i zaangażowanie społeczeństwa miasta Sławków. Jego udział stanowi część zobowiązań podejmowanych w ramach Planu.

Jako najwyższy organ decyzyjny, Rada Miejska powinna być ściśle informowana o monitoringu działań związanych z wdrażaniem Planu. Regularnie należy zatem opracowywać (w określonych odstępach czasu) i poddawać zatwierdzeniu raport z wdrażania Planu. Jeśli to konieczne, Plan powinien być odpowiednio aktualizowany.

Zasadniczą kwestię stanowi zintegrowanie zarządzania zużywaną energią na obszarze gminy z innymi działaniami i inicjatywami realizowanymi przez samorząd. Należy się także upewnić, że samorząd lokalny uczynił z zarządzania energią element swojego ogólnego planowania.

6.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA 2014-2020

Działania przewidziane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sławków będą finansowane ze środków zewnętrznych oraz budżetu miasta.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi założeniami, środki na realizację PGN powinny być zabezpieczone w programach krajowych i europejskich.

Na poziomie gminy konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań w corocznym budżecie miasta. Mając na uwadze powyższe, zakłada się potrzebę pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla realizacji zamierzonych w PGN działań.

Z uwagi na to, że gminne środki finansowe planowane są w ramach corocznego "projektowania" budżetu, a to nie pozwala zaplanować wydatków z wyprzedzeniem długoterminowym (do roku 2020), kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu wszystkie jednostki wskazane w PGN jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części zadań przewidzianych w Planie. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

Do celów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą wykorzystywane środki:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

- NFOŚiGW i WFOŚiGW,

- RPO Województwa Śląskiego,

- środki Urzędu Marszałkowskiego,

24

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- środki własne gminy,

- środki inwestorów prywatnych.

Pozostałe środki pochodzić będą od inwestorów zewnętrznych współfinansujących inwestycje i przedsięwzięcia.

Należy prowadzić ciągłą analizę dostępności i pojawiania się nowych źródeł finansowania, dających możliwość realizacji inwestycji umieszczonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Działania te powinny być prowadzone w sposób ciągły i systematyczny.

7. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU

WĘGLA DLA MIASTA SŁAWKÓW.

Struktura i metodologia opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej została określona w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” („Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”). Plan powinien funkcjonować jako jeden z kilku dokumentów funkcjonujących w strukturach gminy, w sposób oczywisty wpisując się w działania gminy na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Plan spełnia tym samym wytyczne istniejących dokumentów:

- Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2004-2015,

- Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2004-2018,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa,

- Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławków.

Niniejszy plan opracowano w oparciu o informacje otrzymane z Urzędu Miejskiego w Sławkowie

- zakresie:

  - sytuacji energetycznej budynków komunalnych, użyteczności publicznej,

  - danych dot. środków transportu gminnego i zarządzanego przez gminę,

  - danych na temat stanu ilościowego oświetlenia ulicznego.

  - danych dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

  - działań prowadzonych przez gminę w ostatnich latach oraz przedsięwzięciach planowanych.

7.1. CHARAKTERYSTYKA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA SŁAWKÓW.

Podstawowe założenia metodyczne:

jako rok odniesienia (bazowy) inwentaryzacji przyjęto rok 2014. Wybór ww. roku bazowego podyktowany został następującymi warunkami:

  - jest to rok, dla którego zebrano największą ilość danych we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii,

  - trudność w uzyskaniu danych dot. tak zużycia paliw w sektorze komunalnym jak

    - prywatnym – właściciele obiektów oraz Urząd Miasta nie posiadają danych dot. zużycia i struktury paliw w 1990 r., a także liczby środków transportu na terenie miasta,

  - duże różnice w liczbie ludności i liczbie budynków mieszkalnych na terenie miasta

    - odleglejszych latach.

w obliczeniach zużycia energii wykorzystano dane o zapotrzebowaniu na energię, zapotrzebowaniu na moc oraz powierzchni użytkowej w poszczególnych sektorach odbiorców, a także wykorzystano dane i wyniki obliczeń zawarte w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławkowa”, bilans  uzupełniono  informacjami  z  Urzędu  Miasta  o  zużyciu  paliw  w  obiektach

komunalnych, wykorzystaniu energii odnawialnych, informacjami GUS dot. powierzchni i struktury mieszkaniowej oraz struktury i liczby pojazdów mechanicznych

25

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

zarejestrowanych na terenie miasta. Przeprowadzono własne obliczenia zużycia energii końcowej wśród odbiorców, w tym energii zużywanej przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych (w tym we wspólnotach mieszkaniowych).

Inwentaryzacja emisji CO2 została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan” (tłumaczenie polskie "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii"), zawierającym m.in. wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych nośników. W celu obliczenia emisji CO2 w roku bazowym wyznacza się zużycie energii finalnej dla poszczególnych sektorów odbiorców na obszarze gminy. Wyróżniono następujące główne sektory odbiorców (w dalszej części dokumentu krótko opisano również inne sektory, występujące na obszarze gminy):

- sektor obiektów użyteczności publicznej,

- sektor handlowo-usługowy,

- sektor mieszkalny,

- sektor przemysłowy,

- oświetlenie uliczne,

- sektor transportowy.

Jako nośniki zużywane na terenie gminy wyróżnia się:

- paliwa węglowe,

- gaz ziemny i koksowniczy,

- gaz płynny LPG,

- energia elektryczna,

- etylina,

- olej napędowy,

- olej opałowy,

- drewno,

- energia ze źródeł odnawialnych.

Do inwentaryzacji emisji CO2 posłużono się zestawem wskaźników odpowiednich dla danego nośnika energii paliwa.

7.2. INWENTARYZACJA EMISJI.

Metodyka inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza

W celu obliczenia emisji określa się zużycie nośników energii finalnej na obszarze miasta, w podziale na poszczególne sektory (obiekty mieszkalne, komunalne, transport, emisja niezorganizowana, przemysł, itp.). Pod pojęciem nośników energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe w zużyciu bezpośrednim.

Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru miasta, tak aby możliwe było zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu, przeznaczonych do realizacji przez władze miasta. W związku z tym bardziej szczegółowo rozpatrzono wielkości emisji z sektorów w większym stopniu podlegających regulacji miasta (sektorów, w których polityka władz miasta może wpłynąć na wielkość emisji w sposób realny), a z nieco mniejszą uwagą potraktowano emisje z tych sektorów, na które władze miasta mają wpływ ograniczony.

W celu określenia czynników wpływających na wielkość emisji z sektora komunalno-bytowego wykorzystano dokumenty planistyczne i zawarte w nich dane inwentaryzacyjne:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa,

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławkowa,

- dostępne dane z banku danych lokalnych GUS.

Dla całego obszaru miasta określono wielkość zapotrzebowania na ciepło oraz sposób pokrycia

26

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

zapotrzebowania na ciepło przez paliwa, takie jak: energia cieplna, paliwa węglowe, gaz, energia elektryczna, drewno, olej opałowy. W oparciu o dostępne wskaźniki dla poszczególnych rodzajów paliw określono wielkość emisji w przeliczeniu na emisję CO2.

Odniesiono się do szacunkowej wielkości emisji:

- z sektora budownictwa mieszkaniowego (budynki prywatne),

- z sektora komunalnego (budynki i obiekty będące własnością gminy),

- z emisji liniowej (ruch pojazdów),

- z emisji niezorganizowanej na terenie gminy,

- z wykorzystanej energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie na ciepło określono w podziale na stosowane rodzaje paliw na terenie miasta. Uwzględniono również wykorzystanie energii elektrycznej. Finalnie określono szacunkowo łączną emisję zanieczyszczeń z terenu miasta (z zaznaczeniem tych składników emisji, na które gmina może mieć wpływ i na które wpływu nie posiada).

Wskaźniki emisji

Dla określenia wielkości emisji przyjęto standardowe wskaźniki emisji, zgodne z wytycznymi zawartymi w poradniku SEAP.

Tabela 8. Wskaźniki emisji przyjęte do obliczeń wielkości emisji

| Rodzaj nośnika |  | Wartość opałowa |  | Wskaźnik emisji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| energii |  |  |  | [MgCO2/MWh] |
| Gaz ziemny |  | 34,39 MJ/m3 | 0,202 |
| Olej opałowy |  | 40,19 MJ/kg | 0,279 |
| Węgiel |  | 22,37 MJ/kg | 0,346 |
| Ekogroszek |  | 24 MJ/kg | 0,346 |
| Etylina |  | 44,8 MJ/kg | 0,249 |
| Olej napędowy |  | 43,3 MJ/kg | 0,267 |
| (diesel) |  |  |  |
| LPG |  | 47,31 MJ/kg | 0,227 |
| Energia | - |  | 1,191 |
| elektryczna |  |  |  |
| Źródła |  | (różne) | 0,000 |
| odnawialne |  |  |  |

Metodologia obliczeń

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:

ECO2 = C x EF

gdzie:

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [MgCO2]

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, paliwa) MWh EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO 2/MWh]

Struktura bazy danych, przeprowadzony tok obliczeń:

Poszczególne zakładki i tabele bazy danych odnoszą się do sektorów:

- budynki użyteczności publicznej i komunalne

- transport i tabor gminny, emisja niezorganizowana,

- zużycie energii elektrycznej, oświetlenie publiczne,

- budynki mieszkalne - sektor prywatny,

- obiekty sektora gospodarczego.

Dane o zużyciu paliw i energii w roku bazowym zostały wprowadzone do opracowanej bazy danych. Jej struktura została dostosowana do przechowywania informacji:

27

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- o wielkości zużycia poszczególnych paliw w sektorze budynków komunalnych, mieszkalnych,

- o wielkości powierzchni ogrzewanej dla obiektów komunalnych,

- o zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych sektorach, w tym energii na oświetlenie uliczne (liczba i rodzaj opraw, moc opraw),

- o liczbie i rodzajach środków transportu prywatnego i publicznego,

- o liczbie i rodzaju środków zaliczanych do emisji niezorganizowanej,

- o wielkości zużycia paliw w sektorze gospodarczym i usług,

będących przedmiotem opracowania. Baza danych (opracowana na bazie arkusza kalkulacyjnego) składa się z zakładek i tabel przeznaczonych do wprowadzania, gromadzenia oraz udostępniania informacji o wykorzystanych paliwach, obiektach, środkach transportu, wytworzonej energii, zużyciu energii finalnej i wyliczonej emisji CO2 w poszczególnych sektorach. Umożliwia wprowadzanie nowych danych oraz edycję danych już istniejących, pozwala na stałe monitorowanie zużycia paliw i energii finalnej w kolejnych latach.

Wszystkie dane obliczeniowe (składowe) w poszczególnych sektorach są wykorzystywane przez przygotowane formuły i makra – do automatycznych wyliczeń i sumowań do ogólnej wartości zużytej energii finalnej i opowiadającej mu emisji CO2, dzięki czemu obsługa bazy danych wymaga jedynie utrzymania w aktualności danych na najniższym, podstawowym poziomie. Wyliczane są automatycznie po wprowadzeniu, bądź zmianie danych m.in.:

- wartości energii i emisji CO2 dla każdego rodzaju paliwa i każdego sektora,

- sumaryczna wartość energii i emisji dla Gminy,

- wartości prognozy do roku 2020

7.2.1. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł ciepła na terenie gminy

7.2.1.1. Określenie zapotrzebowania na ciepło wg „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławkowa”

Zapotrzebowanie ciepła określono wykorzystując dane pozyskane z terenu miasta, dane statystyczne, informacje zawarte w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławkowa”, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sławkowa, a także dane przekazane przez jednostki budżetowe i Urząd Miasta w Sławkowie i ankietowane instytucje.

Zapotrzebowanie na ciepło wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiektów usługowych oraz zakładów funkcjonujących na terenie gminy.

W mieście Sławków dominują obszary budownictwa dla którego gęstość cieplną określa się w zależności od rodzaju zabudowy, zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą:

Tabela 9. Gęstość cieplna terenu w zależności od rodzaju zabudowy

|  | Lp. |  |  | Rodzaj zabudowy |  | Średnia gęstość cieplna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [MWt/km2] |
| 1 |  |  | domy jednorodzinne | 6-12 |
| 2 |  |  | budynki wielorodzinne, 2 i 3 kondygnacyjne | 15-25 |
| 3 |  |  | bloki mieszkalne | 30-45 |

Zapotrzebowanie mocy cieplnej oraz rocznego zużycia ciepła budownictwa określono na podstawie wielkości powierzchni ogrzewanej budownictwa przy zastosowaniu wskaźników:

- zapotrzebowania mocy szczytowej - 110 Wt/m2,

- rocznego zużycia ciepła na centralne ogrzewanie – 634 MJ/(m2 rok),

- rocznego zużycia ciepła na ciepłą wodę użytkową – 158 MJ/(m2 rok).

Według opracowanego wcześniej przez miasto Sławków dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławkowa” na terenie miasta roczne zużycie ciepła oszacowano w zakresie potrzeb cieplnych jako:

28

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło dla miasta wynosi 22,1 MW, w tym:

  - budownictwo mieszkaniowe oraz urzędy publiczne, obiekty infrastruktury społecznej 18,5 MW,

  - przemysł 3,6 MW.

sumaryczne zużycie energii cieplnej w mieście wynosi 118,8 TJ/a, na co składa się:

  - budownictwo mieszkaniowe 83,93 TJ/a,

  - urzędy publiczne 15,89 TJ/a,

  - przemysł i rzemiosło 19,98 TJ/a.

Przedstawione w tym rozdziale dane będą wykorzystane do utworzenia bilansu energii na terenie miasta Sławkowa jedynie w zakresie wykorzystania energii w przemyśle, dla pozostałych sektorów i grup odbiorców w dokumencie bazuje się na zebranych danych i obliczeniach własnych na potrzeby tego dokumentu. Porównanie danych liczbowych dla poszczególnych grup odbiorców, i ich występująca zbieżność daje większą pewność wykonanych obliczeń.

Potrzeby cieplne mieszkańców Stawkowa pokrywane są z kotłowni eksploatowanych przez Tauron Ciepło S.A. oraz z kotłowni lokalnych o niższej mocy. W skład kotłowni lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb własnych obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Paliwem wykorzystywanym w wymienionych kotłowniach jest głównie gaz ziemny, paliwo stałe (węgiel, koks, miał węglowy) i olej opałowy.

7.2.2. Emisja ze źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym.

Budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie miasta Sławkowa obejmują przede wszystkim zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną. Do obliczeń przyjęto liczbę mieszkańców wg GUS 2014 – 7 135. Na terenie gminy lokale mieszkalne ogrzewane są przez indywidualne źródła ciepła i niewielkie lokalne kotłownie. Nośnikami energii wykorzystywanymi przez sektor mieszkalny do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej są głównie węgiel, gaz ziemny, energia elektryczna oraz ciepło systemowe.

W celu określenia potrzeb energetycznych miasta Sławków w zakresie zaopatrzenia w ciepło posłużono się jednostkowymi wskaźnikami zapotrzebowania na energię. Przeprowadzono także badania ankietowe, jednakże liczba zebranych ankiet od mieszkańców nie pozwoliła na adekwatne i prawidłowe wyliczenie emisji. Przy posiadaniu pełnych danych ankietowych (zbliżonych do 100 %), zwykle jest to metoda dokładniejsza. Zwykle okazuje się, że jest to metoda o ograniczonej skuteczności, bowiem zazwyczaj nie udaje się otrzymać informacji zwrotnych od wszystkich ankietowanych lub są one niepełne, bądź obarczone dużym błędem.

W opracowanej na potrzeby inwentaryzacji emisji z budynków indywidualnych ankiecie zawarto zapytania dotyczące m.in.:

- wieku budynku mieszkalnego,

- liczby zamieszkujących osób.

- sposobu ogrzewania, rodzaju posiadanego kotła,

- sposobu pozyskania ciepłej wody użytkowej,

- rodzaju wykorzystywanego paliwa,

- ilości zużytego paliwa w ciągu roku,

- innych wykorzystywanych źródeł ciepła,

- przeprowadzonych działań termo modernizacyjnych,

- planowanych działań ograniczających emisję (wymiany kotła, okien, termomodernizacje). Ankiety były wyłożone w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie oraz umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu przez okres 4 tygodni – do dnia 30.08.2015 roku. Niestety, ankieta spotkała się z minimalnym oddźwiękiem wśród mieszkańców – uzyskano jedynie ok. 30 poprawnie wypełnionych ankiet, który to wynik badania nie daje podstaw do ekstrapolacji wyników na teren miasta i przeprowadzenia wiarygodnych obliczeń. Potwierdza to niewielkie obecnie zainteresowanie społeczne problemami niskiej emisji wśród mieszkańców na terenie miasta, słaba świadomość ekologiczną w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń. Prawdopodobnie zainteresowanie mieszkańców byłoby większe, gdyby pojawiły się konkretne

29

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

możliwości dofinansowania poszczególnych zadań termomodernizacyjnych lub związanych z wymianą kotłów na ekologiczne. Wobec czego do w obliczeniach posłużono się metodami analitycznymi.

Zużycie węgla kamiennego na cele grzewcze oszacowano na podstawie przeciętnego zapotrzebowania na ciepło (wskaźników eksperckich). Zastosowany przeciętny wskaźnik zapotrzebowania na ciepło wynoszący 18 GJ/mieszkańca/rok pozwala oszacować zapotrzebowanie na ciepło dla całego miasta (wskaźnik przyjęto na podstawie opracowania GUS pt. „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012r.” Warszawa 2014r.).

Do obliczeń przyjęto iż średnie zużycie gazu propan-butan do ogrzewania budynku wynosi ok. 2,9 Mg/obiekt/rok), średnie zużycie oleju opałowego wynosi ok. 2,3 Mg/obiekt/rok).

Podane niżej wyniki obliczeń zostały wykonane i podane na podstawie danych wprowadzonych do arkusza kalkulacyjnego, będącego załącznikiem do niniejszego opracowania.

Według danych GUS (Bank Danych Lokalnych) na terenie Gminy znajdują się 1 942 budynki mieszkalne. W efekcie obliczeń uzyskano następujące wyniki, przedstawione w tabeli poniżej:

Tabela 10. Energia i emisja w budownictwie indywidualnym - zestawienie.

|  | Nośnik energii |  |  | Cel |  |  | Energia |  | Emisja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | [MWh] |  | [MgCO2] |
|  | Węgiel kamienny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cele grzewcze | 17 137,44 | 5 929,55 |
|  |  |  |  | c.w.u. | 3 024,25 | 1 046,39 |
|  | Razem węgiel kamienny: | 20 161,70 | 6 975,95 |
|  | Gaz propan butan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cele grzewcze | 485,95 | 110,31 |
|  |  |  |  | c.w.u. | 85,76 | 19,47 |
|  | Razem gaz propan butan: | 571,71 | 129,78 |
|  | Olej opałowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cele grzewcze | 327,41 | 91,35 |
|  |  |  |  | c.w.u. | 57,78 | 16,12 |
|  | Razem olej opałowy: | 385,18 | 107,47 |
|  | Gaz sieciowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cele grzewcze | 6 494,78 | 1 311,95 |
|  |  |  |  | c.w.u. | 1 146,14 | 231,52 |
|  | Razem gaz sieciowy: | 7 640,92 | 1 543,47 |
|  | Razem cele grzewcze: | 24 445,58 | 7 443,16 |
|  |  |  |  | Razem c.w.u.: | 4 313,93 | 1 313,50 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  | 28 759,51 |  | 8 756,66 |

Łącznie w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy zużywane jest 28 759,51 MWh energii, a w efekcie wyliczona emisja CO2 wynosi 8 756,66 Mg CO2/rok.

7.2.3. Emisja z indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i obiektach użyteczności publicznej, lokalach komunalnych i innych zarządzanych przez gminę.

W efekcie obliczeń uzyskano następujące wyniki, przedstawione w tabeli poniżej:

| Tabela 11. Energia i emisja w lokalach komunalnych, | budynkach | użyteczności publicznej |
| --- | --- | --- |
| i innych zarządzanych przez gminę - zestawienie. |  |  |  |  |
|  |  | Typ lokalu |  |  | Nośnik energii |  | Energia |  | Emisja |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [MWh] |  | [MgCO2] |  |
|  |  | Lokale mieszkalne |  | węgiel kamienny | 821,92 |  | 284,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

|  | (wspólnoty, | ekogroszek | 22,94 |  | 7,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spółdzielnie |  |  |  |  |  |
|  |  | gaz | 1 973,09 |  | 398,56 |  |
|  | mieszkaniowe) |  |  |  |  |  |
|  |  | drewno | 81,41 |  | 32,16 |  |
|  | Budynki użyteczności | ekogroszek | 453,24 |  | 156,82 |  |
|  | publicznej | energia elektryczna | 60,32 |  | 59,24 |  |
|  |  | gaz | 797,06 |  | 161,01 |  |
|  |  | energia zakupiona | 69,45 |  | 14,29 |  |
|  |  | RAZEM | 4 279,42 |  | 1 114,40 |  |

Łącznie w lokalach komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy zużywane jest 4 279,42 MWh energii, a w efekcie wyliczona emisja CO2 wynosi 1 114,40 Mg CO2/rok.

7.2.4. Emisja ze źródeł ciepła w zakładach przemysłowych i obiektach usługowych na obszarze gminy.

Potrzeby c.w.u. i technologii dla przemysłu i obiektów użyteczności publicznej pokrywane są przez rozwiązania indywidualne oparte na wykorzystaniu gazu, energii elektrycznej, lub indywidualnych kotłowni lokalnych zaopatrujących w ciepło dany obiekt.

Wg „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” zapotrzebowanie na energię cieplną (ciepło technologiczne) zakładów przemysłowych i rzemiosła z obszaru miasta Sławków wynosi ok. 19 TJ/a.

7.2.5. Emisja zanieczyszczeń ze źródeł liniowych (komunikacyjna).

Komunikacja zaliczana jest do liniowych źródeł emisji i jest związana z transportem (drogowym,

| kolejowym). Emitowane zanieczyszczenia z tych źródeł związane | są ze spalaniem | paliw |
| --- | --- | --- |
| w silnikach (tzw. emisja spalinowa) oraz dodatkowo z procesami | ścierania jezdni, | opon |

i hamulców (tzw. emisja pozaspalinowa). Dodatkowym źródłem emisji jest również unoszenie drobin pyłu z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (tzw. emisja wtórna).

Biorąc pod uwagę emisję ze źródeł liniowych rozpatruje się prognozowany wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach. Przewiduje się, że redukcja emisji liniowej nastąpi poprzez zmianę parametrów emisyjnych pojazdów oraz zmianę jakości paliw, stosowanych powszechnie w silnikach spalinowych oraz poprawę parametrów nawierzchni dróg, co wpłynie w istotny sposób na wielkość emisji zanieczyszczeń.

Tabela 12. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Sławków.

|  | Nr |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |  |  |  |  | Wzrost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Odcinek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | natężenia |  |
|  | drogi |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2005 |  |  | 2010 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ruchu [%] * |  |
| 94 |  |  | Sławków (przejście) | - |  | 19 145 |  | 24 448 |  | 25 294 |  | 3,5* |  |
|  |  |  | Sławków - Bolesław | 16 374 |  | 17 021 |  | 17 409 |  | 18 776 |  | 7,9* |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 1995, 2000, 2005 i 2010 * w odniesieniu do roku 2010

Długość dróg na terenie gminy (km) wynosi:

- krajowych – 4,7 km,

- wojewódzkich – 2,5 km,

- powiatowych - 17 km,

- gminnych – 54 km.

31

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie gminy oraz pojazdy przejeżdżające przez gminę (tranzyt). Poniżej przedstawiono strukturę pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy w podziale na rodzaj stosowanego paliwa:

Tabela 13. Transport publiczny i prywatny - struktura pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta Sławków.

|  | Rodzaj |  |  | Liczba |  |  |  |  | Rodzaj paliwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pojazdu |  |  |  |  |  | etylina |  | olej |  | LPG |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | napędowy |  |  |  |
|  | Osobowe | 3 753 |  | 2 050 |  | 1 111 |  | 592 |  |
|  | Ciężarowe | 567 |  | 108 |  | 422 |  | 37 |  |
|  | Autobusy | 9 |  | - |  | 9 |  | - |  |
|  | Ciągniki | 35 |  | - |  | 35 |  | - |  |
|  | rolnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Będzinie, stan na dzień 31.12.2014r..

Jak wynika z analizy średniego dobowego ruchu (SDR) na drogach na terenie miasta oraz DK94 przebiegającej tranzytowo, a także liczby zarejestrowanych pojazdów – ruch pojazdów na drogach ulega ciągłemu zwiększeniu, corocznie zwiększa się liczby pojazdów zarejestrowanych tak w Sławkowie jak i na terenie całego kraju. Ograniczenie wpływu miasta Sławków na

| wielkość tej | emisji | jest praktycznie trudne – można uzyskać pewne korzyści wynikające |
| --- | --- | --- |
| z upowszechniania | Eco-drivingu czy promocji i wprowadzania transportu publicznego. |
| Praktycznie | jednak, | pomimo wprowadzania coraz to surowszych norm spalania paliw |

w silnikach oraz sukcesywnego obniżania poziomu spalania paliw w silnikach spalinowych – wielkość tej emisji prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, a wpływ miasta Sławków na to jest niewielki (wg prognoz liczba pojazdów mechanicznych w kolejnych latach będzie nadal rosła, ruch pojazdów będzie większy).

Realne działania miasta w zakresie ograniczania emisji liniowej ograniczają się do wpływu na emisję ze środków transportu będących we władaniu miasta, tj. pojazdów MZWiK, Straży Miejskiej, OSP. Osiągnięcie poprawy nastąpić może w efekcie sukcesywnej wymiany środków transportu na pojazdy nowe, spełniające aktualne, surowsze normy EURO. Roczne zużycie paliw i związana z tym emisja CO2 w aktualnie posiadanych przez miasto pojazdach wynosiły:

Tabela 14. Roczne zużycie paliw i związana z tym emisja CO2 taboru gminnego Gminy Sławków.

|  | Ilość zużytego paliwa |  | Zużycie |  |  | Emisja CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj pojazdu |  | [l/rok] |  | energii |  |  | [Mg |  |
|  | etylina |  | ON |  | [MWh/rok] |  |  | CO2/rok] |  |
| Straż Miejska – Sm. osobowy |  |  | 2 848,54 |  |  |  |  |  |  |
| MZWiK Sławków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peugeot 206 |  |  | 577,40 |  |  |  |  |  |  |
| Renault Master |  |  | 1 405,95 |  |  |  |  |  |  |
| Peugeot Partner |  |  | 1 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dacia Duster |  |  | 1 292,86 |  |  |  |  |  |  |
| Citroen Jumper |  |  | 2 741,67 |  |  |  |  |  |  |
| Man wywrotka |  |  | 3 104,76 |  |  |  |  |  |  |
| Man wóz asenizacyjny |  |  | 6 121,43 |  |  |  |  |  |  |
| Ciągnik Zetor |  |  | 677,38 |  |  |  |  |  |  |
| Ciągnik Same |  |  | 3 803,57 |  |  |  |  |  |  |
| OSP Sławków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jelcz |  |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |

32

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

| Star |  | 332,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercedes |  | 117,00 |  |  |
| Lublin |  | 385,00 |  |  |
| Razem: | 0,00 | 24 650,56 | 247,35 | 66,04 |

Wielkość zużytej energii i powiązanej z nią emisji CO2 z pojazdów będących we władaniu Gminy Sławków wynosi 247,35 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 66,04 Mg CO2/rok.

W przeprowadzonych obliczeniach wykorzystano dane podane w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012r.” Warszawa 2014r. Do obliczeń przyjęto parametry i współczynniki, w tym średnie roczne przebiegi pojazdów osobowych dla każdego rodzaju paliwa, średnie wartości spalania w silnikach dla etyliny, ON i LPG:

- dla pojazdów zasilanych etyliną: średni roczny przebieg: 11 100 km, średnie spalanie 7,41 l/100km,

- dla pojazdów zasilanych ON: średni roczny przebieg: 14 100 km, średnie spalanie 6,81 l/100km,

- dla pojazdów zasilanych LPG: średni roczny przebieg: 12 800 km, średnie spalanie 9,71 l/100km.

Jednocześnie w ww. opracowaniu określony został udział procentowy liczby pojazdów zasilanych poszczególnymi rodzajami paliwa;

- pojazdy zasilane etyliną: 56 %,

- pojazdy zasilane ON: 30 %,

- pojazdy zasilane LPG: 14 %.

W efekcie obliczeń uzyskano następujące wyniki, przedstawione w tabeli poniżej:

Tabela 15. Energia i emisja ze środków transportu zarejestrowanych na terenie gminy – zestawienie oraz ruchu tranzytowego.

|  | Typ pojazdu |  | Rodzaj |  | Energia |  | Emisja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | paliwa |  | [MWh] |  | [MgCO2] |
|  | Pojazdy | zarejestrowane | na terenie gminy |  |
|  |  |  | etylina | 15 843,54 |  | 3 912,98 |
|  | Samochody osobowe |  | ON | 10 768,50 |  | 2 847,28 |
|  |  |  | LPG | 4 835,11 |  | 1 086,77 |
|  |  |  | RAZEM |  | 31 465,15 |  | 7 847,02 |
|  |  |  | etylina | 17 759,02 |  | 4 386,06 |
|  | Pojazdy ciężarowe |  | ON | 74 670,78 |  | 19 710,61 |
|  |  |  | LPG | 4 254,95 |  | 1 728,18 |
|  | Autobusy |  | ON | 1 592,50 |  | 420,37 |
|  |  |  | RAZEM |  | 98 277,27 |  | 26 245,22 |
|  |  | Ruch tranzytowy | DK94 |  |  |
|  |  |  | etylina | 8 529,28 |  | 2 106,53 |
|  | Ruch tranzytowy |  | ON | 13 511,20 |  | 3 566,51 |
|  |  |  | LPG | 1 408,80 |  | 316,65 |
|  |  |  | RAZEM |  | 23 449,28 |  | 5 989,69 |
|  | Łącznie pojazdy i ruch tranzytowy |  | 153 191,70 |  | 40 081,94 |

33

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Łącznie dla pojazdów i ruchu tranzytowego wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi

153 191,70 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 40 081,94 Mg CO2/rok.

Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze działania KZK GOP (ITS KZK GOP):

W ramach realizacji systemu zarządzania ruchem opracowany został dokument pt. „Koncepcja i architektura Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze działania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego”. Budowa systemu w zależności od wariantu ma kosztować od 100 do ok. 300 mln zł. System ma składać się z kilku elementów: sterowania sygnalizacją świetlną, tablic informacyjnych oraz informacji dla pasażerów komunikacji publicznej. Celem ma być upłynnienie ruchu pojazdów oraz optymalizacja działania komunikacji publicznej. Realizacja projektu – od koncepcji do wykonania ma trwać do ok. 2020 roku, gdyż wymaga wielu środków finansowych, a przeprowadzona analiza wykazała że wdrożenie systemu ITS wymaga wielu czynności formalno - prawnych (w tym uzgodnienia projektów różnych branż), wystepuje także duża różnorodność i rozproszenie podmiotów zarządzających drogami.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Przedsięwzięcie związane jest z pilotażowym wdrożeniem systemu monitorowania ruchu na

| kluczowych | ciągach komunikacyjnych aglomeracji górnośląskiej wraz z informowaniem |
| --- | --- |
| o aktualnej | sytuacji ruchowej. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jako jeden |
| z elementów | Inteligentnych Systemów Transportowych przyczyni się do zwiększenia |

dostępności informacji dla pasażerów, co niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność transportu organizowanego przez KZK GOP, a także bezpieczeństwa publicznego transportu. SDIP umożliwi również monitorowanie punktualności środków transportu zbiorowego.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

SDIP II ma na celu rozszerzenie informatycznego systemu usprawniającego proces zarządzania transportem publicznym, wykorzystującego rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Projekt pozwoli na zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego na obszarze działalności Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, poprzez zahamowanie niekorzystnej tendencji wzrostu liczby przejazdów indywidualnych przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby przejazdów komunikacją publiczną. Projekt wpłynie na integrację sieci transportowej w subregionie centralnym, w wyniku realizacji projektu nie tylko na terenie KZK GOP, ale również zainteresowanych gmin ościennych. Nie bez znaczenia są również efekty środowiskowe, wynikające ze zwiększonej atrakcyjności transportu publicznego na obszarze KZK GOP. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, jako jeden z inteligentnych systemów transportowych przyczyni się do zwiększenia:

         dostępności informacji dla pasażerów,

         atrakcyjności transportu organizowanego przez KZK GOP,

         bezpieczeństwa publicznego transportu samochodowego,

         punktualności środków transportu zbiorowego.

7.2.6. Emisja niezorganizowana

Źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, oprócz urządzeń i maszyn - jest także rolnictwo i hodowla zwierząt, głównie w zakresie pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) oraz amoniaku. Emisja pochodzi zarówno z upraw, jak i z użytkowania maszyn rolniczych. Oszacowanie wielkości emisji jest jednakże trudne, tak jak i jej ograniczenie.

Tabela 16. Urządzenia i maszyny w posiadaniu Gminy Sławków.

|  |  |  |  | Ilość zużytego paliwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj urządzenia |  |  |  | [l/rok] |
|  |  |  |  | etylina |  |  | ON |  |
|  | MZWiK |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka T201 |  |  |  | 1 055,95 |  |
|  | Agregaty prądotwórcze stacjonarne |  |  |  | 469,05 |  |
|  | Walec |  |  |  | 647,62 |  |
|  | Wycinarka do asfaltu |  | 39,74 |  |  |  |  |
|  | Agregaty prądotwórcze mobilne |  | 450,33 |  |  |  |  |
|  | Kosiarki |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  | Nagrzewnica |  |  |  | 580,95 |  |
|  | Koparko – ładowarka JCB |  |  |  | 2 472,62 |  |
|  | Koparko – ładowarka Caterpillar |  |  |  | 2 963,10 |  |
|  | Piły spalinowe |  | 158,94 |  |  |  |  |
|  | Walec 0,7t |  |  |  | 266,67 |  |
|  | OSP Sławków |  |  |  |  |  |
|  | Kosiarka |  | 23,00 |  |  |  |  |
|  | Pompa x3 |  | 7,20 |  |  |  |  |
|  | Agregat prądotwórczy x3 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  | Piła spalinowa x3 |  | 10,00 |  |  |  |  |

34

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

| Inne | 5,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Inne |  |  |
| MBP kosiarka | 5,00 |  |
| SPZOZ kosiarka | 20,00 |  |
| SP kosiarka | 20,00 |  |
| RAZEM: | 1 549,21 | 8 455,96 |

Oszacowano emisję pochodzącą z użytkowania ciągników rolniczych na terenie gminy - wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi ok. 1 946,39 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 513,78 Mg CO2/rok.

Oszacowano emisję pochodzącą z emisji niezorganizowanej z maszyn i urządzeń na terenie gminy - wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 100,06 MWh, a odpowiadająca emisja CO2 26,16 Mg CO2/rok.

Łącznie dla emisji pochodzącej z emisji niezorganizowanej na terenie gminy - wartość wydatkowanej energii w ciągu roku wynosi 2 046,45 MWh, a odpowiadająca emisja CO2

539,95 Mg CO2/rok.

7.2.7. Wykorzystanie energii elektrycznej.

Według danych pozyskanych z Urzędu Miasta w Sławkowie, danych na podstawie SIWZ dla miasta Sławków, danych GUS oraz podległych jednostek roczne zużycie energii na terenie gminy dla poszczególnych grup odbiorców przedstawia tabela poniżej (nie uwzględniono energii elektrycznej zużywanej przez odbiorców przemysłowych):

Tabela 17. Zużycie energii elektrycznej w MWh/rok na terenie Gminy Sławków.

|  | L.p. |  |  | Rodzaj odbiorców energii |  | Zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [MWh] |
| 1. |  |  | Obiekty Gminy Sławków | 630,65 |
| 2. |  |  | Oświetlenie uliczne | 496,28 |
| 3. |  |  | Zużycie energii przez mieszkańców | 6 212 |
| 4. |  |  | MZWiK | 546,65 |
| 5. |  |  | MZBK | 145,02 |
|  |  |  |  | Razem: | 8 030,59 |

Na terenie miasta nie jest wytwarzana energia elektryczna.

Na terenie miasta występuje oświetlenie uliczne oparte w części o energooszczędne źródła światła kompaktowego. Łącznie w oświetleniu ulicznym na terenie gminy funkcjonowało w 2014 r. 901 opraw oświetleniowych (TAURON Dystrybucja S.A. - wysokie) i 244 lampy niskie (Urzędu Miasta w Sławkowie). Moc źródeł oświetlenia ulicznego miejskiego wynosi obecnie ok. 117 kW (we władaniu Tauron Rejon Dystrybucji i Gminy Sławków). Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie gminy kształtuje się na poziomie ok. 496,28 MWh/rok.

Możliwości dokonania oszczędności związane są głównie z:

- modernizacją opraw oświetleniowych na nowoczesne, bardziej energooszczędne,

- precyzyjną regulacją czasu włączania i wyłączania się oświetlenia, co ma znaczny wpływ na niepotrzebne zużycie energii,

- racjonalnym projektowaniem umiejscowienia nowych opraw świetlnych.

W związku z planami rozbudowy oświetlenia ulicznego (zastąpienie oświetlenia wysokiego energooszczędnym oświetleniem niskim) na terenie gminy zapotrzebowanie na energię elektryczną dla oświetlenia ulic powinno spadać. Oświetlenie jest sukcesywnie modernizowane, co pozwala na zmniejszanie zużycia energii elektrycznej. Nowo projektowane i realizowane

35

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

punkty oświetleniowe wykonywane są w najnowszych technologiach, co pozwala na uzyskanie maksymalnych oszczędności energii.

7.2.8. Emisja napływowa.

Na wielkość emisji napływowej na terenie miasta Sławków wpływ ma głównie bliskie sąsiedztwo miasta Dąbrowa Górnicza i jego zakładów przemysłowych, a także emisja z zakładów położonych na terenie województwa śląskiego, w zależności głównie od róży wiatrów i lokalnych warunków atmosferycznych. Istotna z punktu widzenia emisji napływowej jest realizacja przedsięwzięć określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

7.2.9. Produkcja i dystrybucja energii na terenie gminy.

Energia elektryczna przesyłana jest na obszar miasta ze źródeł zewnętrznych. Dostęp do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych odbiorców odbywa się przez układ rozdzielczy średniego napięcia zasilający poszczególne stacje transformatorowe. Teren miasta zaopatrywany jest w energię elektryczną siecią niskiego napięcia. Funkcjonujący układ zaopatrzenia miasta w energię elektryczną jest w pełni wystarczający a w miarę narastania potrzeb istnieje możliwość jego rozbudowy.

W związku z tym, iż na terenie Gminy Sławków nie występują centralne źródła ciepła oraz nie występują zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, nie są planowane żadne działania inwestycyjne związane z emisją z tych źródeł.

7.2.10. Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie Miasta Sławków.

Obecnie na terenie gminy Sławków nie istnieją instalacje odnawialnych źródeł energii, które mogłyby mieć wpływ na ogólny bilans energetyczny gminy. Wzrasta natomiast liczba użytkowników indywidualnych, wykorzystujących z reguły energię słoneczną do przygotowania ciepłej wody użytkowej (solary) lub pompy ciepła do ogrzewania domów. Energii słonecznej nie wykorzystuje się jeszcze do produkcji energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne). Znaczącym argumentem ograniczającym wciąż ilość odbiorców energii słonecznej jest konieczność ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych na instalacje solarne. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie mogą one pracować jako jedyne źródła energii cieplnej. Z uwagi na charakter promieniowania cieplnego na naszej szerokości geograficznej powinny one współpracować z dodatkowym źródłem energii. Argumentem przemawiającym za wykorzystaniem energii słońca są natomiast bardzo niskie koszty eksploatacyjne układów solarnych. Na terenie gminy stwierdzono występowanie kilkudziesięciu małych instalacji do produkcji ciepła opartych o kolektory słoneczne. Są to przede wszystkim instalacje w obiektach prywatnych – głównie domach jednorodzinnych a ich moc waha się w granicach od ok. 1,5 do 3 kW.

Instalacje kolektorów słonecznych były jednym z działań prowadzonych w ramach „Programu likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Sławków” w poprzednich latach. Układ kolektorów słonecznych był w tych przypadkach kojarzony z wymianą źródła ciepła na ekologiczne, gdyż w tym układzie przynosił wymierne efekty w postaci ograniczania emisji.

kolektory słoneczne:

Na podstawie danych pozyskanych z MZBM w Sławkowie (dot. instalowanych w ramach Obszarowy Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków) zainstalowanych zostało ok. 20 instalacji solarnych, służących głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Szacowana energia uzyskiwana z nich obecnie przez mieszkańców to ok. 151,2 MWh/rok. Z obecnych szacunków wynika, iż corocznie instalowanych w ramach ww. Programu będzie ok. 7 nowych zespołów kolektorów słonecznych na obiektach prywatnych. Zakładając, że powyższa tendencja zostanie utrzymana w kolejnych latach, przewidywana do pozyskania w kolejnych latach energia z tego źródła to ok. 52,9 MWh/rok.

36

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

W najbliższych latach gmina nie planuje wykonania nowych instalacji na obiektach będących własnością Gminy Sławków (ewentualne przyszłe projekty instalacji wykorzystujących OZE uzależnione są głównie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, jeżeli takowe się pojawią w kolejnych latach).

pompy ciepła:

nielicznie, właściciele prywatnych posesji (ok. 5 szt., uzyskana energia ok. 75 MWh). W kolejnych latach (również w ramach Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji) planowana jest instalacja 2 pomp ciepła/rok. Szacuje się uzyskanie z tego źródła ok. 30 MWh energii rocznie.

Z ww. danych łączny udział energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w roku bazowym wynosił 226,2 MWh. Roczny wzrost wykorzystania OZE szacowany jest na ok. 82,9 MWh/rok (instalacja 7 instalacji solarnych i 2 pomp ciepła). Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego będzie wynosić ok. 0,04 %.

W związku z tym, iż na terenie Gminy Sławków nie występują centralne źródła ciepła oraz nie występują zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, nie są planowane żadne działania inwestycyjne związane z emisją z tych źródeł.

7.3. Bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Sławków.

Poniższa tabela, sporządzona na podstawie zgromadzonych danych, przedstawia wielkość emisji CO2 związaną ze zużyciem energii w poszczególnych sektorach.

Dokonane na użytek Planu obliczenia zamieszczone zostały w tabeli poniżej:

Tabela 18. Łączne użycie energii i związana z tym emisja CO2 wyliczone na podstawie danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

|  |  |  |  |  | Oszacowane |  |  | Zużycie |  |  | Emisja CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  |  | Grupa odbiorców |  | ciepło |  |  | energii |  |  | [Mg |  |
|  |  |  |  |  | [TJ/rok] |  |  | [MWh/rok] |  |  | CO2/rok] |  |
| 1. |  |  | Budynki mieszkalne indywidualne | 103,526 |  | 28 759,51 |  | 8 756,66 |  |
|  |  |  | w tym na ogrzewanie budynków | 87,997 |  | 24 445,58 |  | 7 443,16 |  |
|  |  |  | w tym na c.w.u | 15,529 |  | 4 313,93 |  | 1 313,50 |  |
| 2. |  |  | Budynki i obiekty użyteczności |  | 15,404 |  |  | 4 279,42 |  |  | 1 114,40 |  |
|  |  |  | publicznej, lokale komunalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | w tym na ogrzewanie mieszkalnych lokali | 10,436 |  | 2 899,36 |  | 723,05 |  |
|  |  |  | komunalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | w tym na ogrzewanie obiektów | 4,968 |  | 1 380,07 |  | 391,35 |  |
|  |  |  | użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Zakłady, usługi, rzemiosło | 19,00 |  | 5 278,20 |  | 1 826,26 |  |
|  |  |  | Emisja liniowa razem | - |  | 153 191,70 |  | 40 081,94 |  |
| 4. |  |  | w tym pojazdy ciężarowe i autobusy | - |  | 98 277,27 |  | 26 245,22 |  |
|  |  |  | w tym pojazdy osobowe | - |  | 31 465,15 |  | 7 847,02 |  |
|  |  |  | w tym tabor gminny | - |  | 249,25 |  | 65,79 |  |
|  |  |  | w tym ruch tranzytowy |  |  |  | 23 449,28 |  | 5 989,69 |  |
| 5. |  |  | Emisja niezorganizowana | - |  | 2 046,45 |  | 539,95 |  |
|  |  |  | Energia elektryczna razem dla |  | - |  |  | 8 030,59 |  |  | 7 886,04 |  |
|  |  |  | wszystkich grup odbiorców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

| 6. |  | w tym obiekty gminne | - | 630,65 | 619,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w tym oświetlenie uliczne | - | 496,28 | 487,34 |
|  |  | RAZEM: |  | 201 585,88 | 61 883,64 |
|  |  | RAZEM – emisja na którą gmina ma wpływ: | 5 655,59 | 2 522,36 |
|  | RAZEM – emisja na którą gmina ma wpływ pośredni: | 68 255,25 | 26 168,12 |

- tabeli:

  - kolorem żółtym zaznaczono elementy, na które Gmina może wpływać bezpośrednio pod kątem ograniczania niskiej emisji,

  - kolorem brązowym zaznaczono elementy, na które Gmina może wpływać pośrednio pod kątem ograniczania niskiej emisji.

7.4. Prognoza emisji CO2 z obszaru Gminy Sławków.

Planując działania na kolejne lata (do roku 2020) koniecznym było określenie wpływu czynników zewnętrznych na końcowe zużycie energii i wielkość emisji z obszaru gminy w roku 2020. Podstawę do sporządzenia prognozy na rok 2020 stanowią założenia rozwoju społeczno-gospodarczego, gdyż ich przyjęcie spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej Gminy.

Na dynamikę rozwoju Gminy wpływają m.in.

- zmiany demograficzne,

- rozwój i zmiany zabudowy mieszkaniowej,

- rozwój i zmiany sektora handlu, usług, przedsiębiorstw przemysłowych,

- rozwiązania komunikacyjne w Gminie oraz ruch tranzytowy.

Na potrzeby PGN przeanalizowano m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i inne opracowania gminne. Na tej podstawie przyjęto założenia do celów prognozowania zużycia energii na rok 2020:

- nieznaczny wzrost liczby ludności (o 0,89 % do roku 2020),

- przyrost nowych powierzchni mieszkalnych,

- działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców,

- spadek w zakresie zużycia energii i emisji w segmencie samorządowym,

- spadek zużycia energii w segmencie budynków mieszkalnych,

- wdrożenie systemu ITS i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które spowodują rezygnację części mieszkańców z korzystania z transportu prywatnego na korzyść transportu publicznego,

- nastąpi poprawa jakości dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie gminy, związany z tym spadek zużycia paliwa w pojazdach mechanicznych (związany również z coraz lepszymi rozwiązaniami technicznymi),

- wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej – zakłada się pełne wdrożenie i egzekucję celów wynikających z dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej (przyjętej we wrześniu 2012 roku) oraz dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków (tzw. EPBD);

- naturalnego trendu wymiany sprzętu AGD, RTV i ITC – przyjęto, że użytkowany sprzęt będzie stopniowo wymieniany na bardziej efektywny,

- wdrożenia nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE – założono, że na skutek proponowanych systemów wsparcia znacznie wzrośnie udział energii elektrycznej wytwarzanej w indywidualnych źródłach, przez co spadnie zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci krajowej.

38

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wzrastać. Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju gminy dla potrzeb PGN przyjęto wzrost zużycia tego nośnika do 2020 r. na poziomie ok. 2 %. Jedynie w sektorze mieszkalnictwa i obiektów komunalnych przyjęto spadek o 3 %. Założono także zmiany w strukturze paliwowej zakładając spadek zużycia paliwa węglowego.

Według zakładanej prognozy łączne zużycie energii w Gminie w roku 2020 spadnie do wartości 196 591,55 MWh. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na poszczególne sektory odbiorców.

Tabela 19. Prognoza emisji na terenie Gminy Sławków na 2020 rok - porównanie zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców w latach 2014-2020.

|  |  |  | Energia finalna |  | Energia finalna |  | Zmiana względem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Grupa odbiorców | w 2014 |  | w 2020 |  | 2014 |  |
|  |  |  | [MWh/rok] |  | [MWh/rok] |  | [%] |  |
| 1. |  | Budownictwo mieszkaniowe | 34 971,51 |  | 34 257,75 |  | 2,04 |  |
| 2. |  | Budynki i obiekty użyteczności | 6 098,02 |  | 4 881,28 |  | 19,95 |  |
|  |  | publicznej, lokale komunalne |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przedsiębiorstwa, handel, usługi | 5 278,20 |  | 5 278,20 |  | 0 |  |
| 4. |  | Emisja liniowa razem | 153 191,70 |  | 150 127,86 |  | 2,0 |  |
| 5. |  | Emisja niezorganizowana | 2 046,45 |  | 2 046,45 |  | 0 |  |
|  |  | SUMA: | 201 585,88 |  | 196 591,55 |  | 2,48 |  |

Sektor obiektów użyteczności publicznej ma stanowić przykład dla społeczeństwa i dawać pozytywne wzorce do naśladowania dla działań związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta.

W celu wyznaczenia celu redukcji emisji i zużycia energii finalnej do roku 2020 posłużono się schematem obliczeń jak niżej.

Na podstawie przeprowadzonej Bazowej Inwentaryzacji Emisji stwierdzono, iż emisja CO2 dla całego obszaru Gminy Sławków wyniosła: 61 883,64 Mg CO2.

Wyznaczono prognozowaną emisję CO2 w 2020 roku w wysokości: 63 619,65 Mg CO2, Działania wykonane na terenie Gminy obejmują redukcję emisji w wysokości: 3 143,15 Mg CO2, Na podstawie ww. założeń dokonano obliczeń poziomu emisji CO2 z uwzględnieniem działan na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Obliczenia celu PGN dla emisji CO2:

MEI2020=BaU - działania ujęte w PGN

MEI=63 619,65 – 3 143,15 Mg CO2,

MEI= 60 476,50 Mg CO2,

Warunek: MEI2020 < BEI jest spełniony:

60 476,50 Mg CO2 < 61 883,64 Mg CO2 Wyznaczenie wskaźnika redukcji emisji:

WCO2= 2,27 %

Obliczenia celu PGN dla energii finalnej:

MEI2020=BaU-działania ujęte w PGN

MEI=207 443,57 – 6 275,62 MWh,

MEI= 201 167,95 MWh,

39

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Warunek: MEI2020 < BEI jest spełniony:

201 167,95 MWh < 201 585,88 MWh

Wyznaczenie wskaźnika redukcji emisji:

WMWh= 0,21 %

40

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

8. ŚRODKI TECHNICZNE UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I PRZEWIDYWANE EFEKTY

PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKCJI EMISJI

Głównym problemem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł, które w przeważającej większości są własnością gospodarstw domowych i nie podlegają żadnym regulacjom, a wywierają istotny wpływ na wielkości emitowanych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia pochodzące z tych źródeł zależne są od rodzaju urządzeń instalowanych przez prywatnych właścicieli, ich jakości, sprawności przetwarzania energii i zastosowanego paliwa. Wybór rodzaju stosowanych urządzeń zależy od właściciela, na co wpływ ma przede wszystkim jego kondycja finansowa, dostępność paliw (lub sieci energetycznych), upodobania i tradycja. Biorąc pod uwagę oparcie naszej gospodarki na węglu oraz popularność jego stosowania wynikająca z niskiej ceny, podstawowym problemem w Polsce jest wyeliminowanie jego spalania w gospodarstwach domowych i małych kotłowniach lokalnych, a szczególnie w urządzeniach o niskiej sprawności – często jeszcze w piecach kaflowych.

8.1. PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA I EFEKTY ANALIZOWANYCH

PRZEDSIĘWZIĘĆ .

Działania ujęte w niniejszym Planie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to działania, których efektem końcowym jest poprawa efektywności energetycznej, a więc w konsekwencji zmniejszenie ilości zużywanej energii. Drugi rodzaj to działania mające na celu zmianę lokalnej struktury energetycznej na taką, w której efekt końcowy zmniejszenia emisji uzyskuje się poprzez zmianę sposobu generacji wykorzystywanej energii. Działania drugiego typu uwzględniają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także źródeł emitujących mniej gazów cieplarnianych niż używane obecnie.

W niniejszym rozdziale przeanalizowano rozwiązania, jakie mogą zastąpić indywidualne ogrzewanie węglowe, które stanowi główny problem niskoemisyjnych źródeł ciepła. Najistotniejszym elementem stanowiącym o skutecznej realizacji Planu jest stworzenie mechanizmów motywujących ich realizację, a w tym zapewnienie źródeł finansowania lub wsparcia działań na poziomie gmin i powiatów, szczególnie odnoszących się do mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Trzeba dodać, że problemem jest też zapewnienie, aby urządzenia instalowane w ramach różnych programów były w przyszłości eksploatowane, bowiem w niektórych przypadkach wobec wzrostu cen nośników energii notuje się powrót do starych, tańszych, ale szkodliwych dla ludzi i środowiska rozwiązań.

8.1.1. Efekty wymiany źródeł ciepła.

Jak wynika z przedstawionych w poprzednich rozdziałach danych, część indywidualnych budynków mieszkalnych w gminie jest ogrzewana paliwem węglowym. W większości przypadków paliwo to jest spalane w kotłach o przestarzałej konstrukcji, znacznie wyeksploatowanych.

W kotłach następuje spalanie paliwa, w wyniku którego wytwarzane jest ciepło. Jest ono przekazywane do nośnika ciepła, najczęściej wody. Kotły na paliwo stałe są w Polsce najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi. Współczesne, nowoczesne kotły są łatwe w obsłudze i stosunkowo mało szkodliwe dla środowiska.

Na podstawie danych literaturowych, dla kotłów węglowych wyprodukowanych przed rokiem 1980 przyjmuje się średnią sprawność wytwarzania na poziomie 57 %, natomiast dla kotłów z okresu 1980 – 2000, na poziomie 70 %.

Podniesienie efektywności energetycznej źródeł ciepła, jakimi są istniejące kotły węglowe, jest możliwe następującymi metodami:

- wymiana na kotły wykorzystujące inne rodzaje paliw,

- wymiana na nowoczesne kotły węglowe o wysokiej sprawności.

41

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Wymiana istniejących kotłów węglowych na urządzenia nowe, spełniające podwyższone wymagania efektywnościowe, może podnieść ich średnią sprawność do poziomu ok. 82 %. Oznacza to wzrost sprawności o 12 % dla kotłów pochodzących z lat 1980 – 2000 i aż o 25 % dla kotłów sprzed 1980 r. Rzeczywiste, przyszłe poziomy emisji będą zależne od realizowanego i praktyce zakresu modernizacji.

Wykorzystanie paliwa gazowego na terenie gminy.

Na terenie miasta Sławków jest wykorzystywany gaz sieciowy, wzrost jego wykorzystania najbliższej perspektywie do ogrzewania budynków przyczyniłby się znacznie do ograniczenia poziomu emisji dwutlenku węgla.

Przy założeniu następujących wartości:

- wartość opałowa gazu ziemnego 34,7 MJ/Nm3,

- wartość opałowa węgla 24,0 MJ/kg,

- średnia sprawność kotłów gazowych wynosi 91 %,

dla wytworzenia 1 GJ ciepła, trzeba spalić 31,7 m3 gazu ziemnego lub 55,1 kg węgla. Wytworzenie 1 GJ ciepła przy wykorzystaniu paliwa gazowego, wiąże się z emisją 62,2 kg CO2, natomiast wytworzenia tej samej ilości ciepła z użyciem paliwa węglowego, oznacza emisję 102,0 kg CO2. Tak więc, zastąpienie węgla gazem ziemnym, przy zachowaniu tej samej ilości wytwarzanego ciepła, pozwala zredukować emisje dwutlenku węgla o 39 %.

Należy się spodziewać, że przy obecnych cenach paliw, wymiana kotła węglowego na gazowy, podniesie jednak koszty ogrzewania. Sposobem uniknięcia wzrostu kosztów ogrzewania jest równoczesne podjęcie działań termomodernizacyjnych w budynku.

Kotły na biomasę:

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. Biomasą są również rośliny hodowane w celach energetycznych na specjalnych plantacjach.

Do najważniejszych form biomasy, które mogą stanowić ważne źródło energii odnawialnej w Polsce, należą:

- słoma,

- odpady drzewne w lasach i odpady drzewne w przemyśle drzewnym,

- wierzba i topola ze specjalnych plantacji energetycznych,

- lignina ze ścieków w przemyśle celulozowo – papierniczym,

- organiczne osady ściekowe,

- biopaliwa, jak np. bioetanol lub ester metylowy uzyskiwany z oleju rzepakowego.

Jednym z częściej stosowanych rodzajów biomasy jest drewno w różnych postaciach. Wartość opałowa suchej masy drewna wynosi ponad 18 MJ/kg i w znacznym stopniu zależy od wilgotności drewna oraz jego gatunku. W praktyce powinno być spalane drewno o wilgotności 15–20 %. Drewno świeże, zaraz po ścięciu, może zawierać ok. 50 % wilgotności, a jego wartość opałowa wynosi w granicach 10–11 MJ/kg.

Drewno, podobnie jak i słomę, zalicza się do odnawialnych źródeł energii o zerowym efekcie emisji CO2. Przyjmuje się bowiem, że dwutlenek węgla emitowany do atmosfery w procesie spalania drewna czy słomy, jest asymilowany przez następne pokolenie drzew lub innych roślin. Najwłaściwszym sposobem spalania drewna jest spalanie dwuetapowe, tj. gazyfikacja i utlenianie. Nowoczesne kotły do spalania drewna powinny zapewnić wartości emisji zanieczyszczeń porównywalne z osiąganymi w nowoczesnych kotłach do spalania gazu ziemnego. Warunkiem spełnienia norm dopuszczalnej emisji jest przede wszystkim niska wilgotność drewna.

Wartość opałowa słomy suchej waha się w granicach 16,1–17,3 MJ/kg, zależnie od rodzaju zboża. Wartości opałowe słomy świeżej są nawet kilkakrotnie niższe. Na wartość opałową ma także wpływ czasu pozostawania słomy na polu po żniwach.

Ze względu na zeroemisyjny proces spalania tego rodzaju paliw (w zakresie CO2) można przyjąć, że każda inwestycja polegająca na zastąpieniu kotła węglowego, zwłaszcza

42

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

wyeksploatowanego, przekłada się wprost na redukcję emisji CO2. W połączeniu z dostępem do taniego paliwa na terenie gminy, ten rodzaj modernizacji systemów zaopatrzenia w ciepło, powinien być popierany. Biorąc pod uwagę konieczność poniesienia znacznych, jak na osoby fizyczne, nakładów, należy spodziewać się ograniczonych możliwości podejmowania tego typu inwestycji.

Biogazownia rolnicza.

Biogazownia rolnicza to zestaw urządzeń, w którym dochodzi do wytworzenia z masy organicznej biogazu, który jest spalany najczęściej w silniku gazowym napędzającym generator energii elektrycznej i dającym ciepło odpadowe ze spalin lub z układów chłodzenia silnika.

Pompy ciepła.

Zadaniem pompy ciepła jest pobranie z otoczenia niskotemperaturowej energii i podwyższeniu jej temperatury do poziomu umożliwiającego ogrzewanie budynków. Wykorzystana przy tym energia elektryczna stanowi tylko pewien procent w ogólnym bilansie energii. Na ogół na jednostkę zużytej energii elektrycznej, przypadają 3,5–4,5 jednostki ciepła możliwego do pozyskania z pompy.

Pompa ciepła jest niskoparametrowym źródłem energii, co oznacza, że w większości przypadków nie jest możliwe jej wykorzystanie w istniejących instalacjach grzejnikowych, zasilanych obecnie np. kotłami węglowymi lub olejowymi. Niska temperatura czynnika roboczego (rzędu 45–50°C) predysponuje pompy ciepła do zasilania instalacji ogrzewania powierzchniowego, np. podłogowego lub ściennego. Przebudowa istniejących instalacji jest zbyt kosztowna i kłopotliwa. Eksploatacja pompy ciepła wiąże się z kosztami zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do jej funkcjonowania. Przyjmuje się, że są one niższe o ok. 30 % od kosztów alternatywnego paliwa gazowego.

8.1.2. Efekty zastosowania instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. i układu wspomagania ogrzewania

| Możliwości | wykorzystania energii słonecznej dla celów wytwarzania energii użytkowej są |
| --- | --- |
| w polskich | warunkach klimatycznych ograniczone. Niemniej jednak, w ostatnich latach |

obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania urządzeniami służącymi do wykorzystania energii słońca. Jest to m.in. wynikiem wzrostu cen nośników energii i spadku cen urządzeń solarnych. W polskim klimacie, w istniejących budynkach, praktyczne zastosowanie mają kolektory słoneczne służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ich zastosowanie jako źródła wspomagającego układ ogrzewania pomieszczeń, jest bardzo kosztowne i mało efektywne ekonomicznie.

Zastąpienie paliw kopalnych energią promieniowania słonecznego w indywidualnych systemach grzewczych, jest skutecznym sposobem redukcji zanieczyszczenia i degradacji środowiska oraz likwidacji niskiej emisji.

8.1.3. Efekty wykonania termomodernizacji budynków i instalacji wewnętrznych

Budynki.

W istniejących budynkach zbudowanych według starych przepisów, konieczne jest wprowadzenie zmian mających na celu poprawę ich efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenie oddziaływania na środowisko, czyli ich termomodernizacja.

Jeżeli budynek nie spełnia wymagań ochrony cieplnej, to jego efektywność energetyczną można poprawić stosując różnego rodzaju przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Do najważniejszych zalicza się:

- docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów,

- wymianę okien,

- modernizację instalacji wentylacyjnej i/lub klimatyzacyjnej,

43

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- modernizację instalacji grzewczej, w tym montaż głowic i zaworów termostatycznych.

Docieplenie przegród zewnętrznych polega na pokryciu istniejących przegród warstwą materiału termoizolacyjnego, najczęściej styropianu lub wełny mineralnej. Wymiana okien wiąże się ze zmianą bilansu powietrza wentylacyjnego – należy przy tym zadbać o właściwą ilość powietrza nawiewanego – w przeciwnym wypadku może dojść do zachwiania wymaganych poziomów wymiany powietrza.

W budynku mieszkalnym potrzeby energetyczne związane z jego ogrzewaniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, stanowią ponad 80 % łącznego zapotrzebowania na energię (pozostała część to przygotowanie posiłków, oświetlenie, zasilanie urządzeń elektrycznych). Z tego względu przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie jej zużycia, mają znaczny wpływ na ogólny bilans energii budynków mieszkalnych.

Najważniejszą  przyczyną  dużego  zużycia  ciepła  są  nadmierne  straty  ciepła. Większość

| budynków jest | niewystarczająco izolowana termicznie. Straty ciepła w budynku wynikają |
| --- | --- |
| z przenikania | ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz z podgrzewania napływającego |
| z zewnątrz powietrza wentylacyjnego. |

Dla określonych przedziałów czasu oddania budynku do eksploatacji, obowiązywały różne przepisy budowlane dotyczące ochrony cieplnej budynków. Przepisy budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania w tej dziedzinie i nawet te nie zawsze były przestrzegane. Poniżej w tabeli podano przykładowe poziomy redukcji zużycia energii, uzyskiwane w wyniku podjęcia poszczególnych rodzajów usprawnień.

Tabela 20. Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych

|  |  |  |  |  |  | Obniżenie zużycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.p. |  |  | Sposób uzyskania oszczędności |  | ciepła w stosunku do |
|  |  |  |  |  |  | stanu poprzedniego |
|  |  |  |  |  |  | w [%] |
| 1. |  |  | Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych | 15 – 25 |
|  |  |  | (ścian, dachu, stropodachu) – bez wymiany okien. |  |
| 2. |  |  | Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości | 10 – 15 |
|  |  |  | współczynnika przenikania ciepła |  |
| 3. |  |  | Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub | 5 - 15 |
|  |  |  | kotłowni, w tym automatyka pogodowa i regulacyjna |  |
|  |  |  |  | Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji |  |
| 4. |  |  | c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie | 10 – 25 |
|  |  |  | przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów |  |
|  |  |  |  | termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach |  |
| 5. |  |  | Wprowadzenie podzielników kosztów ogrzewania | 5 – 10 |

8.1.4. Efekty redukcji emisji liniowej.

W celu ograniczenia emisji ze źródeł liniowych (pochodzącej głownie z ruchu pojazdów) poza działaniami wynikającymi wprost z ograniczenia ruchu i spalania w silnikach spalinowych, proponuje się następujące działania dodatkowe:

- poprawę stanu technicznego dróg istniejących – remont istniejących dróg oraz utwardzenie dróg w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi,

- wyprowadzenie części ruchu samochodowego (szczególnie tranzytowego) poza obszar gminy (realizacja celu zależy głównie od zarządców dróg),

- działania polegające na ograniczeniu emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni (czyli poprzez czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich warunkach meteorologicznych), przy czym działania polegające na utrzymaniu czystości nawierzchni dróg należy realizować z częstotliwością zależną od panujących warunków pogodowych.

44

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

System komunikacyjny, funkcjonujący na terenie gminy, w oczywisty sposób wpływa na stan sanitarny powietrza. W największym stopniu uzależniony on jest od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych, głównie na trasach tranzytowych oraz drogach powiatowych.

W zakresie zmian wielkości emisji ze źródeł liniowych powinno się uwzględnić przepisy prawne dotyczące parametrów emisyjnych pojazdów, tj. zmian technicznych rozwiązań stosowanych w pojazdach.

Od 1 października 2006 r. wszystkie nowe rejestrowane pojazdy muszą spełniać normę Euro 4, od 1 października 2009 r. – normę Euro 5. Różnice między wymaganiami dotyczącymi emisji spalin określonymi w normie Euro 3, a zawartymi w normie Euro 4, Euro 5 i Euro 6 są znaczne. Dopuszczalna emisja cząstek stałych jest ciągle zmniejszana, a jej wielkość zależy od kategorii pojazdu:

- dla samochodów osobowych i samochodów dostawczych o masie ≤ 1 305 kg – od 0,05 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6),

dla samochodów dostawczych o masie 1 305 kg – 1 760 kg – od 0,07 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6),

- dla samochodów dostawczych o masie > 1 760 kg – od 0,1 g/km (Euro 3) do 0,005 g/km (Euro 6),

- dla autobusów i pojazdów ciężkich – od 0,1 g/kWh (Euro 3) do 0,02 g/kWh (Euro 6). Oznacza to ograniczenie emisji cząstek stałych o nie mniej niż 80 %.

W celu redukcji emisji ze źródeł liniowych należy kontynuować działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących.

Należy zwrócić uwagę, że obniżenie emisji wynikające z wprowadzenia norm Euro będzie kompensowane poprzez wzrost natężenia ruchu pojazdów.

Według obliczeń dokonanych na potrzeby prognoz jakości powietrza, poprawa parametrów emisyjnych pojazdów oraz poprawa parametrów technicznych dróg i ulic doprowadzi do zmniejszenia się emisji liniowej:

- o 15 % – tzw. emisji spalinowej, tj. wynikającej ze spalania paliw,

- o 30 % – emisji pozaspalinowej i wtórnej.

Sugeruje się zdecydowane dążenie do rozwoju alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek rowerowych, zwiększenie udziału w ruchu komunikacyjnym transportu zbiorowego, opartego na nowym, ekologicznym taborze),

8.1.5. Efekty redukcji wykorzystania energii elektrycznej.

W zależności od przeznaczenia budynku, potrzeby oświetleniowe pochłaniają różną część energii elektrycznej dostarczanej do budynku. W budynkach mieszkalnych zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele oświetleniowe może sięgać 25 %, w budynkach użyteczności publicznej natomiast 50 % łącznego zużycia energii w tych budynkach.

Stosowane dotąd najczęściej w budynkach mieszkalnych żarówki zwykłe, charakteryzują się niekorzystnymi parametrami energetycznymi (niska skuteczność świetlna, bardzo niska sprawność, mała trwałość). Znacznie bardziej atrakcyjne są pod tymi względami świetlówki, szczególnie świetlówki kompaktowe, które przynoszą największe oszczędności. Pozostałe sposoby zastępowania tradycyjnych źródeł światła źródłami nowoczesnymi, również zapewniają kilkudziesięcioprocentową redukcję zużycia energii.

Zarządzanie energetyczne definiuje się jako prowadzenie planowej i kontrolowanej redukcji zużycia energii. Celem nadrzędnym zarządzania energetycznego jest maksymalizacja zysków lub minimalizacja kosztów poprzez racjonalne użytkowanie energii.

Ze względu na nierozerwalny związek wytwarzania i użytkowania energii z emisjami zanieczyszczeń do atmosfery, zarządzanie energetyczne można uznać także jako środek służący redukcji poziomów emisji m.in. dwutlenku węgla.

45

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Wdrażanie zarządzania energetycznego wiąże się z prowadzeniem systematycznych działań

- zakresie:

  - kontroli kosztów energii,

  - prognozowania zużycia energii,

  - opracowania koncepcji działań energooszczędnych,

  - określania strategii użytkowania energii,

- pozyskiwania środków zewnętrznych na wsparcie realizacji Planu oraz koordynacja i ewidencjonowanie ich wykorzystania

Ponadto powinny być monitorowane procesy realizacji założonych w dokumentach planistycznych gminy przedsięwzięć zmierzających do redukcji zużycia energii i emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powinien być sprawowany nadzór energetyczny nad obiektami użyteczności publicznej, a także doradztwo energetyczne dla mieszkańców gminy.

Elementem szeroko rozumianego zarządzania energetycznego w gminie jest także właściwe kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego. Znajduje ona odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla poszczególnych fragmentów gminy. W planach tych można zawrzeć zalecenia odnośnie preferowanych lub wymaganych rodzajów paliw, wykorzystywanych w budynkach nowo wznoszonych na terenach objętych planami.

Gmina planuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa. Z zasad polityki energetycznej państwa wynikają cele planowania energetycznego na terenie gminy:

- koordynacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

- zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- otwieranie lokalnego rynku energii na konkurencję,

- oszczędne i racjonalne zużycie paliw i energii,

- poprawa jakości środowiska.

46

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

9. DZIAŁANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY

PLANEM.

9.1. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE OGRANICZENIA

NISKIEJ EMISJI

Miasto Sławków od kilku lat realizuje działania mające na celu efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii. Działania te w dużej mierze mają charakter inwestycyjny bezpośrednio wpływając na obniżenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz transporcie publicznym. Ponadto bardzo poważnie traktuje się komunikację

| z lokalną | społecznością starając | się realizować model | gminy angażującej społeczeństwo |
| --- | --- | --- | --- |
| w działania | publiczne. Obecnie | w Urzędzie Miasta w | Sławkowie realizowane są m.in. |
| następujące zadania związane z: |  |  |

planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w obiektach miasta,

planowaniem oświetlenia miejsc publicznych oraz ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta,

planowaniem i przygotowywaniem zleceń wykonywania audytów efektywności energetycznej,

gospodarką energetyczną w obiektach miejskich (placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych),

utrzymaniem bieżącej infrastruktury energetycznej i oświetleniowej,

przygotowaniem postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych związanych z zakupem energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych oraz placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w mieście,

rozliczaniem zużycia energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii w zakresie oświetlenia ulicznego.

Dotychczas miasto Sławków przygotowało następujące dokumenty strategiczne obejmujące swoim zakresem zagadnienia związane z tematyką niniejszego dokumentu. Należą do nich:

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2004-2015,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Sławków,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Sławków na lata 2004-2018,

Projekt założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławków.

W ramach dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych gmina zrealizowała działania związane z oszczędnością energii i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Dotyczyło to między innymi inwestycji i lokalizacji:

47

|  |  |  |  |  |  |  |  | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tabela 21. Przeprowadzone działania ograniczające emisję na terenie gminy Sławków. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rodzaj przeprowadzonych działań w obiektach (np. |  |  | Uzyskany efekt |  |  |
|  | Rok |  |  | Ilość przeprowadzonych działań/udzielonych dotacji |  | termomodernizacje, wymiany kotłów, kolektory |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ekologiczny |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | słoneczne) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  | Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy | W ramach programu przeprowadzono modernizację kotłowni |  | pył -2.587 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Sławków – etap I | poprzez demontaż i zniszczenie starych | źródeł ciepła | i |  | SO2 – 1.406[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Inwestor – 54 252,09zł | montaż nowych | 6 kotłów węglowych, 3 kotłów gazowych |  | CO - 4.103[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx - 73[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Pożyczka/WFOŚiGW – 89 368,10zł | oraz 3 modernizacje związane z dociepleniem budynków. |  |  | CO2 - 154.028[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Dotacja/WFOŚiGW – 13 748,95zł |  |  |  |  |  |  | B-a-P - 1,3[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Całkowity koszt: 157 369,14zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy | W ramach programu przeprowadzono modernizację kotłowni |  | pył -5.736[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Sławków – Etap II | poprzez demontaż i zniszczenie starych | źródeł ciepła | i |  | SO2 -3.131[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Inwestor – 59 208,79zł | montaż nowych | 16 kotłów węglowych, 5 kotłów gazowych |  | NOx – 121[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO – 8.739[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Pożyczka/WFOŚiGW – 171 588,12zł | oraz 2 modernizacje związane z dociepleniem budynków wg |  | CO2 – 313.641[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Całkowity koszt: 230 796,91zł | załączonych dokumentów |  |  |  |  | B-a-P- 2,7[kg/a] |  |
|  | 2006 | Obszarowy program likwidacji niskiej emisji dla Gminy Sławków | W ramach programu przeprowadzono modernizację kotłowni |  | pył -5.514[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | - Etap III | poprzez demontaż i zniszczenie starych | źródeł ciepła | i |  | SO2 -3.031[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Inwestor – 65 273,38zł | montaż nowych 20 kotłów węglowych i 2 kotłów gazowych |  | NOx – 159[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CO - 7.770[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Pożyczka/WFOŚiGW – 176 068,94 | oraz 2 modernizacje związane z dociepleniem budynków wg |  | CO2 - 325.222[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Całkowity koszt: 241 342,32zł | załączonych dokumentów. |  |  |  |  | B-a-P- 2.4[kg/a] |  |
|  | 2007 | Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji dla Gminy Sławków | W ramach programu przeprowadzono modernizację kotłowni |  | pył -4.235 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | - Etap Czwarty | poprzez demontaż i zniszczenie starych | źródeł ciepła | i |  | SO2 -2.305 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Inwestor – 47 440,98zł | montaż nowych 10 kotłów węglowych i 5 kotłów gazowych wg |  | NOx – 126 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CO - 6.629 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Dofinansowanie Gminy – 14 961,91zł | załączonych dokumentów. |  |  |  |  | CO2 - 235.485 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Pożyczka/WFOŚiGW – 89 771,41zł |  |  |  |  |  |  | B-a-P- 2.1[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Całkowity koszt: 152.174,30zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  | Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy | Zlikwidowane źródła ciepła opalane paliwem | stałym w | 8 |  | pył -745 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  |  | budynkach. Zmodernizowano 8 źródeł ciepła | (montaż | 5 |  | SO2 -318 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Sławków – etap I |  |  |  |  | NOx – 18 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  |  | kotłów na eko-groszek i 3 kotłów gazowych). Docieplone |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inwestor – 76 153,32zł |  |  | CO - 554 [kg/a] |  |
|  |  |  |  |  |  | ściany zewnętrzne w 4 budynkach. Zamontowane 2 szt. |  | CO2 – 33.052[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Dofinansowanie Gminy/umorzenie – 24 232,54zł | instalacji solarnych. |  |  |  |  | B-a-P- 0,2[kg/a] |  |
|  |  |  |  |  | Pożyczka/WFOSiGW – 88 443,18zł |  |  |  |  |  |  | Produkcja energii |  |
|  |  |  |  |  | Całkowity koszt: 188 829,04zł |  |  |  |  |  |  | ze źródeł |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | odnawialnych – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 15 GJ/a |  |

48

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

|  | Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy | Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów węglowych na | pył -784 [kg/a] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kotły węglowe retortowe/tłokowe - szt.2. Modernizacja źródła | SO2 -344 [kg/a] |
|  | Sławków – etap II |  | NOx – 19 [kg/a] |
| 2014 |  | ciepła – wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe - szt.5. |  |
|  | Inwestor – 111 982,05zł |  | CO - 855 [kg/a] |
|  |  | Docieplenie przegród budowlanych w 4 budynkach. Montaż | CO2 – 38.011 kg/a] |
|  | Dofinansowanie Gminy – 28 964,70zł | instalacji solarnej współpracujących - szt.7. | B-a-P 0,3[kg/a] |
|  | Pożyczka – 108 037,34zł |  | Produkcja energii |
|  |  |  | ze źródeł |
|  | Całkowity koszt: 248 984,09zł |  |  |
|  |  |  | odnawialnych – |
|  |  |  | min. 55 GJ/a |
| 2004 | Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy | Modernizacja źródła ciepła. |  |
|  | ul. Michałów 6, zasilającej w ciepło obiekty Klubu Rekreacyjno- |  |  |
|  | Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej |  |  |
|  | „Michałek” |  |  |
| 2004 | Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i zabudowa | Modernizacja kotłowni poprzez demontaż i zniszczenie | Pył -1016 [kg/a] |
|  | niskoemisyjnej kotłowni węglowej w Urzędzie Miasta Sławków | starego źródła ciepła i montaż nowego kotła węglowego wg | SO2 -368[kg/a] |
|  | Inwestor – 5 870,85zł | załączonych dokumentów. | NOx –20[kg/a] |
|  |  |  | CO – 896 [kg/a] |
|  | WFOŚiGW/pożyczka – 23 482,00zł |  | CO2 – 39800[kg/a] |
|  | Całkowity koszt: 29 352,85zł |  | B-a-P- 0,3[kg/a] |
| 2004 | Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i zabudowa | Modernizacja kotłowni poprzez demontaż i zniszczenie | Pył -1.736 [[kg/a] |
|  | niskoemisyjnej kotłowni węglowej w Miejskim Ośrodku Kultury | starego źródła ciepła i montaż 2 kotłów węglowych. | SO2 - 611[kg/a] |
|  | w Sławkowie |  | NOx –28[kg/a] |
|  |  |  | CO – 1.280 [kg/a] |
|  | Inwestor – 9 743,04zł |  | CO2 – 56.000[kg/a] |
|  | WFOŚiGW/pożyczka – 38 974,00zł |  | B-a-P- 0,4[kg/a] |
|  | Całkowity koszt: 48 717,04zł |  |  |
| 2005 | Modernizacja kotłowni, obsługującej obiekty Miejskiego | Modernizacja kotłowni poprzez demontaż i zniszczenie | pył -199 [kg/a] |
|  | Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wymiany starego | starego źródła ciepła i montaż 2 kotłów węglowych. | SO2 -106[kg/a] |
|  | źródła ciepła na nowe, zlokalizowane w budynku komunalnym |  | NOx –8[kg/a] |
|  |  |  | CO – 373 [kg/a] |
|  | przy Okres realizacji zadania od ul. Okradzionowska 29B w |  | CO2 – 16.600[kg/a] |
|  | Sławkowie. |  | B-a-P- 0,116[kg/a] |
|  | Inwestor – 17 790,00zł |  |  |
|  | WFOŚiGW/pożyczka – 40 504,00zł |  |  |
|  | Całkowity koszt: 58 294,00zł |  |  |
| 2006 | Wykonanie termoizolacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w | Docieplenie ścian zewnętrznych. | pył -0,06 [kg/a] |
|  | Sławkowie”. |  | SO2 -0,04[kg/a] |
|  | Inwestor – 79 312,00zł |  | NOx – 5,06[kg/a] |
|  |  |  | CO – 1,42 [kg/a] |
|  | WFOŚiGW/pożyczka – 92 291,00zł |  | CO2 – |
|  | Całkowity koszt: 171 603,00zł |  | 7.759,76[kg/a] |
|  |  |  | Zmniejszenie |
|  |  |  | sezonowego |
|  |  |  | zapotrzebowania |
|  |  |  | na energię cieplną |

49

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

|  |  |  | netto o ok. 83 GJ/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | Wykonanie termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy | Docieplenie ścian zewnętrznych budynku i wymiana stolarki | pył -466[kg/a] |
| - | ul. Łosińskiej 1 w Sławkowie. | okiennej i drzwiowej według założeń. | SO2 -249[kg/a] |
| 2007 | Inwestor – 70 405,00zł |  | NOx –19[kg/a] |
|  |  |  | CO – 874 [kg/a] |
|  | WFOŚiGW/pożyczka – 83 861,00zł |  | CO2 – 38.840[kg/a] |
|  | Umorzenie – 56 477,00zł |  | B-a-P- 0,27[kg/a] |
|  | Całkowity koszt: 210 743,00zł |  | Zmniejszenie |
|  |  |  | zapotrzebowania |
|  |  |  | energii cieplnej |
|  |  |  | netto o ok. 466GJ/a |
| 2008 | „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. PCK 3 | Termomodernizacja budynku: | NOx –23[kg/a] |
| - | w Sławkowie” | - docieplenie ścian budynku, | CO – 6 [kg/a] |
| 2009 | WFOŚiGW / pożyczka – 192 546,00zł | - wymiana i montaż okien, wymiana drzwi, | CO2 – 34.612[kg/a] |
|  |  |  | Zmniejszenie |
|  | WFOŚiGW umorzenie – 28 385,00zł | - docieplenie stropodachu styropapą. | zapotrzebowania |
|  | Środki własne Gminy – 115 484,61zł | Instalacja wewnętrzna c.o. | energii cieplnej |
|  | Całkowity koszt: 336 415,61zł |  | netto o ok. 475 |
|  |  |  | GJ/a. |
| 2009 | Termomodernizacja budynków Miejskiego Zakładu | Docieplenie ścian budynku. | pył -320 [kg/a] |
| - | Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Okradzionowskiej 29B w | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. | SO2 - 154[kg/a] |
| 2010 | Sławkowie | Docieplenie dachów. | NOx –16[kg/a] |
|  |  |  | CO – 720 [kg/a] |
|  | Inwestor – 46 867,68zł | Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. | CO2 – 32.000[kg/a] |
|  | WFOŚiGW/pożyczka – 189 425,00zł | Instalacja wewnętrzna c.o. | B-a-P- 0,22[kg/a] |
|  | WFOŚiGW /umorzenie – 68 635,00zł |  | Zmniejszenie |
|  | Całkowity koszt: 304 927,68zł |  | zapotrzebowania |
|  |  |  | energii cieplnej |
|  |  |  | netto o ok. 265 |
|  |  |  | GJ/a. |
| 2011 | Wykonanie termomodernizacji w Szkolnym Schronisku | Instalacja c.o. | pył -1.324 [kg/a] |
|  | Młodzieżowym przy ul. Niwa 45 w Sławkowie | Kotłownia gazowa. | SO2 -706[kg/a] |
|  | Inwestor – 260 965,70zł | Termomodernizacja. | NOx – 45[kg/a] |
|  |  |  | CO – 2.479 [kg/a] |
|  | pożyczka – 177 189,00zł | Instalacja elektryczna. | CO2 – 94.474[kg/a] |
|  | Dotacja – 104 130,00zł |  | B-a-P- 0,77[kg/a] |
|  | Umorzenie – 108 979,47zł |  |  |
|  | Całkowity koszt: 651 264,07zł |  |  |

50

|  |  |  |  | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej | Źródło ciepła - kotłownia. | Pył - 15[kg/a] |  |
|  |  |  | Instalacja wewnętrzna c.o. | SO2 - 126[kg/a] |  |
|  |  | w Sławkowie przy Mały Rynek 10 |  | NOx –83[kg/a] |  |
|  |  |  | Instalacja c.w.u. |  |  |
|  |  |  |  | CO – 105 [kg/a] |  |
|  |  | Środki WFOŚiGW | pożyczka – 34 991,00zł | Docieplenie. | CO2 – 42981[kg/a] |  |
|  |  | Środki WFOŚiGW | dotacja – 44 858,00zł | Wymiana stolarki drzwiowej na PCV. | Zmniejszenie |  |
|  |  | Środki WFOŚiGW | umorzenie – 29 459,00zł | Wymiana stolarki okiennej na PCV. | zapotrzebowania |  |
|  |  |  |  |  | energii cieplnej |  |
|  |  | Środki własne Gminy – 13 048,77zł |  |  |  |
|  |  |  |  | netto o min. 104 |  |
|  |  | Całkowity koszt: 122 356,77zł |  | GJ/a |  |
| 2015 | Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku przy | Modernizacja budynku – remont dachu, docieplenie ścian, | b.d. |  |
|  |  | ulicy Młyńskiej 14a | izolacja termiczna nad ostatnią kondygnacją, montaż systemu |  |  |
|  |  |  | centralnego ogrzewania gazowego |  |  |
|  |  | RPO Województwa Śląskiego 2007-2013: 2 540 643,29 zł |  |  |  |
|  |  | Całkowity koszt: 4 847 538,28 zł |  |  |  |
| 2015 | Modernizacja budynku przy ulicy Kościelnej 11 | Modernizacja budynku, montaż systemu centralnego | b.d. |  |
|  |  | RPO Województwa Śląskiego 2007-2013: 959 850,90 zł | ogrzewania gazowego |  |  |
|  |  | Całkowity koszt: 1 129 236,35 zł |  |  |  |
|  |  | Źródło: MZBK Sławków |  |  |  |

51

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

9.2. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA, CELE I ZOBOWIĄZANIA.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sławków ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dla Miasta Sławków podstawowym długofalowym celem realizacji Planu jest głównie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na jej obszarze terytorialnym:

„Gmina Sławków – obszar na którym funkcjonują zasady gospodarki niskoemisyjnej oraz optymalne wykorzystanie energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych”.

Długoterminowa strategia Miasta Sławków do 2020 r. będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy,

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

- zwiększeniu efektywności energetycznej,

- monitorowaniu zużycia energii elektrycznej,

- zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu,

- organizacji i prowadzeniu działań edukacyjnych w placówkach oświatowych dot. m.in. odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii, prelekcje dla dorosłych mieszkańców, spotkania informacyjne z przedsiębiorcami,

Działania będą realizowane także poprzez:

- wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej,

- zapisy prawa lokalnego,

- uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

- określeniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań,

- pozyskiwanie aktualnie dostępnych środków zewnętrznych,

- działania informacyjne i edukacyjne.

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2.

Sposób opracowania planu działań

Działania ujęte w niniejszym planie można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to działań, których efektem końcowym jest poprawa efektywności energetycznej, a więc w konsekwencji zmniejszenie ilości zużywanej energii. Drugi rodzaj to działania mające na celu zmianę lokalnej struktury energetycznej na taką, w której efekt końcowy zmniejszenia emisji uzyskuje się poprzez zmianę sposobu generacji wykorzystywanej energii. Działania drugiego typu uwzględniają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także źródeł emitujących mniej gazów cieplarnianych niż używane obecnie.

W celu oszacowania redukcji emisji z działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej założono, że nowo budowane budynki będą się cechować niskim zużyciem energii na jednostkę powierzchni. Wykorzystano przekazane przez Urząd Miasta dane dotyczące planowanych remontów i termomodernizacji budynków komunalnych. Zakłada się, że w wyniku realizacji przewidzianych działań zmniejszy się zużycie energii na jednostkę powierzchni w budynkach, jak i nastąpi zmiana zachowań mieszkańców gminy prowadząca do bardziej oszczędnego korzystania z energii. Taki zestaw efektów będzie skutkował zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta. Wśród działań zawartych w tej

52

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

kategorii znajdują się zarówno działania o charakterze inwestycyjnym (np. działania termomodernizacyjne) jak i promocyjnym (np. edukacja i promocja efektywności energetycznej). Wszystkie mają na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez racjonalizację jej wykorzystania.

Planuje się osiągnięcie efektu redukcji emisji z działań mających na celu zastąpienie dotychczasowych źródeł energii innymi, charakteryzującymi się mniejszą emisją gazów cieplarnianych.

Biorąc pod uwagę rosnący trend zużycia nośników energii na terenie miasta, niezbędnym jest opracowanie kompleksowych działań, które umożliwią osiągnięcie ograniczenia emisji. Planowane działania krótkoterminowe uwzględniają lokalne uwarunkowania, które zaważą na końcowym efekcie implementacji planu działań.

Planowane działania Miasta w zakresie „zielonych zamówień” i planowania przestrzennego:

„Zielone” zamówienia publiczne

W ramach wdrożenia zapisów Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sławków konieczne jest także podjęcie działań zmierzających do reorganizacji procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Sławków tak, aby uwzględniały one trzy filary zrównoważonego rozwoju tj. oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Zarówno Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, jak też Dyrektywa Parlamentu

| Europejskiego i Rady 2009/33/WE w | sprawie | promowania ekologicznie czystych |
| --- | --- | --- |
| i energooszczędnych pojazdów transportu | drogowego, | nakładają obowiązek uwzględnienia |

w zamówieniach publicznych efektywności energetycznej nabywanych towarów. Zaleca się, aby kryterium efektywności energetycznej stanowiło istotne kryterium oceny ofert na realizację zamówień obejmujących:

- projektowanie, budowę i zarządzanie budynkami,

- zakup instalacji i urządzeń wykorzystujących energię,

- zakup energii.

Planowanie przestrzenne

Zużycie energii w dużej mierze zależne jest od planowania przestrzennego. Decydujące są przede wszystkim postanowienia dotyczące transportu i sektora budowlanego. Dotychczas w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego niewiele miejsca było poświęcone zagadnieniom związanym z koniecznością obniżenia zużycia energii finalnej. Kolejne przyjmowane przez Radę Miasta miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą uwzględniały konieczność:

- zachowania standardów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków,

- promowania projektów mających na celu oszczędność energii, w tym do wykorzystania OZE poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji ułatwiających zdobywanie niezbędnych zezwoleń,

- promowania wielofunkcyjności zabudowy,

- promowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego,

- planowania zabudowy zorientowanej na wykorzystanie energii słonecznej, tj. projektowania nowych budynków o optymalnej ekspozycji na światło słoneczne.

9.3. DZIAŁANIA KRÓTKO I ŚREDNIOTERMINOWE.

Działania krótko i średniookresowe zostały przedstawione w Załączniku Nr 1 do opracowania. Zadania mogą ulec zmianie wraz z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej tzn. zakres zadań może zostać rozszerzony, mogą zostać dopisane nowe zadania oraz istnieje możliwość przesunięcia zadań w latach realizacji.

53

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Działania inwestycyjne

Zadania planowane do realizacji przez Gminę Sławków.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:

| Tytuł zadania |  | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury |
| --- | --- | --- |
| Obiekty |  | Miejski Ośrodek Kultury |
| Sektor |  | Budynki użyteczności publicznej |
| Jednostka |  | Gmina Sławków |
| odpowiedzialna |  |  |
| Okres realizacji |  | 2014-2019 |
| Koszty realizacji |  | 870 000 zł |
| Szacowany efekt redukcji | ok. 216,8 (MWh/rok) |
| energii |  |  |
| Szacowany efekt redukcji | ok. 75 (MgCO2/rok) |
| CO2 |  |  |
| Udział OZE |  | 0 MWh/rok |
| Potencjalne źródła |  | Budżet Gminy, RPO |
| finansowania |  |  |
| Wskaźniki monitorowania | zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], |
|  |  | spadek zużycia energii do ogrzewania budynków w stosunku do |
|  |  | stanu pierwotnego [%], |
|  |  | oszczędność energii cieplnej [GJ/rok], |
| Sposób i forma |  | W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji |
| raportowania |  | dwutlenku węgla na terenie Gminy Sławków, co cztery lata jako |
|  |  | raport z podjętych działań, przedkładany Burmistrzowi |
|  |  | Sławkowa. |
| Realizacja Obszarowego Programu Obniżania Niskiej Emisji w latach 2014-2019 |
| Tytuł zadania | 2014: |  |
|  | Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – |
|  | etap II - Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów węglowych na kotły |
|  | węglowe retortowe/tłokowe - szt.2. Modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów |
|  | węglowych na kotły gazowe - szt.5. Docieplenie przegród budowlanych w 4 |
|  | budynkach. Montaż instalacji solarnej współpracujących - szt.7. |
|  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy |
|  | Mały Rynek 10 - Źródło ciepła - kotłownia.Instalacja wewnętrzna c.o. Instalacja |
|  | c.w.u. Docieplenie. Wymiana stolarki drzwiowej na PCV. Wymiana stolarki |
|  | okiennej na PCV. |
|  | 2015: |  |
|  | Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku przy ulicy |
|  | Młyńskiej 14a - Modernizacja budynku – remont dachu, docieplenie ścian, |
|  | izolacja termiczna nad ostatnią kondygnacją, montaż systemu centralnego |
|  | ogrzewania gazowego |
|  | Modernizacja budynku przy ulicy Kościelnej 11 - Modernizacja budynku, |
|  | montaż systemu centralnego ogrzewania gazowego |
|  | 2016: |  |
|  | Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata |
|  | 2011-2016, w tym: |
|  | - 5 zadań związanych w wymianą istniejących, niskowydajnych i |
|  | nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. |
|  | - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i |
|  | nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. |
|  | - 4 zadania związane z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). |
|  |  | 54 |

|  |  | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 7 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. |  |
|  | Obiekty | Obiekty na terenie gminy Sławków |  |
|  | Sektor | Budynki prywatne i komunalne |  |
|  | Jednostka | Gmina Sławków |  |
|  | odpowiedzialna |  |  |
|  | Okres realizacji | 2014-2016 |  |
|  | Koszty realizacji | 6 348 115,49 zł |  |
|  | Szacowany efekt | 808,7 (MWh/rok) |  |
|  | redukcji energii |  |  |
|  | Szacowany efekt | 179,18 (MgCO2/rok) |  |
|  | redukcji CO2 |  |  |
|  | Udział OZE | 82,9 MWh/rok |  |
|  | Potencjalne źródła | Budżet Gminy, RPO, środki WFOŚiGW |  |
|  | finansowania |  |  |
|  | Wskaźniki | liczba wymienionych okien [szt.], |  |
|  | monitorowania | zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], |  |
|  |  | oszczędność energii cieplnej [GJ/rok], |  |
|  |  | udział OZE [MWh] |  |
|  | Sposób i forma | W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji |  |
|  | raportowania | dwutlenku węgla na terenie Gminy Sławków, co cztery lata jako raport z |  |
|  |  | podjętych działań, przedkładany Burmistrzowi Sławkowa. |  |

Zadania planowane do realizacji przez pozostałych interesariuszy Planu:

Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych:

| Tytuł zadania | Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych |
| --- | --- |
| Charakterystyka zmian | termomodernizacja obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, |
|  | zmiana systemów grzewczych, zastosowanie automatyki |
|  | pogodowej, |
|  | budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji |
|  | odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła |
| Sektor | Budynki mieszkalne |
| Jednostka | Inwestorzy indywidualni |
| odpowiedzialna |  |
| Okres realizacji | lata 2016 - 2020 |
| Koszty realizacji | b.d. |
| Szacowany efekt | 962,24 (MWh/rok) |
| redukcji energii |  |
| Szacowany efekt | 776,99 (MgCO2/rok) |
| redukcji CO2 |  |
| Udział OZE | 0 MWh/rok |
| Potencjalne źródła | środki własne, pożyczki |
| finansowania |  |
| Wskaźniki | liczba zmodernizowanych obiektów [szt.], |
| monitorowania | liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.], |
|  | zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], |
|  | oszczędność energii cieplnej [GJ/rok], |
|  | oszczędność energii elektr. [MWh/rok], |
| Sposób i forma | W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji |
| raportowania | dwutlenku węgla na terenie Gminy Sławków, co cztery lata jako |
|  | raport z wykonanych działań, przedkładany Burmistrzowi Sławkowa. |
|  | 55 |

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Poprawa efektywności energetycznej obiektów w zakładach na terenie gminy:

| Tytuł zadania | Poprawa efektywności energetycznej obiektów w zakładach na |
| --- | --- |
|  | terenie gminy. |
| Charakterystyka zmian | Na obecnym etapie nie powstały jeszcze projekty, brak danych |
|  | dot. zmian |
| Sektor | Przedsiębiorstwa |
| Jednostka | Przedsiębiorstwa |
| odpowiedzialna |  |
| Okres realizacji | lata 2016 - 2020 |
| Koszty realizacji | b.d. |
| Szacowany efekt redukcji | Na obecnym etapie nie powstały jeszcze projekty, efekt szacuje |
| energii cieplnej | się jako 5% redukcję zużycia energii |
| Szacowany efekt redukcji | Na obecnym etapie nie powstały jeszcze projekty, efekt szacuje |
| CO2 | się jako 5% redukcję emisji CO2 |
| Udział OZE | 0 MWh/rok |
| Potencjalne źródła | środki przedsiębiorców, pożyczki |
| finansowania |  |
| Wskaźniki monitorowania | liczba zmodernizowanych obiektów [szt.], |
|  | liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.], |
|  | zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], |
|  | oszczędność energii cieplnej [GJ/rok], |
|  | oszczędność energii elektr. [MWh/rok], |
| Sposób i forma | W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji |
| raportowania | dwutlenku węgla na terenie Gminy Sławków, co cztery lata jako |
|  | raport z wykonanych działań, przedkładany Burmistrzowi |
|  | Sławkowa. |

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta:

| Tytuł zadania | Podwyższony standard oświetlenia ulicznego |
| --- | --- |
| Charakterystyka zmian | Dokonanie zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne |
| Sektor | Oświetlenie uliczne |
| Jednostka | Gmina Sławków |
| odpowiedzialna |  |
| Okres realizacji | lata 2016 - 2019 |
| Koszty realizacji | 239 768 zł |
| Szacowany efekt | Na obecnym etapie efekt szacuje się jako 60 % redukcję emisji: |
| redukcji energii | 297,77 MWh |
| Szacowany efekt | Na obecnym etapie efekt szacuje się jako 60 % redukcję emisji z |
| redukcji CO2 | tego źródła |
| Udział OZE | 0 MWh/rok |
| Potencjalne źródła | środki p |
| finansowania |  |
| Wskaźniki | liczba zmodernizowanych obiektów [szt.], |
| monitorowania | liczba wymienionych źródeł ciepła [szt.], |
|  | zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], |
|  | oszczędność energii cieplnej [GJ/rok], |
|  | oszczędność energii elektr. [MWh/rok], |
| Sposób i forma | W ramach przekazywania kontrolnych wyników emisji |
| raportowania | dwutlenku węgla na terenie Gminy Sławków, co cztery lata jako |
|  | raport z wykonanych działań, przedkładany Burmistrzowi Sławkowa. |

56

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

10. WDRAŻANIE, MONITORING I RAPORTOWANIE PLANU

Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest krokiem, który wymaga najwięcej czasu, wysiłków i środków finansowych. Dlatego też kluczowe znaczenie ma mobilizacja lokalnych podmiotów gospodarczych, instytucji i mieszkańców. Wdrażaniem Planu zarządzać będzie Miasto Sławków, określając priorytety, kolejne cele i przedsięwzięcia, wspierając ludzi w ich pracy, zachęcając do ciągłego poszerzania wiedzy. Podczas wdrażania Planu konieczne jest zapewnienie zarówno dobrej komunikacji wewnętrznej (pomiędzy poszczególnymi referatami Urzędu Miasta, powiązanymi podmiotami samorządu lokalnego i wszystkimi zaangażowanymi osobami, takimi jak np. lokalni zarządcy budynków), jak i zewnętrznej (z mieszkańcami i interesariuszami). Przyczyni się to do podniesienia świadomości i wiedzy w omawianym zakresie, zainicjuje zmiany zachowań oraz zapewni szerokie poparcie dla całego procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Integralną częścią procesu wdrażania powinno być monitorowanie postępów oraz osiąganych oszczędności energii/CO2. Dodatkową wartość w zakresie osiągania celów może zapewnić współpraca z sąsiednimi władzami lokalnymi opracowującymi i wdrażającymi Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, polegająca na wymianie organizacji wspólnych przedsięwzięć (np. dot. transportu zbiorowego), zbierania doświadczeń i najlepszych praktyk oraz wywołująca efekt synergii.

10.1. Ocena ryzyka związanego z realizacją Programu

Wybór działań i środków powinien opierać się na ocenie ryzyka związanego z ich zastosowaniem (zwłaszcza wówczas, gdy planowane są znaczące inwestycje), w jakim stopniu jest prawdopodobne, że dane działanie się nie powiedzie lub też nie przyniesie oczekiwanych rezultatów? Jaki będzie wpływ takiej sytuacji na realizację założonych celów? Jak można temu zaradzić?

Ryzyko można oszacować używając konwencjonalnych technik zarządzania jakością. Na końcu zidentyfikowane ryzyko musi zostać ocenione i albo zaaprobowane, albo odrzucone. Przeprowadzenie analizy ryzyka dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiąże się z identyfikacją ryzyk:

- wskazaniem ryzyk które wpływają na realizację Planu,

- określeniem źródeł ryzyk: wewnętrznych i zewnętrznych,

- określeniem przyczyn i skutków wystąpienia ryzyk.

Wykonywana analiza ryzyk dla Planu wymaga oszacowanie ryzyka, przy którym należy uwzględnić:

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,

- skutki wystąpienia ryzyka,

- rangę ryzyka.

Przy ocenie ryzyka uwzględniane są następujące czynniki:

- wcześniejsze wystąpienia (czy ryzyko ujawniło się wcześniej),

- prawdopodobieństwo,

- skutek,

- zasoby i umiejętności,

- czas, koszt, jakość.

Estymacja ryzyka metodami analitycznymi nie jest łatwa, ponieważ najczęściej dotyczy oceny przyszłych zdarzeń o charakterze jednorazowym, które nie mają precedensów i przez to trudno je opisać analitycznie. Konieczne jest oszacowanie tak dokładne, jakie jest dostępne w danej sytuacji. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia. Najczęściej dotyczą one głównych parametrów Planu: zakresu, kosztów i czasu realizacji. Do ilościowej oceny najwygodniej jest stosować miary względne, wyrażające udział przewidywanych skutków w całkowitym czasie lub całkowitym koszcie Planu.

W ocenie skutków ryzyka uwzględnia się „wrażliwość” Planu, oceniając jego odporność na zagrożenia (jest to trudno wymierna cecha).

Przedstawiona poniżej tabela określająca ryzyka, ich prawdopodobieństwa i skutki – oraz finalnie rangi poszczególnych ryzyk dla Planu. Opis używanych w tabeli symboli:

57

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

PR – prawdopodobieństwo ryzyka:

| - prawie niemożliwe: | <0,01 |
| --- | --- |
| - mało prawdopodobne: | 0,01-0,1 |
| - umiarkowanie możliwe: | 0,1-0,2 |
| - prawdopodobne: | 0,2-0,5 |
| - prawie pewne: | >0,5 |

SR – skutki ryzyka (dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy w drodze odrębnej analizy ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia:

| - nieznaczne: | <0,1 % |
| --- | --- |
| - mało znaczące: | 0,1 %-1 % |
| - umiarkowane: | 1 % - 10 % |
| - poważne: | 10 % - 50 % |
| - bardzo poważne: | >50 % |

- – ranga ryzyka: iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (PR) i skutków ryzyka (SR)

  - = PR x SR

Rangi ryzyk umożliwiają uporządkowanie zidentyfikowanych oraz oszacowanych ryzyk ze względu na ich znaczenie dla Planu. Kolorem czerwonym zaznaczono w tabeli wyznaczone ryzyka w obrębie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, obarczone największą rangą ryzyka, do których po przeprowadzonej analizie zalicza się:

- wysokie ceny ekologicznych nośników energii,

- wysokie ceny zakupu i instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,

- brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych.

58

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Tabela 22. Tabela ryzyk dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sławków.

|  | Lp |  |  | Opis |  | Zidentyfikowane |  | Opis ryzyka |  | PR |  |  | Skutki |  |  | Opis skutku |  | SR | RR |  | Możliwości minimalizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | prawdopodobieństwa |  | ryzyko |  |  |  |  |  |  | ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podjęcie w odpowiednim czasie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | starań o wyszukanie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i pozyskanie środków na |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | realizację zadań, prawidłowe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ułożenie harmonogramu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | realizacji zadań, wyznaczenie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osób odpowiedzialnych za |
|  |  |  |  |  |  | Brak wystarczających |  | Realizacja zadań pociąga za sobą |  |  |  |  |  |  |  | Niezrealizowane najważniejsze |  |  |  |  | realizację całego Planu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zwykle duże środki finansowe, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Właściwe ustalenie kolejności |
|  |  |  |  |  |  | środków finansowych na |  |  |  |  |  |  | bardzo |  | przedsięwzięcia z harmonogramu |  |  | 0,45 |  |  |
| 1. |  |  | prawdopodobne |  |  |  | najczęściej nie jest możliwe | 0,5 |  |  |  |  |  | 90 % |  |  | realizacji działań/Inwestycji, |
|  |  |  |  |  | realizację zadań |  |  |  |  |  | poważne |  | działań, brak efektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zrealizowanie zadania bez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zaczynając od tych, które w |
|  |  |  |  |  |  | inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ograniczenia niskiej emisji. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pozyskania środków zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pierwszej kolejności będą |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | przynosić największe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oszczędności w zużyciu energii, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | przy jak najniższych nakładach, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a w dalszym ciągu aby środki |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uzyskane z oszczędności mogły |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | być przeznaczone na kolejne |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | działania. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontynuacja działań związanych |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dotyczy zwłaszcza zmiany nawyków |  |  |  |  |  |  |  | Niska świadomość ekologiczna |  |  |  |  | z edukacją ekologiczną, |
|  |  |  |  |  |  | Niewystarczające |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mieszkańców, w dalszym ciągu |  |  |  |  | szkodliwym wpływem niskiej |
| 2. |  |  | prawdopodobne |  |  |  | związanych np.. ze spalaniem | 0,5 |  |  | umiarkowane |  |  | 5 % | 0,025 |  |  |
|  |  |  |  |  | poparcie społeczne |  |  |  |  |  |  |  | spalane będą odpady w |  |  |  | emisji na oraz promocja Planu |
|  |  |  |  |  |  |  |  | odpadów w paleniskach domowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | paleniskach domowych. |  |  |  |  | ograniczania niskiej emisji na |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | terenie miasta |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sąsiednie gminy mogą nie |  |  |  |  |  |  |  | Niewykorzystane możliwości |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | połączenia działań i efektów |  |  |  |  | Podjęcie starań o wyznaczenie |
|  |  |  |  |  |  | Brak współpracy z |  | wykazywać chęci współpracy np. w |  |  |  |  | mało |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | mało prawdopodobne |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | związanych ze wspólnym | 1 % | 0,001 |  | wspólnych celów do |
|  |  |  |  |  | sąsiednimi gminami |  | zakresie wspólnego finansowania |  |  |  | znaczące |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zorganizowaniem np. transportu |  |  |  |  | zrealizowania |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transportu publicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | publicznego. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Trudności lub |  | Realizacja uzależniona od |  |  |  |  |  |  |  | Brak środków zewnętrznych na |  |  |  |  | Uwzględnienie w Planie |
|  |  |  |  |  |  | opóźnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | realizację najważniejszych zadań |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dostępności środków zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | możliwości uzyskania |
| 4. |  |  | umiarkowane |  | w pozyskiwaniu |  |  | 0,2 |  |  | poważne |  | skutkować będzie przesunięciem | 50 % | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | oraz poprawności składanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | niskooprocentowanych |
|  |  |  |  |  |  | funduszy zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ich w czasie lub brakiem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wniosków. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pożyczek dla mieszkańców |
|  |  |  |  |  |  | na dofinansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | realizacji. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wzrost niskiej emisji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost liczby budynków |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mieszkalnych i pojazdów |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | związany ze wzrostem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zachęty do budownictwa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | powoduje dodatkową emisję, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | liczby pojazdów, a co za |  | W gminie są budowane nowe domy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ekologicznego, wykorzystanie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nawet pod warunkiem, iż nowe |  |  | 0,32 |  |  |
| 5. |  |  | prawie pewne |  | tym idzie |  | następuje wzrost liczby liczby | 0,8 |  |  | poważne |  |  | 40 % |  |  | możliwości podłączenia gazu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | budynki realizowane są w |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | niezrealizowanie |  | pojazdów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sieciowego do ogrzewania |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ekologicznych technologiach, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | podstawowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | domów. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a nowe pojazdy spełniają nowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | wskaźnika Planu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | normy emisji spalin. |  |  |  |  |  |  |

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

|  | Lp |  |  | Opis |  | Zidentyfikowane |  | Opis ryzyka |  | PR |  |  | Skutki |  |  | Opis skutku |  | SR | RR |  | Możliwości minimalizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | prawdopodobieństwa |  | ryzyko |  |  |  |  |  |  | ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wysokie ceny |  | Obecnie w dalszym ciągu węgiel |  |  |  |  |  |  |  | Część mieszkańców nie będzie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bardzo |  | sobie mogła pozwolić na |  |  | 0,72 |  |  |  |
| 6. |  |  | prawie pewne |  | ekologicznych nośników |  | kamienny pozostaje jednym z | 0,9 |  |  |  |  |  | 80 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | poważne |  | przejście na droższy rodzaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | energii |  | najtańszych nośników energii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nośnika energii. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wysokie ceny zakupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Część mieszkańców nie będzie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sobie mogła pozwolić na zakup |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | i instalacji urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W odniesieniu do czasu zwrotu |  |  |  |  |  |  |  | nowego urządzenia (kotła) lub |  |  | 0,49 |  |  |  |
| 7. |  |  | prawie pewne |  | wykorzystujących |  |  | 0,7 |  |  | poważne |  |  | 70 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | poniesionej inwestycji. |  |  |  |  |  | montaż urządzeń dodatkowych |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | odnawialne źródła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (np.. paneli słonecznych i ogniw |  |  |  |  | Uwzględnienie w Planie |
|  |  |  |  |  |  | energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fotowoltaicznych). |  |  |  |  | możliwości uzyskania dotacji lub |
|  |  |  |  |  |  | Brak środków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | niskooprocentowanych |
|  |  |  |  |  |  | finansowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Część mieszkańców nie będzie |  |  |  |  | pożyczek dla mieszkańców |
| 8. |  |  | umiarkowane |  | u mieszkańców na |  | Zależne od poziomu zamożności | 0,2 |  |  | poważne |  | sobie mogła pozwolić na | 25 % | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | przeprowadzanie |  | mieszkańców. |  |  |  |  |  | wykonanie termomodernizacji |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | termomodernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | budynków. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Niekorzystne zmiany |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coraz bardziej mroźne zimy |  |  |  |  | Brak możliwości wpływu - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jedynie uświadamianie |
|  |  |  |  |  |  | klimatyczne – gorące |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i gorące lata powodują |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mieszkańcom możliwości |
|  |  |  |  |  |  | lata i mroźne zimy – |  | Proces praktycznie niezależny od |  |  |  |  |  |  |  | konieczność intensywnego |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wykorzystywania paliw |
| 9. |  |  | umiarkowane |  | konieczność wydłużenia |  | działań miasta, zmiany klimatu są | 0,2 |  |  | umiarkowane |  | ogrzewania w zimie i | 5 % | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ekologicznych oraz urządzeń |
|  |  |  |  |  |  | okresu grzewczego i |  | coraz bardziej zauważalne. |  |  |  |  |  |  |  | konieczności wykorzystywania |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w klasach energetycznych |
|  |  |  |  |  |  | korzystania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | urządzeń chłodzących |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zapewniających niskie zużycie |
|  |  |  |  |  |  | z klimatyzatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (klimatyzatorów) w lecie. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | energii. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwzględnienie Planu |
|  |  |  |  |  |  | Zmiany priorytetów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niezrealizowane najważniejsze |  |  |  |  | Gospodarki Emisyjnej |
| 10. |  |  | mało prawdopodobne |  | realizacyjnych w gminie, |  | Decyzje podejmuje Rada Miasta w | 0,1 |  |  | poważne |  | przedsięwzięcia z harmonogramu | 20 % | 0,02 |  | w priorytetach realizacyjnych na |
|  |  |  |  |  | wynikające z sytuacji |  | zależności od bieżących priorytetów. |  |  |  |  |  | działań, brak efektów |  |  |  | kolejne lata, wpisanie zadań |
|  |  |  |  |  |  | gospodarczej kraju |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ograniczenia niskiej emisji. |  |  |  |  | inwestycyjnych do Wieloletniej |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prognozy Finansowej Miasta. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wprowadzane nowe regulacje |  |  |  |  |  |  |  | Niezrealizowane przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | umiarkowane |  | Niekorzystne zmiany |  | prawne mogące spowodować | 0,2 |  |  | poważne |  | z harmonogramu działań, brak | 20 % | 0,04 |  | Prowadzenie monitoringu aktów |
|  |  |  |  |  | w przepisach i ustawach |  | opóźnienie lub utrudnienie |  |  |  |  |  | efektów ograniczenia niskiej |  |  |  | prawnych. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w realizacji zadań. |  |  |  |  |  |  |  | emisji. |  |  |  |  |  |  |

60

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

10.2. PLAN WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I WERYFIKACJI PLANU

GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Realizacja planu

Realizacja Planu stanowi najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap realizacji zarówno w sensie technicznym jak i finansowym. Przebieg działań oraz związane z nimi postępy gminy związane są głównie z odpowiednim zarządzaniem. Za realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej odpowiada Burmistrz Sławkowa. W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez Plan i pełnej jego realizacji konieczna jest współpraca miasta, podmiotów działających na terenie miasta, a także indywidualnych konsumentów energii. Jednostką nadzorującą i monitorującą wdrażanie, realizację, monitorowanie i raportowanie będzie Urząd Miasta w Sławkowie. Do głównych działań koordynacyjnych będzie należało:

- prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych zadań zawartych w Planie,

- kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu,

- gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów,

- monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy,

- sporządzanie raportów z przeprowadzanych działań,

- rozwijanie zagadnień zarządzania energią w gminie oraz planowania energetycznego na szczeblu lokalnym,

- planowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, upowszechniania transportu publicznego i zasad Eco-drivingu, ochrony środowiska naturalnego,

- przygotowanie propozycji kolejnych działań krótkoterminowych w perspektywie kolejnych lat realizacji Planu.

10.2.1.Plan wdrażania Planu.

Schemat wdrażania Planu przedstawia rysunek poniżej:

Rysunek 1. Schemat wdrażania Planu.

|  | Faza |  | Faza |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza wstępna |  | Faza wdrażania | monitorowania |
|  | planowania |  |  |
|  |  |  | i raportowania |
| Podjęcie Uchwały o |  |  |  |
| przystąpieniu do realizacji | Ocena obecnej sytuacji | Szkolenie | Monitorowanie |
| Planu przez Radę Miasta i |  | pracowników/zespołu |  |
| podpisanie umowy z |  |  |  |
| NFOSiGW |  |  |  |
|  |  | Prowadzenie działań |  |
|  |  | informacyjnych | Raportowanie i |
|  | Określenie wizji |  | przedłożenie raportu z |
|  |  | Podejmowanie starań o | wdrażania |
|  |  | pozyskanie środków |  |
|  |  | zewnętrznych |  |
| Budowa wsparcia | Opracowanie planu |  | Przegląd, analiza przyczyn |
| zainteresowanych |  | Implementacja środków |  |
| podmiotów |  |  |  |
|  | Zatwierdzenie i | Wsparcie dla podmiotów | Wprowadzenie działań |
|  |  |  | korygujących, aktualizacja |
|  | przedłożenie Planu |  |  |
|  |  | realizujacych Plan | Planu |

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Wdrażanie Planu odbywać się będzie w 4 fazach:

- faza wstępna,

- faza planowania,

- faza wdrażania,

- faza monitorowania i raportowania.

10.2.2. Monitorowanie wykonania Planu

Regularne monitorowanie wdrażania Planu z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników, a następnie wprowadzenie do Planu stosownych poprawek pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga obrane cele, jak również umożliwia wprowadzenie – jeśli to konieczne - środków naprawczych. Przeprowadzanie monitoringu powinno być przeprowadzane według określonej procedury. Procedura monitorowania i oceny składa się z następujących etapów:

systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Planu, zgodnie z charakterem zadania (np. ilość i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji, ilość wymienionych palenisk, ilość i rodzaj modernizowanego oświetlenia, itp.). Dane powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok, za rok poprzedni,

uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych,

przygotowanie raportu (zestawienia) z realizacji zadań ujętych w planie:

  - analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu,

  - określenie stopnia wykonania zapisów Planu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

  - analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących, polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

  - przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących, a w razie konieczności – aktualizacja Planu.

Środki finansowe na przeprowadzenie monitoringu i ocenę, a także na wykonywanie raportów będą pochodzić z budżetu Gminy Sławków.

Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia adaptacja Planu, pozwala ten proces stale usprawniać. Określanie wielkości wskaźników monitorowania powinno następować w kolejnych Raportach z realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Właściwe określenie wskaźników służących ocenie rezultatów wdrażania Planu ma kluczowe znaczenie dla monitoringu. Podstawowe wymaganie w odniesieniu dla wskaźników jest takie, że powinny być one jasne i wymierne.

W większości przypadków samo wyliczenie wskaźników nie pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu rezultatów uzyskanych w wyniku wdrożenia Planu – konieczne jest jeszcze ich porównanie z wartością wskaźników w roku odniesienia.

Proponuje się określenie dwóch poziomów wskaźników monitorowania:

- wskaźniki strategiczne:

poziom redukcji emisji CO2 z terenu miasta Sławków w roku raportowania, odniesiona do roku odniesienia (2014),

poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku odniesienia (2014), udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

Zgodnie z przyjętym pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska:

- o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990r.,

- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%),

- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual) na rok 2020.

62

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

Zaplanowane wskaźniki zakładają do roku 2020:

- redukcję emisji CO2 o 2,27 % (3 143,15 Mg CO2),

- ograniczenie zużycia energii finalnej o 0,21 % (5 717,82 MWh),

- wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ok. 0,04 % (82,9 MWh).

63

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

- wskaźniki operacyjne: w poszczególnych sektorach:

Tabela 23. Operacyjne wskaźniki monitorowania dla Gminy Sławków.

|  |  |  |  |  |  |  | Odniesienie do |  |  | Źródło |  |  | Oczekiwana |  |  | Oczekiwany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.p. |  |  | Wskaźnik |  |  | działania w |  |  |  |  |  | wartość |  |  | trend |  |  | Dokument odniesienia (strategiczny) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | harmonogramie |  |  |  |  |  | wskaźnika |  |  | wskaźnika |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Liczba zainstalowanych (nowych): |  |  |  |  | Urząd |  |  |  |  |  |  |  | Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa, Program |
|  |  |  |  | pomp ciepła, instalacji solarnych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków, |
| 1. |  |  |  |  | działanie nr 1 |  | Miasta, |  | 5-10/rok |  | ↑ |  |  |
|  |  |  | systemów fotowoltaicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program Ochrony Powietrza dla województwa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mieszkańcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | śląskiego |
|  |  |  |  | Liczba wymienionych kotłów |  |  |  |  | Urząd |  |  |  |  |  |  |  | Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa, Program |
|  |  |  |  | węglowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków, |
| 2. |  |  |  |  | działanie nr 2 |  | Miasta, |  | ok. 10-15 |  | ↑ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program Ochrony Powietrza dla województwa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mieszkańcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | śląskiego |
|  |  |  |  | Liczba budynków prywatnych w |  |  |  |  | Urząd |  |  |  |  |  |  |  | Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa, Program |
|  |  |  |  | których dokonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków, |
| 3. |  |  |  |  | działanie nr 3, 5 |  | Miasta, |  | ok. 10-20 |  | ↑ |  |  |
|  |  |  | termomodernizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program Ochrony Powietrza dla województwa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mieszkańcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | śląskiego |
|  |  |  |  | Liczba obiektów komunalnych w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa, Program |
| 4. |  |  | których dokonano |  | działanie nr 4, 5 |  | Urząd | 5 |  |  | ↑ |  | Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków, |
|  |  |  | termomodernizacji |  |  |  | Miasta |  |  |  |  |  | Program Ochrony Powietrza dla województwa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | śląskiego |
|  |  |  |  | Liczba wymienionych źródeł/opraw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa, Program |
| 5. |  |  | oświetlenia ulicznego na |  | działanie 14 |  | Urząd |  | 10/rok |  | ↑ |  | Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków, |
|  |  |  | energooszczędne |  |  |  | Miasta |  |  |  |  |  | Program Ochrony Powietrza dla województwa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | śląskiego |
| 6. |  |  | Ilość km zmodernizowanych dróg |  | działanie nr 7 |  | Urząd |  | ok. 2 km |  | ↑ |  | Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa |
|  |  |  | gminnych w ciągu roku |  |  |  | Miasta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Całkowite zużycie energii |  |  |  |  | Urząd |  | zmniejszenie |  |  |  |  | Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa |
| 7. |  |  | elektrycznej w budynkach |  | działanie nr 15 |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Miasta |  | o 3 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Liczba mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program Ochrony Środowiska dla Miasta |
|  |  |  |  | uczestniczących w różnego rodzaju |  | działanie nr 18, |  | Urząd |  |  |  |  |  |  |  | Sławków, Program Ochrony Powietrza dla |
|  |  |  |  | wydarzeniach poświęconych |  |  |  | Miasta, |  |  |  |  |  |  |  | województwa śląskiego |
| 8. |  |  |  | 19, 21, 23, 24, |  |  |  | 75 |  |  | ↑ |  |  |
|  |  |  | efektywności energetycznej, |  |  |  | placówki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wykorzystaniu odnawialnych źródeł |  |  |  | oświatowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Liczba przeprowadzonych audytów |  | działanie nr 25 |  | Urząd | 5 |  |  | ↑ |  | Program Ochrony Środowiska dla Miasta |
|  |  |  | energetycznych |  |  |  | Miasta, |  |  |  |  |  | Sławków, Program Ochrony Powietrza dla |

|  |  |  |  |  |  |  | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MZBK |  |  |  | województwa śląskiego |
|  |  | Liczba wydrukowanych ulotek, |  | Urząd |  |  |  | Program Ochrony Powietrza dla województwa |
|  | 10. | broszur dot. propagowania | działanie nr 22 |  | 1000 | ↑ |  | śląskiego |
|  |  |  |  | Miasta |  |  |  |  |
|  |  | ograniczania niskiej emisji |  |  |  |  |  |  |  |

65

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

10.2.3. Plan weryfikacji.

Sugeruje się przygotowywać i przedkładać Radzie Miasta Raport z realizacji i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej co 4 lata począwszy od roku następnego, po roku uchwaleniu Planu. Jego celem jest ewaluacja, monitoring oraz weryfikacja procesu wdrażania i realizacji.

Raport z wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinien obejmować wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2 (tzw. kontrolna inwentaryzacja emisji). Władze lokalne zachęca się do przeprowadzania takich inwentaryzacji co roku. Jeżeli władze lokalne uznają jednak, że tak częste inwentaryzacje zbytnio obciążają pracowników oraz budżet gminy, mogą zdecydować się na ich sporządzanie w dłuższych odstępach czasu. Nie może to mieć jednak miejsca rzadziej niż raz na cztery lata.

Sporządzanie raportu należy zacząć od zgromadzenia danych wejściowych (tj. dane z roku bazowego), koniecznych do sporządzenia dokładnej aktualizacji inwentaryzacji emisji. Niezbędna jest współpraca z:

- przedsiębiorstwami energetycznym,

- zarządcami nieruchomości,

- firmami i instytucjami,

- przedsiębiorstwami produkcyjnymi,

- mieszkańcami,

- przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.

Raport powinien zawierać informacje o charakterze opisowym i ilościowym dotyczące wdrożonych środków i ich wpływu na zużycie energii oraz wielkość emisji CO2, jak również analizę procesu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, uwzględniającą ewentualne, konieczne do wprowadzenia działania korygujące i zapobiegawcze (po wykryciu nieprawidłowości, bądź nieprzewidzianych w Planie) trudności w procesie realizacji. Raport zawierać powinien również informacje o wdrażaniu działań i przedsięwzięć przewidzianych w harmonogramie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Obejmuje on również analizę bieżącej sytuacji i pojawiających się tak nowych trendów, możliwości jak i rozwiązań technicznych.

Integralną częścią Raportu jest również wypełniona tabela wskaźników monitorowania (wskaźniki strategiczne i wskaźniki operacyjne) wraz z określonym trendem dla poszczególnych wskaźników.

Procedura ewaluacji celów oraz wprowadzania zmian w PGN:

Lista planowanych zadań opisanych w PGN dla miasta Sławkówy może być na bieżąco zmieniana. Proponuje się następującą procedurę wprowadzania zmian, której etapy określone są następująco:

- zadania zgłaszane do harmonogramu rzeczowo – finansowego przez jednostkę odpowiedzialną za jego realizację powinny zawierać:

    - nazwę zadania,

    - lata realizacji zadnia,

    - przewidywane źródła finansowania zadania.

- zakwalifikowanie przez jednostkę odpowiedzialną za realizację danego działania do PGN w ramach jednego z wymienionych już w PGN działań lub stwierdzenie konieczności utworzenia nowego działania ze względu na inną specyfikę planowanego zadania

- gdy stwierdzono konieczność utworzenia nowego działania należy:

  - uwzględnić zadania w kolejnej aktualizacji PGN (jeśli jego realizacja będzie miała miejsce w następnych latach),

  - bieżąca aktualizacja PGN (jeśli realizacja przedsięwzięcia ma być realizowana np. w 2016 r. i ma znaczący wpływ na zmniejszenie emisji CO2).

- w przypadku utworzenia nowego działania niezbędne jest określenie następujących wartości:

    - nakłady inwestycyjne w kolejnych latach realizacji,

    - roczna oszczędność energii w MWh (efekt energetyczny),

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

  - roczne zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2 (efekt ekologiczny).

- Nowe działanie należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Po zakończeniu realizacji dodatkowo zaplanowanego zadania należy określić uzyskane rezultaty działania:

  - roczna oszczędność energii w MWh (efekt energetyczny),

  - roczne zmniejszenie emisji CO2 w MgCO2 (efekt ekologiczny).

Należy również pamiętać, że zmiana dokumentu powinna zostać poddana konsultacjom społecznym i środowiskowym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach, a także przyjęta uchwałą Rady Miasta.

W zakresie zmiany zawartości samego dokumentu:

- ze względu na bardzo istotne zapisy zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. nazwy zadania, usunięcia i dodania zadania, terminu realizacji oraz planowych kosztów realizacji zadania do dokonania ich zmian konieczna będzie uchwała Rady Miasta,

- do dokonania zmiany w pozostałej części dokumentu np. poprawki redakcyjne konieczna będzie ich wprowadzenie poprzez odpowiednie zarządzenie.

67

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

11. LITERATURA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2004-2015.

- Strategia Rozwoju Miasta Sławkowa na lata 2014-2020.

- Przygrodzki A. Oszczędność energii elektrycznej

- Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska pod redakcją Norwisza J. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. Gliwice 2004.

- Dane dot. zużycia paliw i energii, budynków komunalnych pozyskane z Urzędu Miasta w Sławkowie oraz podległych jednostek budżetowych w gminie Sławków.

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sławkowa.

- Obszarowy Program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków.

- Polityka energetyczna miasta w 2013 r. Sławków 2013.

- Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.

- Strategia Rozwoju Kraju 2020.

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.

- Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+.

- Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego.

- Ustawa o efektywności energetycznej” z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551).

- Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014r.

- www.muratordom.pl

68

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławków

ZAŁĄCZNIK NR 1. Harmonogram realizacji przedsięwzięć krótko i średnioterminowych w latach 2016-2020 na terenie Gminy Sławków.

| Lp. | Zadanie | Jednostka realizująca | Możliwe źródła finansowania | Limity wydatków w latach w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Redukcja emisji z budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych (gmina nie ma wpływu na wielkość redukcji) |
| 1. | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach prywatnych (pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe) (możliwe pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych). | właściciele obiektów | Prosument, właściciele obiektów | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2. | Wymiana starych kotłów węglowych na kotły zasilane gazem propan-butan, peletem, olejowe lub elektryczne (możliwe pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych). | właściciele | Program Ryś | - | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3. | Termomodernizacje budynków prywatnych (możliwe pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych). | właściciele obiektów | właściciele obiektów | - | ** | ** | ** | ** | ** |
| Redukcja emisji z budynków i obiektów użyteczności publicznej i lokali komunalnych |
| 4. | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury | Miasto Sławków | Środki UE, środki własne miasta | 70 | 0 | 400 | 400 | - | - |
| 5. | Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016, w tym: - 5 zadań związanych w wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. - 4 zadania związane z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 7 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. | Miasto Sławków | Środki WFOŚiGW, dofinansowanie Gminy, środki własne mieszkańców | 350,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redukcja emisji z zakładów (gmina nie ma wpływu na wielkość redukcji) |
| 6. | Wymiany źródeł ciepła, wymiana oświetlenia obiektów na energooszczędne, wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii | Przedsiębiorcy | Środki własne przedsiębiorców | b.d. | b.d | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Redukcja emisji liniowej (gmina ma wpływ na część zadań) |
| 7. | Modernizacja i utrzymanie dróg gminnych. | Miasto Sławków | Dotacje, środki własne miasta | ok. 800 | * | * | * | * | * |
| 8. | Dofinansowanie transportu publicznego. | Miasto Sławków | Środki własne miasta | ok. 1 000 | * | * | * | * | * |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S – ul. Kolejowa w Sławkowie. | Miasto Sławków, Powiat Będziński | Miasto Sławków, Powiat Będziński | 100 | * | * | * | * | * |
| 10. | Wprowadzenie zachęt do korzystania z transportu publicznego. | Miasto Sławków, organizacje pozarządowe | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ECODRIVING – program szkoleniowy dla mieszkańców – Eco-Driving (szkolenie, broszury, publikacje). | Organizacje pozarządowe, szkoły nauki jazdy | Dotacje – 30%, środki własne szkół jazdy – 70% | * | * | * | * | * | * |
| 11a. | Projekt „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”. | Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego | Dotacje – 75%, środki własne – 25% | * | * | * | * | * | * |
| Redukcja emisji niezorganizowanej i wtórnej |
| 12. | Sukcesywna wymiana taboru będącego w posiadaniu gminy na pojazdy spełniające obecnie obowiązujące normy EURO. | Miasto Sławków | Dotacje – 30%, środki własne miasta – 70% | * | * | * | * | * | * |
| 13. | Egzekwowanie zakazu wypalania traw i ściernisk. | Miasto Sławków | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| Redukcja zużycia energii elektrycznej (gmina ma wpływ na część zadań) |
| 14. | Podwyższony standard oświetlenia ulicznego. | Miasto Sławków | Środki własne miasta | 59,942 | 59,942 | 59,942 | 59,942 | - | - |
| 15. | Wymiana liczników energii elektrycznej w obiektach komunalnych i oświetleniu ulicznym na liczniki zdalne – monitoring zużycia energii. | Tauron Energia | Środki własne Tauron Energia – 100% | b.d. | b.d | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 16. | Bieżąca wymiana sprzętu AGD na sprzęt energooszczędny przez mieszkańców. | mieszkańcy | Środki własne mieszkańców -100% | b.d. | b.d | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Działania edukacyjne i prewencyjne (gmina ma wpływ na część zadań) |
| 17. | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. | Miasto Sławków | Środki własne miasta | 5 | - | - | - | - | - |
| 18. | Upowszechnianie informacji o wpływie posiadania aktualnego świadectwa na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” przyznawanego przez uprawnione do tego instytuty, dla wszystkich instalowanych urządzeń zasilanych paliwami stałymi. | Miasto Sławków, organizacje pozarządowe | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Zachęcanie przedsiębiorców z terenu Gminy do wykorzystania alternatywnych źródeł energii. | Miasto Sławków, organizacje pozarządowe | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, wprowadzenie systemu „zielonych zamówień”. | Miasto Sławków | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Kontynuacja programu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych. | Miasto Sławków | Dotacje – 30%, środki własne miasta – 70% | * | * | * | * | * | * |
| 22. | Wydruk i kolportaż ulotek propagujących ograniczanie niskiej emisji. | Miasto Sławków | Dotacje – 30%, środki własne miasta – 70% | * | * | * | * | * | * |
| 23. | Przeprowadzenie prelekcji, wykładów w czasie spotkań na terenie Gminy dot. szkodliwości niskiej emisji. | Miasto Sławków | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Propagowanie idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. | Miasto Sławków | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Wykonanie audytów energetycznych dla budynków gminnych przewidzianych do remontu i modernizacji | Miasto Sławków | Środki własne miasta – 100% | * | * | * | * | * | * |
| 26. | Edukacja użytkowników obiektów komunalnych w zakresie poszanowania energii i możliwości jej oszczędzania. | Miasto Sławków | Bez kosztów – działania promocyjne w ramach bieżącej działalności Urzędu Miasta | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Promocja energooszczędnych rozwiązań w budownictwie oraz odnawialnych źródeł energii. | Miasto Sławków, organizacje pozarządowe | Dotacje – 30%, środki własne miasta – 70% | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań z zakresu ochrony środowiska | Miasto Sławków | Środki własne miasta – 100% | * | * | * | * | * | * |

Źródło: Opracowane na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławkowa.

- Wydatki na poszczególne zadania będą szczegółowo opracowywane w kolejnych uchwałach budżetowych.

- wielkość dofinansowania będzie możliwa po zebraniu wszystkich wniosków w kolejnych latach obowiązywania dofinansowań

Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie gminy wszystkich wydatków z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania. Kwoty te powinny zostać uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz wymogami NFOŚiGW dla PGN.

W ramach corocznego planowania budżetu gminy i jednostek gminnych na kolejny rok, wszystkie jednostki wskazane w PGN jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

72